|  | Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д. 33, офис 39, www.enko.spb.ru тел. +7-812-328 5902, факс.+7-812-323 5033; e-mail: enko@enko.spb.ru |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КУЗНЕЧНОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

# ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| Генеральный директор, к.г.н. | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора, Главный архитектор проекта | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | И.С. Майзель |
| Заместитель генерального директора, Главный инженер | А.Г. Петров |

# Санкт-Петербург – Кузнечное

2012 г.

# Авторский коллектив:

| Руководитель проекта | к.г.н., генеральный директор института С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочные разделы | гл. арх. проекта, профессор Международной Академии Архитектуры (МААМ) О.В. Красовская; архитектор В.С. Семенов |
| Градостроительная экономика | экономист градостроительства Е.Ю. Кононова, при участии А.В. Косарева |
| Природные условия и ресурсы | к.г.н., доцент факультета географии и геоэкологии СПбГУ Г.А. Исаченко, д.б.н. В.Л. Богданов, при участии Р.В. Николаева, М.В. Куликова, инженер-геоморфолог Е.В. Воронцова |
| Состояние окружающей среды. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения | эколог градостроительства Т.А. Терехова |
| Краткая характеристика исторического развития. Объекты культурного наследия | канд. архитектуры, советник РААСН В.Р. Крогиус, при участии Е.Ю. Кононовой |
| Транспортная инфраструктура | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер В.А. Дорин |
| Инженерная инфраструктура | гл. инженер проекта А.Г. Петров, гл. специалисты И.Н. Максимова, Н.А. Масленникова, Г.Е. Нехамкис, Д.Б. Тарских |
| Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера | эколог градостроительства З.Р. Бачерникова, при участии инженера В.В. Авдеева |
| ГИС-технологии | гл. специалист А.М. Савинков |

# Оглавление

Состав материалов по обоснованию проекта Генерального плана	2

1. Общие положения	2

2. Цели и задачи территориального планирования	2

2.1. Цели территориального планирования	2

2.2. Задачи территориального планирования	2

3. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	2

3.1. Основные сведения о территории. Краткая характеристика исторического развития	2

3.2. Краткий анализ реализации предыдущего Генерального плана и другой градостроительной документации	2

3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия	2

3.4. Природные условия и ресурсы	2

3.4.1. Климат	2

3.4.2. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика	2

3.4.3. Геолого-геоморфологическая характеристика	2

3.4.4. Инженерно-строительные условия. Минерально-сырьевые ресурсы	2

3.4.5. Лесные ресурсы	2

3.4.6. Растительный и животный мир	2

3.4.7. Рыболовство и рыбоводство	2

3.4.8. Современное состояние ландшафтов	2

3.4.9. Земельные и агроприродные ресурсы	2

3.5. Социально-экономическая ситуация	2

3.5.1. Экономическая база	2

3.5.2. Население	2

3.5.3. Жилищный фонд	2

3.5.4. Учреждения и предприятия обслуживания	2

3.6. Транспортная инфраструктура	2

3.7. Инженерная инфраструктура	2

3.7.1. Водоснабжение	2

3.7.2. Водоотведение	2

3.7.3. Теплоснабжение	2

3.7.4. Электроснабжение	2

3.7.5. Газоснабжение	2

3.7.6. Связь и информатизация	2

3.8. Состояние окружающей среды	2

3.8.1. Санитарное состояние атмосферного воздуха	2

3.8.2. Санитарное состояние водных объектов	2

3.8.3. Санитарное состояние почвы и санитарная очистка территории	2

3.8.4. Физические факторы воздействия	2

3.9. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения	2

3.10. Выводы комплексного анализа территории	2

4. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации	2

4.1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории. Охрана объектов культурного наследия	2

4.2. Прогноз социально-экономического развития	2

4.2.1. Прогноз демографического и социально-экономического развития	2

4.2.2. Новое жилищное строительство	2

4.2.3. Развитие учреждений и предприятий обслуживания	2

4.3. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории. Развитие системы озеленения	2

4.4. Развитие транспортной инфраструктуры	2

4.5. Развитие инженерной инфраструктуры	2

4.5.1. Водоснабжение	2

4.5.2. Водоотведение	2

4.5.3. Теплоснабжение	2

4.5.4. Электроснабжение	2

4.5.5. Газоснабжение	2

4.5.6. Связь и информатизация	2

4.6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	2

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию	2

5.1. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов	2

5.2. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории	2

5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	2

5.3.1. Мероприятия по развитию жилищного строительства	2

5.3.2. Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания	2

5.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры	2

5.3.4. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	2

5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	2

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	2

5.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	2

6. Технико-экономические показатели	2

Приложения	2

# Состав материалов по обоснованию проекта генерального плана

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Муниципальное образование «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. | 71/636 |
| 2 | Муниципальное образование «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ДСП 71/0637 |
| 3 | Муниципальное образование «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 71/638 |
| 4 | Муниципальное образование «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Исходно-разрешительная документация | 71/639 |
| Схемы |
| 1 | Схема использования территории М 1:10 000, 1:5 000 | ДСП 71/0528 |
| 2 | Схема существующих границ земель различных категорий М 1:10 000 | 71/529 |
| 3 | Схема планируемых границ земель различных категорий М 1:10 000 | 71/530 |
| 4 | Схема ограничений. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий М 1:10 000 | ДСП 71/0531 |
| 5 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объекты социальной сферы). Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. Схема границ территорий объектов культурного наследия. М 1:10 000, 1:5 000 | ДСП 71/0532 |
| 6 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов М 1:10 000 | 71/534 |
| 7 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения М 1:10 000 | ДСП 71/0533 |
| 8 | Схема ограничений. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов М 1:10 000 | ДСП 71/0535 |
| в том числе иллюстративный материал |
| 1 | Ситуационная схема |
| 2 | Схема расположения охотничьих хозяйств |
| 3 | Схема расположения арендуемых лесных участков для целей лесозаготовки, недропользования и охоты |
| 4 | Схема существующих границ земель различных категорий с отображением земельных участков Ларионовского участкового лесничества |
| 5 | Ландшафтная карта |
| 6 | Схема размещения проектного пожарного депо |
| 7 | Схема доступности пожарного депо |
| Электронная версия проекта |
| 1 | Электронные материалы проекта ДСП: текстовые материалы в формате Word, схемы в формате JPG | ДСП 71/0745 |

# Список используемых сокращений:

| а/д – автомобильная дорога | мкр. – микрорайон |
| --- | --- |
| АЗС – автозаправочная станция | млн – миллион |
| АОЗТ – акционерное общество закрытого типа | н/д – нет данных |
| АПАВ – анионные поверхностно-активные вещества | оз. – озеро ОАО – открытое акционерное общество |
| АТС – автоматическая телефонная станция | ООО – общество с ограниченной ответственностью |
| АХОВ – аварийно химически опасное вещество | ООПТ – особо охраняемая природная территория |
| БПК5 – биохимическое потребление кислорода | п. – поселок |
| в. – век | ПДВ – предельно-допустимые выбросы |
| вв. – века | ПДК – предельно допустимая концентрация |
| ВЛ – воздушная линия электропередачи напряжением 110-35 кВ | ПМ – муниципальное предприятие |
| ВОС – водоочистные сооружения | посещ. – посещение |
| г. – год | пр. – прочее |
| гг. – годы | привед. – приведенных |
| г.п. – городской поселок | ПС – трансформаторная подстанция напряжением 110-35 кВ |
| ГРП – газорегуляторные пункты | р. – река |
| грунт. – грунтовое | ред. – редакция |
| ГСМ – горюче-смазочные материалы | руч. – ручей |
| д. – дом | ТБО – твердые бытовые отходы |
| дБА – децебел | т.н. – так называемый |
| др. – другой | техн. – технический |
| ед. – единица | тв. – твердое |
| ж. – женщина | ТП – трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ |
| ж/д – железная дорога | сек. – секунда |
| ЖКС – жилищно-коммунальная система | СЗЗ – санитарно-защитная зона |
| ЗАО – закрытее акционерное общество | ст. – статья |
| ЗСО – зона санитарной охраны | СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество |
| и т.д. – и так далее | СТП – схема территориального планирования |
| и т.п. – и тому подобное | сут – сутки |
| кв. м – квадратный метр | ºС – градус Цельсия |
| кв. км – квадратный километр | тыс. – тысяча |
| км – километр | ул. – улица |
| кол-во – количество | ФГУ – Федеральное государственное учреждение |
| КНС – канализационная насосная станция | ФГУЗ – Федеральное государственное учреждение здравоохранения |
| КОС – канализационные очистные сооружения куб. м – кубический метр | ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие |
| л-во – лесничество | ХПК – химическое потребление кислорода |
| м. – мужчина | централ. – централизованный |
| м – метр | чел. – человек |
| м/с – метр в секунду | шт. – штука |
| мес. – месяц | эт. – этаж |

# 1. Общие положения

1. Проект генерального плана муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области подготовлен Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район (муниципальный контракт № 780 от 03.12.2008 г.) в качестве документа, направленного на создание оптимальных условий территориального и социально-экономического развития муниципального образования «Кузнечное» до 2035 г.

2. Проект генерального плана разработан в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Федерального закона Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (ред. от 29.11.2010 г.) и заданием на подготовку проекта генерального плана (приложение 1 к муниципальному контракту № 780 от 03.12.2008 г.).

3. Разработка проекта генерального плана муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области велась в соответствии с требованиями действующих федеральных законодательных актов в действующих редакциях, в том числе:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (ред. от 19.07.2011 г.);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г.);

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (ред. от 19.07.2011 г.);

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 25.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 02.08.2011 г.);

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (ред. от 19.07.2011 г.);

- Федеральный закон от 8 октября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 18.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ред. от 18.07.2011 г.);

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 18.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 29.12.2010 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 11.01.2011 г.);

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 18.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ред. от 01.07.2011 г.);

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (ред. 23.12.2010 г.);

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

4. Подготовка проекта генерального плана муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области велась с учетом следующих нормативных документов:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 11.13.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ Р 22.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

5. Официальные названия проектируемой территории:

- Кузнечнинское городское поселение – в соответствии с областным законом от 1 сентября 2004 г. № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе»;

- муниципальное образование «Кузнечное» – в соответствии с Уставом муниципального образования «Кузнечное».

В проекте генерального плана используется наименование, определенное Уставом муниципального образования «Кузнечное».

6. Проект генерального плана подготовлен на всю территорию Кузнечнинского городского поселения в границах, установленных областным законом от 1 сентября 2004 г. № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». Этим же законом муниципальное образование наделено статусом городского поселения (Кузнечнинское городское поселение) и утвержден перечень населенных пунктов, входящих в его состав: городской поселок Кузнечное, поселок Боровое. Административным центром Кузнечнинского городского поселения является городской поселок Кузнечное.

7. Проект генерального плана учитывает основные положения:

- Проекта «Схемы территориального планирования муниципального образования Приозерский муниципальный район» (разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» в 2011 году);

- Проекта «Стратегии социально-экономического развития территории муниципального образования Приозерский муниципальный район» (разработан в составе проекта Схемы территориального планирования муниципального образования Приозерский муниципальный район);

- Проекта «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области».

8. При разработке данного проекта генерального плана проанализированы и учтены следующие документы:

- «Проект районной планировки Приозерского района» (институт «Ленгипрогор», 1979 г.)

- «Генеральный план поселка городского типа Кузнечное Приозерского района Ленинградской области» (институт «Ленгражданпроект», 1990 г.)

- «Схема размещения жилищно-гражданского строительства в населенных пунктах Ленинградской области. Поселок Кузнечное» (ФГУП «РосНИПИУрбанистики», 2002 г.)

9. Проект генерального плана муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области разработан на следующие проектные периоды:

- расчетный срок – 2035 гг.;

- в том числе первая очередь – 2020 гг.

10. Проектные решения генерального плана муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на первую очередь строительства и расчетный срок являются основанием для разработки:

- документации по планировке территории;

- правил землепользования и застройки муниципального образования «Кузнечное».

11. Проект генерального плана выполнен с использованием:

- Топографической основы масштаба 1:10 000, выполненной ФГУП «Аэрогеодезия» в 1994 г., гриф – ОП, система высот – Балтийская, система координат – МСК-47, актуализирована ООО НПИ «ЭНКО» в 2011 г. (дата приемки в фонд 01.12.2011 г. акт №27).

- Векторной топографической основы масштаба 1:2 000, выполненной СЗФ ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ в 2003 г. (дата приемки в фонд 05.06.2003 г.), гриф – ОП, система высот – Балтийская, система координат – МСК-47, актуализирована ООО НПИ «ЭНКО» в 2011 г. (дата приемки в фонд 01.12.2011 г. акт №28).

- Топографической основы масштаба 1:2 000 на территорию г.п. Кузнечное, выполненной ФГУП «Аэрогеодезия» в 1993 г., гриф – ДСП, система высот – Балтийская, система координат – местная.

- Космического снимка ALOS (PRISM) в формате GeoTiff, предоставленного ООО «ДАТА+» в 2008 г.

- Космического снимка ALOS (PRISM КА «1RS 1С/Ш») в формате TIFF, предоставленного ООО «ДАТА+» в 2009 г.

12. Проект генерального плана разработан на единой концептуальной и технологической основе с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) – программный пакет ArcGIS 9.3.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

# 2.1. Цели территориального планирования

Основными целями территориального планирования муниципального образования «Кузнечное» являются:

- обеспечение устойчивого развития различных секторов экономики и повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального образования «Кузнечное»;

- формирование муниципального образования «Кузнечное», как многопрофильного производственного центра Ленинградской области;

- качественное улучшение состояния окружающей среды в целом и всех функциональных типов территорий;

- создание территориальных предпосылок для повышения уровня жизни и условий проживания населения, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений;

- дальнейшее изучение историко-культурного наследия; выявление объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия;

- развитие системы зеленых насаждений, благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Кузнечное»;

- развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры;

- учет интересов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального района при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

# 2.2. Задачи территориального планирования

Основными задачами территориального планирования муниципального образования «Кузнечное» являются:

1. Задачи по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

- установление границы городского поселка Кузнечное;

- планировочная организация и развитие жилых зон населенных пунктов муниципального образования «Кузнечное»;

- создание общественного центра вблизи основного жилого микрорайона Ровное;

- развитие системы городского озеленения, рекреационных и спортивных зон – благоустройство ул. Пионерская, ул. Юбилейная и других улиц в микрорайонах Ровное, Пристанционный и КНИ г.п. Кузнечное, благоустройство пляжей на оз. Кузнечное и оз. Ратное, создание оформленных мест отдыха на площадках нового жилищного строительства;

- развитие и реконструкция внешних транспортных связей, развитие и благоустройство улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Кузнечное»;

- планировочная реорганизация и развитие производственных территорий – расширение трех гранитных карьеров с последующей рекультивацией существующих;

- выделение территории для развития малых и средних предприятий, в том числе производств, не связанных с основным монопрофильным производством в г.п. Кузнечное.

2. Задачи по учету интересов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Кузнечное»

- выделение территории для размещения учреждений и предприятий обслуживания федерального, регионального и местного значения муниципального района;

- учет в планировочной структуре и зонировании существующих и планируемых инфраструктурных линейных объектов – внешних железнодорожных путей и автомобильных дорог, мостов, ВЛ, трубопроводов и др.;

- определение территорий для размещения новых промышленно-коммунальных объектов.

3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

- размещение площадок нового жилищного строительства в г.п. Кузнечное;

- своевременная реконструкция изношенного жилищного фонда в г.п. Кузнечное и п. Боровое;

- достижение показателя обеспеченности общей площадью жилищного фонда в размере 26 кв. м на душу населения;

- достижение показателя обеспеченности населения услугами объектов социального и культурно-бытового обслуживания на 1 тыс. жителей: домами культуры – 100 мест, библиотеками – 5 тыс. единиц хранения; объектами молодежной политики – 25 кв. м общей площади; спортивными залами – 350 кв. м площади пола, плоскостными сооружениями – 1,95 тыс. кв. м, бассейнами – 50 кв. м зеркала воды; предприятиями торговли – 486,6 кв. м торговой площади; предприятиями общественного питания – 40 мест; предприятиями бытового обслуживания – 9 рабочих мест;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

- строительство сети улиц местного значения на площадках нового индивидуального жилищного строительства в г.п. Кузнечное;

- улучшение транспортного сообщения через железнодорожные пути в створе автодороги Сапёрное – Мельниково – Кузнечное и улучшение сообщения между разделенными частями г.п. Кузнечное и ликвидация транспортных заторов;

- увеличение производительности водозаборных сооружений с достижением показателя 2,3 тыс. куб. м в сутки, производительности канализационных очистных сооружений 1,7 тыс. куб. м в сутки;

- обеспечение уровня электропотребления на коммунально-бытовые нужды из расчета 2000 кВт·ч на 1 чел. в год;

- обеспечение суммарного теплопотребления на коммунально-бытовые нужды на уровне 12,1 Гкал/ч;

- обеспечение суммарного потребления газа на коммунально-бытовые нужды 8,6 млн куб. м/ч.

4. Задачи по развитию сферы туризма и рекреации

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и обустройство мест массового отдыха населения;

- создание условий для формирования туристско-рекреационной инфраструктуры территории с учетом природно-рекреационной специфики северной части муниципального образования Приозерский муниципальный район и роли г.п. Кузнечное в туристско-рекреационном комплексе муниципального района; развитие водно-спортивных видов отдыха и туризма.

5. Задачи по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

- организация мониторинга состояния окружающей среды;

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории.

6. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности территории поселения

- размещение объектов пожарной безопасности;

- осуществление надзора за состоянием опасных производственных объектов, инженерными сооружениями;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- планирование мероприятий по защите населения.

# 3. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

# 3.1. Основные сведения о территории. Краткая характеристика исторического развития

Муниципальное образование «Кузнечное» находится на севере муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Административный центр – городской поселок Кузнечное – расположен на северо-востоке Карельского перешейка, вблизи Ладожского озера. К северу, на расстоянии 5 км проходит граница с Республикой Карелия. Расстояние от ст. Кузнечное до города Санкт-Петербург по железной дороге – 155 км, по автомобильной дороге – 165 км.

Муниципальное образование «Кузнечное» граничит с Севастьяновским сельским поселением муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и с Хийтольским сельским поселением Лахденпохского муниципального района Республики Карелия. Общая площадь земель в границах муниципального образования «Кузнечное» 3952 га (около 1 % от площади муниципального образования Приозерский муниципальный район).

По предварительным результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность постоянного населения муниципального образования «Кузнечное» составила 4,473 тыс. чел. (7 % населения муниципального образования Приозерский муниципальный район).

Областным законом от 01.08.2004 № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» муниципальному образованию был присвоен статус городского поселения. Система расселения городского поселения представлена двумя населенными пунктами: одним городским и одним сельским. Согласно указанному выше закону, помимо собственно городского поселка Кузнечное, в городское поселение входит поселок Боровое с численностью населения 6 чел. Городской поселок Кузнечное является административным центром городского поселения. В п. Боровое нет объектов производственной и социальной инфраструктуры. Население п. Боровое работает и пользуется услугами объектов обслуживания в г.п. Кузнечное.

Климат территории – умеренный, переходный от морского к континентальному. Муниципальное образование «Кузнечное» имеет выход к Ладожскому озеру, на его территории имеются крупные озера: Кузнечное, Большое Боровское, Травкино. Минерально-сырьевые ресурсы представлены месторождениями строительного камня, блочного камня, гнейсо-гранитов. Ресурсный потенциал поселения дополняют лесные ресурсы.

Городской поселок Кузнечное является монопрофильным населенным пунктом. Приоритетной в экономике муниципального образования «Кузнечное» является добывающая промышленность. Самое крупное промышленное предприятие городского поселения – ОАО «Гранит-Кузнечное».

# Основные этапы исторического развития

Достоверные археологические свидетельства подтверждают появление человека в северной части Вуоксинской озерно-речной системы в эпоху неолита. К этому периоду относятся местонахождения объектов археологического наследия «Кузнечное 1», «Кузнечное 2», «Кузнечное 3» и «Кузнечное 4». Заселявшие эту территорию первобытные племена саамов и постепенно сменившие их карелы занимались охотой и рыбной ловлей. Вероятно, не ранее конца 1-го тыс. до н.э. возникли земледелие и скотоводство.

Уже с середины XII в. начинается проникновение сюда славян – новгородцев, сначала – для получения от карелов дани продуктами охоты и рыболовства, а затем – и для установления стратегического контроля над этой территорией и христианизации ее коренного населения. Материал из раскопок десятков грунтовых захоронений XII-ХIV вв. на северо-западном побережье Ладожского оз. свидетельствуют о наличии развитого сельского хозяйства (земледелие и животноводство) и ремесел: ткачества, гончарного и кузнечного дела. С Новгородским государством в это время поддерживались союзные и даннические отношения. Со временем, эти земли стали рассматриваться, как Карельская (или Корельская) часть его Водской земли. Христианство на них распространялось из Новгорода очень постепенно, при длительном сохранении языческих обрядов и традиций, что иногда характеризуют термином «двоеверие».

В середине XII в. проникновение новгородцев на карельские и финские земли столкнулось с противодействием королевства Швеции, со своей стороны заявившего претензии на влияние в этом регионе и распространение здесь с этой целью христианства в его католической версии. Начались длительные новгородско-шведские войны, лишь на короткие временные интервалы, прерывавшиеся недолго действовавшими мирными соглашениями. Войны, перешедшие после присоединения Новгорода к Московскому централизованному государству, в русско-шведские войны, продолжались до начала ХIХ в.

В русских летописях и шведских хрониках эти земли упоминаются с конца XIV века. Вплоть до конца XVI века они входили в состав православного Воскресенского Городенского погоста с центром в городе Корела (ныне город Приозерск).

В 1580-1595 и 1611-1710 годах эти земли принадлежали Швеции. Тогда, и особенно после новой русско-шведской войны 1656-1658 гг., произошла достаточно массовая эмиграция исповедующего православие населения – русских и карел с этих территорий вглубь России и их замена финнами (или т.н. финскими карелами) – переселенцами из Центральной Финляндии, перешедших к тому времени, как и все население королевства Швеции, к исповеданию лютеранства.

Столетнее пребывание в составе шведско-финского государства отложило заметный отпечаток на жизнь на этих территориях. Об этом периоде имеется достаточно много свидетельств в шведских и финляндских источниках.

В ходе русско-шведской Северной войны эти земли вернулись оссии России. Возвращенные бывшие российско-карельские земли, имевшие к этому времени значительное финское население, стали рассматриваться, как часть финляндских земель в составе России, подлежащих особому управлению. Форма этого управления устанавливалась постепенно.

Сначала отнятые у шведов районы были отданы под управление из Выборга и вошли в 1719 г. как Выборгская провинция в Санкт-Петербургскую губернию. Но в результате новой русско-шведской войны 1741-1743 гг. к Российской империи оказалась присоединенной еще одна полоса финляндских территорий. Все эти и ранее присоединенные (по условиям мира 1721 г.) территории были объединены в отдельную Выборгскую губернию, разделенную на уезды (один из них – Кексгольмский). В 1804 г. она ненадолго была переименована в Финляндскую губернию. Позднее, после присоединения к России в 1809 г. всей остальной Финляндии, эти территории стали неофициально называть «Старой Финляндией». Но уже в 1811 г. они, снова в виде Выборгской губернии, были включены в состав образованного из всех финских земель Великого княжества Финляндского.

Кексгольм и его уезд развивались в течение ХIХ в. схоже с другими периферийными территориями Финляндии, не имеющими особо ценных природных ресурсов и усовершенствованных путей сообщения с более крупными и развитыми центрами, то есть – за счет незначительного развития сельского и лесного хозяйства.

В 1907-1917 гг. произошло строительство железнодорожной линии из г. Санкт-Петербург (Петрограда) на Токсово и далее вдоль западного берега Ладожского озера в г. Кексгольм, и до п. Хийтола на Северо-Ладожской линии, прошедшей через современную территорию муниципального образования «Кузнечное».

При отделении Финляндии в 1918 г. и образовании независимого государства, Кексгольмский уезд также остался в ее составе. Поселок Кузнечное в это время носил название Каарлахти, что означает «изогнутый залив». К концу 1930-х гг. территория современного муниципального образования «Кузнечное» относилась к волости Каукола (административный центр – в настоящее время называется п. Севастьяново) Кякисалмского сельского округа.

Ситуация резко изменилась в 1940 г., когда в результате советско-финской т.н. Зимней войны от Финляндии по мирному договору были отторгнуты земли Карельского перешейка и Приладожья. При этом тогда эти земли оказались включенными в состав образованной из бывшей Карельской автономии и присоединенных финских земель Карело-Финской ССР. Затем последовала финская оккупация 1941-1944 гг. в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в которой Финляндия воевала на стороне Германии против СССР, с возвращением финского населения. И только в конце 1944 г., после освобождения всех советских территорий от оккупации, эти земли были переданы в состав Ленинградской области.

Поселок Кузнечное стал активно развиваться со второй половины XX века в связи с добычей гранита на прилегающих территориях. Населенный пункт Кузнечное получил статус поселка городского типа в 1959 г. С 1996 года – выделен в самостоятельное муниципальное образование. В 2004 году в соответствии с новым административно-территориальным делением муниципальное образование «Кузнечное» приобрело статус городского поселения в составе муниципального образования Приозерский муниципальный район.

# 3.2. Краткий анализ реализации предыдущего генерального плана и другой градостроительной документации

В 1979 году институтом «Ленгипрогор» разработан «Проект районной планировки Приозерского района», который в свою очередь, с уточнениями и дополнениями, базировался на предложениях «Схемы районной планировки Ленинградской области» («Ленгипрогор», 1975 г.). В работе 1979 года были приняты следующие этапы проектирования:

― Первая очередь – 1990 г.;

― Расчетный срок – 2002-2007 гг.

Развитие поселка Кузнечное в Проекте районной планировки предполагалось осуществить только за счет добычи и переработки облицовочных и строительных камней. Численность населения на расчетный срок была определена в 8-10 тыс. чел. Размещение новых промышленных производств, не связанных с разработкой месторождений гранита, исключалось.

Осуществление значительной части заложенных в проекте решений пришлось на период смены политической и экономической ситуации в стране и содержащиеся в проекте основные показатели по объективным причинам не могли быть реализованы в должном объеме.

То же самое, но в значительно большей степени, можно сказать и о «Генеральном плане поселка городского типа Кузнечное», который был разработан 1990 году институтом «Ленгипрогор». В данном проекте прогнозировалось увеличение численности населения на 2010 год до 7 тыс. чел., что не оправдалось – в 2010 году численность населения составила 4,5 тыс. чел. Соответственно прогнозу намечалось и выделение территорий под 5-ти этажную жилую застройку. В реальности же развитие поселка пошло по пути количественного увеличения производственных площадок и карьеров при отсутствии значимого строительства жилья и сокращении численности населения.

В целом можно сделать вывод, что муниципальное образование «Кузнечное» в существующих границах развивалось в соответствии предыдущей градостроительной документацией, что является положительным фактором. Однако многое из проектируемого не осуществилось, а ряд положений потеряли свою актуальность и не могут рассматриваться в дальнейшем как перспективные направления градостроительного развития.

Кроме перечисленных планировочных проектов, при разработке проекта генерального плана были проанализированы и учтены некоторые положения «Схемы размещения жилищно-гражданского строительства в поселке Кузнечное». (ФГУП «РосНИПИУрбанистики», 2002 г.). В частности, принято предложение использовать площадку на востоке поселка под застройку индивидуальными жилыми домами.

# 3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия

«Схема использования территории» муниципального образования «Кузнечное» представлена в масштабе 1:10 000 и разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и других нормативных документов.

При разработке «Схемы использования территории» были использованы следующие исходные картографические материалы:

- топографические основы различных масштабов в цифровом виде (векторная и растровая графика) и на бумажных носителях;

- цифрой слой кадастровых участков;

- космические снимки территории.

«Схема использования территории» разработана в цифровом виде и представляет собой ряд векторных слоев с необходимой атрибутивной информацией. Цифровая форма «Схемы использования территории» позволяет получить качественную и количественную информацию о сложившемся использовании земель, решать текущие задачи по планируемому градостроительному развитию поселения, осуществлять градостроительный мониторинг.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации на «Схеме использования территории» отображается: граница городского поселения; границы населенных пунктов Кузнечное и Боровое; территории различного функционального использования; границы зон с особыми условиями использования территорий; основные объекты транспортной и инженерной инфраструктур; основные учреждения и предприятия обслуживания; производственные объекты и т.п.

Основные планировочные оси поселения представлены транспортными коммуникациями. В меридиональном направлении это – железная дорога, вдоль которой исторически образовывалась жилая и производственная застройка. В широтном направлении – автомобильная дорога на п. Севастьяново, к северу от которой образован основной жилой микрорайон г.п. Кузнечное с капитальной жилой застройкой малой (до 4 эт.) и средней этажности (5 эт.).

# Современное использование территории

В целом по поселению четко прослеживаются основные виды использования территории. Это, в первую очередь, промышленные площадки основных производств и гранитных карьеров, селитебные территории городского поселка Кузнечное, тесно зажатые между производственными площадками, а также лесные массивы, окружающие по периметру указанные территории. Кроме того, территория поселения разделена железной дорогой, которая пролегает между основными жилыми микрорайонами. Таким образом, железная дорога образует две структурные части поселения, связь между которыми затруднена и осуществляется через один железнодорожный переезд.

На юге поселения находится садоводческое некоммерческое товарищество «Боровое-1», на севере – СНТ «Алмаз».

Территория поселения на востоке граничит с акваторией Ладожского озера. Протяженность береговой линии составляет 1400 м. Здесь в заливе Гладкий на южном берегу бухты расположен грузовой причал ОАО «Гранит-Кузнечное», подача грузов на который осуществляется по железнодорожному пути. На северном берегу бухты находятся причалы частного маломерного флота.

В состав городского поселения входят два населенных пункта – городской поселок Кузнечное и поселок Боровое. Городской поселок Кузнечное – населенный пункт промышленной специализации горнодобывающей отрасли и административный центр муниципального образования «Кузнечное».

Возникновение поселка тесно связано с разработкой гранитных карьеров. Это предопределило его местоположение – в центре между промышленными территориями основного градообразующего предприятия ОАО «Гранит-Кузнечное», занимающегося добычей гранитной массы и переработкой ее на щебень. Санитарно-защитные зоны от промышленных территорий («Производство № 1», «Производство № 2», «Производство № 3», «Карьер № 1», «Карьер № 2», «Карьер № 3» ограничивают его территориальное развитие в северо-западном, южном и восточном направлениях.

Поселок практически со всех сторон окружен защитными лесами. Только на западе и востоке небольшими по площади участками примыкают земли сельскохозяйственного назначения.

Территория в границах городского поселка Кузнечное включают в себя:

- селитебные территории в северной части поселка (по обе стороны вдоль железной дороги);

- коммунально-складские территории (хозяйственные постройки: гаражи, сараи и т.п.);

- земли железной дороги Санкт-Петербург – Сортавала; проходящей с юга на север;

- огороды, залесенные и заросшие кустарником территории.

Селитебные территории представлены тремя жилыми образованиями:

• Микрорайон Ровное, это сформировавшаяся центральная часть поселка с капитальной мало- и среднеэтажной застройкой с инженерным обустройством, здесь сосредоточен основной жилищный фонд поселка;

• Микрорайон КНИ, расположенный между производственной площадкой и линией железной дороги (к западу от нее), с малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой.

• Микрорайон Пристанционный, расположенный в 500-800 м к юго-западу от микрорайона Ровное, с малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой, вытянутой вдоль железной дороги.

В границах городского поселка Кузнечное помимо жилых территорий также можно выделить территории объектов здравоохранения (поселковая больница в микрорайоне Ровное), территории делового, общественного и коммерческого назначения (администрация поселения, учреждения культуры, церковь, почта, магазины и т.п.), территории объектов образования (детские сады, школы), территории объектов инженерной и транспортной инфраструктур (электроподстанция, массивы гаражей).

Канализационные очистные сооружения расположены на юге поселения рядом с озером Большое Боровское. Водозаборные сооружения находятся в заливе Гладкий на мысу Ровный и территориально относятся к Севастьяновскому сельскому поселению.

Места отдыха населения представлены двумя пляжами. В границе городского поселка Кузнечное на северном берегу оз. Кузнечное имеется пляж, удаленность которого от микрорайона Ровное составляет 300-500 м. Второй пляж в поселении находится за пределами городского поселка на берегу оз. Ратное к северу от микрорайона КНИ на удалении 1 км.

Кладбище на территории муниципального образования «Кузнечное» отсутствует.

Основные планировочные ограничения для территориального развития городского поселка:

• на севере, юге и юго-востоке – СЗЗ от промышленных территорий;

• на западе – санитарные разрывы от транспортных коммуникаций.

Инженерно-строительные условия на территории поселка достаточно сложные, что обусловлено наличием территорий с уклонами поверхности 10-20 % и более, близким залеганием скальных пород и грунтовых вод, заболоченностью в понижениях рельефа. Отмечается сейсмическое воздействие на территорию взрывных работ, производимых на карьерах.

Также в границах муниципального образования «Кузнечное», в двух километрах к юго-востоку от г.п. Кузнечное вблизи границы с Севастьяновским сельским поселением находится поселок Боровое, в состав которого входит несколько анклавных образований по разные стороны от железной дороги. Застройка поселка – это небольшое количество индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек. На части территории расположены садоводства и огороды.

Территория городского поселения достаточно озеленена, основную долю зеленого массива составляют лесные насаждения, окружающие г.п. Кузнечное, а также залесенные участки на территории населенного пункта. В г.п. Кузнечное лесные участки расположены повсеместно по периметру границы населенного пункта, наиболее крупные участки – в мкр. Пристанционный, около оз. Кузнечное, и в мкр. Ровное.

Основной общественный центр формируется в мкр. Ровное, где сформированы озелененные территории общего пользования (вдоль ул. Пионерская и ул. Юбилейная).

Общая площадь озелененных территорий общего пользования, включая лесные массивы, составляет порядка 52,5 га. Обеспеченность озелененными территориями составляет порядка 12 м², что удовлетворяет рекомендуемым требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Однако неудовлетворительные качественные показатели (эстетическая привлекательность, ухоженность, наличие оформленных мест отдыха, дорожек, малых архитектурных форм и т.д.) озелененных территорий требуют проведения дополнительных мероприятий по благоустройству.

На сегодняшний день на территории г.п. Кузнечное учет зеленых насаждений не ведется.

# Выводы

В целом в городском поселении наблюдается нехватка свободных площадок, перспективных для градостроительного освоения. В перспективе встанет вопрос о выделении участков под жилищное строительство для населения муниципального образования «Кузнечное» в соседнем Севастьяновском сельском поселении.

# Объекты культурного наследия, исторические поселения и пути сообщения

По данным Департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области на территории муниципального образования «Кузнечное» объектов культурного наследия, состоящих на государственной охране и включенных в перечень объектов культурного наследия не имеется. На территории городского поселения по берегам Вуоксинской озерно-речной системы предположительно имеется ряд объектов археологического наследия (местонахождения эпохи неолита), поэтому при выделении здесь участков под застройку, желательно предусмотреть их предварительное археологическое исследование.

Полномочия муниципального образования по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения, отнесенные к вопросам местного значения поселения, не могут быть реализованы ввиду отсутствия объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

Населенных пунктов, официально определенных как исторические поселения, на территории муниципального образования «Кузнечное» нет.

По территории городского поселения проходит основная исторической дорога муниципального образования Приозерский муниципальный район – федеральная автомобильная дорога А-121 «Сортавала».

# 3.4. Природные условия и ресурсы

### 3.4.1. Климат

Проектируемая территория характеризуется умеренно-континентальным влажным климатом. Преобладающие ветры юго-западные; зимой – южные и западные; летом – западные, северо-восточные. Среднемесячная скорость ветра колеблется от 4,2 м/с в январе до минимальных значений (менее 0,5 м/с) в июле. Воздушные массы, приходящие с юго-запада, приносят летом часто влажную пасмурную и умеренно-дождливую погоду, зимой – значительное потепление и оттепели. Большое влияние на климат и погодные условия оказывает пересеченный рельеф, обуславливающий высокое количество среднегодовых осадков.

Зима продолжительная, умеренно мягкая, с пасмурной погодой. Самый холодный месяц – февраль (средняя температура -12,7 ºС). Снежный покров устанавливается в конце ноября, залегает устойчиво, наибольшей высоты достигает в третьей декаде февраля – второй декаде марта. В декабре-феврале нередки метели, возможны оттепели.

Весна поздняя, затяжная, из-за частых возвратов холодов протекает медленно. Снежный покров задерживается до 20 апреля. В это время почва начинает оттаивать и температура воздуха быстро повышается. Последние заморозки заканчиваются обычно в начале июня.

Лето умеренно теплое и сравнительно короткое. Заканчивается обычно во второй декаде сентября. Самый теплый месяц – июль с преобладающей температурой воздуха 21,2 ºС (максимум до 32 ºС). Летом возможны похолодания. Количество осадков в летние месяцы – наибольшие в году. Летние ливни часто сопровождаются грозами.

Осень наступает в середине сентября. Понижение температуры воздуха от 10 ºС до 0 ºС происходит медленно. Преобладает пасмурная, ветреная и ненастная погода, часто бывают туманы.

# Выводы

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория муниципального образования «Кузнечное» по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне II B. Климатические условия поселения не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства.

### 3.4.2. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

На востоке муниципальное образование «Кузнечное» имеет выход к Ладожскому озеру. Почти все озера городского поселения находятся в понижениях рельефа. Многие озера соединены между собой реками-протоками. Среди озер есть как мелководные, интенсивно зарастающие, так и относительно глубокие, до 20 м. Самые значительные озера в муниципальном образовании «Кузнечное»: Кузнечное, Большое Боровское, Травкино, Верхнее Подосиновское, Ровенское. Озера Большое Боровское и Ровенское соединяются с р. Вуокса через пролив Рыбацкий.

В морфологическом отношении озера Большое Боровское и Ровенское можно охарактеризовать как среднеглубокие. Максимальные глубины не превышаю 10-12 м. Озера характеризуются высокими показателями водообмена. Ложе озер выложено илистыми отложениями. Береговая линия образована песчаными отложениями с примесью гальки и камней. Данные озера с устойчивой температурой стратификацией. Воды озер отличаются низкой минерализацией. Кислородный режим в летнее время, как правило, благоприятный.

Питание озер смешанное, с преобладанием снегового, происходит за счет поверхностного стока, осуществляемого через сеть его притоков. В годовом ходе уровня четко выражены: весеннее половодье, летне-осенняя межень, нарушаемая дождевыми паводками, короткий осенне-зимний период с несколько повышенной водностью; зимний минимум. Весенний подъем уровня начинается, как правило, в первой половине апреля и достигает максимума в первой половине мая. Спад весенних вод плавный. Низший летне-осенний уровень наблюдается, в среднем, в сентябре-октябре, низший зимний – в феврале-марте.

Основной частью водного баланса озер является сток. Потери на испарение невелики. В осенний период существенную роль могут играть атмосферные осадки.

Озеро Большое Боровское – сточный водоем лещево-уклейного типа протокой соединяется с проливом Рыбацкий. Длина озера 3,5 км, наибольшая ширина 650 м, наименьшая около 100 м. Площадь водосбора озера 12,6 кв. км, площадь зеркала 0,8 кв. км. Максимальная глубина – 10,5 м при средней – 6,5 м. Дно сложено преимущественно илами. Каменистые грунты расположены только вдоль береговой черты. Изменилась трофность водоема: олиготрофное озеро превратилось в мезотрофный водоем, мелководные участки приобрели черты эвтрофии. Антропогенное эвтрофирование водоема привело к изменению биологических характеристик популяций гидробионтов, в том числе рыб и появлению у них хронических токсикозов.

По совокупности имеющихся данных озеро Большое Боровское относится к рыбохозяйственным водоемам первой категории.

Озеро Ровенское протокой соединяется с заливом Богатырским пролива Рыбацкий. Длина озера 800 м, наибольшая ширина 500 м, средняя порядка 200 м. Площадь водосбора озера – 3,3 кв. км, площадь зеркала 0,2 кв. км. В связи с увеличением антропогенного эвтрофирования озера изменился его трофический уровень. Зарастаемость озера превышает 15-20 %. Озеро приобрело черты мезотрофного водоема. Зимой возможны заморы. Озеро относится к окунево-плотвичному типу озер.

Гидрологические условия территории характеризуются наличием подземных вод спорадического распространения и приурочены в основном к прослоям песков. Воды безнапорные.

# Выводы

Рассматриваемая территория характеризуется густой гидрографической сетью, часть из которой входит в озерно-речную систему Вуокса. Поселение обладает значительными запасами пресной воды. Наблюдается эвтрофирование водоемов за счет как природных факторов, так и антропогенного влияния.

### 3.4.3. Геолого-геоморфологическая характеристика

Особенностью геолого-геоморфологического строения территории муниципального образования «Кузнечное» являются выходы на поверхность древних (докембрийских) горных пород: гранитов, диабазов, гнейсов, кристаллических сланцев. Здесь особенно заметны следы деятельности ледника, сползавшего когда-то по кристаллическому руслу Балтийского щита. Отполированные ледником возвышенности коренных пород называются курчавыми скалами. На них часто встречаются длинные, суживающиеся клинообразно штрихи и борозды. Они позволяют судить о направлении движения льда. Вдоль русла ледника образовались длинные, заполненные водой узкие котловины – озера. Большая часть территории городского поселения представляет собой ряд холмов и гряд, вытянутых с северо-запада на юго-восток и разделенных ледниковыми долинами, наполненными водой. По берегам Ладоги образовались узкие заливы – шхеры, берега которых сложены кристаллическими породами.

# Выводы

Территория муниципального образования «Кузнечное» характеризуется пересеченным рельефом. Подстилающими породами являются древние докембрийские горные породы, выходы на поверхность которых являются особенностью данной территории. Межгрядовые понижения, как правило, заполнены четвертичными озерно-ледниковыми отложениями, сложенными устойчивыми породами: песками и суглинками, галькой.

### 3.4.4. Инженерно-строительные условия. Минерально-сырьевые ресурсы

Разработка раздела по оценке инженерно-строительных условий включает анализ комплекса исходных данных по территории городского поселения. В процессе оценки условий территории были учтены и проанализированы сведения о геолого-геоморфологическом строении, гидрогеологической характеристике, наличии и степени развития физико-геологических процессов и явлений, а также техногенных изменений геологической оболочки. В основу разработанной схемы инженерно-строительных условий легли исследования по ландшафтной структуре, которые были выполнены в рамках проекта Схемы территориального планирования муниципального образования Приозерский муниципальный район по заказу ООО НПИ «ЭНКО». Данные ландшафтных исследований были уточнены и актуализированы по предоставленным топографическим материалам масштабов 1:10 000 (выполнена в 1994 г., обновлена в 2011 г.) и 1:2 000 (выполнена в 2003 г., обновлена в 2011 г.). Анализ современного состояния территории базировался на цифровых космических изображениях ALOS (PRISM) в формате GeoTiff (2008 г.) и ALOS (PRISM КА «1RS 1С/Ш») в формате TIFF (2009 г.). Также была проведена работа по анализу существующих материалов по инженерным изысканиям, которые хранятся в отделе обеспечения надзора и экспертиз Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. Были получены материалы технических отчетов о комплексных инженерных изысканиях, выполненных в г.п. Кузнечное под отдельные здания и сооружения, разделы по инженерным изысканиям в составе проекта «Генерального плана поселка городского типа Кузнечное Приозерского района Ленинградской области» (институт «Ленгражданпроект», 1990 г.), а также материалы комплексных инженерных изысканий близлежащих территорий, к примеру, п. Севастьяново («Технический отчет о комплексных инженерно-строительных изысканиях, выполненных в поселке Севастьяново Приозерского района Ленинградской области»). В основу инженерно-строительной оценки легли также ландшафтные карты, которые были разработаны в составе проекта Схемы территориального планирования муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Имеющихся материалов инженерных изысканий достаточно для оценки инженерно-строительных условий территории муниципального образования «Кузнечное» на уровне проекта генерального плана. Однако любое строительство должно сопровождаться проведением дополнительных более детальных инженерно-геологических, инженерно-топографических и других изысканий на площадках будущего строительства.

# Инженерно-строительные условия

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической среды. На основании выше перечисленных оценочных параметров произведено районирование территории муниципального образования «Кузнечное» по инженерно-строительным условиям.

Территории благоприятные для градостроительного освоения (24 % территории поселения):

Дренированные равнины, сложенные устойчивыми грунтами, уклоны поверхности не более 5 %, уровень залегания грунтовых вод не менее 2 м от поверхности. Локальное развитие опасных физико-геологических процессов. А также территории с измененной поверхностью и преобладанием капитальной жилой и промышленной застройки – г.п. Кузнечное.

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения (64 %):

- плоские переувлажненные равнины; характерно близкое залегание грунтовых вод, процессы заболачивания. Грунты оснований представлены валунными и щебнистыми супесями и песками, безвалунными и галечными песками и супесями, безвалунными глинами и суглинками, маломощным торфом (до 0,5 м);

- холмистый рельеф, уклоны поверхности до 15 %, понижения заболочены, нередко идут процессы торфообразования. На склонах активное развитие эрозионных процессов. Грунты оснований представлены песчано- и супесчано-валунными отложениями с обилием валунов на поверхности;

- выходы скальных пород на поверхность, уклоны крутизной до 20 %, заболачивание внутрисельговых равнин. Грунты оснований сложены кристаллическими породами, местами перекрытых маломощным чехлом элювия и делювия, представленных валунными супесями и суглинками;

- отвалы и искусственные насыпи в окрестностях г.п. Кузнечное.

# Территории неблагоприятные для градостроительного освоения (12 %):

- болота с мощностью торфа более 0,5 м;

- заболоченные участки вследствие нарушения стока, отсыпки отвалов, затопления небольших гранитных карьеров и т.д., преимущественно распространены в северной части городского поселения;

- карьеры в окрестностях г.п. Кузнечное.

# На территории г.п. Кузнечное, выделяются:

Территории благоприятные для градостроительного освоения (около 20 % территории) – представляют собой дренированные равнины, сложенные устойчивыми грунтами. Глубина залегания грунтовых вод не менее 1 м от поверхности земли. Абсолютные отметки высоты 25-45 м.

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения (около 75 %):

- Плоские переувлажненные равнины. Грунты оснований представлены валунными и щебнистыми супесями и песками, безвалунными и галечными песками и супесями, безвалунными глинами и суглинками. В понижениях характерны процессы заболачивания. Грунтовые воды размещены близко к поверхности земли;

- Выходы скальных, валунно-глыбовых пород на поверхность, местами уклоны поверхности могут достигать 20 %. Грунты оснований сложены кристаллическими породами, местами перекрытых маломощным чехлом элювия и делювия, представленных валунными супесями и суглинками;

- Уклоны поверхности до 20 %.

# Территории неблагоприятные для градостроительного освоения (около 5 %):

- Уклоны поверхности более 20 %;

- Заболоченные участки понижений, а также вследствие нарушения стока, отсыпке отвалов и пр.;

- Болота с мощностью торфа более 0,5 м;

- Территории карьеров.

# Минерально-сырьевые ресурсы

В г.п. Кузнечное и вблизи него функционирует ряд гранитных карьеров, где добывается камень, используемый как в строительном деле, так и в изготовлении памятников. В муниципальном образовании «Кузнечное» осуществляет добычу полезных ископаемых 3 предприятия – ОАО «Гранит-Кузнечное», ЗАО «Ояярви» и ООО «Кузненое-2». Предприятия г.п. Кузнечное — лидеры в северо-западном регионе России по производству щебня. Предприятие ОАО «Гранит-Кузнечное» производит до 2,5 млн куб. м щебня в год. ООО «КОЗ «Кузнечное», производящий резку, обработку и отделку камня для использования в строительстве, работает на привозном сырье.

Практически все детально разведанные месторождения строительного камня (на щебень) муниципального образования Приозерский муниципальный район относятся к муниципальному образованию «Кузнечное» – около 300 млн куб. м балансовых запасов, чего по оценкам специалистов хватит на 100 лет промышленной добычи на месторождениях «Кузнечное», «Кузнечное-1», «Кузнечное-2», «Ровное».

Остаток запасов гранитов на момент проектирования по категориям с учетом планируемой добычи представлен в таблице 1.

Таблица 1

# Остаток запасов гранитов, тыс. куб. м

|  | карьер «Кузнечное» | карьер «Кузнечное-1» | карьер «Ровное» |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория А |  |  | 4358,2 |
| Категория В | 1502,5 | 18597,9 | 20876,3 |
| Категория С1 | 30008,9 | 79781,7 | 50329,5 |
| Категория А+В+ С1 | 31511,4 | 98379,6 | 75564,0 |
| Категория С2 | 20406,7 | 66041 | 66892,0 |

Месторождение «Ровное» расположено в 3,5 км к северу и северо-востоку от железнодорожной станции Кузнечное. Месторождение представляет собой массив высотой 18-50 м.

Месторождение «Кузнечное» расположено в 18 км северо-западнее города Приозерск и в 2,5 км северо-западнее железнодорожной станции Кузнечное.

Месторождение «Кузнечное-1» расположено в 1,2 км юго-восточнее железнодорожной станции Кузнечное между железнодорожной линией, шоссейной дорогой и озерами Кузнечное и Малое Боровское.

Месторождение «Кузнечное-2» расположено в 24 квартале Приозерского лесничества. Эксплуатация карьера производится предприятием ООО «Кузнечное-2» (карьер законсервирован, добыча камня не ведется примерно с 2008 года).

К муниципальному образованию «Кузнечное» отошли детально разведанные месторождения облицовочного камня: «Богатыри» – 0,07 млн куб. м; «Перкон-Лампи» – 7,5 млн куб. м; «Ладожское» – единственное месторождение блочного камня, разрабатываемое в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район на сегодняшний день. Согласно предварительной и детальной разведки, выполненной АОЗТ «СЕВЗАПГЕО» месторождение гранитов «Ладожское» выделяется среди других на территории Ленинградской области по качеству облицовочных гранитов и по цветовой гамме. Оно расположено в 32 квартале Приозерского лесничества. Принятые запасы по категории А и С1 составляют 367307 куб. м. Эксплуатация карьера производится предприятием ЗАО «Ояярви».

В окрестностях г.п. Кузнечное имеется месторождение песчано-гравийного материала Кузнечное (Каарлахти), а также Кусимяки на западе поселения.

# Выводы

Инженерно-строительные условия в муниципальном образовании «Кузнечное» достаточно сложные, большая часть территории (76 %) по инженерно-строительным условиям относится к ограниченно благоприятным и неблагоприятным для градостроительного освоения. Основными ограничениями являются процессы заболачивания, как вследствие близкого залегания грунтовых вод на низинных территориях и внутрисельговых понижениях, так и нарушения стока воды и отсыпке отвалов. Не менее 20 % территории представляют собой участки вершин и склонов сельг, для которых характерны значительные уклоны (до 20 %), а как следствие активное развитие эрозионных процессов на склонах сельг.

Кроме того, на территории поселения ведется разработка довольно крупных месторождений гранитов, что определяет значительные площади карьеров и отработанных территорий, не вовлеченных в градостроительное освоение.

Муниципальное образование «Кузнечное» обладает значительным минерально-сырьевым потенциалом. Полезные ископаемые, представлены месторождениями строительного камня (на щебень), блочного камня, гнейсо-гранитов.

### 3.4.5. Лесные ресурсы

Таежные леса, расположенные на территории муниципального образования «Кузнечное», отнесены по целевому назначению к защитным, среди которых выделяются: защитные полосы лесов, расположенные вдоль автодорог, зеленые зоны, запретные полосы по берегам водных объектов, нерестовые полосы лесов (приложение 1).

Основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества. Эту миссию на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район осуществляет Приозерское лесничество со своими филиалами – участковыми лесничествами; на территории муниципального образования «Кузнечное» – это Приозерское, Антикайненское и Ларионовское участковые лесничества.

После принятия Лесного кодекса разработаны Лесной план Ленинградской области и Лесохозяйственный регламент Приозерского лесничества. В этих документах определены цели и задачи, а также мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов. Реализация Лесохозяйственного регламента обеспечивается лесничими, порядок деятельности которых устанавливается органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

Леса зеленых зон на территории городского поселения выделены в соответствии с Лесохозяйственным регламентом Приозерского лесничества (Северо-Западным филиалом ФГУП «Рослесинфорг») в размере 331 га, в том числе 131 га на территории Антикайненского лесничества (части кварталов № 53, 67 и 83) и около 200 га на территории Приозерского лесничества (кварталы № 30, 36 и 40).

Основными направлениями использования охраны, защиты и воспроизводства лесов муниципального образования «Кузнечное» являются:

– увеличение покрытой лесной растительностью площади (при повышении доли хвойных пород);

–усиление использования защитных и рекреационных функций лесов.

Все лесные участки в границах муниципального образования «Кузнечное» отданы в аренду для различных целей (см. «Схема расположения арендуемых лесных участков для целей лесозаготовки, недропользования и охоты» и приложение 2). Границы охотничьих хозяйств показаны на «Схеме расположения охотничьих хозяйств».

Выводы

Одними из главных составляющих ресурсного потенциала проектируемой территории являются лесные ресурсы. Леса муниципального образования «Кузнечное» относятся к защитной категории лесов и могут быть использованы в рекреационных целях.

### 3.4.6. Растительный и животный мир

Муниципальное образование «Кузнечное» расположено в границах Карельского перешейка. Основную площадь территории муниципального образования «Кузнечное» занимают леса. На легких почвообразующих породах господствуют осветленные сосновые леса. Ельники преобладают главным образом на суглинистых отложениях и отчасти на моренных супесчаных наносах. Распространены также вторичные травянистые леса – сосново-березовые, осиновые, серо-ольшаники и ивняки, приуроченные к более влажным местообитаниям.

На территории городского поселения встречаются болота, преимущественно верховые. Болота моховые, местами поросшие редколесьем. По долинам рек и вокруг озер обычно развиты травянистые (осоковые) болота.

Луга на территории муниципального образования «Кузнечное» в основном представлены лугами-залежами, возникшими на месте сеяных в прошлом лугов. Луговые угодья в основном приурочены к озерным котловинам, берегам рек и заливов, а также частично, к осушенным торфяникам. В основном это малопродуктивные луга – полевичные, душисто-колосковые и заболоченные – щучковые.

На территории муниципального образования «Кузнечное» зарегистрировано порядка 400 видов растений. Через проектируемую территорию проходит северо-восточная граница распространения дуба летнего и ясеня обыкновенного. Отличительной особенностью флоры данной территории является обилие дубравных видов среди травянистой растительности. Наиболее широкое распространение имеют перелеска благородная, чина весенняя, звездчатка ланцетолистная, ландыш, перловник поникший. Из кустарников довольно часто встречается волчеягодник. В виде подлеска в наиболее благоприятных условиях, вдоль русел ручьев произрастают клен, реже липа. Редко встречаются медуница лекарственная, ветреница дубравная. В расщелинах гранитных скал обитает редкий вид папоротника – вудсия северная.

Животный мир городского поселения может считаться типичным для лесной зоны. В фаунистическом отношении территория городского поселения относится к западной части Ленинградской области, для которой характерны, помимо широко распространенных таежных форм, набор видов европейских широколиственных лесов. По данным комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области к охотничьим ресурсам на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район и Приозерского городского поселения в частности относятся: белка, волк, лось, горностай, заяц-беляк, заяц-русак, кабан, косуля, куница, лисица, олень благородный, олень пятнистый, рысь, хорь, рябчик, тетерев, глухарь, белая куропатка, серая куропатка. Однако интенсивное освоение территории муниципального образования «Кузнечное», приводит к сужению ареалов распространения животных. Что особенно актуально для территории рассматриваемого городского поселения, где большие территории занимают карьеры по добыче гранита. Необходимо обязательное проведение мероприятий по рекультивации отработанных карьеров и воссозданию привычных ландшафтов после выработки месторождений.

К краснокнижным животным на территории муниципального образования «Кузнечное» и близлежащим территориям (Красная книга природы Ленинградской области) относятся: млекопитающие: речная выдра, росомаха, европейская норка, подземная полевка, обыкновенная летяга; птицы: садовая овсянка, ястребиная славка, белоспинный дятел, седой дятел, бородатая неясыть, кулик-сорока, сапсан, белоглазый нырок, большая выпь, чернозобая гагара, краснозобая гагара, а также некоторые виды моллюсков, ракообразных и насекомых.

Территория муниципального образования «Кузнечное» расположена в границах охотхозяйства «Общественная организация «Приозерское районное общество охотников и рыболовов». Воспроизводственный участок данного охотхозяйства расположен за границами поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира. При освоении новых территорий вне границ населенных пунктов необходимо проводить дополнительные исследования растительного и животного мира.

### 3.4.7. Рыболовство и рыбоводство

По сведениям ФГУ «Севзапрыбвод» все водоемы муниципального образования Приозерский муниципальный район относятся к рыбохозяйственным. Однако категория водоемов (рыбохозяйственная значимость) разная и зависит от состава ихтиофауны. Данные исследования проводятся при разработке отдельных более детальных проектов исследуемой территории.

По данным Невско-Ладожского бассейнового водного управления особо ценные водоемы рыбохозяйственного значения на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район не выделяются. Рыбохозяйственные заповедные зоны не установлены. Рыбохозяйственные зоны водотоков и водоемов муниципального образования Приозерский муниципальный район в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 743 «Об утверждении правил установления рыбоохранных зон» по размерам совпадают с границами водоохранных зон данных водотоков и водоемов.

На сегодняшний день согласно перечню рыбопромысловых участков в административных границах Ленинградской области (Приказ Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 24 апреля 2009 № 61 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков в административных границах Ленинградской области»), а также данными отдела по аграрной политике и природопользованию администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район за границами территории муниципального образования «Кузнечное» в Ладожском озере (залив Лехмалахти) сформированы 4 рыбопромысловых участка для организации товарного рыбоводства (приложение 3).

Осуществление хозяйственной деятельности должно сопровождаться мероприятиями по сохранению водных биоресурсов и среды обитания, а также соблюдением нормативных документов в области рыболовства, в том числе: Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 569 «О правилах согласования размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания».

### 3.4.8. Современное состояние ландшафтов

В проекте была разработана «Ландшафтная карта», отображающая современное состояние ландшафтов муниципального образования «Кузнечное». Типы ландшафтов (местоположений) на рассматриваемой территории выделялись с учетом преобладающих форм или типов рельефа, состава преобладающих с поверхности отложений, режима увлажнения и длительных антропогенных преобразований (окультуривание, осушение, торфоразработки, открытая разработка минерального сырья, капитальная застройка и др.).

Ландшафты муниципального образования «Кузнечное» представлены в основном ландшафтами южной окраины Балтийского кристаллического щита с преобладанием сельг-гряд, сложенных гранитами с ледниковой проработкой и маломощным чехлом четвертичных пород. Для данных территорий характерны «скальные комплексы» с редкими соснами и чередованием лишайниковых, кустарничково-зеленомошных и кустарничково-сфагновых ассоциаций, кустарничково-зеленомошные сосняки с березой. На склонах средней крутизны произрастают мелколиственно-сосновые, кустарничково-травяные леса, часто с неморальными травами.

Встречаются также волнистые равнины (в том числе окультуренные) и пологие гряды на безвалунных и мелковалунно-галечных песках и супесях, покрытые бруснично-вересковыми сосняками, сосново-мелколиственными и мелколиственными травяными лесами, а также разнотравно-злаковыми лугами.

Значительные площади городского поселения занимают техногенные местоположения: гранитные карьеры (карьеры по добыче кристаллических пород (глубина до 30 м), вдоль периферии – отвалы вскрышных пород), отвалы песчано-гравийного материала и вторичные водоемы (мелководные водоемы, образовавшиеся при нарушении стока, отсыпке отвалов, затоплении небольших гранитных карьеров; в том числе интенсивно зарастающие).

В границах населенных пунктов преобладают территории с измененной поверхностью и преобладанием капитальной жилой и промышленной застройки (в основном на месте окультуренных террас на безвалунных суглинках и глинах).

# Выводы

Территории наиболее пригодные для градостроительного освоения сосредоточены на равнинных территориях межсельговых понижений и занимают незначительные площади поселения. Сосредоточены в основном в центральной части, вблизи г.п. Кузнечное и п. Боровое.

Развитие сельского хозяйства наиболее благоприятно в долинах и на склонах водоемов и водотоков в южной и юго-западной частях поселения. Данные территории представляют собой небольшие разрозненные участки.

В северо-восточной и юго-восточной частях поселения ландшафтные условия благоприятны для развития рекреации и создания особо охраняемых природных территорий. Эти территории представляют собой в основном «скальные комплексы», не подвергшиеся антропогенному влиянию.

### 3.4.9. Земельные и агроприродные ресурсы

# Земельные ресурсы

Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGis 9.3 («Схема существующих границ земель различных категорий»). Распределение земель по формам собственности также показано на «Схеме существующих границ земель различных категорий».

При определении площадных характеристик земель различных категорий за основу были взяты данные ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области», где не учтены земли Ларионовского участкового лесничества. Земли Ларионовского лесничества отражены на иллюстрации «Схема существующих границ земель различных категорий с отображением земельных участков Ларионовского участкового лесничества».

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Кузнечное» – 3952 га.

Преобладающей категорией земель являются земли лесного фонда, занимающие территорию 2722,3 га, что составляет 68,9 % от общей площади. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения занимают 365,1 га (9,2 %). Под земли запаса на территории муниципального образования «Кузнечное» отведено 298,1 га или 7,5 % от общей площади. Категория земель населенных пунктов представлена территорией 307,1 га (7,8 %). Земли сельскохозяйственного назначения располагаются на площади 234 га (5,9 %), земли особо охраняемых территорий и объектов – на площади 25,4 га (0,6 %).

Распределение земель муниципального образования «Кузнечное» по категориям показано на диаграмме.

# Земли сельскохозяйственного назначения

К ним относятся участок сельхозугодий ОАО «Агро-Энерго», территории двух СНТ – «Алмаз» и «Боровое-1», территория фермерского хозяйства.

# Земли населенных пунктов

Представлены территориями в пределах границ г.п. Кузнечное и п. Боровое.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения

К ним относятся земли ОАО «Гранит-Кузнечное» (в собственности и аренде), земли РЖД и отводы дорог регионального значения.

# Земли лесного фонда

К этой категории относятся территории в кварталах Антикайненского, Приозерского и Ларионовского участковых лесничеств Приозерского лесничества.

В процессе подготовки проекта генерального плана муниципального образования «Кузнечное» был проведен анализ документации, предоставленной органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Ленинградской области, а также филиалом ЛОГБУ «Ленобллес» (Приозерское лесничество), в результате которого были выявлены многочисленные спорные участки, которые по данным Приозерского лесничества являются землями лесного фонда и принадлежат на праве собственности Российской Федерации, а по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» и органов местного самоуправления зарегистрированы за конкретными землепользователями на землях других категорий.

# Земли запаса

Земли данной категории сосредоточены в основном на юго-востоке городского поселения.

Земли особо охраняемых территорий и объектов представлены земельными участками, находящимися в собственности федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет».

# Выводы

Среди всех категорий земель на территории муниципального образования «Кузнечное» преобладают земли лесного фонда, занимающие около 70 % территории. Земель сельскохозяйственного назначения здесь достаточно мало (6 % от всей площади городского поселения), что ограничивает развитие сельского хозяйства.

# Агроприродные ресурсы

По агроклиматическому районированию территория муниципального образования «Кузнечное» относится ко второму (умеренно-теплому влажному) агроклиматическому району. Для климата характерны высокая относительная влажность воздуха, значительная облачность, часто пасмурная погода, туманы, большое количество осадков, небольшие годовые колебания температур при довольно теплой зиме и прохладном лете. Среднесуточная температура выше +10 ºС сохраняется 110-100 суток в году. Сумма положительных температур за этот период составляет 1400-1500 ºС.

Переходный климат от средней к южней тайге, сильная расчлененность рельефа, резкая смена почвообразующих пород и разнообразие растительного покрова предопределили распространение здесь различных типов почв: органо-литогенных, подбурых, дерново-подзолистых, болотно-подзолистых, дерново-глеевых и болотных. Наиболее дренированные местообитания занимают наиболее плодородные дерново-слабоподзолистые глееватые среднегумифицированные почвы. Под бобово-разнотравными и крупнозлаковыми лугами сформировались высокоплодородные многогумусные дерново-глеевые почвы с мощностью гумусового горизонта до 30 см.

# Выводы

В целом согласно физико-географическому и агроклиматическому районированию в городском поселении сложились достаточно неблагоприятные условия для ведения сельского хозяйства, однако климат на территории муниципального образования «Кузнечное» способствует получению устойчивых урожаев многолетних трав. Основной фонд землепользования муниципального образования «Кузнечное» составляют низкоплодородные дерново-подзолистые суглинистые почвы, в то же время освоенные почвы отличаются высоким плодородием. Значительная часть площадей почв имеет избыточное увлажнение.

# 3.5. Социально-экономическая ситуация

### 3.5.1. Экономическая база

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, промышленный потенциал, трудовой и научно-технический потенциал. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способность экономики, ее отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

Экономико-географическое положение – один из важнейших факторов, определяющих потенциал развития территории.

К числу положительных факторов, способствующих дальнейшему росту и развитию городского поселения, относятся следующие:

- благоприятное транспортное положение на пути федеральной автомобильной дороги А-121 «Сортавала», которая обеспечивает транспортную связь муниципального образования с г. Санкт-Петербург, со всеми муниципальными районами Ленинградской области и Республикой Карелия;

- близость к г. Санкт-Петербург, влияние которого сказывается во многих отношениях (рынок сбыта производимой продукции, сезонное увеличение численности населения и др.);

- наличие полезных ископаемых, которые обеспечивают функционирование градообразующих предприятий муниципального образования «Кузнечное».

Отрицательными факторами являются монопрофильность экономики городского поселения и недостаток благоприятных для строительства территорий вследствие достаточно сложных инженерно-строительных условий и необходимости максимального сохранения лесов, окружающих застройку г.п. Кузнечное.

В настоящее время в экономике муниципального образования «Кузнечное» промышленность занимает ведущее место. Здесь находится 4 промышленных предприятия, кадры которых составляют почти 80 % от числа занятых во всех сферах экономики. Приоритетной является добывающая промышленность, где работает около 1,5 тыс. чел. Самое крупное промышленное предприятие поселка – ОАО «Гранит-Кузнечное» производит и реализует гранитный щебень. Добычей нерудных полезных ископаемых занимаются также малые предприятия ЗАО «Ояярви» и ООО «Кузнечное-2» (карьер, который арендует ООО «Кузнечное-2» законсервирован, добыча камня не ведется примерно с 2008 года).

Второй по значимости и численности работающих отраслью промышленности является производство и распределение электроэнергии, тепла и воды, представленная МП «ЖКХ МО «Кузнечное», с численностью занятых – около 160 человек.

Обрабатывающая промышленность представлена одним предприятием ООО «КОЗ «Кузнечное», работающим на привозном сырье, где занято более 100 человек.

В сельском хозяйстве и рыбоводстве суммарно занято не более 25 человек.

Формируясь в качестве административного центра муниципального образования «Кузнечное», г.п. Кузнечное приобрел важные управленческие и обслуживающие функции: здесь находятся административные, общественные и финансовые учреждения. В последнее время развилась сфера торговли, в которой занято около 90 человек.

Показатели по распределению занятых в экономике муниципального образования «Кузнечное» в настоящее время приведены в таблице 2.

# Таблица 2

# Структура занятых по сферам экономики, в %

| Отрасли экономики | Существующее положение |
| --- | --- |
| Добыча полезных ископаемых | 64 |
| Обрабатывающие производства | 6 |
| Производство и распределение электроэнергии, тепла и воды | 7 |
| Строительство | менее 1 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 4 |
| Гостиницы и рестораны | 1 |
| Транспорт и связь | 4 |
| Финансовая деятельность | менее 1 |
| Операции с недвижимым имуществом, государственное управление | 1 |
| Образование | 5 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 3 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | менее 1 |
| Рыболовство, рыбоводство | 1 |
| Итого: | 100 |

Важную роль в экономике муниципального образования «Кузнечное» играет развитие малого и среднего бизнеса, который представлен более 60 действующими предприятиями. Наиболее распространенными видами деятельности малого предпринимательства являются торговля, общественное питание, сфера услуг. В сфере малого и среднего бизнеса занято около 320 человек.

Инвестиционная деятельность осуществляется градообразующими предприятиями и направлена на модернизацию производственных мощностей. Ежегодный объем инвестиций за последние годы составил около 30 % от инвестиций в целом по муниципальному образованию Приозерский муниципальный район.

# Промышленный потенциал

В основе промышленного потенциала поселения – развитие добывающих производств, на долю которых в структуре промышленного комплекса муниципального образования «Кузнечное» приходится более 80 %. Специализацию промышленного комплекса поселения определяет развитие добычи и переработки гранита. Крупными и средними промышленными предприятиями городского поселения производится 71 % объема промышленного производства муниципального образования Приозерский муниципальный район.

# Агропромышленный комплекс

Действующих крупных сельскохозяйственных предприятий на территории муниципального образования «Кузнечное» нет. В настоящее время на территории поселения действует крестьянское животноводческое хозяйство Шолоховых. Кроме того, в городском поселении зарегистрировано ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Кузнечное» по разведению рыбы, производственные площадки которого территориально находятся в Севастьяновском сельском поселении.

# Туристско-рекреационный потенциал

Окрестности муниципального образования «Кузнечное» популярны у любителей водного спорта, спортивного ориентирования, скалолазания. Кузнечное выступает перевалочным пунктом для туристов следующих из Санкт-Петербурга в шхеры Ладожского озера и на Ястребиное озеро.

От п. Кузнечное туристам легко добраться до баз отдыха на побережье Ладоги, также от станции Кузнечное начинается знаменитая среди туристов пешеходная тропа, ведущая к Большим Скалам – скальному массиву на границе Ленинградской области и Республики Карелия, где регулярно проводится фестиваль «Скалолазание Для Всех».

Инфраструктура размещения туристов в муниципальном образовании «Кузнечное» представлена одной гостиницей на 8 мест. Туристских баз, кемпингов, санаторно-курортных и оздоровительных учреждений в поселении нет.

Основным местом, традиционно используемым местным населением для отдыха и рекреации являются пляжи на оз. Ратное и оз. Кузнечное.

На территории муниципального образования «Кузнечное» расположены два садоводческих товарищества: СНТ «Алмаз», расположенное в массиве Берёзово и СНТ «Боровое-1», расположенное в массиве Боровое. За счет садоводческих товариществ в летний период численность населения, единовременно пребывающего на территории городского поселения, в среднем увеличивается на 200 человек, а в отдельные дни пиковая нагрузка составляет 500 человек.

Таблица 3

Перечень садоводческих товариществ в границах муниципального образования «Кузнечное»

| Название | Площадь, га | Количество участков |
| --- | --- | --- |
| СНТ «Алмаз» | 54 | 247 |
| СНТ «Боровое-1» | 31 | 58 |

# Выводы

Муниципальное образование «Кузнечное» имеет выгодное экономико-географическое положение. По числу занятых и объему производства в экономике поселения лидирует добывающая промышленность. Действующих крупных сельскохозяйственных предприятий на территории муниципального образования «Кузнечное» нет. Инвестиционная деятельность осуществляется за счет собственных средств градообразующих предприятий. Сфера услуг в поселении развита достаточно хорошо. В туристско-рекреационном комплексе муниципального образования Приозерский муниципальный район значение муниципального образования «Кузнечное» невелико: г.п. Кузнечное выступает промежуточным пунктом следования туристов из г. Санкт-Петербург в шхеры Ладожского озера и на озеро Ястребиное. Местное население в полной мере обеспечено рекреационными территориями.

### 3.5.2. Население

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его половозрастная и трудовая структура, степень его экономической активности.

По предварительным результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность постоянного населения муниципального образования «Кузнечное» составила 4,473 тыс. чел. По сравнению с переписями 1989 г. (5028 чел.) и 2002 года (4738 чел.) численность населения г.п. Кузнечное сократилась.

Таблица 4

# Динамика численности населения с 2003 по 2010 гг.

| Населенный пункт | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.п. Кузнечное | 4700 | 4600 | 4665 | 4500 | 4500 | 4434 | 4331 | 4473 |
| п. Боровое | н/д | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |  |  |

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).

Таблица 5

# Динамика показателей естественного и механического движения населения

| Показатели | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось – всего; чел. | 43 | 34 | 57 | 39 | 45 | 27 | 50 | 42 |
| Родилось на 1000 чел.; чел. | 9,1 | 7,4 | 12,2 | 8,7 | 10,0 | 6,1 | 11,5 | 9,5 |
| Умерло – всего; чел. | 99 | 106 | 120 | 114 | 111 | 105 | 76 | 98 |
| Умерло на 1000 чел.; чел. | 21,1 | 23,0 | 25,7 | 25,3 | 24,6 | 23,6 | 17,5 | 22,3 |
| Естественный прирост – всего; чел. | -56 | -72 | -63 | -75 | -66 | -78 | -26 | -56 |
| Естественный прирост на 1000 чел.; чел. | -11,9 | -15,6 | -13,5 | -16,7 | -14,6 | -17,6 | -6,0 | -12,5 |
| Прибыло; чел. | 79 | 63 | 45 | 58 | 75 | 49 | н/д | н/д |
| Выбыло; чел. | 52 | 63 | 47 | 55 | 48 | 54 | н/д | н/д |
| Миграционный прирост всего; чел. | 27 | 0 | -2 | 3 | 27 | -5 | 26 | 234 |

В последние годы естественный прирост населения отрицательный. Миграция в последнее время характеризуется незначительными величинами и мало влияет на численность населения.

Половая структура населения поселения характеризуется преобладанием женщин, что характерно для большинства территорий страны.

Возрастная структура населения муниципального образования «Кузнечное» в целом незначительно отличается от общероссийской: численность населения старше трудоспособного возраста превышает численность молодежи.

Ключевым показателем трудового потенциала является удельный вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте.

Таблица 6

# Возрастная структура населения

| Возраст | % |
| --- | --- |
| Все население | 100 |
| Моложе трудоспособного возраста (0–15 лет) | 16 |
| В трудоспособном возрасте (ж. 16-54/ м. 16-59 лет) | 61 |
| Старше трудоспособного возраста (ж. от 55/ м. от 60 лет) | 23 |

В настоящее время в трудоспособном возрасте находится 61 % от всего населения. Показатель демографической нагрузки составляет порядка 570 чел. на 1000 трудоспособных. Уровень регистрируемой безработицы в последние годы сокращается и в 2010 году составил 0,26 % от численности экономически активного населения.

# Выводы

Для населения муниципального образования «Кузнечное» характерна депопуляция, что обусловлено отрицательным естественным приростом. Механическое движение населения незначительно влияет на численность населения. В половой структуре населения число женщин превышает мужчин. Возрастная структура населения носит регрессивный характер с выраженным численным преобладанием лиц пенсионных возрастов над молодежью. Ситуацию в сфере занятости в целом по городскому поселению можно считать благополучной.

### 3.5.3. Жилищный фонд

По сведениям администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район жилищный фонд муниципального образования «Кузнечное» в настоящее время составляет 98 тыс. кв. м общей площади. В среднем приходится 22 кв. м жилищного фонда на одного жителя, что примерно соответствует показателю в целом по муниципальному образованию Приозерский муниципальный район.

Характеристика существующего жилищного фонда по этажности и благоустройству в целом по муниципальному образованию приводится в таблицах 7-8.

Таблица 7

# Характеристика существующего фонда по этажности

| Этажность | Тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- |
| Индивидуальные жилые дома с участками (размер приусадебного участка – 12 соток) | 2 |
| Малоэтажная жилая застройка 1-2 – 4 эт. | 38 |
| Среднеэтажная жилая застройка 5 эт. | 58 |
| Всего | 98 |

Более 90 % жилищного фонда муниципального образования «Кузнечное» составляют среднеэтажные здания. Удельный вес 5-этажных домов – около 60 %. Ветхого и аварийного фонда нет. Поселок Боровое застроен индивидуальными жилыми домами. В настоящее время территории, застроенные индивидуальными жилыми домами не до конца освоены и имеют разреженную структуру (существующая плотность застройки в среднем составляет 50 кв. м/га).

Таблица 8

# Оборудование жилищного фонда (в %)

| Жилищный фонд – всего | в том числе оборудованный |
| --- | --- |
|  | централ. водопроводом | централ. канализацией | централ. отоплением | газом |
| 100 | 91 | 91 | 92 | 97 |

Практически все многоквартирные дома оборудованы централизованным водопроводом, канализацией, отоплением, электроснабжением и лишь незначительное количество индивидуальных жилых домов, в основном построенных в последние года, имеют некоторые виды инженерного оборудования. Однако степень благоустройства жилищного фонда в поселении по всем параметрам существенно выше средних показателей по муниципальному образованию Приозерский муниципальный район.

По данным Приозерского бюро технической инвентаризации за последние 10 лет строительство муниципальных жилых домов в муниципальном образовании «Кузнечное» не велось, объемы строительства частного жилищного фонда незначительны.

Число граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма – 25 семей. Число граждан, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий в рамках реализации федеральных и региональных программ «Жилище» – 11 семей.

В санитарно-защитную зону ОАО «Гранит-Кузнечное» попадает индивидуальная жилая застройка в микрорайоне КНИ и индивидуальная и малоэтажная жилая застройка микрорайона Пристанционный г.п. Кузнечное. В границы санитарных разрывов попадают индивидуальные жилые дома вдоль железной дороги Санкт-Петербург – Сортавала (в микрорайонах КНИ и Пристанционный г.п. Кузнечное и в п. Боровое), а также от автомобильных дорог регионального значения подъезд к ст. Кузнечное и Сапёрное – Мельниково – Кузнечное (в микрорайонах КНИ и Пристанционный г.п. Кузнечное). В зону акустического дискомфорта от ПС № 57 «Кузнечное» попадает индивидуальная жилая застройка в микрорайоне Пристанционный.

# Выводы

Средняя жилищная обеспеченность на 1 жителя по муниципальном образовании «Кузнечное» составляет 22 кв. м. В структуре жилищного фонда преобладают 5-ти этажные дома. Ветхого и аварийного фонда нет. Показатели благоустройства жилищного фонда существенно выше средних по муниципальному образованию Приозерский муниципальный район. За последние 10 лет новое жилищное строительство практически не велось.

### 3.5.4. Учреждения и предприятия обслуживания

В настоящее время в муниципальном образовании «Кузнечное» сеть учреждений обслуживания представлена практически всеми видами культурно-бытовых объектов, но уровень обеспеченности ими жителей поселения различен.

# Таблица 9

Перечень учреждений и предприятий обслуживания населения муниципального образования «Кузнечное» на начало 2011 г.

| Наименование учреждения; единица измерения | Адрес | Вместимость/ мощность | Доля от проекта, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектная | фактическая |  |
| Дошкольные образовательные учреждения; число мест | Детский сад комбинированного вида № 11 | г.п. Кузнечное, ул. Юбилейная, д. 6-а | 163 | 148 | 90,8 |
|  | Детский сад № 12 | г.п. Кузнечное, ул. Центральная, д. 4 | 83 | 19 | 22,9 |
| Общеобразовательные учреждения; число мест | Кузнеченская СОШ | г.п. Кузнечное, ул. Пионерская, д. 1 | 350 | 347 | 99,1 |
| Учреждения дополнительного образования; число мест | МОУ ДОД «Кузнеченская детская школа искусств» | г.п. Кузнечное, ул. Гагарина, д. 5-а | 84 | - |
| Учреждения здравоохранения | число коек | Кузнеченская поселковая больница | г.п. Кузнечное, ул. Гагарина, д. 2-а | 40 (в т.ч. дневной стационар 20) | - | - |
|  | число посещений в смену |  |  | 150 | - | - |
| Учреждения культуры | число мест | МУК «Кузнечное» | г.п. Кузнечное, ул. Юбилейная, д. 7-а | 400 | - | - |
|  | тыс. томов | Библиотеки в составе МУК «Кузнечное» и спортзала «Алмаз» | г.п. Кузнечное | - | 18,1 | - |
| Спортивные сооружения; кв. м | Спортзалы | г.п. Кузнечное | 874 | - | - |
|  | Плоскостные сооружения |  | 6008 | - | - |
| Предприятия торговли; кв. м торговой площади | Магазины (приложение 4) | г.п. Кузнечное | - | 1300 | - |
| Предприятия общественного питания; число мест | Рестораны, кафе, столовые | г.п. Кузнечное | - | 84 | - |
| Предприятия бытового обслуживания; число рабочих мест | Швейная и сапожная мастерские | г.п. Кузнечное | 18 | - | - |
| Предприятия коммунального обслуживания; число мест | Бани | г.п. Кузнечное | 65 | - | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства; число мест | Гостиница | г.п. Кузнечное | 8 | - | - |

Здания всех учреждений дошкольного образования требуют ремонта, зданию школы требуется реконструкция, зданию поселковой больницы требуется капитальный ремонт. Здание дома культуры, совмещенного с библиотекой, и здание детской школы искусств находятся в хорошем техническом состоянии.

Уровень обеспеченности населения услугами бань, детских дошкольных учреждений, учреждениями дополнительного образования детей, здравоохранения превышает нормативные значения. В сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень обеспеченности школами, спортивными сооружениями, учреждениями культуры и магазинами может быть охарактеризован как высокий. В то же время поселение недостаточно обеспечено гостиницами, предприятиями торговли и общественного питания, бытового обслуживания. Бассейна в поселении нет.

Работа с молодежью в настоящее время осуществляется на базе дома культуры и молодежно-спортивного центра «Надежда». По данным паспорта поселения площадь, занимаемая учреждениями для подростков и молодежи, расположенными по месту жительства, составляет 2650 кв. м. Данный показатель включает в себя площади спортивных и зрительских залов, в которых занимаются молодежь и подростки и фактически не относится к тем учреждениям молодежной политики, которые предусмотрены Нормативами развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области, утвержденными распоряжением Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 г. №618-р.

Захоронения осуществляются на кладбище города Приозерск (площадь 10,1 га, резерва для захоронений нет).

# Таблица 10

Обеспеченность населения учреждениями и предприятиями обслуживания в сравнении с нормативными показателями

| Наименование учреждений и предприятий обслуживания | Единица измерения | Емкость | Емкость на 1000 человек | Нормативы (на 1000 чел.) | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СП 42.13330. 2011 | социальные нормативы, принятые Правительством Российской Федерации в 1996 году и методика одобренная Правительством Российской Федерации в 1999 году | принято в проекте |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | 246 | - | 85 % охват детей дошкольного возраста | - | 213 | 115,5 |
| Общеобразовательные учреждения | число мест | 350 | - | 100 % охват детей соответствующей возрастной группы неполным средним образованием и до 75 % детей – средним образованием | - | 437 | 80,1 |
| Учреждения дополнительного образования детей: музыкальная школа, школа искусств и пр. | объект/ число мест | 1 объект/84 учащихся | - | 2,7 % от общего числа школьников | Для групп населенных пунктов людностью от 3 до 10 тыс. чел. – 1 объект | 1 объект | 100 |
| Учреждения здравоохранения |
| Больницы | число коек (круглосуточный стационар/ дневной стационар) | 40/20 | 8,9/4,4 | - | 13,47 | 8,42 коек круглосуточного стационара и 2,19 коек дневного стационара | 106/ 200 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | число посещений в смену | 150 | 33,5 | - | 18,15 | 20,1 | 167 |
| Учреждения культуры |
| Клубы, учреждения клубного типа | число мест | 400 | 90,9 | 80 | 100 | 100 | 91 |
| Общедоступные библиотеки | объект/ тыс. экз. | 2/18,1 | 4,0 тыс. экз. | Для групп населенных пунктов людностью 2-5 тыс. – по 5-6 тыс. экз. | 1-2 объекта | 5 тыс. экз. | 77 |
| Спортивные сооружения |
| Спортивные залы | кв. м площади пола | 874 | 195 | 60-80 | 350 | 3503 | 56 |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м | 6 | 1,34 | - | 1,9 | 1,9 | 71 |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |
| Предприятия розничной торговли | кв. м торговой площади | 1300 | 290 | 280 | - | 486,6 | 60 |
| Предприятия общественного питания открытой сети | число мест | 84 | 19 | 40 | - | 40 | 47 |
| Предприятия бытового обслуживания | число рабочих мест | 18 | 4 | 9 | - | 9 | 44 |
| Бани | мест | 65 | 14,5 | 5 | - | 5 | 290 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| Гостиницы | мест | 8 | 1,8 | 6 | - | 6 | 30 |

# 3.6. Транспортная инфраструктура

Кузнечное – важный транспортный узел, являющийся последним крупным населенным пунктом Ленинградской области перед границей с Республикой Карелия.

Внешние транспортные связи муниципального образования «Кузнечное» осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

# Автомобильные дороги и автотранспорт

Сеть автомобильных дорог представлена дорогами федерального, регионального и местного значения.

В восточной части муниципального образования «Кузнечное» с юга на север проходит федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург – Сортавала, получившая в 2008 г. статус федеральной. Автомобильная дорога связывает г. Санкт-Петербург с Республикой Карелия (гг. Сортавала, Петрозаводск). Техническая категория – III, среднесуточная интенсивность в городском поселении 2630 приведенных ед.

Также по территории муниципального образования «Кузнечное» проходят две дороги регионального значения:

- Сапёрное – Мельниково – Кузнечное;

- подъезд к ст. Кузнечное.

Полный список автомобильных дорог указан в таблице 11.

Таблица 11

# Титульный список автомобильных дорог муниципального образования «Кузнечное»

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Максимальная интенсивность, привед. ед./сут | Техническая категория | Покрытие, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тв. | грунт. |
| Федерального значения |
| 1 | А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола») | 7,2 | 3522 | III | 7,2 | - |
| Регионального или межмуниципального значения |
| 2 | Сапёрное – Мельниково – Кузнечное | 2,1 | 904 | IV | 2,1 | - |
| 3 | Подъезд к ст. Кузнечное | 3,2 | 2282 | III | 3,2 | - |
| Местного значения |
| 4 | А/д от а/д подъезд к ст. Кузнечное до а/д А-121 «Сортавала» (147+700) | 2,2 | - | - | 1,6 | 0,6 |
| 5 | А/д от мкр. КНИ до а/д А-121 «Сортавала» (154+355) | 4,6 | - | - | 1,3 | 3,3 |
| 6 | А/д от а/д А-121 «Сортавала» до п. Боровое | 4,0 | - | - | - | 4,0 |
| 7 | А/д от А-121 «Сортавала» до ст. I подъема оз. Ладожское | 0,6 | - | - | - | 0,6 |

Муниципальное образование «Кузнечное» имеет регулярное автобусное сообщение с г. Приозерск и с пп. Севастьяново, Шушино, Богатыри (маршрут 125) Севастьяновского сельского поселения. Количество рейсов в день – 7. Пригородные пассажирские перевозки осуществляет ООО «Питеравто». Отправление и прием пассажиров осуществляется на необорудованных остановочных пунктах.

Общее количество зарегистрированных автомобилей в городском поселении – 1558 ед. Уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями высок и составляет порядка 290 ед./тыс. жит.

На территории городского поселения находится одно автотранспортное предприятие ОАО «Гранит-Кузнечное», насчитывающее свыше 50 ед.

# Железнодорожный транспорт

По центру с юга на север муниципальное образование «Кузнечное» пересекает железная дорога Санкт-Петербург – Сортавала. Участок Приозерск – Кузнечное является электрифицированным. На линии курсируют электропоезда Санкт-Петербург – Кузнечное, Кузнечное – Сортавала, также транзитом проходит поезд дальнего следования Санкт-Петербург – Костомукша.

Таблица 12

# Расписание движения электропоездов по станции Кузнечное

| № | Наименование маршрута | Кол-во рейсов в день |
| --- | --- | --- |
| Пригородного сообщения |
| 1 | Кузнечное – Санкт-Петербург | 8 |
| 2 | Кузнечное – Сортавала | 5 |
| Дальнего следования |
| 3 | Санкт-Петербург – Кузнечное – Костомукша | 1 рейс по нечетным числам |

Кузнечное является крупным железнодорожным узлом. Кроме узловой станции, на территории муниципального образования «Кузнечное» имеется большое количество подъездных путей к промышленным объектам ОАО «Гранит-Кузнечное», а также ответвление к грузовому причалу на берегу Ладожского озера, принадлежащему этой же компании.

На территории муниципального образования имеется два переезда через железнодорожное полотно (на а/д Сапёрное – Мельниково – Кузнечное и на а/д к СНТ «Боровое»). Другие пересечения железнодорожных и подъездных путей с улично-дорожной сетью городского поселка представлены неохраняемыми переездами.

# Водный транспорт

В заливе Гладкий Ладожского озера около мыса Ровный располагается грузовой причал ОАО «Гранит-Кузнечное», который используется для перевалки гранита с железной дороги на баржи для дальнейшей транспортировки к местам сбыта.

Также около мыса Ровный находится лодочный причал со стоянкой лодок, катеров и др. маломерного флота.

# Транспортная доступность

Для анализа обеспеченности населения различными видами транспорта в проекте были построены зоны часовой транспортной доступности по полным затратам времени на передвижения от административного центра поселения – г.п. Кузнечное (Схемы интенсивности движения. Транспортная доступность по полным затратам времени на передвижение). При этом, транспортная доступность рассматривалась как при использовании автобуса, так и при использовании легкового автомобиля, удельный вес которого в пассажирских перевозках уже в настоящее время весьма ощутим и продолжает расти.

Зона часовой транспортной доступности г.п. Кузнечное охватывает практически всю территорию городского поселения, как при использовании легкового автомобиля, так и при использовании автобуса.

Часовая транспортная доступность до административного центра муниципального образования Приозерский муниципальный район – г. Приозерска обеспечивается в полном объеме.

# Улично-дорожная сеть и внутригородской транспорт

Главной планировочной особенностью г.п. Кузнечное является его историческое разделение на 3 части (центр г.п. Кузнечное (мкр. Ровное), микрорайон КНИ и привокзальная часть (мкр. Привокзальный)). Улично-дорожная сеть каждой части поселка отдельно представляет собой преимущественно прямоугольную планировочную схему. Связь между раздельными частями поселка обеспечивают автодороги регионального и местного значения.

Основными магистральными улицами по которым в основном осуществляется движение транспорта в поселке являются: Юбилейная, Пионерская, Зеленая, Привокзальная, Приозерское шоссе, Зеленая, Гагарина.

Протяженность улично-дорожной сети в пределах застройки в г.п. Кузнечное составляет порядка 6 км, в п. Боровое – 1,5 км.

В пределах муниципального образования «Кузнечное» имеется один автодорожный путепровод на а/д Кузнечное – Берёзово.

На территории г.п. Кузнечное имеются 3 гаражных кооператива. Хранение личного автомобильного транспорта в пределах индивидуальной жилой застройки осуществляется на приусадебных участках.

Внутригородского транспорта на территории муниципального образования «Кузнечное» не имеется. Но ОАО «Гранит-Кузнечное» (где работает более 60 % населения городского поселения осуществляет развоз своих сотрудников рабочими автобусами несколько раз в день.

Объекты транспортного обслуживания (АЗС, СТО и т.п.) на территории поселения отсутствуют.

# Выводы

- Муниципальное образование «Кузнечное» имеет достаточно выгодное транспортно-географическое положение в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район и является последним крупным населенным пунктом Ленинградской области перед границей с Республикой Карелия;

- Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи городского поселения с административными центрами муниципального образования Приозерский муниципальный район и Ленинградской области, с соседними поселениями. Плотность автодорожной сети с твердым покрытием на территории достаточно высокая. Величина интенсивности движения автотранспорта на автодорогах соответствует параметрам присвоенных им технических категорий. Однако значительная доля дорог характеризуются неудовлетворительным техническим состоянием и требует капитального ремонта;

- Все население проживает в зоне благоприятной транспортной доступности. Однако п. Боровое не обслуживаются общественным пассажирским транспортом;

- Состояние улиц и дорог, интенсивно используемых транспортом, является неудовлетворительным.

# 3.7. Инженерная инфраструктура

## 3.7.1. Водоснабжение

Водоснабжение г.п. Кузнечное (микрорайоны Ровное и КНИ) осуществляется из Ладожского озера (северная часть залива Гладкий).

Водозаборные сооружения состоят из ряжевого оголовка, расположенного в заливе Гладкий на расстоянии 80 м от уреза воды, двух всасывающих стальных трубопроводов Д=250 мм, длиной 90 м, водоприемного колодца с насосной станцией I подъема, оборудованной насосами RITZ 250 (2 шт.), подающей воду на очистные сооружения (ВОС) производительностью 5,0 тыс. куб. м/сут.

Состав ВОС: смеситель вихревого типа, осветлители со взвешенным слоем осадка коридорного типа, 4 скорых фильтра, 2 резервуара чистой воды (РЧВ), гидролизная установка МБЭ-50, насосные группы высокого и низкого давления. Узел коагуляции отсутствует. Вода подается для отстаивания в осветлители и далее на скорые фильтры.

Обеззараживание водопроводной воды осуществляется гипохлоритом натрия.

По заключению санитарно-гигиенической лаборатории вода не отвечает гигиеническим нормативам по цветности, перманганатной окисляемости, а также пониженному содержанию остаточного хлора.

Очищенная и обеззараженная вода подается в резервуары чистой воды, из которых направляется в распределительную водопроводную сеть.

Из поселкового водопровода подается вода для промышленных предприятий: ОАО «Гранит-Кузнечное», ООО «Камнеобрабатывающий завод «Кузнечное» (ООО «КОЗ «Кузнечное») в количестве 190 тыс. куб. м/год (~ 500 куб. м/сут).

Протяженность магистральных водоводов – 17,22 км, уличной сети – 3,6 км.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения определены на основании СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и составляют:

- Граница I пояса ЗСО – 100 м. Во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды.

- Граница II пояса ЗСО – 3 км. По акватории во все стороны от водозабора и 3 км по берегу в обе стороны.

- Граница III пояса ЗСО – совпадает с границами II пояса.

Разработан проект «Реконструкция системы водоснабжения поселка Кузнечное».

Водоснабжение п. Боровое, входящее в муниципальное образование «Кузнечное», осуществляется из шахтного колодца.

На территории садоводческих объединений население пользуется колодцами.

# Выводы

Техническое состояние сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества, также часть подаваемой воды теряется при транспортировке. Требуется ремонт и реконструкция водопроводной системы.

## 3.7.2. Водоотведение

В настоящее время в муниципальном образовании «Кузнечное» существуют две централизованные системы канализации: в микрорайоне Ровное и микрорайоне КНИ.

# Микрорайон Ровное:

Протяженность канализационных сетей микрорайона, находящихся в эксплуатации с 1976 г., составляет 9,5 км, в том числе 8,2 км – напорный коллектор. Диаметр сетей 150–300 мм, износ составляет 70 %. Общесплавная сеть канализации протяженностью 4,5 км требует замены в объеме 30 %.

Наиболее проблемным участком канализационной сети является напорный коллектор протяженностью 4,1 км, одна из ниток которого не эксплуатируется ввиду аварийного состояния. Вторая нитка трубопровода имеет многочисленные порывы и осевые смещения.

В эксплуатации с 1976 г. находятся также две канализационные насосные станции КНС № 1, № 2, имеющие износ 70 %. Техническое состояние строительных конструкций и оборудования КНС неудовлетворительное, требуется ремонт. На КНС № 1 установлены насосы СМ 150-25-125 (3 шт.), на КНС № 2 – СМ 250-22 (2 шт.).

Сточные воды отводятся на канализационные очистные сооружения микрорайона (КОС), проектной производительностью 4,5 тыс. куб. м/сут КОС введены в эксплуатацию в 1975 г., износ составляет 70 %, требуется реконструкция.

Состав КОС: приемная камера, горизонтальные песколовки (2 шт.), двухъярусные отстойники (4 шт.), аэрофильтры (2 шт.), вторичные отстойники (3 шт.), иловая насосная станция, хлораторная, ерш-смеситель, рециркулятор, иловые и песковые площадки. Техническое состояние большей части сооружений неудовлетворительное, требуется ремонт и реконструкция.

Сброс стоков после очистки осуществляется в озеро Большое Боровское (северо-западная часть озера).

# Микрорайон КНИ

Протяженность канализационных сетей микрорайона, находящихся в эксплуатации с 1964 г., составляет 3,22 км. Диаметр сетей 150–250 мм, техническое состояние неудовлетворительное, износ составляет 100 %. Имеют место многочисленные аварийные ситуации с выбросом сточных вод на рельеф.

Сточные воды отводятся на канализационные очистные сооружения микрорайона, проектной производительностью 0,2 тыс. куб. м/сут КОС перегружены в 1,5 раза по сравнению с проектной производительностью.

КОС введены в эксплуатацию в 1973 г., износ составляет 85 %. Очистка биологическая, состав сооружений: приемная камера, двухъярусный отстойник, биофильтр, вторичный отстойник, хлораторная, ерш-смеситель, иловые площадки.

За период эксплуатации КОС капитальных ремонтов, технического перевооружения, модернизации не проводилось, в настоящее время техническое состояние неудовлетворительное. Существующая технология очистки не может обеспечить качество очистки стоков до уровня современных требований.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в озеро Ровенское (юго-восточная часть озера).

Предприятия ОАО «Гранит-Кузнечное», ООО «КОЗ «Кузнечное» отводят сточные воды на поселковые очистные сооружения в объеме 160 тыс. куб. м/год (~ 450 куб. м/сут).

Разработана проектная документация:

- Рабочий проект «Поселок Кузнечное Приозерского района. Реконструкция КНС №1 и канализационного коллектора от КНС №1 до КОС».

- Рабочий проект «Реконструкция канализационных сетей на участках – ул. Пионерская, ул. Новостроек поселка Кузнечное Приозерского района».

Ливневая канализация в муниципальном образовании «Кузнечное» существует, но находится в неудовлетворительном состоянии и не может обеспечить в полном объеме отвод талых и дождевых вод. Очистка поверхностных стоков не производится.

Канализационные стоки от п. Боровое и садоводческих товариществ собираются в выгребные ямы.

# Выводы

Требуется реконструкция сооружений КОС. Физически изношенные сети канализации и КНС нуждаются в ремонте или замене. Производительность КОС не позволяет направлять дополнительные объемы стоков на очистку. Дождевая канализация требует усовершенствования.

## 3.7.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение муниципального образования «Кузнечное» осуществляется от котельных. Техническое состояние котельных представлено в таблице 13.

Таблица 13

# Техническое состояние котельных

| № | оборудование | установленная мощность Гкал/ч | подключенная нагрузка Гкал/ч | Год ввода | % износа | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 |
|  | КЕ 6,5/14-1 | 16,56 | 11,2 | 1963 | 42 | мазут |
|  | ДЕ10/14-1 |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР10/13-1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №2 |
|  | ДКВР 4/13-2 | 10,25 | 4,3 | 1969 | 54 | мазут |
|  | ДКВР 6,5/13-1 |  |  |  |  |  |
|  | Е 1/9М |  |  |  |  |  |

Прокладка тепловых сетей подземная, бесканальная. Протяженность тепловых сетей в г.п. Кузнечное – 14,9 км (в 1-трубном исполнении), степень износа теплопроводов – 35 %; в микрорайоне КНИ протяженность тепловых сетей – 6,006 км (в 1-трубном исполнении), степень износа – 60 %.

Схема тепловых сетей тупиковая, горячее водоснабжение решено самостоятельными сетями от источника. Процент охвата централизованным теплоснабжением населения составляет 96,4 %.

В п. Боровое отопление печное. Садоводства муниципального образования «Кузнечное» отапливаются от собственных источников теплоты.

# Выводы

Изношенность всей инфраструктуры теплоснабжения весьма значительная. Необходимо поэтапное осуществление технического перевооружения установленного котлооборудования на источниках и тепловых сетях.

## 3.7.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Кузнечное» осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго». На территории муниципального образования расположены ПС 110/35/10 кВ № 57 «Кузнечная», ПС 110/10 кВ № 415 «152 км» и ПС 35 кВ «ДСЗ». По рассматриваемой территории проходят ВЛ напряжением 110 кВ и 35 кВ:

110 кВ

- ПС № 57 «Кузнечная» – ПС № 533 «Бородинская».

- ПС № 57 «Кузнечная» – ПС №166 «Приозерская».

- ПС № 57 «Кузнечная» – ПС №530 «Приозерский мебельный комбинат».

- ПС № 57 «Кузнечная» – ПС № 27 «Сортавала» (ОАО «Карелэнерго»).

- От ПС № 415 «152 км» до ВЛ 110 кВ «ПС 110 кВ № 57 «Кузнечная» – ПС 110 кВ № 166 «Приозерская».

- От ПС № 415 «152 км» до ВЛ 110 кВ «ПС 110 кВ № 57 «Кузнечная» – ПС 110 кВ № 530 «Приозерский мебельный комбинат».

35 кВ

- ПС № 57 «Кузнечная» – ПС «ДСЗ».

Распределение электроэнергии по потребителям муниципального образования: городского поселка Кузнечное, поселка Боровое и садоводств осуществляется на напряжении 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ. Один фидер «Берёзово», работает на напряжении 6 кВ и питается от РП-6 кВ «Ровное».

В границах муниципального образования «Кузнечное» планировочными ограничениями являются шумовые зоны электрических подстанций 110-35 кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующие электроподстанции 110 кВ № 57 «Кузнечная», № 415 «152 км» и 35 кВ «ДСЗ» – открытого типа имеют трансформаторы, основные источники шума, мощностью 2·25 МВ·А, 2·10 МВ·А и 2·10 МВ·А – расстояния от них до жилой застройки составляют соответственно 200 м, 160 м и 100 м.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ – 20 м, 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении.

# Выводы

Население муниципального образования обеспечено электроэнергией, однако, в связи с значительным износом требуется реконструкция электрических сетей и сооружений.

## 3.7.5. Газоснабжение

Природного газа в поселении нет, газификация осуществляется на базе использования сжиженного газа: в г.п. Кузнечное от 1676 резервуарных и 264 шкафных газобаллонных установок; в п. Боровое имеются 2 шкафных газобаллонных установки.

ОАО «Газпром» – ОАО Промгаз разработана «Схема газоснабжения Приозерского муниципального района», в которой предусматривается газификация муниципального образования «Кузнечное».

Подача природного газа позволит получить высокий социальный и экономический эффект (существенно улучшается качество жизни населения, возрастает надежность теплоснабжения при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей) и обеспечить устойчивое сохранение окружающей среды.

## 3.7.6. Связь и информатизация

Обеспечение средствами связи муниципального образования «Кузнечное» осуществляется филиалом ОАО «Ростелеком». В муниципальном образовании «Кузнечное» имеются 2 АТС с выходом на междугородные линии связи общей монтированной емкостью 776 номеров.

Проводное радиовещание осуществляется от радиоузла мощностью 400 Вт, количество радиоточек – 125.

Практически вся территория муниципального образования «Кузнечное» покрыта средствами сотовой связи разных операторов.

На всей территории городского поселения имеется возможность приема центральных и местных программ теле и радиовещания.

# Выводы

Система обеспечения населения муниципального образования «Кузнечное» телекоммуникационными услугами требует развития и модернизации.

# 3.8. Состояние окружающей среды

### 3.8.1. Санитарное состояние атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферы в масштабе муниципального образования «Кузнечное» определяется совокупностью ряда факторов:

- природно-климатическими особенностями территории;

- характером и объемами выбросов от стационарных источников загрязнения;

- выбросами от передвижных источников загрязнения.

Муниципальное образование «Кузнечное» расположено в климатической зоне II B, с большой повторяемостью комфортных погод. Территория отличается высокой циркуляцией атмосферы, что способствует быстрому рассеиванию вредных примесей в атмосфере. В целом, по метеорологическим параметрам территория городского поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (по классификации Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова).

Уровень загрязнения атмосферного воздуха городского поселения расценивается как низкий. По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.п. Кузнечное не превышают предельно допустимых концентраций. Однако наблюдается близкое значению предельно допустимых концентраций и повышенное содержание в воздухе взвешенных веществ, диоксида азота и бенз(а)пирена.

В пределах городского поселения расположено 4 промышленных предприятия: ОАО «Гранит-Кузнечное», ООО «КОЗ «Кузнечное», ЗАО «Ояярви» и ООО «Кузнечное-2» (карьер, который арендует ООО «Кузнечное-2» законсервирован, добыча камня не ведется примерно с 2008 года), деятельность которых связана с добычей и обработкой камня. Основные загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу: диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота, углеводороды. Для всех предприятий разработаны проекты нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу.

Наиболее крупным предприятием является ОАО «Гранит-Кузнечное». Основной вид деятельности предприятия – добыча и производства нерудных строительных материалов. Предприятию принадлежат три промплощадки – карьеры: «Кузнечное», «Кузнечное-1», «Ровное». По данным отчетов 2ТП – воздух количество выбрасываемых загрязняющих веществ ОАО «Гранит-Кузнечное» за последние годы находился в пределах или на границе значений допустимых выбросов. Уровень очистки отходящих газов в соответствии с томами предельно допустимых выбросов по трем площадкам составляют 60-70 %. Однако по настоящее время предприятием был выполнен ряд природоохранных мероприятий по уменьшению количества выброса загрязняющих веществ в атмосферу касающихся реконструкции и замены технологического оборудования.

Основной вид деятельности ООО «КОЗ «Кузнечное» – камнеобработка. Выбросы от промплощадки не превышают 0,1 предельно допустимых концентраций по каждому исследуемому ингредиенту, установки очистки выбросов в атмосферный воздух отсутствуют (по материалам тома ПДВ ООО КОЗ «Кузнечное»).

ЗАО «Ояярви» занимается добычей облицовочных гранитов на месторождении «Ладожское». На предприятии существует 8 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ. Данные источники ни по одному ингредиенту не создают приземных концентраций, превышающих предельно допустимые концентрации на границе жилой застройки, и установка пылегазоочистного оборудования не предусмотрена.

По данным Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе для мониторинга атмосферного воздуха муниципального образования «Кузнечное» выделено 4 поста. Приоритетным загрязнителем является: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, то есть фиброгенная пыль, которая вызывает силикозы. Данные мониторинга атмосферного воздуха показывают, что наибольшее превышение предельно допустимых концентраций (в 2 и более раз) наблюдается в точках ОАО «Гранит-Кузнечное».

В 2011 году по программе социально-гигиенического мониторинга в муниципальном образовании «Кузнечное» дополнительно организованы 2 мониторинговые точки по контролю атмосферного воздуха и 2 мониторинговые точки по контролю уровня шума.

На настоящий момент разработаны проекты обоснования расчетных санитарно-защитных зон трех производственных площадок ОАО «Гранит-Кузнечное», которые отображены на графических материалах проекта генерального плана. Однако, часть жилой застройки микрорайона КНИ и микрорайона Пристанционный г.п. Кузнечное попадает и в санитарно-защитную производственных площадок № 3 (карьер «Кузнечное») и № 1 (карьер «Ровное»), завода по камнеобработке. В санитарно-защитную зон от КОС попадает также часть жилой застройки микрорайона КНИ. Нерешенным остается вопрос расположения ряда жилых домов (порядка 15 домов с проживающим населением 30-50 человек) в санитарном разрыве от железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Сортавала (100 м). Для решения данных вопросов необходимы следующие мероприятия: корректировка проектов санитарно-защитных зон производственных площадок ОАО «Гранит-Кузнечное» с уменьшением размеров санитарно-защитных зон в сторону микрорайонов КНИ и Пристанционный г.п. Кузнечное (модернизация и замена оборудования, установка пылеулавливающих систем и пр.), в ином случае – вынос жилых построек, в том числе за счет собственника предприятия; разработка проекта санитарно-защитной зоны КОС микрорайона КНИ, с проведением реконструкции КОС; установка шумозащитных экранов и/или организация дополнительного озеленения вдоль железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Сортавала.

### 3.8.2. Санитарное состояние водных объектов

На территории муниципального образования «Кузнечное» отсутствуют наблюдения за загрязнением водных объектов, не проводится анализ воды по параметру удельный комбинаторный индекс загрязнения воды. Контроль ведется только за качеством питьевой воды из сети централизованного водоснабжения, анализируется степень очистки сточных вод.

Водоснабжение г.п. Кузнечное осуществляется из Ладожского озера (северная часть залива Гладкий). По данным Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе увеличение удельного веса нестандартных проб воды поверхностных источников (по показателям цветности и перманганатной окисляемости) обусловлено природным составом поверхностных водоемов.

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район в настоящее время пробы питьевой воды из сети централизованного водоснабжения не отвечают гигиеническим нормативам по цветности (1,3 ПДК), величине перманганатной окисляемости (1,3 ПДК), а также пониженному содержанию остаточного активного хлора, которое может не обеспечить надежного обеззараживающего эффекта.

Загрязнение поверхностных водоемов связано с комплексом факторов:

- сбросы хозяйственно-бытовых сточных вод;

- неудовлетворительное техническое состояние дождевой канализации.

Основным источником загрязнения является сброс недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых стоков в поверхностные водные объекты. Техническое состояние канализационных очистных сооружений неудовлетворительное. Существующая система очистки сточных вод не всегда может обеспечить качество очистки воды на уровне современных требований. Дождевая канализация в муниципальном образовании «Кузнечное» присутствует, но находится в неудовлетворительном состоянии и не может обеспечить в полном объеме отвод талых и дождевых вод.

Проект предельно допустимых сбросов разработан МП «ЖКХ МО «Кузнечное».

Сточные воды производственных предприятий поступают в водные объекты: озеро Большое Боровское, ручей Безымянный, ручей без названия и др. Основными загрязняющими веществами в сточных водах являются: БПК5, нефтепродукты, взвешенные вещества, сульфаты, хлориды. Проект предельно допустимых сбросов разработан на предприятии ОАО «Гранит-Кузнечное». Сточные воды с промплощадки № 3 данного предприятия проходят механическую очистку методом отстаивания перед попаданием в водные объекты, однако данные сооружения были установлены в 1975 г. и морально устарели. Также на промплощадке установлен комплекс очистных сооружений ливневых стоков, предназначенный для сбора сточных вод с поверхности и очистки от нефтепродуктов, жиров и масел.

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район в настоящее время в пробах воды «после очистки» гигиенические нормативы превышены по показателям ХПК, БПК5, содержания общего фосфора и растворимых фосфатов, железа, содержания азота аммиака, АПАВ (на уровне ПДК). Данные результаты проб воды подтверждают недостаточную эффективность очистки сточных вод.

### 3.8.3. Санитарное состояние почвы и санитарная очистка территории

В последние годы в населенных пунктах муниципального образования Приозерский муниципальный район, в том числе в г.п. Кузнечное, наблюдается увеличение доли нестандартных проб по санитарно-химическим показателям.

По данным администрации муниципального образования «Кузнечное» напряженной ситуации в сфере обращения с ТБО не наблюдается, образование несанкционированных свалок бытовых отходов на территории населенного пункта на придомовых территориях не зафиксировано, обеспечивается своевременный сбор и вывоз твердых бытовых отходов в полном объеме. Однако следует отметить, что в связи с большим количеством временного населения в летний период года, на территории муниципального образования «Кузнечное» возможно образование временных несанкционированных мест складирования отходов, которые являются источником загрязнения почвенного покрова и подземных вод.

С 2010 г. отходы производства и потребления отвозятся на полигон вблизи п. Тракторное муниципального образования Приозерский муниципальный район. По сведениям ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» полигон ТБО вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение) проектировался с учетом потребностей муниципального образования Приозерский муниципальный район. С учетом ввода в эксплуатацию линии сортировки (в соответствии с проектом Схемы территориального планирования муниципального образования Приозерский муниципальный район – первая очередь строительства) срок эксплуатации полигона ТБО может быть увеличен периодом до 2040-2045 гг. Что позволит обеспечить прием и захоронение ТБО на расчетный срок документов территориального планирования муниципального образования Приозерский муниципальный район.

На территории поселения отсутствуют скотомогильники и иные места утилизации биологических отходов.

На сегодняшний день Генеральная схема очистки территории муниципального образования «Кузнечное» разработана и утверждена.

### 3.8.4. Физические факторы воздействия

# Шумовое загрязнение

Шумовое воздействие в настоящее время является одним из основных факторов загрязнения городской среды, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье населения.

Шум как экологический фактор приводит к повышению утомляемости, снижению умственной активности, неврозам, росту сердечнососудистых заболеваний, перенапряжению центральной нервной системы, ухудшению зрения и т.д. Шумовое воздействие в больших городах сокращает продолжительность жизни людей на 8-12 лет, на 30 % является причиной старения горожан.

По месту возникновения шумы могут быть отнесены к следующим группам: транспортные, промышленные, строительные, внутриквартальные и домовые.

Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники с высоким (более 60 дБА) уровнем шума.

Нормативные уровни шума для различных функциональных зон городских территорий определены в соответствующих нормативных документах. Нормы допустимого уровня звука для жилого района составляют 60 и 50 дБА для дневного и ночного времени, для внутриквартальных территорий жилой застройки – 55 и 45 дБА соответственно.

Основным источником шума в г.п. Кузнечное является автомобильный транспорт.

Уровни шума на улицах населенного пункта и прилегающих территориях зависят от интенсивности и структуры транспортных потоков, дорожных условий, характера озеленения и застройки, наложения зон влияния стационарных источников звука.

# Электромагнитное излучение

Источниками электромагнитного излучения на территории городского поселения являются объекты системы энергоснабжения, объекты электротранспорта, объекты с излучением радиочастотного диапазона.

Интенсивность воздействия источника электромагнитного излучения зависит от мощности, диапазона рабочих частот и конструктивных особенностей антенной системы. Воздействие источника оценивается на трех уровнях: на уровне подвеса антенны (где формируется биологически опасная зона), на высоте верхнего этажа – зона ограниченной застройки, у земли – санитарно-защитная зона.

Для большей части источников радиочастотного излучения организация зоны ограничения застройки и санитарно-защитной зоны не предусматривается, так как их безопасность для населения должна быть обеспечена техническими средствами.

# Радиационное излучение

Радиационная обстановка муниципального образования «Кузнечное» на протяжении ряда лет остается стабильной и не превышает нормативные значения. Радиационная обстановка территории складывается под влиянием ряда факторов:

- глобальные выпадения

- естественные источники излучения

- облучение при медицинском обследовании

- облучение при работе с ионизирующими источниками излучения.

В городском поселении имеются зоны с повышенным уровнем гамма-фона, обусловленным повышенным содержанием в горных породах радиоизотопа калия-40.

# Выводы

Приоритетным источником загрязнения атмосферного воздуха является фиброгенная пыль (неорганическая пыль). Качество питьевой воды, подаваемой населению не отвечает гигиеническим нормам. По имеющимся данным санитарная очистка территории проводится в полном объеме. Наблюдения и контроль электромагнитного загрязнения на территории городского поселения не ведется, для анализа шумовой обстановки организованы 2 мониторинговые точки. Радиационная обстановка на территории муниципального образования «Кузнечное» стабильная, однако следует учитывать возможное повышение природного радиационного фона (например, радиоизотоп калия-40, содержащегося в горных породах).

# 3.9. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы от транспортных коммуникаций;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- рыбоохранные зоны и рыбохозяйственные заповедные зоны;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- лесопарковые зоны и зеленые зоны.

# Прочие планировочные ограничения:

- зоны месторождений полезных ископаемых;

- зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности.

# Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»), СНиП 32-03-96 «Аэродромы»; ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»; СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга (приложение 5).

Основные источники загрязнения окружающей среды, для которых необходимо определение ориентировочных санитарно-защитных зон, а в случае их несоблюдения – разработки проектов санитарно-защитных зоны, расположены на территории г.п. Кузнечное. Данные объекты включают в себя промышленные предприятия по добыче и переработке гранита, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств и дорог (автотранспортные предприятия, АЗС, гаражи, и др.); объекты инженерной инфраструктуры (канализационные очистные сооружения); сооружения иного специального назначения (кладбище) (приложение 6).

# Санитарные разрывы:

- Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция» СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. На схемах проекта отображены санитарные разрывы от железной дороги Санкт-Петербург – Сортавала, а также автомобильных дорог II-III категорий, размером 50-100 м.

# Охранные зоны:

- Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства, объектов системы газоснабжения, сетей связи и сооружений связи, магистральных трубопроводов) устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 303-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов».

- Охранные зоны геодезических пунктов устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 1996 г. № 1170 «Об утверждении Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации».

# Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (приложение 7).

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ (приложение 8).

# Рыбоохранные зоны и рыбохозяйственные заповедные зоны

Устанавливаются на основании Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ (редакция от 28 декабря 2010 г.) «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение 9).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2-3 поясов зон санитарной охраны градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

На территории муниципального образования «Кузнечное» проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения не разработаны.

Лесопарковые зоны и зеленые зоны устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1007 «Об утверждении положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», а также Лесохозяйственным регламентом Приозерского лесничества. На территории муниципального образования «Кузнечное» выделены зеленые зоны: Приозерское участковое лесничество квартала № 30, 36, Антикайненское участковые лесничество квартала № 53, 67, 83.

# Прочие планировочные ограничения

# Зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок. На территории муниципального образования «Кузнечное» затопление 1 % обеспеченности возможно в южной части поселения.

# Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии Законом Российской Федерации от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ «О недрах»: « …застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. На территории городского поселения выявлены месторождения строительного и облицовочного камня, песчано-гравийного материала.

# 3.10. Выводы комплексного анализа территории

Муниципальное образование «Кузнечное» в целом имеет высокий социально-экономический и природно-ресурсный потенциал для активного экономического развития и качественного улучшения среды.

К числу положительных факторов, способствующих дальнейшему росту и развитию городского поселения, относятся следующие:

- Климатические условия поселения не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства.

- Городское поселение обладает значительным природным потенциалом: водными, лесными, минерально-сырьевыми ресурсами.

- Местное население в полной мере обеспечено рекреационными территориями, однако требуется их благоустройство.

- Муниципальное образование «Кузнечное» имеет выгодное экономико-географическое положение: помимо высокого природно-ресурсного потенциала, территория обладает благоприятным транспортным положением на федеральной автомобильной дороге А-121 «Сортавала» и находится в зоне влияния крупнейшего многофункционального центра северо-запада – города Санкт-Петербург.

- Промышленный потенциал городского поселения значителен, основой промышленного комплекса является развитие добывающих производств.

- Сфера услуг в поселении развита достаточно хорошо, здесь работает более 20 % от занятых в экономике поселения, сеть учреждений обслуживания представлена практически всеми видами культурно-бытовых объектов.

- Ситуацию в сфере занятости в целом по городскому поселению можно считать благополучной, уровень безработицы значительно ниже среднероссийского показателя.

- Показатели средней жилищной обеспеченностью на душу населения и благоустройства жилищного фонда выше среднероссийских. Ветхого и аварийного фонда нет.

- Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи муниципального образования «Кузнечное» с административными центрами муниципального образования Приозерский муниципальный район и Ленинградской области, с соседними поселениями. Плотность автодорожной сети с твердым покрытием на территории достаточно высокая. Все население проживает в зоне благоприятной транспортной доступности.

Современное развитие муниципального образования «Кузнечное» характеризуется также рядом проблемных факторов:

- Инженерно-строительные условия в муниципальном образовании «Кузнечное» достаточно сложные, большая часть территории относиться к ограниченно благоприятным и неблагоприятным для градостроительного освоения.

- В связи с повышенным пылеобразованием, имеющим место при добыче и переработке гранитной массы, в г.п. Кузнечное необходимо максимальное сохранение лесов, окружающих застройку городского поселка.

- Для муниципального образования «Кузнечное» характерна депопуляция и старение населения, что обусловлено отрицательным естественным приростом и преобладанием в возрастной структуре лиц пенсионных возрастов над молодежью.

- Городской поселок Кузнечное относится к монопрофильным населенным пунктам – для него остается актуальным вопрос диверсификации экономики.

- Поселение в целом характеризуется низким историко-культурным потенциалом. В туристско-рекреационном комплексе муниципального образования Приозерский муниципальный район значение муниципального образования «Кузнечное» невелико: г.п. Кузнечное выступает промежуточным пунктом следования туристов из Санкт-Петербурга в шхеры Ладожского озера и на озеро Ястребиное.

- Состояние автодорог, улиц и проездов, интенсивно используемых транспортом, является неудовлетворительным и требует ремонта.

- Качество питьевой воды, подаваемой населению не отвечает гигиеническим нормам.

- В поселении требуется проведение комплекса работ по реконструкции и развитию объектов и сетей инженерной инфраструктуры.

Результаты комплексной оценки территории показаны на «Схеме с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий».

# 4. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

# 4.1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории. Охрана объектов культурного наследия

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования муниципального образования Приозерский муниципальный район по комплексу факторов на территории района выделяются три планировочных макрорайона, отличающихся природно-ландшафтными условиями и рекреационными ресурсами, характером и интенсивностью использования территории, транспортной доступностью и другими характеристиками. Муниципальное образование «Кузнечное», наряду с Приозерским городским, Севастьяновским, Мельниковским, Ларионовским сельскими поселениями муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, входит в состав Северного планировочного района.

Приоритетными направлениями развития данного макрорайона в части муниципального образования «Кузнечное» являются:

- дальнейшее развитие муниципального образования «Кузнечное» в качестве многофункционального административно-хозяйственного и обслуживающего центра;

- сохранение ведущей производственной функции на базе добычи нерудных полезных ископаемых, развитие производственных территорий в пределах и вне границ населенных пунктов;

- диверсификация экономики, развитие прочих отраслей производственно-деловой деятельности;

- развитие инфраструктуры отдыха и туризма, в том числе спортивного водного туризма; организация в г.п. Кузнечное главной опорной базы спортивного туризма для северной части муниципального образования Приозерский муниципальный район;

- развитие предприятий агропромышленного комплекса: рыбоперерабатывающего производства, пунктов приема ягод, грибов и лекарственных растений от населения.

Проект генерального плана разработан с учетом взаиморасположения муниципального образования «Кузнечное» и Севастьяновского сельского поселения и взаимосвязи их планировочной структуры, а также транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

# Варианты территориального планирования

В процессе разработки проектных решений по развитию территории муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области был сформирован один вариант территориального развития. Подобное решение обусловлено планировочной ситуацией поселка, которая характеризуется зажатостью селитебной территории санитарно-защитными зонами от предприятий и карьеров, а также сложными геологическими условиями. Кроме того, развитие производственных зон (карьеров) диктуется технологической необходимостью, ограничивается, в основном, нормативными документами и потому, не рассматривается в вариантах.

Также, учитывая малое количество пригодных и рентабельных площадок для жилищного строительства, вариантность планировочных решений в данном вопросе зависит от соотношения различных типов застройки (соотношение «среднеэтажная-малоэтажная-индивидуальная»), что, в данном случае, нельзя в полной мере назвать «вариантами территориального планирования».

Выделение площадок под новые объекты обслуживания, продиктованы планировочной целесообразностью и отсутствием альтернативного выбора при прочих равных условиях (пешеходная доступность, близость основной транспортной магистрали, территориальный ресурс и т.п.).

Таким образом, был принят вариант развития, формирующий компактное поселение с развитием основного микрорайона Ровное, развитием жилой индивидуальной застройки на востоке поселка, а также реконструкцией и благоустройством зоны огородов вдоль северного берега озера Кузнечное (для целей индивидуального жилищного строительства). Кроме того, территории под новые объекты обслуживания выделяются таким образом, чтобы, во-первых, обеспечить благоприятную пешеходную доступность, во-вторых, образовать единую общественно-деловую зону, формирующую воль автомобильной дороги «лицо» городского поселка. Не маловажным является тот факт, что предложенные решения минимизирует будущие затраты на развитие инженерной инфраструктуры.

Учитывая вышесказанное, считаем возможным рассматривать данный вариант, как оптимальный и единственный с точки зрения экономической и планировочной целесообразности.

* * *

Градостроительная концепция проекта генерального плана основана на стратегической цели городского развития – улучшение качества жизни путем создания городской среды благоприятной для проживания.

Планировочная концепция проекта генерального плана муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области направлена на обеспечение территориального развития и оптимальную градостроительную организацию всех городских функций, создание благоприятной для жизни среды обитания.

Главными факторами, определяющими проектную планировочную структуру городского поселения являются:

- взаимное расположение селитебных и производственных зон;

- внешние транспортные связи;

- ландшафтная структура территории;

- планировочные ограничения (коридоры инженерных и транспортных коммуникаций, санитарно-защитные зоны, месторождения полезных ископаемых и др.).

Городское поселение в течение своей градостроительной истории в целом развивалось в соответствии с градостроительной документацией. В данном проекте также проводится идея преемственности градостроительного развития поселения и учета ряда планировочных предложений ранее разработанных проектов.

Анализ территориальных особенностей муниципального образования «Кузнечное» показал, что особые инженерно-строительные и экологические условия не позволяют разместить необходимые объемы строительства в установленных на настоящее время границах поселения. Для целей устойчивого социально-экономического и градостроительного развития предложено рассматривать данную проблему с учетом возможности выделения необходимых площадей под жилые зоны в соседнем Севастьяновском сельском поселении.

В пределах границ муниципального образования «Кузнечное» проектом генерального плана предложен сценарий формирования компактного поселения, максимально использующий пригодные территории под селитебные зоны.

На юге микрорайона Ровное предложено дальнейшее развитие зоны капитальной жилой застройки (площадка № 1) с формированием вдоль транзитной автодороги на поселок Севастьяново линейных общественно-деловой и общественно-жилой зон с малоэтажной жилой застройкой и объектами обслуживания (многофункциональный общественно-деловой и культурно-досуговый центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, гостиница, автобусная станция). В зону влияния данного общественного центра попадает православный храм на живописном возвышении и пляжная зона на берегу озера Кузнечное. Таким образом, данный общественный центр позволит завершить формирование облика центрального микрорайона поселка. Следует отметить, что территория для предполагаемых общественных объектов сейчас занята огородами и сараями, хаотично залесена и закустарена. Отдельно следует сказать о том, что площадка потребует относительно больших затрат на инженерную подготовку, так как здесь отмечаются перепады рельефа. Однако, учитывая специфику градообразующего предприятия муниципального образования «Кузнечное», наличия специальной техники для работы с твердыми породами, считаем возможным рассматривать данную территорию как перспективную. В любом случае, территориальные ресурсы поселка исчерпаны, и дальнейшее его развитие должно осуществляться за счет более рационального использования свободных земель.

На востоке городского поселка Кузнечное проектом генерального плана предложено выделение территорий для формирования квартала индивидуальной жилой застройки (площадка № 2) с организацией при въезде в населенный пункт зоны смешанного назначения (зона объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности).

На северо-восточном берегу озера Кузнечное проектом рассматривается освоение и упорядочивание территорий огородов и незарегистрированных дачных построек (площадка № 3). На данной территории на расчетный срок предложено размещение индивидуальной жилой застройки, с возможностью сохранения некоторых капитальных жилых сооружений.

На северном берегу бухты залива Гладкий предлагается увеличить территории, предназначенные для размещения транспортной инфраструктуры: модернизировать и реконструировать существующий причал и базу-стоянку маломерного флота и разместить стоянку автомобилей.

Для обеспечения транспортной связи между основными микрорайонами Ровное и КНИ проектом генерального плана предложено строительство путепровода на месте железнодорожного переезда (подробнее см. раздел 4.4).

Проектом предусматривается выделение территорий для развития существующих трех карьеров. При этом учитывается возможность постепенной выработки существующих карьеров (возможно и за пределами расчетного срока) с последующей рекультивацией последних, что несколько отодвинет узкие рамки санитарно-защитных зон от границ жилых территорий и благоприятно скажется на состоянии окружающей среды в поселении.

Кроме того в проекте предложены новые производственные площадки для размещения предприятий не выше четвертого (для территории вблизи микрорайона Ровное) и третьего классов опасности. В частности, здесь возможно размещение рыбоперерабатывающего и деревообрабатывающего производства, предприятий по обработке природного камня, а также по производству бетона, керамической и тротуарной плитки (так как в данных производствах возможно использование отходов добывающей промышленности) и др.

Проектом генерального плана при въезде в городской поселок Кузнечное предусмотрено выделение необходимой территории для пожарного депо. Существующее пожарное депо в микрорайононе Ровное расположено на площадке, размер которой не соответствует действующим нормативным документам.

Для организации кладбища проектом генерального плана предусмотрено выделение территории на анклавном участке внутри границ городского поселка Кузнечное к западу от ж/д станции Кузнечное. Площадь данного участка составляет 1,3 га. Место выбрано с учетом расположения соседнего Севастьяновского сельского поселения, которое также испытывает потребность в новом кладбище. В качестве второго предложен вариант, который предполагает использование населением г.п. Кузнечное планируемого в Севастьяновском сельском поселении межмуниципального кладбища.

Таким образом, сохраняется четкое функциональное деление на селитебные и производственные зоны, сложившееся в муниципальном образовании «Кузнечное». Дальнейшему функционированию и развитию производственных функций будет способствовать наличие железнодорожной магистрали и запроектированное спрямление и расширение федеральной автомобильной дороги А-121 «Сортавала», а также наличие грузового погрузочного причала на Ладожском озере.

В проекте генерального плана определены следующие приоритетные планировочные мероприятия:

- комплексное благоустройство существующих жилых микрорайонов и кварталов – ремонт и реконструкция зданий, инженерной инфраструктуры, транспортных магистралей и проездов;

- формирование более развитого общественного центра поселка в непосредственной близости от жилого микрорайона Ровное;

- благоустройство производственных территорий с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду, наиболее эффективного использования территории и фондов;

- благоустройство существующих зон скверов и бульваров, строительство новых объектов озеленения общего пользования;

- развитие и модернизация транспортного комплекса и инженерных систем.

# Функциональное зонирование территории

Разработанное в проекте генерального плана городского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику города, сложившиеся особенности использования городских земель. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений, подразумевающий размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений.

Проектное функциональное зонирование территории муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области предусматривает:

- преемственность в части функционального зонирования по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий поселения;

- увеличение в балансе проектируемой территории площади многофункциональных зон (общественно-деловых и пр.)

Для государственных и муниципальных нужд проектом генерального плана предусматривается выделение территорий для:

- жилищного строительства;

- производственных объектов;

- развития улично-дорожной сети и размещения объектов транспортной инфраструктуры;

- зеленых насаждений общего пользования;

- объектов инженерной инфраструктуры;

- нужд ГО и ЧС.

Проектом генерального плана на территории муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области выделены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки – зона застройки среднеэтажными жилыми домами; зона застройки малоэтажными жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами; зона объектов образования;

- общественно-деловые зоны – зона делового, общественного и коммерческого назначения (в т.ч. административно-деловые объекты, офисные помещения, учреждения культуры, искусства, дополнительного образования детей, молодежной политики, объекты торговли, бытового обслуживания и др.); зона объектов здравоохранения; зона объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности; зона спортивных комплексов и сооружений, общественно-жилая зона;

- зоны рекреационного назначения – зона озеленения общего пользования; зона пляжей; зона лесов; зеленая зона;

- зоны сельскохозяйственного использования – зона садоводческих некоммерческих товариществ, зона огородов, зона сельскохозяйственного использования;

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зона производственных объектов, зона коммунально-складских объектов; зона объектов железнодорожного транспорта; зона объектов автомобильного транспорта; зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зоны специального назначения – зона кладбищ, зона зеленых насаждений специального назначения.

Параметры функциональных зон представлены в приложении 10.

Границы функциональных зон установлены с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий и отображены на «Схеме планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схеме с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения» М 1:10 000 и 1: 5 000.

Очередность разработки градостроительной документации на территории городского поселения показана на «Схеме планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке».

Принятые в проекте генерального плана планировочные решения по градостроительному развитию не вызывают необходимость значимого изменения границы городского поселка Кузнечное. В границу населенного пункта городской поселок Кузнечное предложено включить территорию на восточной оконечности поселка вдоль дороги, ведущей от федеральной трассы до поселка Севастьяново. Здесь предложено, помимо индивидуальной жилой застройки, разместить зону объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности, которая была бы уместна на основном автомобильном въезде в поселение. Кроме того, предлагается включить в границы городского поселка территории водопроводных очистных сооружений и бывших водозаборных сооружений на озере Травкино (см. «Схему планируемых границ земель различных категорий»).

Таблица 14

Экспликация земель, переводимых из одной категории в другую 
на территории муниципального образования «Кузнечное»

| Цель перевода | Существующая категория земель | Проектная категория земель | Площадь земель, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Территории, включаемые в границу г.п. Кузнечное | Земли запаса | Земли населенных пунктов | 3,7 |
| Территории, включаемые в границу г.п. Кузнечное | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | 2,2 |
| Территории, включаемые в земли промышленности | Земли запаса | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 64,7 |

# Охрана объектов культурного наследия

Проект генерального плана, проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области. В настоящее время на территории муниципального образования «Кузнечное» объектов культурного наследия, состоящих на государственной охране, не имеется. В связи с отсутствием на территории муниципального образования объектов культурного наследия в проекте не предусматривается мероприятий по сохранению и использованию объектов культурного наследия. На расчетный срок представляется целесообразным составление перечня объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия и включение их в реестр объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

Необходимо соблюдать требования Федерального закона №73-ФЗ от 25 июня 2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которым проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

В дальнейшем, при выявлении объектов культурного наследия, после постановки их на учет в качестве выявленных объектов и проведения государственной историко-культурной экспертизы потребуется разработка проекта зон охраны данных объектов культурного наследия. Документы территориального планирования (проект генерального плана поселения, проекты планировки) подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений после утверждения соответствующих проектов зон охраны объектов культурного наследия.

# Изменение границ поселений

В связи с малой численностью постоянного населения в Севастьяновском сельском поселении и большими диспропорциями в численности населения сельских поселений района возникает необходимость в их оптимизации в целях повышения эффективности процессов управления и решения вопросов местного значения. В настоящее время по предварительным данным Всероссийской переписи населения 2010 года разница в численности населения между Севастьяновским и Сосновским сельскими поселениями достигает 13,6 раз. Поэтому в проекте Схемы территориального планирования муниципального образования Приозерский муниципальный район предлагается осуществить преобразование Севастьяновского сельского поселения и муниципального образования «Кузнечное» путем их объединения.

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 03.05.2011 г.) «объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных муниципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого из поселений, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений».

# 4.2. Прогноз социально-экономического развития

### 4.2.1. Прогноз демографического и социально-экономического развития

Прогноз численности населения

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок и для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

На первую очередь проектирования в муниципальном образовании «Кузнечное» сохранятся современные тенденции естественной убыли населения и незначительного влияния миграционных процессов на численность населения в городском поселении. К 2020 году ожидается сокращение численности населения до 4000 человек.

В период с 2020 по 2035 гг. демографическая ситуация в муниципальном образовании «Кузнечное» должна улучшиться и будет характеризоваться сокращением показателя естественной убыли населения. Рождаемость, предположительно, будет увеличиваться, смертность же будет постепенно сокращаться. Развитие новых производств, малого и среднего предпринимательства будет способствовать созданию новых рабочих мест, что приведет к устойчивому положительному миграционному сальдо. Положительные тенденции в естественном и механическом движении населения приведут в конце расчетного срока к увеличению численности населения муниципального образования «Кузнечное» до 4700 человек.

Таким образом, в течение расчетного срока в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 10,5 человек, смертность – 18,1 человек, естественная убыль населения – 7,6 человек. Миграционный приток составит 1080 человек за весь период расчетного срока или около 43 человек в среднем в год.

Прогноз возрастной структуры постоянного населения

| Показатель | Ед. изм. | 2010 г. | 2020 г. | 2035 г. | Динамика: 2035 г. по отношению к 2011 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | тыс. чел. | 4473 | 4000 | 4700 | 105 |
| Моложе трудоспособного | чел. | 716 | 660 | 658 | 92 |
|  | % | 16 | 16,5 | 14 | - |
| В том числе: детей дошкольного возраста (1-6 лет) детей школьного возраста (7-17 лет) | чел. | 269 493 | 248 454 | 247 453 | 92 92 |
| Трудоспособного | чел. | 2728 | 2160 | 2491 | 91 |
|  | % | 61 | 54 | 53 | - |
| Старше трудоспособного | чел. | 1029 | 1180 | 1598 | 155 |
|  | % | 23 | 29,5 | 34 | - |

На первую очередь проектом генерального плана предусматривается обеспечение электроэнергией СНТ «Алмаз», за счет чего численность населения, единовременно пребывающего на территории садоводческих товариществ в летнее время, увеличится и составит порядка 500 человек, пиковая нагрузка увеличится до 1100 человек.

Развитие экономической базы

Для достижения намеченного роста численности населения необходимо полноценное использование конкурентных преимуществ муниципального образования «Кузнечное», которые нужно развивать и на базе которых можно проводить диверсификацию экономики. Помимо поддержки градообразующих предприятий необходимо развивать малый и средний бизнес и способствовать созданию новых рабочих мест на предприятиях, которые не связаны с основным монопрофильным производством в населенном пункте.

В настоящее время г.п. Кузнечное относится к той группе моногородов, монопрофильность которых не рассматривается как угроза потери устойчивого социально-экономического развития на ближайшую перспективу. В первую очередь, в связи с тем, что градообразующие предприятия городского поселка сегодня не находятся в кризисе. Однако, существующие предприятия не нуждаются в расширении штата сотрудников, таким образом, вопрос диверсификации экономики остается для поселка актуальным.

Удельный вес собственных доходов в бюджете городского поселения в настоящее время составляет всего 23 %, доходная налоговая база недостаточна. Участие муниципального образования «Кузнечное» в реализации федеральных и региональных программ внесет значительный вклад в социально-экономическое развитие городского поселения.

# Развитие промышленности

В настоящее время утвержденных инвестиционных проектов по размещению новых производственных мощностей на территории муниципального образования «Кузнечное» не имеется. Предприятие ОАО «Гранит-Кузнечное» будет в дальнейшем продолжать осваивать месторождения природного камня на территории городского поселения. Основные предприятия муниципального образования «Кузнечное», согласно представленным ими анкетам, не имеют потребность в выделении им дополнительных участков для ведения хозяйственной деятельности.

Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Кузнечное» предусматривается увеличение объема выпуска промышленной продукции всеми промышленными предприятиями к 2014 году до 4931 тыс. м3. С увеличением объемов производства запланирован и рост заработной платы.

В проекте генерального плана помимо территорий для развития карьеров ОАО «Гранит-Кузнечное» выделены площадки для размещения предприятий следующей специализации:

- Промышленные площадки к юго-востоку от мкр. Ровное (4,4 и 4,5 га) для размещения деревообрабатывающих производств, производств по переработке природного камня, предприятий по производству бетона, керамической и тротуарной плитки и др. На площадке, расположенной ближе к микрорайону Ровное, предлагается разместить предприятия с классом опасности не выше IV. На второй площадке - предприятия с классом опасности не выше III. Освоение указанных площадок позволит создать около 150 новых рабочих мест.

- Промышленная площадка рядом с въездом в г.п. Кузнечное (1,7 га) для размещения предприятия по переработке рыбы. Размещение указанного производства создаст около 85 новых рабочих мест.

# Развитие агропромышленного комплекса

Активного развития сельскохозяйственной деятельности ввиду мелкоконтурности сельскохозяйственных угодий, сложного рельефа и недостаточно благоприятных агроклиматических условий в муниципальном образовании «Кузнечное» не предполагается. В целом северные территории муниципального образования Приозерский муниципальный район, и муниципальное образование «Кузнечное» в частности, являются перспективными для организации здесь сбора ягод, грибов, лекарственных трав и развития товарного рыбоводства, рыболовства (включая спортивное и любительское). В г.п. Кузнечное помимо рыбоперерабатывающего производства предлагается организация сезонных пунктов по приему дикорастущих ягод, грибов и лекарственных растений от населения.

# Развитие малого и среднего бизнеса

Экономическое развитие муниципального образования в значительной мере зависит от степени развития предприятий малого бизнеса и индивидуального предпринимательства. На территории муниципального образования «Кузнечное» осуществляют деятельность 49 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, из них в сфере общественного питания - 3 чел.

На предприятиях малого бизнеса и индивидуального предпринимательства работают порядка 10% населения, занятого в экономике муниципального образования «Кузнечное». Дальнейшее развитие этой сферы экономики видится в привлечении представителей малого бизнеса на территорию муниципального образования «Кузнечное», а также местного населения с целью организации малых предприятий (в частности предприятий бытового облуживания населения для обеспечения занятости среди женского населения и молодежи).

На территории муниципального образования «Кузнечное» принята муниципальная программа поддержки развития малого и среднего предпринимательства рассчитанная на срок до 31.12.2013 года. Согласно этой программе субъектам малого и среднего предпринимательства будет оказываться поддержка по следующим направлениям:

- создание инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

# Необходимо продолжать поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и после завершения срока действия существующей программы.

# Развитие туристско-рекреационной деятельности

В проекте генерального плана муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области предполагается его развитие в качестве главной опорной базы спортивного туризма для северной части муниципального образования Приозерский муниципальный район.

Для выполнения этой функции на территории поселения потребуется существенное развитие инфраструктуры отдыха и туризма. Главной целью мероприятий, связанных с развитием туризма и сферы отдыха, является сохранение имеющегося рекреационного потенциала и, путем расширения спектра рекреационных услуг и развития туристско-рекреационной инфраструктуры, увеличение количества отдыхающих и доходов района от объектов рекреационной деятельности. Однако необходимым условием является строгое выполнение экологических требований.

Освоение новых территорий под дачное строительство, садоводство и зоны отдыха местного населения не планируется.

Проектом предусматривается:

- Строительство гостиницы в г.п. Кузнечное на 20 мест;

- Благоустройство сложившихся мест отдыха населения на оз. Ратное и оз. Кузнечное в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- Создание на базе существующих и новых автомобильных, лесных и проселочных дорог обширной системы туристских пешеходно-транспортных направлений протяженностью более 22 км, велосипедных дорожек по территории г.п. Кузнечное в зонах отдыха населения;

- Реконструкция лодочного причала и базы-стоянки маломерного флота на мысе Ровный (северный берег залива Гладкий) с организацией парковки автотранспорта;

- Строительство пристаней и организация баз-стоянок маломерного флота на заливе Богатырский около г.п. Кузнечное и п. Боровое.

### 4.2.2. Новое жилищное строительство

Анализ территориальных ресурсов показал, что в муниципальном образовании «Кузнечное» недостаточно благоприятных для строительства территорий. Выбранные площадки нового строительства будут требовать проведения соответствующих мероприятий по подготовке территории, что при недостаточном финансировании может оттянуть на долгие годы возможность реального освоения указанных площадей. При таких условиях достижение объемов строительства (ввод 1 кв. м на человека в год) и уровня обеспеченности жильем на душу населения (30 кв. м/чел.) характерных для развитых стран мира становится невозможным. В таком случае является целесообразным предусмотреть в проекте генерального плана соседнего Севастьяновского сельского поселения, выделение территории, в том числе и для жителей муниципального образования «Кузнечное».

Учитывая возможности размещения нового жилищного строительства в пределах границ муниципального образования «Кузнечное» на расчетный срок проектирования в проекте генерального плана принят уровень средней жилищной обеспеченности на душу населения – 26 кв. м общей площади на человека.

В таблице 15 приведены расчеты территорий, необходимых для размещения нового жилищного строительства в течение расчетного срока (до 2035 года).

# Таблица 15

# Расчет объемов и территорий нового жилищного строительства

на проектное население муниципального образования «Кузнечное»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения на конец периода | тыс. чел. | 4000 | 4700 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв. м общей площади на 1 чел. | 26 | 26 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд на конец периода | тыс. кв. м общей площ. | 104 | 124 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. кв. м общей площ. | 98 | 98 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м общей площ. | 2 | 3 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площ. | 96 | 95 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства – всего В среднем в год | тыс. кв. м общей площ. | 8 0,9 | 29 1,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1 | Среднеэтажные жилые дома 5-8 эт. – плотность жилищного фонда 6000 кв. м/га (завершение формирования квартала) | тыс. кв. м общей площади | -/0 % | 15/52 % |
| 7.2 | Индивидуальные жилые дома, плотность жилищного фонда 1000 кв. м/га (ср. размер дома – 130 кв. м, ср. размер приусадебного участка – 12 соток) | тыс. кв. м общей площади | 8/100 % | 14/48 % |
| 8 | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства – всего | га | 8 | 16 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 8.1 | Среднеэтажные жилые дома 5-8 эт. | га | - | 2 |
| 8.2 | Индивидуальные жилые дома с участками | га | 8 | 14 |

Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока проекта генерального плана составит 29 тыс. кв. м и будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых программ. Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства, составит порядка 14 га.

Среди площадок нового жилищного строительства предусмотрены территории для расселения населения, стоящего в очереди на получение жилья и живущих в домах, которые со временем будут признаны аварийными в связи с износом, а также для бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в соответствии с областным законом от 4 октября 2008 года №105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

# Таблица 16

# Площадки нового жилищного строительства

| № п/п | Наименование участков | Территория, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.п. Кузнечное Среднеэтажные жилые дома 5-8 эт. | 2 | 15 |
| 2 | г.п. Кузнечное Индивидуальные жилые дома с участками | 8 | 8 |
| 3 | г.п. Кузнечное Индивидуальные жилые дома с участками | 6 | 6 |
|  | Всего | 16 | 29 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Среднеэтажные жилые дома 5-8 эт. | 2 | 15 |
|  | Индивидуальные жилые дома с участками | 14 | 14 |

### 4.2.3. Развитие учреждений и предприятий обслуживания

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания на проектное население муниципального образования «Кузнечное» приведен в таблице 17.

Расчет произведен с использованием действующих нормативов:

  - Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

  - «Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

  - Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*),

а также с учетом проекта «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области».

# Таблица 17

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения муниципального образования «Кузнечное»

| Объекты | Ед. измерения | Норматив на 1000 чел. | Требуемая емкость | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование основного нормативного документа | Содержание норматива | Принято в проекте |  | Сохраняемые | Новое строительство |
| Учреждения образования |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | СП 42.13330. 2011 | 85 % охват детей дошкольного возраста | В соответствии с нормативом | 207 | 246 | нет |
| Общеобразовательные учреждения | число мест | СП 42.13330. 2011 | 100 % охват детей соответствующей возрастной группы неполным средним образованием и до 75 % детей – средним образованием | В соответствии с нормативом | 427 | - | 427 |
| Учреждения дополнительного образования детей: музыкальная школа, школа искусств и пр. | объект | Социальные нормативы и нормы | Для групп населенных пунктов людностью от 3 до 10 тыс. – 1 объект | В соответствии с нормативом | 1 | 1 | нет |
| Учреждения здравоохранения |
| Больницы | число коек | Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 г. | 2,78 койко-дня на чел. в год в круглосуточном стационаре и 0,59 пациенто-дня в дневном стационаре | В соответствии с нормативом | 50 | 60 | нет |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | число посещений в смену |  | 9,7 посещ. на чел. в год или 20,1 посещ. в смену на тыс. жителей без профилактических осмотров | В соответствии с нормативом | 94 | 150 | нет |
| Учреждения культуры |
| Клубы, учреждения клубного типа | число мест | Социальные нормативы и нормы, Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры | Для групп населенных пунктов людностью от 3 до 10 тыс. – по 100 мест на тысячу жителей | В соответствии с нормативом | 470 | 400 | 70 |
| Общедоступные библиотеки | тыс. единиц хранения | СП 42.13330. 2011 | Для групп населенных пунктов людностью 2-5 тыс. – по 5-6 тыс. единиц хранения | В соответствии с нормативом | 24 | 18,1 | 5,9 |
| Спортивные сооружения |
| Спортивные залы | кв. м площади пола | Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры | 350 | В соответствии с нормативом | 1645 | 874 | 771 |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м |  | 1,95 | В соответствии с нормативом | 9,17 | 6 | 3,17 |
| Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды |  | На 2050 г. должен быть достигнут показатель 75 кв. м | 50 на расчетный срок | 235 | - | 235 |
| Учреждения для работы с молодежью |
| Подростковые клубы | кв. м общей площади | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 года № 618-р | 25 кв. м общей площади на тыс. чел. | В соответствии с нормативом | 117,5 | - | 117,5 |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |
| Предприятия розничной торговли | постоянное население | кв. м торговой площади | Приказ Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 г. № 20 | 486,6 кв. м торговой площади на тыс. чел. | В соответствии с нормативом | 2287 | 1300 | 987 |
|  | сезонное население |  | СП 42.13330. 2011 | 80 | В соответствии с нормативом | 40 | - | 40 |
| Рыночные комплексы | кв. м торговой площ. / кв. м общей площ. | СП 42.13330. 2011 | 24 кв. м торговой площади, от 7 до 14 кв. м общей площади на 1 кв. м торговой площади | 24 кв. м торговой площади/ 240 кв. м общей площади на 1 тыс. чел. | 112,8 /1128 | - | 112,8 /1128 |
| Предприятия общественного питания открытой сети | число мест | СП 42.13330. 2011 | 40 | В соответствии с нормативом | 188 | 84 | 104 |
| Предприятия бытового обслуживания | число рабочих мест | СП 42.13330. 2011 | 9 мест в городской местности на тыс. чел. | В соответствии с нормативом | 42 | 18 | 24 |
| Бани | число мест | СП 42.13330. 2011 | 5 мест в городской местности на тыс. чел. | В соответствии с нормативом | 23 | 65 | нет |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| Гостиницы | число коек | СП 42.13330. 2011 | 6 | В соответствии с нормативом | 28 | 8 | 20 |
| Кладбище традиционного захоронения (резерв) | га | СП 42.13330. 2011 | 0,24 га на тыс. чел. | В соответствии с нормативом | 1,128 | - | 1,128 |

# Объекты местного значения муниципального района

«Программой модернизации здравоохранения Ленинградской области на 2011-2012 годы» запланирован ремонт здания поселковой больницы г.п. Кузнечное.

В утвержденной долгосрочной целевой программе «Приоритетные направления развития образования в Ленинградской области на 2011-2015 годы» запланировано строительство нового здания Кузнеченской средней общеобразовательной школы на 350 мест в г.п. Кузнечное муниципального образования Приозерский муниципальный район в период с 2012 по 2013 год. Если на расчетный срок проектирования вместимости вновь отстроенной школы не будет достаточно для обеспечения населения данным видом услуг, можно будет организовать доставку детей в п. Севастьяново, где планируется вынести детский сад из здания школы и полностью использовать его под нужды общеобразовательного учреждения.

# Объекты местного значения поселения

Для приведения обеспеченности населения муниципального образования «Кузнечное» услугами учреждений и предприятий обслуживания в соответствии с рекомендуемыми нормативами на перспективу в поселении потребуется увеличить число мест в домах культуры, пополнить книжный фонд библиотек, построить новые спортивные сооружения, выделить отдельные помещения для учреждений молодежной политики, разместить гостиницу, новые объекты розничной торговли (торговый комплекс для реализации строительных товаров, магазины, рынки), предприятия общественного питания и бытового обслуживания, организовать выездную торговлю в п. Боровое и садоводства, не имеющие стационарных магазинов.

Строительство новых учреждений обслуживания населения планируется за счет софинансирования из районного и областного бюджетов, а также за счет привлечения частных инвестиций.

Для обеспечения полномочий муниципального образования «Кузнечное» по содержанию мест захоронения необходимо выделение территорий под кладбище площадью не менее 1,1 га. В проекте генерального плана предлагаются варианты размещения кладбища в пределах границ муниципального образования «Кузнечное» (при совместном использовании его с населением Севастьяновского сельского поселения дополнительно требуется 0,2 га), или использование для нужд населения городского поселения межмуниципального кладбища планируемого на территории соседнего Севастьяновского сельского поселения.

Развитие учреждений и предприятий обслуживания показано на «Схеме планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объекты обслуживания)».

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

В соответствии с законодательством Российской Федерации на последующих стадиях проектирования (разработке проектов планировки территорий, разработке проектов зданий и сооружений и др.) необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

При проектировании необходимо учитывать Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной поддержке инвалидов в Российской Федерации», а также следующие нормативные документы:

СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения»;

РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», иные нормативные документы;

РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества условий проживания по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды проживания является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

  - возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

  - создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

  - комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

# 4.3. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории. Развитие системы озеленения

На основе анализа состояния окружающей среды (раздел 3.8. Состояние окружающей среды) проектом генерального плана муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- разработка необходимых нормативных документов направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм (том предельно допустимых выбросов, проекты санитарно-защитных зон);

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных;

- проведение на камнедобывающих предприятиях комплекса природоохранных мероприятий, направленных на снижение уровня пыли в атмосферном воздухе;

- проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от железнодорожных путей и автомобильных дорог.

- реконструкция канализационных очистных сооружений г.п. Кузнечное, организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населенных пунктов;

- проведение эколого-просветительского образования населения;

- ограничение передвижения грузовых транспортных средств в местах отдыха населения;

- рекультивация и восстановление природных ландшафтов на территории отработанных карьеров;

- проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий.

# По санитарной очистке территории:

- обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на полигон ТБО вблизи п. Тракторное;

- организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов;

- организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и другого вторичного сырья, с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы;

- вывоз биологических и медицинских отходов на проектируемую установку по уничтожению биологических и медицинских отходов вблизи п. Тракторное (инсинератор).

# По развитию системы озеленения:

Проектом генерального плана предусматривается сохранение сложившейся структуры населенного пункта. Основные предложения по развитию системы озеленения г.п. Кузнечное направлены на улучшение состояния озелененных территорий, повышение эстетической привлекательности и комфорта проживающего населения. Общая площадь озелененных территории общего пользования, включая городские леса, составляет порядка 52,5 га, обеспеченность зелеными насаждениями – 12 кв. м на человека:

- сохранения лесных массивов в границах населенного пункта и окружающих территориях;

- разработка схемы озеленения городского поселка Кузнечное;

- благоустройство озелененных территорий общего пользования по ул. Пионерская и ул. Юбилейная;

- оформление мест отдыха, организация цветочных клумб и газонов, установка скамеек и урн в зоне общественного центра (микрорайон Ровное);

- благоустройство и уход за зелеными насаждениями вдоль основных магистралей городского поселка.

# 4.4. Развитие транспортной инфраструктуры

Проектные предложения основываются на материалах проекта Схемы территориального планирования муниципального образования Приозерский муниципальный район (ООО НПИ «ЭНКО», 2011 год) и на анализе и оценке современного состояния транспортной инфраструктуры поселения («Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (транспортная инфраструктура»).

# Автомобильный дороги и транспорт

Проектом Схемы территориального планирования муниципального образования Приозерский муниципальный район на территории поселения предусматривается существенная реконструкция существующей автодорожной сети. Это выражается в следующем:

- Реконструкция существующей федеральной трассы А-121 «Сортавала» с учетом возможности ее спрямления с доведением параметров автодороги до характеристик I-II технической категории на расчетный срок;

- Реконструкция автодорог регионального значения Сапёрное – Мельниково – Кузнечное и подъезд к ст. Кузнечное до полного соответствия параметрам IV технической категории на расчетный срок;

- Приведение в нормативное состояние следующих автодорог местного значения с устройством усовершенствованного покрытия:

- Подъезд от КНИ до А-121;

- Подъезд от А-121 до п. Боровое;

- Подъезд к ст. Кузнечное от А-121.

Таблица 18

Характеристика сохраняемой и проектируемой сети автодорог федерального и регионального значения

| Наименование дорог | Среднесуточная интенсивность движения, ед | Техническая категория | Ширина суммарной (двухсторонней) придорожной полосы, включая земляное полотно и водоотводные устройства, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Ожидаемая* | Существующая | Проектная |  |
| А-121 «Сортавала» | 3500 | 5250 | III | II/4** | 180 |
| Сапёрное – Мельниково – Кузнечное | 904 | 1400 | IV | IV/2 | 120 |
| Подъезд к ст. Кузнечное | 2300 | 3500 | III | III/2 | 120 |

* коэффициент увеличения 1,5 – пропорционален ожидаемому росту автомобилизации населения; ** в знаменателе – количество полос движения.

Для обеспечения надлежащей пропускной способности федеральной автомобильной дороги А-121 «Сортавала» и улучшения внешних и внутри муниципальных связей проектом предусматривается строительство двухуровневой развязки на пересечении федеральной трассы с автодорогой подъезд к ст. Кузнечное.

Учитывая рост уровня автомобилизации (с 290 до 400 ед./тыс. жителей), а также в целях повышения качества придорожного обслуживания, предусматривается строительство двух автозаправочных комплексов с сопутствующей инфраструктурой (магазин, кафе, СТО), для которых выделены участки в г.п. Кузнечное и на автодороге А-121.

Для повышения качества пассажирских перевозок целесообразно строительство автобусной станции в г.п. Кузнечное, а также увеличение числа рейсов на существующем автобусном маршруте.

# Внутригородская улично-дорожная сеть

В целом, улично-дорожная сеть удовлетворяет потребностям населения. Проектом предлагается благоустройство (обновление покрытия проезжей части, строительство тротуаров, озеленение) следующих основных улиц: Юбилейная, Гагарина, Молодежная, Центральная, Привокзальная, Приозерское шоссе.

Также, проектом Схемы территориального планирования муниципального образования Приозерский муниципальный район предусматривается строительство путепровода через железнодорожные пути в створе автодороги Сапёрное – Мельниково – Кузнечное взамен существующего переезда. Это позволит улучшить сообщение между разделенными частями поселка и ликвидировать транспортные заторы на территории г.п. Кузнечное.

Строительство сети улиц местного значения на площадках нового индивидуального жилищного строительства предусмотрено в г.п. Кузнечное (общей протяженностью – 1,5 км).

Проектом создана система туристских пешеходно-транспортных направлений, проектируемых на базе существующих и новых автомобильных, лесных и проселочных дорог. Туристские пешеходно-транспортные направления предназначены в основном для движения пешеходов, велосипедов, мототранспортных средств и протрассированы, как правило, вдоль основных автодорог, по побережью водных пространств и «глубинным» территориям, интересным для проведения активного отдыха. В наиболее привлекательных, с точки зрения туризма, местах предлагается строительство стоянок для автотранспорта.

# Воздушный и водный транспорт

Развитие системы водного транспорта, ориентированного, прежде всего, на туристские и прогулочные маршруты, парусный и водно-моторный спорт, предусматривает реконструкцию лодочного причала и базы-стоянки маломерного флота на мысе Ровный, а также строительство пристаней и организация баз-стоянок маломерного флота на заливе Богатырский около г.п. Кузнечное и п. Боровое.

Для повышения транспортной доступности поселений северной части муниципального района предусматривается сооружение ряда посадочных площадок для авиатранспорта. В частности, посадочная площадка предусматривается около п. Берёзово (Севастьяновское сельское поселение), которая будет обслуживать потребности и муниципального образования «Кузнечное».

# 4.5. Развитие инженерной инфраструктуры

## 4.5.1. Водоснабжение

В настоящем проекте рассматривается развитие системы водоснабжения в зависимости от расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- среднеэтажные жилые дома 5-8 этажей обеспечиваются внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением;

- индивидуальные и малоэтажные жилые дома оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений определены по норме 70 литров в сутки на человека.

Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

# Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения городского поселка принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар 15 л/сек.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 10 л/сек. (СНиП 2.04.01-85*).

Трехчасовой пожарный запас составит: (15+10)·3,6·3 =270 куб. м.

Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах чистой воды.

Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Таблица 19

Расходы воды питьевого качества на площадках нового жилищного строительства г.п. Кузнечное (расчетный срок)

| № п/п | Площадки нового жилищного строительства | Население тыс. чел. | Норма водопотребления | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
|  | Городской поселок Кузнечное |  |  |  |  |
| 1 | Среднеэтажные жилые дома | 0,6 | 230 | 0,14 | 0,17 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,02 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,6 | 70 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Итого |  |  | 0,19 | 0,23 |
| 5 | Индивидуальные жилые дома | 0,35 | 160 | 0,06 | 0,07 |
| 6 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Поливочные нужды | 0,35 | 70 | 0,02 | 0,02 |
| 8 | Итого |  |  | 0,09 | 0,10 |
| 9 | Всего | 0,95 |  | 0,28 | 0,33 |

Таблица 20

# Расходы воды питьевого качества на площадках нового жилищного строительства г.п. Кузнечное (первая очередь)

| № п/п | Площадки нового жилищного строительства | Население тыс. чел. | Норма водопотребления | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
|  | Городской поселок Кузнечное |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 0,2 | 160 | 0,03 | 0,04 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,003 | 0,004 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,2 | 70 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Итого | 0,2 |  | 0,04 | 0,05 |

# Таблица 21

# Суммарные расходы воды питьевого качества

в муниципальном образовании «Кузнечное» на расчетный срок

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесуточный расход воды, тыс. куб. м/сут | Maксимальносуточный расход воды, тыс. куб. м/сут |
| Население (4,7 тыс. чел.) | 0,96 | 1,15 |
| Неучтенные расходы 10 % | 0,10 | 0,12 |
| Промышленные предприятия | 0,50 | 0,50 |
| Поливочные нужды | 0,33 | 0,33 |
| Итого | 1,90 | 2,10 |
| Собственные нужды ВОС | 0,20 | 0,20 |
| Всего | 2,10 | 2,30 |

# Таблица 22

Первоочередные суммарные расходы воды питьевого качества в муниципальном образовании «Кузнечное»

| Наименование потребителей | Первая очередь |
| --- | --- |
|  | Среднесуточный расход воды, тыс. куб. м/сут | Maксимальносуточный расход воды, тыс. куб. м/сут |
| Население (4,0 тыс. чел.) | 0,80 | 0,96 |
| Неучтенные расходы 10 % | 0,08 | 0,10 |
| Промышленные предприятия | 0,50 | 0,50 |
| Поливочные нужды | 0,28 | 0,28 |
| Итого | 1,66 | 1,84 |
| Собственные нужды ВОС | 0,17 | 0,17 |
| Всего | 1,80 | 2,00 |

Таблица 23

# Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения муниципального образования «Кузнечное»

Расчетный срок

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопот ребления, л/сут на чел. | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. существующий сохраняемый жилищный фонд | В т.ч. новое строительство |  | Всего | В т.ч. существующий сохраняемый жилищный фонд | В т.ч. новое строительство |
|  |  |  |  |  |  | средне суточные | макси мально суточные К=1,2 | средне суточные | средне суточные | макси мально суточные К=1,2 | средне суточные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Население | 2,9 1,8 | 2,3 1,45 | 0,6 0,35 | 230 160 | 0,67 0,29 | 0,80 0,35 | 0,53 0,23 | 0,63 0,28 | 0,14 0,06 | 0,17 0,07 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  |  |  | 0,07 0,03 | 0,08 0,04 | 0,05 0,02 | 0,06 0,03 | 0,01 0,01 | 0,02 0,01 |
| 3 | Поливочные нужды | 4,7 | 3,75 | 0,95 | 70 | 0,33 | 0,33 | 0,26 | 0,26 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Итого: | 4,7 | 3,75 | 0,95 |  | 1,40 | 1,60 | 1,09 | 1,26 | 0,29 | 0,34 |

В графах №№ 3 – 12 таблицы в числителе указаны данные для среднеэтажной застройки; в знаменателе – для индивидуальной и малоэтажной застройки.

Таблица 24

# Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения муниципального образования «Кузнечное»

Первая очередь

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопот ребления, л/сут на чел. | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. существующий сохраняемый жилищный фонд | В т.ч. новое строительство |  | Всего | В т.ч. существующий сохраняемый жилищный фонд | В т.ч. новое строительство |
|  |  |  |  |  |  | средне суточные | макси мально суточные К=1,2 | средне суточные | средне суточные | макси мально суточные К=1,2 | средне суточные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Население | 2,3 1,7 | 2,3 1,5 | - 0,2 | 230 160 | 0,53 0,27 | 0,63 0,33 | 0,53 0,24 | 0,63 0,29 | - 0,03 | - 0,04 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  |  |  | 0,05 0,03 | 0,06 0,03 | 0,05 0,02 | 0,06 0,03 | - 0,003 | - 0,004 |
| 3 | Поливочные нужды | 4,0 | 3,80 | 0,2 | 70 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Итого: | 4,0 | 3,80 | 0,2 |  | 1,16 | 1,33 | 1,11 | 1,28 | 0,04 | 0,05 |

В графах №№ 3 – 12 таблицы в числителе указаны данные для среднеэтажной застройки; в знаменателе – для индивидуальной и малоэтажной застройки.

# Зоны санитарной охраны

Основной целью организации ЗСО является охрана от загрязнения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике.

ЗСО организуются в составе трех поясов:

1 пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

2, 3 пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Границы ЗСО поверхностного источника водоснабжения г.п. Кузнечное установлены.

Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от водоводов и составляет:

- при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения

| Пояс ЗСО | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Применение ядохимикатов; - Купание, стирка белья. | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ; - Сброс промышленных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы; - При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод, твердых отходов. | - Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения - Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения; - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах; - Добыча песка, гравия, дноуглубитель- ные работы по согласованию с центром санэпиднадзора. |

Система и схема водоснабжения

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Проектом принято развитие централизованного водоснабжения городского поселка Кузнечное как наиболее технически и экономически выгодного. Предпочтение отдано объединенной системе, обслуживающей селитебную и производственную зоны городского поселка, что обеспечивает снижение требуемых капитальных затрат и упрощает условия эксплуатации.

Система водоснабжения – объединенная: хозяйственно-питьевая и противопожарная, низкого давления.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Севастьяново предусматривается прокладка водовода из г.п. Кузнечное.

Для территорий садоводческих объединений водоснабжение сохраняется от существующих источников.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой в первую очередь необходимо провести мероприятия в соответствии с проектом «Реконструкция системы водоснабжения поселка Кузнечное». Для улучшения качества питьевой воды необходимо применение очистных установок для устранения цветности, удаления окисляющейся органики, достижения нормативного содержания остаточного хлора.

При реконструкции и строительстве новых водопроводных сетей необходимо применять более совершенную арматуру, установку квартирных счетчиков воды, что позволит снизить объемы водопотребления на 20–30 %.

## 4.5.2. Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилищного фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Таблица 25

# Расходы хозяйственно-бытовых стоков от нового жилищного фонда

г.п. Кузнечное (расчетный срок)

| № п/п | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водоототведения | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне суточ ные | макси мально суточные К=1,2 |
|  | Городской поселок Кузнечное |  |  |  |  |
| 1 | Среднеэтажные жилые дома | 0,6 | 230 | 0,14 | 0,17 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Итого |  |  | 0,15 | 0,18 |
| 4 | Индивидуальные жилые дома | 0,35 | 160 | 0,06 | 0,07 |
| 5 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,003 | 0,004 |
| 6 | Итого |  |  | 0,06 | 0,07 |
| 7 | Всего | 1,35 |  | 0,21 | 0,25 |

# Таблица 26

# Расходы хозяйственно-бытовых стоков от нового жилищного фонда

г.п. Кузнечное (расчетный срок)

| № п/п | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водоототведения | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне суточ ные | макси мально суточные К=1,2 |
|  | Городской поселок Кузнечное |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 0,2 | 160 | 0,03 | 0,04 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,001 | 0,002 |
| 3 | Итого |  |  | 0,03 | 0,04 |

Таблица 27

# Расходы хозяйственно-бытовых стоков от нового жилищного фонда муниципального образования «Кузнечное» Расчетный срок

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водоот ведения, л/сут на чел. | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. существующий сохраняемый жилищный фонд | В т.ч. новое строительство |  | Всего | В т.ч. существующий сохраняемый жилищный фонд | В т.ч. новое строительство |
|  |  |  |  |  |  | средне суточные | макси мально суточные К=1,2 | средне суточные | средне суточные | макси мально суточные К=1,2 | средне суточные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Население | 2,9 1,8 | 2,3 1,45 | 0,6 0,35 | 230 160 | 0,67 0,29 | 0,80 0,35 | 0,53 0,23 | 0,63 0,28 | 0,14 0,06 | 0,17 0,07 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % |  |  |  |  | 0,03 0,01 | 0,04 0,02 | 0,03 0,01 | 0,03 0,01 | 0,01 0,003 | 0,01 0,004 |
| 3 | Итого: | 4,7 | 3,75 | 0,95 |  | 1,00 | 1,21 | 0,80 | 0,95 | 0,21 | 0,25 |

В графах №№ 3 – 12 таблицы в числителе указаны данные для среднеэтажной застройки; в знаменателе – для индивидуальной и малоэтажной застройки.

# Таблица 28

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесуточный расход стоков тыс. куб. м/сут | Maксимальносуточный расход стоков тыс. куб. м/сут |
| Население (4,7 тыс. чел.) | 0,96 | 1,15 |
| Неучтенные расходы 5 % | 0,04 | 0,06 |
| Промышленные предприятия | 0,45 | 0,45 |
| Итого | 1,50 | 1,70 |

Таблица 29

# Расходы хозяйственно-бытовых стоков от нового жилищного фонда муниципального образования «Кузнечное» Первая очередь

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водоот ведения, л/сут на чел. | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. существующий сохраняемый жилищный фонд | В т.ч. новое строительство |  | Всего | В т.ч. существующий сохраняемый жилищный фонд | В т.ч. новое строительство |
|  |  |  |  |  |  | средне суточные | макси мально суточные К=1,2 | средне суточные | средне суточные | макси мально суточные К=1,2 | средне суточные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Население | 2,3 1,7 | 2,3 1,5 | - 0,2 | 230 160 | 0,53 0,27 | 0,63 0,33 | 0,53 0,24 | 0,63 0,29 | - 0,03 | - 0,04 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % |  |  |  |  | 0,03 0,01 | 0,03 0,02 | 0,03 0,01 | 0,03 0,01 | - 0,001 | - 0,001 |
| 3 | Итого: | 4,0 | 3,40 | 0,6 |  | 0,84 | 1,01 | 0,81 | 0,96 | 0,03 | 0,04 |

В графах №№ 3 – 12 таблицы в числителе указаны данные для среднеэтажной застройки; в знаменателе – для индивидуальной и малоэтажной застройки.

Таблица 30

# Первоочередные суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

| Наименование потребителей | Первая очередь |
| --- | --- |
|  | Среднесуточный расход стоков тыс. куб. м/сут | Maксимальносуточный расход стоков тыс. куб. м/сут |
| Население (4,0 тыс. чел.) | 0,80 | 0,96 |
| Неучтенные расходы 5 % | 0,04 | 0,05 |
| Промышленные предприятия | 0,45 | 0,45 |
| Итого | 1,30 | 1,50 |

# Система и схема канализации

Для городского поселка Кузнечное предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема отведения сточных вод.

Существующие канализационные сети микрорайонов Ровное и КНИ подлежат реконструкции.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков на очистные сооружения (КОС) от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Для обеспечения нормативной степени очистки хозяйственно-бытовых стоков требуется реконструкция КОС микрорайонов Ровное и КНИ. Существующей производительности этих КОС достаточно для очистки канализационных стоков первой очереди и расчетного срока проекта генерального плана.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составит 200 м.

Канализование индивидуальной жилой застройки поселка Боровое, находящейся в границе водоохранной зоны озера Большое Боровское, предусматривается в сборные емкости (септики, выгреба).

Поверхностные стоки с территорий городского поселка Кузнечное отводятся посредством устройства открытой сети дождевой канализации (канавы, лотки), с последующей подачей их на очистные сооружения.

Сточные воды при снеготаянии на площадке снегосвалки поступают на очистную установку и сбрасываются в ближайший водоем.

С целью улучшения состояния окружающей среды и повышению уровня благоустройства населения, необходимо провести реконструкцию канализационных насосных станций и выполнить перекладку изношенных сетей, построить новые канализационные сети и сооружения, а также предусмотреть отведение стоков промышленных предприятий в поселковую канализацию, с показателями концентраций загрязнений допустимых к сбросу в систему бытовой канализации.

## 4.5.3. Теплоснабжение

Перспективное теплоснабжение городского муниципального образования «Кузнечное» предполагается:

- для площадки многоэтажного строительства: от существующих модернизируемых котельных и реконструируемых тепловых сетей;

- для площадок индивидуальной застройки: от автономных источников теплоты (АИТ).

Отопление в садоводствах будет осуществляться от собственных источников теплоты.

Таблица 31

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд ЖКС в муниципальном образовании «Кузнечное» по очередности строительства

| № | Потребитель | Население тыс. человек | Жилищный фонд тыс. кв. м | Расход тепла МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Расчетный срок – 2035 год |
|  | Новое строительство | 0,95/0,35 | 29/14 | 3,8/2,1 |
|  | Сохраняемый фонд | 3,75/0,05 | 95/1 | 10,3/0,2 |
|  | Всего | 4,7/0,4 | 124/15 | 14,1/2,3 |
|  | Всего Гкал/ч |  |  | 12,1/2,0 |
| II | Первая очередь – 2020 год |
|  | Новое строительство | 0,2/0,2 | 8/8 | 1,2/1,2 |
|  | Сохраняемый фонд | 3,8/0,03 | 96/1 | 10,4/0,2 |
|  | Всего | 43,0/0,23 | 104/9 | 11,6/1,4 |
|  | Всего Гкал/ч |  |  | 10,0/1,2 |

Примечание: под чертой – в том числе индивидуальное строительство

Значительным стимулом в развитии теплоснабжения поселения станет его газификация на расчетный срок природным газом.

Перевод источников теплоты на газовое топливо улучшит условия проживания населения, решит проблему топливоснабжения и улучшит состояние окружающей среды.

Для обеспечения бесперебойной и надежной работы системы теплоснабжения города необходима поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения, внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.), автоматизация режимов работы систем энергоснабжения и потребления, а также использование для децентрализованного теплоснабжения поселка автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода их на природный газ.

## 4.5.4. Электроснабжение

Проектом генерального плана предусматривается размещение на территории муниципального образования «Кузнечное» объектов среднеэтажного и индивидуального жилищного строительства

# Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД-34.20.185-94 с учетом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит – 0,5 кВт на человека.

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей муниципального образования «Кузнечное» составят на расчетный срок – 2,35 МВт, на первую очередь – 2,0 МВт.

В основном новое строительство (среднеэтажное и индивидуальное жилищное строительство) намечается в городском поселке Кузнечное. Нагрузки коммунально-бытовых потребителей нового строительства составят:

- для среднеэтажного на расчетный срок при численности населения 0,6 тыс. человек – 0,3 МВт;

- для индивидуального жилищного строительства на расчетный срок при численности населения 0,35 тыс. человек – 0,18 МВт, в том числе на первую очередь при численности населения 0,2 тыс. человек – 0,1 МВт.

# Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Кузнечное» на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Ленэнерго». Центрами питания будут существующие подстанции 110 кВ № 57 «Кузнечная», № 415 «152 км» и 35 кВ «ДСЗ».

В связи с ожидаемым ростом нагрузок, значительным износом оборудования существующей ПС № 57 «Кузнечная», на перспективу потребуется ее модернизация. Для уменьшения величины зоны акустического дискомфорта, доведения ее до нормативной величины, определяемой замерами, необходимо проводить шумозащитные мероприятия (строить шумозащитные экраны, сажать деревья и т.д.).

Электроснабжение потребителей существующей жилой застройки и садоводств будет осуществляться от существующих сетей 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

Для обеспечения электроэнергией потребителей новых объектов среднеэтажного и индивидуального жилищного строительства потребуется строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10-0,4 кВ. Также необходимо проводить модернизацию существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и реконструкцию сетей 10-0,4 кВ.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранные зоны вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи 10 кВ составят 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении.

## 4.5.5. Газоснабжение

ОАО «Газпром» – ОАО Промгаз разработана «Схема газоснабжения Приозерского муниципального района», в которой предусматривается газификация городского поселка Кузнечное на расчетный срок.

Направления расходования газа:

- бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

- энергоноситель для источников теплоты.

Таблица 32

# Прогнозируемые потребности газа для нужд ЖКС на расчетный срок

| № | Потребитель | Количество, млн куб. м/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 1,0//0,2 |
| 2 | Теплоисточники | 7,6/1,2 |
| 3 | Всего | 8,6/1,4 |

Примечание: под чертой - значения для нового строительства.

Подача природного газа позволит получить высокий социальный и экономический эффект (существенно улучшается качество жизни населения, возрастает надежность теплоснабжения при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей) и обеспечить устойчивое сохранение окружающей среды.

На период первоочередного строительсва газоснабжение городского поселка Кузнечное сохраняется существующее – от резервуарных и шкафных газобаллонных установок.

## 4.5.6. Связь и информатизация

# Телефонизация

Основными задачами по развитию телефонной сети общего пользования является ее модернизация с использованием современных цифровых и оптико-волоконных технологий для возможности предоставления населению и организациям различных телекоммуникационных услуг.

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100 % удовлетворения заявок на данный вид связи.

Проектом генерального плана предусматривается численность населения к расчетному сроку (2035 г.) – 4700 человек, в т.ч. 1350 в новом жилфонде. На первую очередь (2020 г.) предполагается проживание 4000 человек, в т.ч. 600 человек в новом жилфонде.

Для телефонизации муниципального образования «Кузнечное» потребуется модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС.

Емкость АТС для 100 % обеспечения квартирного сектора, предприятий и организаций должна будет составлять к концу расчетного срока порядка 1500 номеров, из них 400 в новом жилищном фонде, на первую очередь – 1300 номеров, в т.ч. 200 в новом жилищном фонде.

Основой развития сетей связи будет являться переход на использование волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

# Сотовая связь

Учитывая, что сотовой связью покрыта практически вся территория дальнейшее развитие данного вида связи должно развиваться по пути повышения качества предоставляемых услуг операторами и повышения конкурентности между операторами сотовой связи.

# Радиофикация

Проводное вещание в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район постепенно переводится на эфирное вещание.

Переход на ЧМ вещание позволяет значительно снизить затраты на обслуживание оборудования и вместе с тем продолжать обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

# Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания в населенных пунктах поселения.

Развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций предполагает реализацию следующих мероприятий:

- Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

- Увеличение емкости телефонной сети общего пользования поселения для удовлетворения всех заявок на установку телефонов.

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Увеличение количества пунктов Интернет для населения на основе автоматизированной сети связи района.

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

Развитие инженерной инфраструктуры представлено на «Схеме планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (инженерная инфраструктура)».

# 4.6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В настоящее время на территории муниципального образования «Кузнечное» имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территории.

Среди опасностей природного характера угрозу для населения представляют: неблагоприятные метеорологические условия (сильные снегопады, ураганные и штормовые ветры, сильные морозы), лесные пожары.

В результате неблагоприятных метеорологических условий могут быть аварии на производстве, разрушены прочные и снесены легкие постройки, оборваны провода и повалены столбы линий электропередач и связи, повреждены транспортные и коммунально-энергетические сети, поломаны и с корнем вырваны деревья. Зимой, кроме того, на территории городского поселения могут возникать снежные заносы.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 на территории муниципального образования «Кузнечное» относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

# 1. промышленные аварии и катастрофы на:

- химически опасных объектах (включая склады хранения опасных химических веществ),

- пожароопасных и взрывоопасных объектах.

# 2. опасные происшествия на транспорте:

- авто- , железнодорожный транспорт.

# Химически опасные объекты

На территории складов ОАО «Гранит-Кузнечное» расположен пункт приготовления невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ. Перевозка опасных взрывчатых веществ по территории поселения производится по автомобильным дорогам.

Перевозка АХОВ по территории поселения осуществляется по железной дороге, наибольшую опасность в связи с этим представляет риск возникновения ЧС (химическое заражение) на железнодорожной станции «Кузнечное».

# Пожароопасные и взрывоопасные объекты

К взрыво- и пожароопасным объектам относится ОАО «Гранит-Кузнечное». На территории предприятия осуществляется хранение и использование взрывчатых веществ, ГСМ. Также на территории муниципального образования «Кузнечное» расположены две котельные, работающие на мазуте.

Потенциальную угрозу представляют автодороги, по которым проходят маршруты перевозок взрывчатых веществ.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера показаны на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схеме границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов».

# 5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

# 5.1. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов

# Мероприятия на первую очередь

# Объекты местного значения поселения

- Изменить границу городского поселка Кузнечное за счет следующих категорий земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (3,7 га) и земли запаса (2,2 га) (приложение 11).

# 5.2. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

# Мероприятия на расчетный срок

# Объекты местного значения поселения

- Рациональное природопользование на территории муниципального образования – сохранение оптимального баланса земель различных категорий с целью охраны окружающей среды, развитие добычи и переработки полезных ископаемых, проведение рекультивации нарушенных территорий, охрана лесных и водных ресурсов.

- Благоустройство территории муниципального образования «Кузнечное» – строительство и ремонт улично-дорожной сети, модернизация инженерных систем.

- Ремонт и реконструкция существующего жилищного фонда, новое жилищное строительство в необходимых объемах.

- Организация оптимальной системы обслуживания, соответствующей нормативным требованиям.

- Развитие инфраструктуры сферы отдыха и туризма, в том числе, водного, обустройство пляжей.

- Организация беспрепятственной доступности объектов обслуживания в  зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями для людей с ограниченными возможностями.

- Завершение формирования зоны среднеэтажной жилой застройки микрорайона Ровное (2 га).

- Упорядочивание территории огородов и незарегистрированных дачных построек на северо-восточном берегу озера Кузнечное с последующим размещением индивидуальной жилой застройки (6 га).

- Формирование общественно-деловой и общественно-жилой зон южнее микрорайона Ровное вдоль автодороги на Севастьяново, в составе которых разместятся малоэтажный жилой дом, многофункциональный комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс, гостиница, рынок, автостанция (3,2 га).

- Выделение территорий для расширения существующих гранитных карьеров (267 га).

- Формирование новых производственных площадок к юго-востоку от мкр. Ровное (4,4 и 4,5 га) для размещения деревообрабатывающих производств, производств по переработке природного камня, предприятий по производству бетона, керамической и тротуарной плитки и др. Размещение предприятий с классом опасности не выше IV на площадке, расположенной ближе к микрорайону Ровное. Размещение на второй площадке предприятий с классом опасности не выше III.

- Выделение новой площадки для размещения пожарного депо при въезде в г.п. Кузнечное (0,55 га).

- Обеспечение сохранения лесных массивов в границах муниципального образования.

- Разработка схемы озеленения г.п. Кузнечное.

- Сохранение озелененных территорий общего пользования, включая леса, общей площадью около 52,5 га, с обеспеченностью озелененными территориями 12 м² на человека.

# Мероприятия на первую очередь

# Объекты местного значения поселения

- Формирование нового жилого квартала индивидуальной жилой застройки на востоке городского поселка Кузнечное (8 га).

- Подготовка площадки для строительства объектов обслуживания местного значения южнее микрорайона Ровное с последующим формированием зоны объектов спортивного назначения (первая очередь строительства физкультурно-оздоровительного комплекса) (1 га).

- Создание обслуживающей и производственно-деловой зоны при въезде в городской поселок Кузнечное (1,6 га).

- Формирование новой производственной площадки рядом с въездом в г.п. Кузнечное (1,7 га) для размещения предприятия по переработке рыбы с классом опасности не выше III.

- Выделение территории на анклавном участке внутри границ городского поселка Кузнечное к западу от ж/д станции Кузнечное площадью 1,3 га для размещения кладбища.

- Благоустройство озелененных территорий общего пользования по ул. Пионерская и ул. Юбилейная;

- Организация благоустроенных мест отдыха, устройство цветочных клумб и газонов, установка скамеек и урн, уход за древесными насаждения в зоне общественного центра (мкр. Ровное);

- Благоустройство зеленых насаждений вдоль основных улиц г.п. Кузнечное;

# 5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

## 5.3.1. Мероприятия по развитию жилищного строительства

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

- Увеличение жилищного фонда муниципального образования «Кузнечное» до 124 тыс. кв. м, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 22 кв. м до 26 кв. м общей площади на человека. В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 29 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 1,2 тыс. кв. м).

- Структура нового жилищного строительства по этажности на расчетный срок:

- среднеэтажные жилые дома (5-8 эт.) 	– 52 %;

- индивидуальные жилые дома с участками 	– 48 %.

- Для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок потребуется 16 га территории, в том числе:

- среднеэтажные жилые дома (5-8 эт.) 	 – 2 га

- индивидуальные жилые дома с участками 	– 14 га

- Основными площадками нового жилищного строительства на расчетный срок определены следующие:

| № п/п | Тип застройки | Площадь участка, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.п. Кузнечное Среднеэтажные жилые дома 5-8 эт. | 2 | 15 |
| 2 | г.п. Кузнечное Индивидуальные жилые дома с участками | 8 | 8 |
| 3 | г.п. Кузнечное Индивидуальные жилые дома с участками | 6 | 6 |
|  | Всего | 16 | 29 |

Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

    - 1.	Строительство нового жилищного фонда в объеме 8 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 0,9 тыс. кв. м). Увеличение жилищного фонда муниципального образования «Кузнечное» к концу периода первой очереди до 104 тыс. кв. м.

    - 2.	Строительство индивидуальных жилых домов на площадке №2 в г.п. Кузнечное (8 га).

## 5.3.2. Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания

# Мероприятия на расчетный срок

# Объекты местного значения поселения

- Строительство следующих учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок:

| Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- |
| Многофункциональный комплекс (культурно-досуговые учреждения, магазины, предприятия общественного питания и бытового обслуживания) | 1 объект | г.п. Кузнечное |
| Дом культуры | 70 мест | В составе многофункционального комплекса г.п. Кузнечное |
| Библиотека | 5,9 тыс. единиц хранения | В составе многофункционального комплекса г.п. Кузнечное |
| Объекты инфраструктуры молодежной политики (подростковые клубы) | 117,5 кв. м общей площади | На базе стандартной трехкомнатной квартиры в среднеэтажной застройке микрорайона Ровное, в составе многофункционального комплекса г.п. Кузнечное |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные и тренажерные залы, плоскостные сооружения) | 1 объект | г.п. Кузнечное |
| Спортивные залы | 770 кв. м площади пола | В составе ФОК и бассейна г.п. Кузнечное |
| Плоскостные сооружения | 3,2 тыс. кв. м | В составе ФОК, в качестве элементов благоустройства дворовых территорий микрорайонов Ровное, КНИ и Пристанционный г.п. Кузнечное |
| Бассейн | 235 кв. м зеркала воды | г.п. Кузнечное |
| Магазины | 987 кв. м торговой площади | г.п. Кузнечное |
| Предприятия общественного питания | 104 посадочных мест | В микрорайоне Ровное, в составе многофункционального комплекса г.п. Кузнечное |
| Предприятия бытового обслуживания | 24 рабочих мест | В микрорайонах Ровное и КНИ, в составе многофункционального комплекса г.п. Кузнечное |
| Рынки | 2 объекта на 112,8 кв. м торговой площади | г.п. Кузнечное |
| Гостиница | 1 объект на 20 мест | г.п. Кузнечное |

Мероприятия на первую очередь

# Учет интересов муниципального образования Приозерский муниципальный район на территории поселения

- Ремонт здания поселковой больницы в г.п. Кузнечное (в соответствие с «Программой модернизации здравоохранения Ленинградской области на 2011-2012 годы»).

- Строительство нового здания для Кузнеченской средней общеобразовательной школы на 350 мест в г.п. Кузнечное.

# Объекты местного значения поселения

- Строительство следующих учреждений и предприятий обслуживания на первую очередь:

| Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- |
| Объект инфраструктуры молодежной политики (подростковый клуб) | 60 кв. м общей площади | На базе стандартной трехкомнатной квартиры в среднеэтажной застройке микрорайона Ровное г.п. Кузнечное |
| Спортивные залы | 526 кв. м площади пола | В составе бассейна г.п. Кузнечное |
| Плоскостные сооружения | 1,6 тыс. кв. м | В качестве элементов благоустройства дворовых территорий микрорайонов Ровное, КНИ и Пристанционный г.п. Кузнечное |
| Бассейн | 235 кв. м зеркала воды | г.п. Кузнечное |
| Магазины | 300 кв. м торговой площади | г.п. Кузнечное |
| Предприятия общественного питания | 36 посадочных мест | В микрорайоне Ровное г.п. Кузнечное |
| Предприятия бытового обслуживания | 10 рабочих мест | В микрорайонах Ровное и КНИ г.п. Кузнечное |
| Продуктово-вещевой рынок | 1 объект | г.п. Кузнечное |
| Торговый комплекс для реализации строительных товаров | 1 объект | г.п. Кузнечное |

## 5.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

# Мероприятия на расчетный срок

Учет интересов Российской Федерации и Ленинградской области на территории поселения

- Реконструкция автодороги федерального значения А-121 «Сортавала».

- Строительство путепровода на а/д А-121 на пересечении с ж/д путями к грузовому причалу ОАО «Гранит-Кузнечное».

- Строительство развязки на пересечении А-121 с а/д Подъезд к ст. Кузнечное.

- Сооружение автобусной станции (вместимость пассажирского зала 50 мест).

# Учет интересов муниципального образования Приозерский муниципальный район на территории поселения12

- Реконструкция а/д Сапёрное – Мельниково – Кузнечное – 2,1 км.

- Реконструкция а/д Подъезд к ст. Кузнечное – 3,2 км.

- Строительство путепровода через ж/д пути на а/д Сапёрное – Мельниково – Кузнечное в г.п. Кузнечное.

- Создание системы туристских пешеходно-транспортных направлений – 22,5 км.

# Объекты местного значения поселения

- Строительство двух автомобильных стоянок (по 20 машино-мест) в районе г.п. Кузнечное и м. Ровный.

- Строительство пристани в п. Боровое.

- Строительство базы-стоянки маломерного флота в п. Боровое.

- Строительство АЗС на а/д А-121.

# Мероприятия на первую очередь

Учет интересов муниципального образования Приозерский муниципальный район на территории поселения12

- Реконструкция а/д Подъезд от КНИ до А-121 – 6,4 км.

- Реконструкция а/д Подъезд от А-121 до п. Боровое – 3,4 км.

- Реконструкция а/д Подъезд к ст. Кузнечное от А-121 – 2,3 км.

# Объекты местного значения поселения

- Строительство АЗС в г.п. Кузнечное.

- Благоустройство основных улиц г.п. Кузнечное и п. Боровое.

- Строительство пешеходного моста в северной части г.п. Кузнечное.

- Строительство пристани в г.п. Кузнечное.

- Строительство базы-стоянки маломерного флота в г.п. Кузнечное.

- Реконструкция пристани и базы-стоянки маломерного флота на мысе Ровный.

## 5.3.4. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

# Электроснабжение

# Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

- Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в г.п. Кузнечное – 2 шт.

- Строительство сетей 10 кВ в г.п. Кузнечное – 0,7 км.

# Мероприятия на первую очередь

Учет интересов Ленинградской области на территории поселения12

- Модернизация 110 кВ ПС № 57 «Кузнечная» (с заменой оборудования в РУ-110 кВ и 35 кВ к 2014 г.).

# Объекты местного значения поселения

- Строительство новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ – 1 шт. и сетей 10 кВ – 1,0 км в г.п. Кузнечное.

- Строительство нового фидера 10 кВ «Берёзово» (взамен старого) – 4,8 км.

- Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 03) на п. Богатыри – 2,3 км.

- Реконструкция существующей ВЛ 10 кВ (фидер 04) – 1,5 км.

# Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

Учет интересов муниципального образования Приозерский муниципальный район на территории поселения

- Строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Приозерск» до городского поселка Кузнечное – 24,122 км, устройство ГРП.

# Объекты местного значения поселения

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства городского поселка Кузнечное (прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП) в увязке со сроками строительства новых объектов.

# Теплоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

- Модернизация существующих котельных и тепловых сетей для возможности подключения нового квартала среднеэтажной застройки в городском поселке Кузнечное.

- Перевод источников теплоты поселка (в том числе и АИТ) на природный газ.

- Использование автономных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки площадки № 3 нового жилищного строительства в г.п. Кузнечное с возможностью перевода их на природный газ.

# Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

- Использование автономных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки площадки № 2 нового жилищного строительства в г.п. Кузнечное с возможностью перевода их на природный газ.

# Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

- Осуществить проектирование и строительство водопроводных сетей для районов новой индивидуальной и среднеэтажной жилой застройки в г.п. Кузнечное – 2,8 км.

# Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

- Провести реконструкцию водоочистных сооружений.

- Осуществить строительство водопроводных сетей в г.п. Кузнечное – 3,7 км.

- Построить водовод из городского поселка Кузнечное для питьевого водоснабжения поселка Севастьяново – 12 км.

# Водоотведение

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

- Осуществить проектирование и строительство канализационных сетей для районов индивидуальной и среднеэтажной жилой застройки в г.п. Кузнечное: самотечных – 1,5 км, напорных – 0,7 км.

# Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

- В г.п. Кузнечное провести реконструкцию КНС №1 и канализационного коллектора от КНС №1 до КОС и реконструкцию канализационных сетей на участках ул. Пионерская, ул. Новостроек.

- Провести реконструкцию канализационных очистных сооружений микрорайона Ровное с проектной производительностью не менее 1,5 тыс. куб. м/сут. и сохранением размера СЗЗ.

- Провести реконструкцию канализационных очистных сооружений микрорайона КНИ с проектной производительностью не менее 0,2 тыс. куб. м/сут. и разработкой проекта СЗЗ.

- Заменить изношенные канализационные сети 5,0 км.

- Осуществить строительство сетей канализации: самотечных – 1,0 км, напорных – 0,2 км в г.п. Кузнечное.

- Разработать проектную документацию и построить систему водоотведения поверхностного стока и очистные сооружения в г.п. Кузнечное.

- Разработать проектную документацию и построить очистные сооружения на площадке снегосвалки.

# 5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

В случае нахождения на территории муниципального образования объекта, обладающего историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющего особое значение для истории и культуры муниципального образования, для наделения его статусом объекта культурного наследия местного (муниципального) значения органам местного самоуправления муниципального образования следует направить в комитет по культуре Ленинградской области документов, указанных в статье 17 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с целью включения объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

# 5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

# Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

- Разработать том предельно допустимых выбросов муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

- Организовать и озеленить буферные зоны между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами в соответствии с очередностью застройки.

- Благоустроить автодорожную сеть, организовать зеленые защитные полосы вдоль всех транспортных магистралей г.п. Кузнечное.

- Благоустроить места массового отдыха: пляжи на озере Кузнечное и озере Ратное.

- Разработать схему озеленения городского поселения.

- Рекультивировать территории карьеров по мере их отработки с восстановлением природных ландшафтов.

- Организовать вывоз биологических и медицинских отходов на проектируемую установку по уничтожению биологических и медицинских отходов вблизи п. Тракторное (инсинератор) в соответствии с очередностью строительства данной установки.

# Мероприятия на первую очередь

Учет интересов Российской Федерации на территории поселения

- Привести в соответствие с нормами действующего законодательства существующие спорные участки,  которые по данным Приозерского лесничества являются землями лесного фонда и принадлежат на праве собственности Российской Федерации, а по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» и органов местного самоуправления зарегистрированы за конкретными землепользователями на землях других категорий.

Объекты местного значения поселения

- Разработать корректировку проекта санитарно-защитной зоны ОАО «Гранит-Кузнечное», с уменьшением санитарно-защитной зоны в сторону микрорайона КНИ и микрорайона Пристанционный г.п. Кузнечное.

- Разработать проект санитарно-защитной зоны от КОС микрорайона КНИ, с уменьшением санитарно-защитной зоны в сторону микрорайона КНИ г.п. Кузнечное, реконструкция КОС.

- Установить класс опасности для новых формируемых промышленных площадок: к юго-востоку от микрорайона Ровное – для площадки, расположенной ближе к микрорайону Ровное не выше IV (с ориентировочной санитарно-защитной зоной не более 100 м), на второй площадке предприятий с классом опасности не выше III с ориентировочной санитарно-защитной зоной не более 300 м); на въезде в г.п. Кузнечное – не выше 3-го (с ориентировочной санитарно-защитной зоной не более 300 м);

- Построить шумозащитные экраны и/или организовать дополнительное озеленение:

- в границах населенных пунктов вдоль железнодорожных путей Санкт-Петербург – Сортавала и автомобильных дорог подъезд к ст. Кузнечное и Сапёрное – Мельниково – Кузнечное с уменьшением санитарного разрыва до не более 50 м;

- между ПС № 57 «Кузнечное» и индивидуальной жилой застройкой микрорайона Пристанционный с уменьшением зоны акустического дискомфорта до не более 100 м;

- Установить границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос для озер Кузнечное, Большое и Малое Боровское, Ровенское, Травкино, пролива Рыбацкий;

- Установить сооружения по очистке выбросов предприятий камнеобработки и/или осадке пыли.

- Обеспечить своевременный сбор и вывоз бытовых отходов на полигон ТБО вблизи п. Тракторное;

- Заключить договор со специализированной организацией и организовать централизованный сбор и вывоз отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Строительство снегосвалки площадью 0,2 га с соблюдением необходимых санитарно-гигиенических норм.

# 5.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

# Мероприятия на расчетный срок

Учет интересов муниципального образования Приозерский муниципальный район на территории поселения

- Перенести ПЧ №144 с занимаемой площадки на специально резервируемый участок площадью 0,55 га, восточнее микрорайона «Ровный» со строительством нового здания пожарного депо V класса на 2 пожарных автомобиля.

- Обеспечить пожарную безопасность в лесах путем проведения мониторинга пожарной опасности, формирования средств пожаротушения.

Объекты местного значения поселения

- Не допускать организацию травяных палов в непосредственной близости от лесных массивов.

- Организовать молниезащиту зданий и сооружений в населенных пунктах.

- Очистить территории населенных пунктов от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи).

- Поддержание в надлежащем состоянии существующих и проектируемых противопожарных водоемов.

- Создать противопожарный водоем в СНТ «Алмаз» – 1 шт.

# Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

- Усовершенствовать систему оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций путем установки электронного табло с бегущей строкой и уличных громкоговорителей в местах массового пребывания людей в г.п. Кузнечное.

- Установить электронные сирены на территории складов взрывчатых веществ ОАО «Гранит-Кузнечное» – 2 шт.

- Создать минерализованные противопожарные полосы вокруг населенных пунктов г.п. Кузнечное и п. Боровое, а также СНТ «Алмаз» и «Боровое-1».

- Создать противопожарный водоем в СНТ «Боровое-1» – 1 шт.

- Создать оборудованный подъезд (пожарный пирс) на проливе Боровой в п. Боровое.

- Установить системы пожарной сигнализации и автоматические системы пожаротушения на химически и пожароопасных объектах в г.п. Кузнечное.

# 6. Технико-экономические показатели

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение 2011 г. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 3952 | 3952 | 3952 |
| Площадь земель в границах населенных пунктов – всего, из них: | га | 307,1 | 313,0 | 313,0 |
| г.п. Кузнечное | га | 285,6 | 291,5 | 291,5 |
| п. Боровое | га | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 234,0 | 234,0 | 234,0 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 365,1 | 427,6 | 427,6 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Земли лесного фонда | га | 2722,3 | 2722,3 | 2722,3 |
| Земли запаса | га | 298,1 | 229,7 | 229,7 |
| 1.2. Территории в границах населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1.2.1. Территория г.п. Кузнечное, общая площадь – всего, в том числе: | га | 285,6 | - | - |
| Жилые | га | 56,3 | - | - |
| Общественно-деловые | га | 13,2 | - | - |
| Рекреационные | га | 3,9 | - | - |
| Производственные | га | 9 | - | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктур | га | 23,6 | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | га | 82 | - | - |
| Кладбищ | га | - | - | - |
| Зеленых насаждений специального назначения | га | 96,5 | - | - |
| Водные объекты | га | 1,1 | - | - |
| 1.2.2. Территория п. Боровое, общая площадь – всего, в том числе: | га | 21,5 | - | - |
| Жилые | га | 10,1 | - | - |
| Общественно-деловые | га | 0,2 | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | га | 4,1 | - | - |
| Зеленых насаждений специального назначения | га | 7,1 | - | - |
| 1.2. Функциональное зонирование в границах населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1.3.1. Функциональное зонирование г.п. Кузнечное, общая площадь – всего, в том числе: | га | - | 291,5 | 291,5 |
| Жилые зоны | га | - | 64,3 | 72,3 |
| Общественно-деловые зоны | га | - | 16,4 | 20,7 |
| Рекреационные зоны | га | - | 3,9 | 5,1 |
| Производственные зоны | га | - | 9 | 13,5 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 25,5 | 25,5 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | га | - | 73,5 | 55,5 |
| Зона кладбищ | га | - | 1,3 | 1,3 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | - | 96,5 | 96,5 |
| 1.3.2. Функциональное зонирование п. Боровое, общая площадь – всего, в том числе: | га | - | 21,5 | 21,5 |
| Жилые зоны | га | - | 10,1 | 10,1 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 0,2 | 0,2 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | - | 4,1 | 4,1 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | - | 7,1 | 7,1 |
| 1.3.3. Водные объекты | га | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | тыс. чел. | 4,5 | 4,0 | 4,7 |
| Численность сезонного населения | тыс. чел. | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| Возрастная структура населения: население моложе трудоспособного возраста | % | 16 | 16,5 | 14 |
| население в трудоспособном возрасте | % | 61 | 54 | 53 |
| население старше трудоспособного возраста | % | 23 | 29,5 | 34 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | 98 | 104 | 124 |
|  | % | 100 | 100 | 100 |
| Из всего фонда: - среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) | тыс. кв. м | 58 | 58 | 73 |
|  | % | 59 | 56 | 59 |
| - малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей) | тыс. кв. м | 38 | 37 | 36 |
|  | % | 39 | 36 | 29 |
| - индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв. м | 2 | 9 | 15 |
|  | % | 2 | 8 | 12 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 2 | 3 |
|  | % | - | 2 | 3 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | - | 96 | 95 |
| Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. кв. м | - | 8 | 29 |
|  | % | - | 100 | 100 |
| - среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) | тыс. кв. м | - | - | 15 |
|  | % | - | - | 52 |
| - индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв. м | - | 8 | 14 |
|  | % | - | 100 | 48 |
| Строительство муниципального жилья (среднеэтажная жилая застройка) | тыс. кв. м | - | - | 15 |
|  | % | - | - | 52 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 22 | 26 | 26 |
| 4. Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| Объекты местного значения муниципального района |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | 246 | не менее 211 | не менее 207 |
|  | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Общеобразовательные учреждения | число мест | 350 | 433 | 427 |
|  | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Больницы | всего | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | число коек | 60 | не менее 42 | не менее 50 |
|  | на 1000 чел. |  | 13,4 | 10,6 | 10,6 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | всего | число посещений в смену | 150 | не менее 80 | не менее 94 |
|  | на 1000 чел. |  | 33,5 | 20 | 20 |
| Объекты местного значения поселения |
| Клубы, учреждения клубного типа | всего | ед. | 1 | 1 | 2 |
|  |  | число мест | 400 | 400 | 470 |
|  | на 1000 чел. |  | 89 | 100 | 100 |
| Общедоступные библиотеки | всего | тыс. единиц хранения | 18,1 | не менее 20 | не менее 24 |
|  | на 1000 чел. |  | 4 | 5 | 5 |
| Подростковые клубы | всего | ед. | - | 1 | 2 |
|  |  | кв. м общей площади | - | 60 | 117,5 |
|  | на 1000 чел. |  | - | 15 | 25 |
| Спортивные залы | всего | кв. м площ. пола | 874 | 1400 | 1645 |
|  | на 1000 чел. |  | 195 | 350 | 350 |
| Плоскостные сооружения | всего | тыс. кв. м | 6 | 7,6 | 9,2 |
|  | на 1000 чел. |  | 1,34 | 1,95 | 1,96 |
| Бассейны | всего | ед. | - | 1 | 1 |
|  |  | кв. м зеркала воды | - | 235 | 235 |
|  | на 1000 чел. |  | - | 59 | 50 |
| Предприятия розничной торговли | постоянное население | всего | кв. м торговой площади | 1300 | 1600 | 2287 |
|  |  | на 1000 чел. |  | 290 | 400 | 486,6 |
|  | сезонное население | всего |  | - | 12 | 40 |
|  |  | на 1000 чел. |  | - | 40 | 80 |
| Предприятия розничной торговли | всего | кв. м торговой площади | 1300 | 1600 | 2287 |
|  | на 1000 чел. |  | 290 | 400 | 486,6 |
| Предприятия общественного питания | всего | число мест | 84 | 120 | 188 |
|  | на 1000 чел. |  | 18,8 | 30 | 40 |
| Предприятия бытового обслуживания | всего | число рабочих мест | 18 | 28 | 42 |
|  | на 1000 чел. |  | 4 | 7 | 9 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 23,9 | 23,9 | 23,9 (21,2) |
| - федерального значения (с учетом спрямления) | км | 7,2 | 7,2 | 7,2 (4,5) |
| - регионального или межмуниципального значения | км | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| - местного значения | км | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Протяженность улично-дорожной сети внутри населенных пунктов (с учетом проходящих по их территории внешних автодорог) | км | 7,5 | 8,4 | 9,0 |
| Путепроводы, многоуровневые развязки | шт. | 1 | 1 | 4 |
| АЗС | шт. | - | 1 | 2 |
| Пристани | шт. | 1 | 2 | 3 |
| Базы-стоянки маломерного флота | шт. | 1 | 2 | 3 |
| Автомобильные стоянки длительного времени | шт. | - | - | 2 |
| 6. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| 6.1. Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 6.1.1. Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды в год | млн кВт час | 5,2 | 7,0 | 9,4 |
| 6.1.2. Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1160 | 1750 | 2000 |
| 6.2. Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.2.1. Удельный вес газа в топливном балансе (ЖКС) | % | - | - | 70 |
| 6.2.2. Потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды – всего, в том числе: | млн куб. м /год | - | - | 8,6 |
| тепловые источники | млн куб. м /год | - | - | 7,6 |
| приготовление пищи и горячей воды | млн куб. м /год | - | - | 1,0 |
| 6.2.3. Источники подачи газа | комплект | - | - | ГРС |
| 6.3. Теплоснабжение: |  |  |  |  |
| Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды ЖКС – всего, в том числе: | Гкал/ час | 9,5 | 10,0 | 12,1 |
| котельные | Гкал/ час | 9,0 | 8,8 | 9,1 |
| автономные источники тепла | Гкал/ час | 0,5 | 1,2 | 2,0 |
| 6.4. Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.4.1. Суммарное водопотребление – всего, в том числе: | тыс. куб. м/сут | 1,0 | 2,0 | 2,3 |
| на хозяйственно-питьевые цели | тыс. куб. м/сут | 1,0 | 2,0 | 2,3 |
| 6.4.2. Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сут | 1,0 | 2,0 | 2,3 |
| 6.4.3. Водопотребление в среднем на 1 чел. | л/сут | 130 | 160-230 | 160-230 |
| 6.5. Канализация: |  |  |  |  |
| 6.5.1. Общее поступление сточных вод – всего, в том числе: | тыс. куб. м/сут | 0,80 | 1,5 | 1,7 |
| хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/сут | 0,80 | 1,5 | 1,7 |
| 6.5.2. Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. куб. м/сут | 0,80 | 1,5 | 1,7 |
| 7. Объекты противопожарной безопасности |  |  |  |  |
| Пожарные депо V типа на 2 пожарных автомобиля | объект (площадь земельного участка) | 1 (0,2) | 1 (0,2) | 1 (0,55) |
| 8. Ориентировочная стоимость реализации мероприятий проекта генерального плана |  |  |  |  |
| - жилищное строительство | млн руб. | - | - | 535,5 |
| - учреждения и предприятия обслуживания | млн руб. | - | 150,0 | 495,0 |
| - производственная сфера | млн руб. | - | 3,3 | 10,5 |
| - транспортная инфраструктура | млн руб. | - | 46,5 | 119,3 |
| - инженерное оборудование | млн руб. | - | 53,4 | 133,9 |
| - охрана окружающей среды и благоустройство территории | млн руб. | - | 15,9 | 39,8 |

# Приложения

# Приложение 1

Карта-Схема расположения распределения лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов (Лесохозяйственный регламент Приозерского лесничества, утвержден приказом от 30 декабря 2010 г. № 52)

# Приложение 2

Список арендаторов лесных участков

| Лесничество | Арендатор | № договора аренды | Площадь | Срок действия договора | Местоположение лесного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недропользование |
| Приозерское | ОАО "Гранит-Кузнечное" | №2-2008-12-311-Н от 30.12.2008 | 60,30 | 10.03.2015 | Приозерское участковое лесничество, квартал 19 выделы 5, 11, 12, 13 (ч.), 16, 17, 19 (ч.), 20, 21 (ч.), 22 (ч.), 28 (ч.), квартал № 20 выдел 20 (ч.), квартал № 31 выделы 1, 19, 20 (ч.), 23 (ч.) |
| Приозерское | ОАО "Гранит-Кузнечное" | №2-2008-12-313-Н от 30.12.2008 | 22,50 | 10.03.2020 | Приозерское участковое лесничество, квартал 9 выделы 4, 8, 18 (ч.), 25, 26, квартал № 10 выделы 11 (ч.), 19, 20, 21, 22 (ч.) |
| Приозерское | ОАО "Гранит-Кузнечное" | №2-2008-12-316-Н от 30.12.2008 | 97,90 | 27.07.2014 | Антикайненское участковое лесничество, квартал 65 выдел 22 (ч.), квартал № 66 выдел 7 (ч.), квартал № 82 выдел 16, квартал №83 выдел 10 (ч.) |
| Приозерское | ОАО "Гранит-Кузнечное" | №2-2008-12-317-Н от 30.12.2008 | 108,97 | 01.01.2018 | Приозерское участковое лесничество, квартал 9 выдел 18 (ч.), квартал № 10 выдел 11 (ч.) |
| Приозерское | ЗАО "Ояярви" | №2-2008-12-318-Н от 30.12.2008 | 3,26 | 31.12.2019 | Приозерское участковое л-во, квартал 32 выделы 11, 15 (ч.), 14 (ч.) |
| Охота |
| Приозерское | ООО "Вега" | №2-2008-12-261-О от 26.12.2008 | 87296,00 | 29.01.2056 | Приозерское участковое л-во, кварталы 1-185, Антикайненское участковое л-во, кварталы 1-53, 55-67, 70-83, 89-95, 105-112, 116, 117, 127-131, 146, 147, Коммунарское участковое л-во, кварталы 1-8, 11-13, 18-20, 23-25, 28-32, 36-42, 49-52, 55-58, 84-87, Куйбышевское участковое л-во, кварталы 1-163, Некрасовское участковое л-во, 1-12, 15-23, 27-34, 41-44, 51, 57-61, 66-72, 75-92, Громовское участковое л-во, кварталы 21, 22, 26-28, 33-36, 42-44, 55, 56, 58-61, 75-76, 84, 91, 101-103, 134-202, 204 |
| Приозерское | ООО "Вега" | №2-2008-12-262-О от 26.12.2008 | 8453,00 | 29.01.2056 | Антикайненское участковое л-во, кварталы 54, 68, 69, 84-88, 96-104, 113-115, 118-126, 132-145, 148-187 |
| Заготовка |
| Приозерское | ЗАО "Лемо-Вуд" | № 2-2008-11-15-З от 10.11.2008 | 17641 | до 31.12.2045 г. | Антикайненское участковое лесничество в границах кварталов №№ 168-184; Вуоксинское участковое лесничество в границах кварталов №№19, 27-30, 39, 40, 51, 52, 73, 74, 79, 80, 159, 168, 172, 173, 190-198, 200-210, 212-214, 216, 217, 219, 220, 224, 229, 230, 235; Коммунарское участковое лесничество в границах кварталов №№20, 24, 25, 27, 29-32, 35-42, 44, 45, 49-52, 56-58, 64-69, 73-75, 84-87, 89-92, 96-107; Некрасовское участковое лесничество в границах кварталов №№ 6-14, 20-26, 31-34, 39, 40, 43, 44, 58-60, 67; Джатиевское участковое лесничество в границах кварталов №№ 7-10, 12, 13, 20-23, 25-28, 46, 54, 56-58, 71-73, 78, 79, 82, 83, 92-94, 98, 102-104, 107, 108, 113-116, 122-125, 131, 132, 135-137, 144 |
| Приозерское | ЗАО "Лемо-Вуд" | № 2-2008-11-14-З от 10.11.2008 г. | 47947 | до 31.12.2052 г. | Антикайненское участковое лесничество в границах кварталов №№ 1, 20, 21, 36, 37, 53, 87, 88, 100, 101, 110, 115, 122-125, 185, 186, 187; Вуоксинское участковое лесничество в границах кварталов №№ 1-18, 20-26, 31-38, 41-50, 53-72, 75-78, 81-113, 118-130, 133-140, 143-148, 151-158, 160, 162-167, 169, 170, 171, 175-189, 199, 211, 215, 218, 221-223, 225-228, 231, 232, 233, 234, 236-243; Коммунарское участковое лесничество в границах кварталов №№ 1-19, 21, 22, 23, 26, 28, 33, 34, 43, 48, 55, 59-63, 81-83, 88, 95; Некрасовское участковое лесничество в границах кварталов №№ 15-18, 27, 28, 29, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 55, 56, 57, 61-66, 68-76, 79-87, 90, 92; Джатиевское участковое лесничество в границах кварталов №№ 3-6, 11, 15-19, 24, 31-34, 35, 36, 41-45, 47, 53, 55, 59-64, 74-77, 80, 81, 84-89, 95-97, 99-101, 105, 106, 109-112, 117-121, 126-130, 134, 139-143, 147, 148, 149, 154-156, 159-163, 167-182 |
| Приозерское | ОАО "Приозерский ДОЗ" | № 2-2008-11-4-З от 10.11.2008 | 23354 | до 31.12.2052 г. | Куйбышевское участковое лесничество в границах кварталов №№ 1-32, 34, 35, 37-42, 45-50, 52-59, 61-63, 65, 66, 70, 71, 73-75, 79, 81, 82, 85, 87-89, 95, 97-102, 105, 109, 114, 118, 125, 126, 131, 138, 146, 152, 154; Приозерское участковое лесничество в границах кварталов №№ 3-14, 16, 18-20, 22, 23, 26-42, 44-57, 59-68, 70, 74-82, 85-96, 106-111, 113, 115, 116, 118-127, 132-136, 141, 142, 149-153, 156-163, 165-167, 169-185 |

# Приложение 3

Перечень рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства в Ладожском озере, залив Лехмалахти (приказ Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 24 апреля 2009 г. № 61 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков в административных границах Ленинградской области»)

| Номер участка | Расположение (район, граница) | Площадь участка (га.) | Рекомендуемый вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-Т | залив Лехмалахти, ограничен линией проходящей через точки с координатами: N61°08'50'' E29°58'21'' N61°08'40'' E29°58'10'' N61°08'44'' E29°58'50'' N61°08'34'' E29°58'42'' | 16,1 | Товарное рыбоводство |
| 3-Т | залив Лехмалахти, ограничен линией проходящей через точки с координатами: N 61º08'58'' E 29º54'26'' N 61º09'06'' E 29º54'34'' N 61º08'55'' E 29º55'14'' N 61º08'59'' E 29º55'52'' N 61º08'55'' E 29º56'08'' N 61º08'48'' E 29º56'04'' N 61º08'47'' E 29º55'35'' | 38,5 | Товарное рыбоводство |
| 4-Т | залив Лехмалахти, ограничен линией проходящей через точки с координатами: N 61º09'17'' E 29º55'14'' N 61º09'33'' E 29º55'10'' N 61º09'31'' E. 29º56'12'' N 61º09'23'' E. 29º56'02'' N 61º09'19'' E. 29º55'39'' | 24 | Товарное рыбоводство |
| 5-Т | залив Лехмалахти, ограничен линией проходящей через точки с координатами: N 61º09'02'' E. 29º57'28'' N 61º09'09'' E. 29º57'37'' N 61º09'31'' E. 29º56'12'' N 61º09'23'' E. 29º56'02'' | 33 | Товарное рыбоводство |

Приложение 4

Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории муниципального образования «Кузнечное»

(утверждено постановлением администрации муниципального образования «Кузнечное» от 07.06.2011 г. № 67)

| № п/п | Адрес | Площадь земельного участка, здания, строения, сооружения (кв. м) | Кадастровый номер (при наличии) | Целевое назначение земельного участка, здания, строения, сооружения (ярмарка, выставка-продажа, дом культуры и другое назначение с его указанием) | Характеристика нестационарных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование организации, индивидуального предпринимателя | Форма торговли (павильон, киоск, палатка, ярмарка, автофургон, автоцистерна, тележка, лоток и т.д.) | Площадь торгового объекта (кв. м) | Специализация торговли (универсальная, специализированная), ассортимент (продовольственные, непродовольственные товары) | №, дата, срок договора аренды (субаренды) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленинградская область, муниципальное образование Приозерский муниципальный район, г.п. Кузнечное, около дома № 1 по ул. Юбилейная | 6 | нет | под размещение киоска Приозерского филиала ОАО «Невоблпечать» | ОАО «Невоблпечать» | киоск | 6 | Специализированная, не продовольственные | №74 от 08.07.1999 до 31.12.2011 |
| 2 | Ленинградская область, муниципальное образование Приозерский муниципальный район, г.п. Кузнечное, ул. Юбилейная, в районе рыночной площади | 9 | нет | под размещение киоска для торговли промышленной группой товаров | ИП Михайлова Татьяна Евгеньевна | киоск | 6 | Специализированная, не продовольственные | № 64 от 30.12.2009 до 31.12.2011 |
| 3 | Ленинградская область, муниципальное образование Приозерский муниципальный район, г.п. Кузнечное, рыночная площадь | 9 | нет | для установки киоска розничной торговли | ИП Шолохов Александр Анатольевич | киоск | 6 | Специализированная, продовольственные | № 60 от 20.01.2009 до 31.12.2011 |
| 4 | Ленинградская область, муниципальное образование Приозерский муниципальный район, г.п. Кузнечное, рыночная площадь | 9 | нет | установки киоска розничной торговли | ИП Трофимов Сергей Викторович | киоск | 6 | Специализированная, продовольственные | № 9 от 01.01.2008 до 31.12.2011 |
| 5 | Ленинградская область, муниципальное образование Приозерский муниципальный район, г.п. Кузнечное, ул. Юбилейная, рыночная площадь | 670 | нет | Сезон | Сезон | палатки |  | Универсальная, не продовольственные | сезон |
| 6 | Ленинградская область, муниципальное образование Приозерский муниципальный район, г.п. Кузнечное, ул. Юбилейная, около дома № 8а | 230 | нет | Сезон | Сезон | палатки |  | Специализированная, продовольственные | сезон |
| 7 | Ленинградская область, муниципальное образование Приозерский муниципальный район, г.п. Кузнечное, у магазинов, расположенных по адресу: пгт Кузнечное, ул. Центральна, дом № 3 и дом № 3а | 280 | нет | Сезон | Сезон | палатки |  | Универсальная, не продовольственные | сезон |

# Приложение 5

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства) | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны

# Приложение 6

Перечень основных источников загрязнения окружающей среды Муниципального образования «Кузнечное» с указанием ориентировочных размеров санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»)

| № п/п | Наименование | Вид деятельности | Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны (м) | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Гранит-Кузнечное» (карьер «Ровное», производство № 1) | Добыча полезных ископаемых | 500 | 2 |
| 2 | ОАО «Гранит-Кузнечное» (карьер «Кузнечное-1» производство № 2) | Добыча полезных ископаемых | 500 | 2 |
| 3 | ОАО «Гранит-Кузнечное» (карьер «Кузнечное», производство №3) | Добыча полезных ископаемых | 500 | 2 |
| 4 | ЗАО «Кузнечное-2» (карьер законсервирован, добыча камня не ведется примерно с 2008 года) | Добыча полезных ископаемых | 500 | 2 |
| 5 | ЗАО «Ояярви» | Добыча полезных ископаемых | 500 | 2 |
| 6 | ОАО «Гранит-Кузнечное» | Камнеобработка | 300 | 3 |
| 7 | ООО «КОЗ «Кузнечное» | Камнеобработка | 300 | 3 |
| 8 | Отвал ОАО «Гранит-Кузнечное» | Отвал | 300 | 3 |
| 10 | Гаражи, стоянки | Хранение автомобилей | 10-50 | 5 |

# Приложение 7

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн |  |

# Приложение 8

Перечень основных водных объектов муниципального образования «Кузнечное» с указанием размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ)

| № п/п | Наименование | Водоохранная зона (м) | Прибрежная защитная полоса (м) |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Ладожское озеро | 50 | 200 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пролив Рыбацкий | 200 | 35-50 |
|  | оз. Малое Боровское | 50 | 35-50 |
|  | оз. Большое Боровское | 50 | 35-50 |
|  | оз. Кузнечное | 50 | 35-50 |
|  | оз. Ровенское | 0 | 35-50 |
|  | оз. Травкино | 0 | 35-50 |
|  | оз. Ратное | 0 | 35-50 |
|  | оз. Сапкино | 0 | 35-50 |
|  | оз. Верхнее Подосиновское | 0 | 35-50 |
|  | оз. Малое Волковское | 0 | 35-50 |

# Приложение 9

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| I пояс | все виды строительства; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему канализационных очистных сооружений. |
| II пояс | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации рубки ухода и санитарные рубки леса новое строительство с организацией отвода стоков на канализационные очистные сооружения. добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс | размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

# Приложение 10

# Параметры планируемого развития функциональных зон

# Жилые зоны

| Зоны | Плотность застройки, тыс., кв. м/га | Минимальная этажность | Максимальная этажность | Коэффициент застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 6000 | 5 | 8 | 0,15 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 3900 | 1 | 4 | 0,2 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1000 | 1 | 3 | 0,2 |

Примечание:  параметры жилых зон приведены для нового жилищного строительства

коэффициент застройки (отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями к площади участка)

# Рекреационные зоны

| Зоны | Параметры |
| --- | --- |
| Зона озеленения общего пользования | - парки, скверы, бульвары, предназначенные для различных форм отдыха; - рекреационная нагрузка при равномерном ежедневном восьмичасовом перемещении -50-100 человек на гектар |
| Зона лесов, зеленая зона | - рекреационная нагрузка при равномерном ежедневном восьмичасовом перемещении -0-10 человек на гектар в зависимости от породного состава леса; - защитная категория лесов |
| Зона пляжей | - обеспеченность площади пляжа не менее 1 га на 1000 отдыхающих; - площадь акватории, прилегающей к пляжу должна быть не менее чем в 2 раза больше площади пляжа; - на 1 посетителя не менее 8 кв. м площади пляжа; - минимальная протяженность береговой полосы на 1 посетителя не менее 0,25 кв. м |

Общественно-жилая зона

| Зона | Максимальный коэффициент застройки общественными зданиями, % | Минимальная этажность жилых зданий | Максимальная этажность жилых зданий |
| --- | --- | --- | --- |
| Общественно-жилая зона | 70 | 1 этаж | 4 этаж |

Общественно-деловые зоны, зона объектов образования

| Зоны | Максимальный коэффициент застройки, % | Максимальная этажность |
| --- | --- | --- |
| Зона объектов образования; зона делового, общественного и коммерческого назначения; зона объектов здравоохранения; зона объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности | 70 | 5 этажей для административных, офисных, общественных и производственных зданий, 3 этажа для торгово-развлекательных центров |
| Зона спортивных комплексов и сооружений | 60 | 3 |

Зоны производственных и коммунально-складских объектов

| Зона | Класс опасности предприятия | Размер СЗЗ, м | Максимальная этажность основных зданий | Максимальный коэффициент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная зона I | 2, 3 | 2 класс – 500; 3 класс - 300 | 5 | 60 |
| Производственная зона II | 4, 5 | 4 класс – 100; 5 класс - 50 | 5 | 60 |
| Коммунально-складская зона | 5 | 50 | 5 | 60 |
| Зона сельскохозяйственного использования |  |
| Зоны | Параметры |
| Зона садоводческих некоммерческих товариществ | - максимальный размер земельного участка - 0,12 га |
| Зона огородов | - максимальный размер земельного участка - 0,10 га |

Зона специального назначения

| Зоны | Параметры |
| --- | --- |
| Зона кладбищ | - не менее 0,24 га на 1000 человек |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | - озелененная территория санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, ботанические, зоологические и плодовые сады, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства - зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств в использовании территорий |

# Приложение 11

# Ведомость координат поворотных точек границ населенных пунктов муниципального образования «Кузнечное»

Ведомость координат поворотных точек изменяемой границы городского поселка Кузнечное

| № точки | X (м) | Y (м) |
| --- | --- | --- |
| Участок №1, S=2831257 м2 |
| 1 | 569644,115 | 2192470,508 |
| 2 | 569638,0784 | 2192440,622 |
| 3 | 569630,1614 | 2192435,872 |
| 4 | 569613,338 | 2192440,424 |
| 5 | 569616,5048 | 2192473,873 |
| 6 | 569612,511 | 2192483,898 |
| 7 | 569595,9544 | 2192481,303 |
| 8 | 569579,3978 | 2192480,438 |
| 9 | 569561,3834 | 2192518,405 |
| 10 | 569560,5918 | 2192537,802 |
| 11 | 569569,6962 | 2192552,052 |
| 12 | 569535,2576 | 2192591,636 |
| 13 | 569527,7366 | 2192590,053 |
| 14 | 569504,7776 | 2192557,594 |
| 15 | 569481,4228 | 2192584,511 |
| 16 | 569458,167 | 2192616,97 |
| 17 | 569278,9126 | 2192256,536 |
| 18 | 569335,2532 | 2192145,579 |
| 19 | 569226,55 | 2192061,6 |
| 20 | 569197,8 | 2192039,15 |
| 21 | 569119,781 | 2191981,228 |
| 22 | 569059,0632 | 2191951,83 |
| 23 | 569046,9948 | 2191921,605 |
| 24 | 568975,0816 | 2191926,905 |
| 25 | 568901,8008 | 2191945,23 |
| 26 | 568812,817 | 2191950,466 |
| 27 | 568768,513 | 2191934,825 |
| 28 | 568768,9395 | 2191666,287 |
| 29 | 568799,25 | 2191653,8 |
| 30 | 568979,8 | 2191568,2 |
| 31 | 569153,5 | 2191486,05 |
| 32 | 569234 | 2191453,85 |
| 33 | 569276,35 | 2191440,6 |
| 34 | 569338,2 | 2191427,4 |
| 35 | 569481,75 | 2191406,45 |
| 36 | 569510,3959 | 2191401,089 |
| 37 | 569504,5964 | 2191370,101 |
| 38 | 569503,9022 | 2191321,402 |
| 39 | 569497,9028 | 2191297,887 |
| 40 | 569486,0464 | 2191276,531 |
| 41 | 569465,0542 | 2191272,25 |
| 42 | 569444,47 | 2191276,27 |
| 43 | 569401,74 | 2191292,03 |
| 44 | 569362,7208 | 2191304,75 |
| 45 | 569278,729 | 2191334,372 |
| 46 | 569274,0622 | 2191334,854 |
| 47 | 569223,713 | 2191324,782 |
| 48 | 569204,6292 | 2191332,886 |
| 49 | 569193,46 | 2191322,2 |
| 50 | 569176,73 | 2191291,33 |
| 51 | 569169,4386 | 2191274,25 |
| 52 | 569222,4 | 2191226,36 |
| 53 | 569265,27 | 2191204,79 |
| 54 | 569265,0674 | 2191189,637 |
| 55 | 569275,6578 | 2191178,669 |
| 56 | 569349,3374 | 2191199,121 |
| 57 | 569380,7436 | 2191010,63 |
| 58 | 569416,1826 | 2190995,788 |
| 59 | 569367,6576 | 2190955,654 |
| 60 | 569261,99 | 2190993,67 |
| 61 | 569262,6114 | 2191040,923 |
| 62 | 569240,2576 | 2191004,396 |
| 63 | 569225,68 | 2190994,69 |
| 64 | 569197,88 | 2191001,12 |
| 65 | 569170,49 | 2191012,63 |
| 66 | 569163,64 | 2191014 |
| 67 | 569155,97 | 2191013,04 |
| 68 | 569149,13 | 2191006,74 |
| 69 | 569146,52 | 2191003,72 |
| 70 | 569137,16 | 2190999,5 |
| 71 | 569095,6242 | 2191052,836 |
| 72 | 568998,3976 | 2191091,166 |
| 73 | 568994,54 | 2191088,64 |
| 74 | 568973,6 | 2191107,61 |
| 75 | 568970,8812 | 2191101,215 |
| 76 | 568981,6202 | 2191089,188 |
| 77 | 568982,561 | 2191090,692 |
| 78 | 569020,144 | 2191046,778 |
| 79 | 568973,524 | 2191003,756 |
| 80 | 568886,1956 | 2191047,621 |
| 81 | 568489,8836 | 2191248,336 |
| 82 | 568458,212 | 2191168,004 |
| 83 | 568448,5486 | 2191147,571 |
| 84 | 568392,9585 | 2191147,49 |
| 85 | 568348,363 | 2191192,775 |
| 86 | 568260,3076 | 2191242,311 |
| 87 | 568231,3882 | 2191273,097 |
| 88 | 568202,34 | 2191302,26 |
| 89 | 568148,7518 | 2191337,936 |
| 90 | 568147,5834 | 2191380,305 |
| 91 | 568119,3458 | 2191415,639 |
| 92 | 568084,8078 | 2191446,686 |
| 93 | 568069,564 | 2191459,243 |
| 94 | 568066,2348 | 2191470,64 |
| 95 | 568065,8368 | 2191490,857 |
| 96 | 568033,51 | 2191488,29 |
| 97 | 567997,18 | 2191484,91 |
| 98 | 567967,6 | 2191498,22 |
| 99 | 567960,21 | 2191508,78 |
| 100 | 567960,21 | 2191523,78 |
| 101 | 567968,24 | 2191540,47 |
| 102 | 568029,6712 | 2191584,926 |
| 103 | 567965,5622 | 2191580,153 |
| 104 | 567926,3152 | 2191557,656 |
| 105 | 567871,6346 | 2191556,401 |
| 106 | 567699,7834 | 2191576,353 |
| 107 | 567673,571 | 2191580,136 |
| 108 | 567648,499 | 2191586,188 |
| 109 | 567623,367 | 2191561,297 |
| 110 | 567603,0436 | 2191542,839 |
| 111 | 567587,3222 | 2191545,306 |
| 112 | 567565,599 | 2191566,396 |
| 113 | 567533,354 | 2191587,815 |
| 114 | 567522,8524 | 2191591,436 |
| 115 | 567505,9806 | 2191588,672 |
| 116 | 567497,288 | 2191584,335 |
| 117 | 567481,4344 | 2191561,458 |
| 118 | 567474,1702 | 2191555,431 |
| 119 | 567467,3582 | 2191548,072 |
| 120 | 567461,635 | 2191543,972 |
| 121 | 567455,6224 | 2191541,266 |
| 122 | 567446,9724 | 2191540,786 |
| 123 | 567442,0066 | 2191543,669 |
| 124 | 567436,7204 | 2191548,154 |
| 125 | 567432,075 | 2191554,401 |
| 126 | 567428,8714 | 2191561,77 |
| 127 | 567431,2742 | 2191566,576 |
| 128 | 567437,16 | 2191570,95 |
| 129 | 567441,0566 | 2191580,663 |
| 130 | 567442,8186 | 2191584,393 |
| 131 | 567444,9966 | 2191590,909 |
| 132 | 567446,2138 | 2191598,278 |
| 133 | 567443,9632 | 2191605,261 |
| 134 | 567438,558 | 2191611,356 |
| 135 | 567432,8138 | 2191617,132 |
| 136 | 567429,2838 | 2191622,674 |
| 137 | 567427,655 | 2191628,486 |
| 138 | 567425,039 | 2191644,863 |
| 139 | 567430,114 | 2191659,848 |
| 140 | 567451,7992 | 2191683,634 |
| 141 | 567603,1204 | 2191620,819 |
| 142 | 567611,2558 | 2191663,876 |
| 143 | 567648,0676 | 2191665,609 |
| 144 | 567696,463 | 2191678,178 |
| 145 | 567669,3444 | 2191732,161 |
| 146 | 567643,067 | 2191751,549 |
| 147 | 567583,501 | 2191750,211 |
| 148 | 567553,0878 | 2191760,125 |
| 149 | 567505,2894 | 2191787,228 |
| 150 | 567427,2386 | 2191808,875 |
| 151 | 567412,76 | 2191869,93 |
| 152 | 567401,15 | 2191924,67 |
| 153 | 567377,93 | 2191959,5 |
| 154 | 567338,12 | 2191977,74 |
| 155 | 567299,97 | 2191987,7 |
| 156 | 567248,55 | 2192004,28 |
| 157 | 567215,38 | 2192025,85 |
| 158 | 567205,43 | 2192042,43 |
| 159 | 567208,74 | 2192055,7 |
| 160 | 567228,65 | 2192095,51 |
| 161 | 567226,99 | 2192112,09 |
| 162 | 567202,11 | 2192127,02 |
| 163 | 567209,8124 | 2192159,526 |
| 164 | 567237,189 | 2192151,238 |
| 165 | 567292,4164 | 2192121,483 |
| 166 | 567400,2008 | 2192038,82 |
| 167 | 567446,9904 | 2191999,364 |
| 168 | 567498,0874 | 2191966,864 |
| 169 | 567599,7956 | 2191925,179 |
| 170 | 567640,7152 | 2191914,838 |
| 171 | 567657,115 | 2191923,388 |
| 172 | 567644,2212 | 2191953,849 |
| 173 | 567668,1388 | 2191962,894 |
| 174 | 567666,8416 | 2191975,43 |
| 175 | 567633,3404 | 2191994,715 |
| 176 | 567574,0982 | 2192000,621 |
| 177 | 567539,921 | 2192013,567 |
| 178 | 567519,608 | 2192030,779 |
| 179 | 567467,8072 | 2192111,43 |
| 180 | 567383,9662 | 2192199,608 |
| 181 | 567381,7424 | 2192238,748 |
| 182 | 567368,553 | 2192255,589 |
| 183 | 567326,6576 | 2192259,702 |
| 184 | 567301,2372 | 2192272,663 |
| 185 | 567278,8872 | 2192317,363 |
| 186 | 567298,3 | 2192400,85 |
| 187 | 567281,45 | 2192417 |
| 188 | 567276,25 | 2192412 |
| 189 | 567264,2558 | 2192425,003 |
| 190 | 567435,55 | 2192504 |
| 191 | 567489,25 | 2192458,6 |
| 192 | 567539,5 | 2192438,25 |
| 193 | 567560,6 | 2192494,25 |
| 194 | 567538,1 | 2192505,7 |
| 195 | 567551,8454 | 2192531,082 |
| 196 | 567584,5526 | 2192521,697 |
| 197 | 567611,3962 | 2192608,359 |
| 198 | 567630,9488 | 2192642,99 |
| 199 | 567628,7304 | 2192676,898 |
| 200 | 567636,2402 | 2192680,986 |
| 201 | 567657,4038 | 2192691,211 |
| 202 | 567668,1044 | 2192692,875 |
| 203 | 567674,7626 | 2192691,686 |
| 204 | 567674,9608 | 2192660,659 |
| 205 | 567675,9284 | 2192643,74 |
| 206 | 567680,9452 | 2192645,317 |
| 207 | 567752,177 | 2192651,712 |
| 208 | 567755,9022 | 2192651,252 |
| 209 | 567773,23 | 2192638,459 |
| 210 | 567793,5104 | 2192635,848 |
| 211 | 567817,7318 | 2192626,968 |
| 212 | 567831,8316 | 2192613,11 |
| 213 | 567847,533 | 2192598,709 |
| 214 | 567862,4078 | 2192586,577 |
| 215 | 567875,2794 | 2192582,136 |
| 216 | 567886,1206 | 2192570,13 |
| 217 | 567902,7324 | 2192556,149 |
| 218 | 567917,0192 | 2192539,548 |
| 219 | 567928,4624 | 2192532,459 |
| 220 | 567939,408 | 2192523,752 |
| 221 | 567973,8708 | 2192506,808 |
| 222 | 567984,2638 | 2192494,816 |
| 223 | 568021,0614 | 2192445,363 |
| 224 | 568048,0254 | 2192415,755 |
| 225 | 568081,9402 | 2192399,44 |
| 226 | 568090,896 | 2192389,622 |
| 227 | 568112,4798 | 2192376,831 |
| 228 | 568140,4484 | 2192353,69 |
| 229 | 568146,8242 | 2192341,654 |
| 230 | 568151,5612 | 2192334,775 |
| 231 | 568159,0238 | 2192330,055 |
| 232 | 568168,31 | 2192325,726 |
| 233 | 568192,8724 | 2192313,705 |
| 234 | 568202,2192 | 2192305,37 |
| 235 | 568219,2796 | 2192293,505 |
| 236 | 568235,7834 | 2192292,182 |
| 237 | 568239,6152 | 2192296,123 |
| 238 | 568246,2896 | 2192305,576 |
| 239 | 568254,829 | 2192346,478 |
| 240 | 568249,3726 | 2192378,83 |
| 241 | 568251,653 | 2192423,182 |
| 242 | 568253,8644 | 2192450,933 |
| 243 | 568266,245 | 2192459,52 |
| 244 | 568277,911 | 2192473,962 |
| 245 | 568281,1518 | 2192478,85 |
| 246 | 568277,6436 | 2192494,163 |
| 247 | 568274,226 | 2192499,654 |
| 248 | 568270,1514 | 2192514,309 |
| 249 | 568186,461 | 2192576,887 |
| 250 | 568169,485 | 2192593,572 |
| 251 | 568151,5052 | 2192621,011 |
| 252 | 568133,0396 | 2192633,302 |
| 253 | 568129,4474 | 2192634,822 |
| 254 | 568068,9526 | 2192617,971 |
| 255 | 568036,262 | 2192621,336 |
| 256 | 568009,22 | 2192651,91 |
| 257 | 568004,044 | 2192668,748 |
| 258 | 567981,918 | 2192726,598 |
| 259 | 567966,42 | 2192742,617 |
| 260 | 567933,9804 | 2192781,324 |
| 261 | 567922,9994 | 2192788,847 |
| 262 | 567941,5298 | 2192788,354 |
| 263 | 567955,6402 | 2192784,412 |
| 264 | 567967,8832 | 2192811,387 |
| 265 | 567961,3068 | 2192833,288 |
| 266 | 567956,0752 | 2192840,184 |
| 267 | 567945,6124 | 2192840,184 |
| 268 | 567927,5402 | 2192838,281 |
| 269 | 567905,901 | 2192836,854 |
| 270 | 567899,4806 | 2192826,867 |
| 271 | 567890,6904 | 2192832,138 |
| 272 | 567842,4968 | 2192854,445 |
| 273 | 567835,9602 | 2192873,847 |
| 274 | 567832,9514 | 2192901,446 |
| 275 | 567849,4482 | 2192906,841 |
| 276 | 567860,2386 | 2192905,7 |
| 277 | 567891,8692 | 2192885,782 |
| 278 | 567936,6704 | 2192885,782 |
| 279 | 567963,911 | 2192890,108 |
| 280 | 568010,307 | 2192900,713 |
| 281 | 568035,9906 | 2192911,98 |
| 282 | 568061,8398 | 2192918,277 |
| 283 | 568071,9118 | 2192917,953 |
| 284 | 568069,64 | 2192879,23 |
| 285 | 568070,93 | 2192844,26 |
| 286 | 568081,18 | 2192817,47 |
| 287 | 568104,5758 | 2192818,851 |
| 288 | 568149,3062 | 2192783,225 |
| 289 | 568186,9116 | 2192799,455 |
| 290 | 568249,0592 | 2192765,214 |
| 291 | 568279,5392 | 2192744,037 |
| 292 | 568288,0004 | 2192746,61 |
| 293 | 568333,992 | 2192694,131 |
| 294 | 568314,76 | 2192688,57 |
| 295 | 568309,84 | 2192687,96 |
| 296 | 568272,1752 | 2192676,54 |
| 297 | 568261,01 | 2192673,32 |
| 298 | 568308,461 | 2192678,963 |
| 299 | 568385,2422 | 2192669,219 |
| 300 | 568408,9384 | 2192670,518 |
| 301 | 568425,1352 | 2192666,748 |
| 302 | 568468,84 | 2192664,67 |
| 303 | 568492,5 | 2192674,81 |
| 304 | 568537,28 | 2192715,36 |
| 305 | 568601,1 | 2192775,94 |
| 306 | 568647,54 | 2192821,49 |
| 307 | 568673,44 | 2192872,39 |
| 308 | 568682,37 | 2192898,29 |
| 309 | 568644,11 | 2192941,2 |
| 310 | 568582,92 | 2193014,09 |
| 311 | 568508,43 | 2193104,96 |
| 312 | 568492,12 | 2193112,1 |
| 313 | 568443,12 | 2193138,46 |
| 314 | 568409,3065 | 2193161,659 |
| 315 | 568440,4372 | 2193207,034 |
| 316 | 568543,0507 | 2193291,841 |
| 317 | 568641,35 | 2193314,6 |
| 318 | 568651,15 | 2193316,1 |
| 319 | 568661,0746 | 2193310,035 |
| 320 | 568694,0195 | 2193280,951 |
| 321 | 568710,2751 | 2193247,209 |
| 322 | 568732,6419 | 2193241,199 |
| 323 | 568755,2192 | 2193249,032 |
| 324 | 568759,9336 | 2193266,95 |
| 325 | 568755,0807 | 2193292,501 |
| 326 | 568766,6856 | 2193299,047 |
| 327 | 568772,5003 | 2193301,109 |
| 328 | 568776,463 | 2193297,89 |
| 329 | 568783,67 | 2193287,334 |
| 330 | 568798,9826 | 2193270,454 |
| 331 | 568805,5134 | 2193267,454 |
| 332 | 568819,959 | 2193266,205 |
| 333 | 568862,7132 | 2193297,001 |
| 334 | 568867,39 | 2193323,748 |
| 335 | 568854,3762 | 2193360,789 |
| 336 | 568865,2906 | 2193399,655 |
| 337 | 568907,5332 | 2193433,581 |
| 338 | 568927,2536 | 2193580,766 |
| 339 | 569024,8096 | 2193704,478 |
| 340 | 569077,1514 | 2193673,062 |
| 341 | 569093,615 | 2193674,098 |
| 342 | 569104,5682 | 2193682,584 |
| 343 | 569115,9802 | 2193714,87 |
| 344 | 569127,064 | 2193760,393 |
| 345 | 569107,2046 | 2193789,197 |
| 346 | 569078,3242 | 2193800,691 |
| 347 | 568988,1796 | 2193836,567 |
| 348 | 569050,8151 | 2194036,928 |
| 349 | 569099,433 | 2194033,247 |
| 350 | 569108,4276 | 2193999,629 |
| 351 | 569105,6611 | 2193993,591 |
| 352 | 569098,447 | 2193977,846 |
| 353 | 569107,3542 | 2193940,355 |
| 354 | 569117,449 | 2193929,869 |
| 355 | 569122,7452 | 2193924,368 |
| 356 | 569129,1482 | 2193881,141 |
| 357 | 569141,5996 | 2193857,881 |
| 358 | 569145,8856 | 2193808,905 |
| 359 | 569161,9256 | 2193798,28 |
| 360 | 569161,9002 | 2193798,46 |
| 361 | 569189,6532 | 2193780,359 |
| 362 | 569185,0602 | 2193728,553 |
| 363 | 569173,3714 | 2193682,594 |
| 364 | 569147,3262 | 2193643,041 |
| 365 | 569131,0954 | 2193612,575 |
| 366 | 569143,3262 | 2193595,86 |
| 367 | 569147,9804 | 2193579,158 |
| 368 | 569151,9482 | 2193547,269 |
| 369 | 569129,9526 | 2193532,17 |
| 370 | 569098,8414 | 2193541,651 |
| 371 | 569082,5238 | 2193527,602 |
| 372 | 569065,0804 | 2193479,133 |
| 373 | 569084,7174 | 2193459,04 |
| 374 | 569097,0406 | 2193425,565 |
| 375 | 569081,1978 | 2193416,134 |
| 376 | 569039,6894 | 2193411,146 |
| 377 | 569034,2576 | 2193396,095 |
| 378 | 569037,1824 | 2193362,583 |
| 379 | 568940,556 | 2193255,422 |
| 380 | 568918,6344 | 2193268,735 |
| 381 | 568893,8938 | 2193269,509 |
| 382 | 568893,698 | 2193247,66 |
| 383 | 568915,7122 | 2193206,174 |
| 384 | 568921,78 | 2193149,59 |
| 385 | 568931,3112 | 2193110,813 |
| 386 | 569020,6378 | 2193022,309 |
| 387 | 569116,79 | 2192877,35 |
| 388 | 569314,122 | 2192825,146 |
| 389 | 569350,14 | 2192785,79 |
| 390 | 569447,9812 | 2192760,758 |
| 391 | 569506,5656 | 2192713,938 |
| 392 | 569479,7404 | 2192659,92 |
| 393 | 569557,425 | 2192652,597 |
| 394 | 569571,7972 | 2192628,509 |
| 395 | 569586,3216 | 2192611,033 |
| 396 | 569583,013 | 2192591,463 |
| 397 | 569583,3656 | 2192573,484 |
| 398 | 569611,1822 | 2192528,15 |
| 399 | 569624,9664 | 2192511,274 |
| 400 | 569622,7394 | 2192500,592 |
| Участок №2, S=21628 м2 |
| 1 | 567749,006 | 2191230,884 |
| 2 | 567787,5868 | 2191230,371 |
| 3 | 567792,324 | 2191230,309 |
| 4 | 567821,9698 | 2191192,71 |
| 5 | 567827,4786 | 2191164,903 |
| 6 | 567809,599 | 2191149,951 |
| 7 | 567774,081 | 2191143,889 |
| 8 | 567761,9186 | 2191148,12 |
| 9 | 567761,6005 | 2191147,937 |
| 10 | 567745,3603 | 2191138,616 |
| 11 | 567734,6296 | 2191132,456 |
| 12 | 567721,5767 | 2191124,964 |
| 13 | 567719,7786 | 2191123,932 |
| 14 | 567741,0584 | 2191089,961 |
| 15 | 567725,687 | 2191056,449 |
| 16 | 567716,38 | 2191036,159 |
| 17 | 567690,389 | 2191006,941 |
| 18 | 567678,3316 | 2191025,278 |
| 19 | 567676,5478 | 2191036,229 |
| 20 | 567681,8972 | 2191045,894 |
| 21 | 567691,17 | 2191045,071 |
| 22 | 567697,4982 | 2191052,048 |
| 23 | 567698,9158 | 2191063,43 |
| 24 | 567707,5992 | 2191077,774 |
| 25 | 567706,6444 | 2191089,762 |
| 26 | 567696,5916 | 2191099,643 |
| 27 | 567656,9052 | 2191144,561 |
| 28 | 567620,9014 | 2191185,715 |
| 29 | 567605,0198 | 2191195,74 |
| 30 | 567607,3378 | 2191210,346 |
| 31 | 567607,5702 | 2191211,81 |
| 32 | 567618,12 | 2191221,53 |
| 33 | 567655,203 | 2191235,727 |
| 34 | 567663,23 | 2191238,8 |
| 35 | 567716,7268 | 2191231,312 |
| Участок №3, S=21860 м2 |
| 1 | 566682,543 | 2196482,038 |
| 2 | 566710,2424 | 2196448,642 |
| 3 | 566726,3958 | 2196408,799 |
| 4 | 566707,4128 | 2196382,159 |
| 5 | 566671,7594 | 2196354,528 |
| 6 | 566636,6482 | 2196344,279 |
| 7 | 566643,3 | 2196321,76 |
| 8 | 566668,8576 | 2196309,985 |
| 9 | 566662,17 | 2196294,12 |
| 10 | 566649,0954 | 2196282,613 |
| 11 | 566610,489 | 2196281,552 |
| 12 | 566598,4471 | 2196281,917 |
| 13 | 566587,3838 | 2196284,715 |
| 14 | 566574,8944 | 2196286,344 |
| 15 | 566565,423 | 2196284,567 |
| 16 | 566548,031 | 2196279,258 |
| 17 | 566530,2192 | 2196271,362 |
| 18 | 566526,3526 | 2196314,143 |
| 19 | 566557,7628 | 2196320,268 |
| 20 | 566557,68 | 2196324,902 |
| 21 | 566551,0404 | 2196328,047 |
| 22 | 566553,4865 | 2196343,074 |
| 23 | 566564,3197 | 2196355,305 |
| 24 | 566571,6583 | 2196357,052 |
| 25 | 566571,3088 | 2196384,31 |
| 26 | 566594,5527 | 2196387,085 |
| 27 | 566604,3707 | 2196387,335 |
| 28 | 566604,836 | 2196395,473 |
| 29 | 566595,8622 | 2196467,35 |
| Участок №4, S=8185 м2 |
| 1 | 566770,8744 | 2196696,577 |
| 2 | 566803,618 | 2196727,25 |
| 3 | 566814,1328 | 2196718,354 |
| 4 | 566814,2844 | 2196718,492 |
| 5 | 566826,8711 | 2196707,759 |
| 6 | 566832,3434 | 2196702,947 |
| 7 | 566856,3232 | 2196671,237 |
| 8 | 566838,0374 | 2196648,341 |
| 9 | 566825,2972 | 2196630,928 |
| 10 | 566816,326 | 2196623,711 |
| 11 | 566809,565 | 2196618,271 |
| 12 | 566807,7915 | 2196616,845 |
| 13 | 566803,3229 | 2196613,25 |
| 14 | 566787,8664 | 2196600,815 |
| 15 | 566787,3354 | 2196600,931 |
| 16 | 566786,5841 | 2196601,097 |
| 17 | 566772,8044 | 2196604,13 |
| 18 | 566763,7338 | 2196617,212 |
| 19 | 566764,19 | 2196630,43 |
| 20 | 566739,955 | 2196660,143 |
| 21 | 566737,4404 | 2196664,45 |
| 22 | 566747,8428 | 2196674,446 |
| Участок №5, S=9892 м2 |
| 1 | 569674,073 | 2192434,483 |
| 2 | 569678,8784 | 2192433,157 |
| 3 | 569703,1948 | 2192434,882 |
| 4 | 569720,3034 | 2192433,488 |
| 5 | 569745,8549 | 2192458,687 |
| 6 | 569747,8996 | 2192460,703 |
| 7 | 569817,702 | 2192466,478 |
| 8 | 569826,6944 | 2192469,241 |
| 9 | 569835,4764 | 2192469,904 |
| 10 | 569841,773 | 2192468,412 |
| 11 | 569846,4126 | 2192465,43 |
| 12 | 569850,058 | 2192457,311 |
| 13 | 569850,9924 | 2192451,912 |
| 14 | 569856,0232 | 2192422,845 |
| 15 | 569854,5706 | 2192411 |
| 16 | 569853,8692 | 2192405,281 |
| 17 | 569830,7994 | 2192384,929 |
| 18 | 569829,2289 | 2192383,544 |
| 19 | 569820,6473 | 2192375,973 |
| 20 | 569820,1706 | 2192375,553 |
| 21 | 569812,0522 | 2192371,547 |
| 22 | 569793,8432 | 2192372,734 |
| 23 | 569793,4816 | 2192373,106 |
| 24 | 569779,5928 | 2192387,381 |
| 25 | 569765,7791 | 2192391,829 |
| 26 | 569756,238 | 2192394,902 |
| 27 | 569736,4458 | 2192415,09 |
| 28 | 569702,0072 | 2192421,819 |
| 29 | 569676,2272 | 2192423,546 |
| 30 | 569671,7532 | 2192423,546 |
| Участок №6, S=12282 м2 |
| 1 | 569569,791 | 2190325,479 |
| 2 | 569563,881 | 2190322,972 |
| 3 | 569547,719 | 2190321,452 |
| 4 | 569543,809 | 2190321,085 |
| 5 | 569540,767 | 2190317,221 |
| 6 | 569538,88 | 2190314,825 |
| 7 | 569535,477 | 2190310,502 |
| 8 | 569530,621 | 2190302,953 |
| 9 | 569529,942 | 2190301,898 |
| 10 | 569521,655 | 2190292,434 |
| 11 | 569516,337 | 2190276,197 |
| 12 | 569516,225 | 2190274,855 |
| 13 | 569516,166 | 2190274,657 |
| 14 | 569515,424 | 2190265,258 |
| 15 | 569518,32 | 2190258,683 |
| 16 | 569520,466 | 2190254,653 |
| 17 | 569530,631 | 2190235,57 |
| 18 | 569532,416 | 2190232,219 |
| 19 | 569534,011 | 2190230,362 |
| 20 | 569539,269 | 2190224,242 |
| 21 | 569541,533 | 2190221,607 |
| 22 | 569550,568 | 2190212,556 |
| 23 | 569511,322 | 2190220,749 |
| 24 | 569417,382 | 2190240,36 |
| 25 | 569443,835 | 2190360,148 |
| 26 | 569488,876 | 2190347,75 |
| 27 | 569505,733 | 2190343,111 |
| Участок №8, S=9892 м2 |
| 1 | 569674,073 | 2192434,483 |
| 2 | 569678,8784 | 2192433,157 |
| 3 | 569703,1948 | 2192434,882 |
| 4 | 569720,3034 | 2192433,488 |
| 5 | 569745,8549 | 2192458,687 |
| 6 | 569747,8996 | 2192460,703 |
| 7 | 569817,702 | 2192466,478 |
| 8 | 569826,6944 | 2192469,241 |
| 9 | 569835,4764 | 2192469,904 |
| 10 | 569841,773 | 2192468,412 |
| 11 | 569846,4126 | 2192465,43 |
| 12 | 569850,058 | 2192457,311 |
| 13 | 569850,9924 | 2192451,912 |
| 14 | 569856,0232 | 2192422,845 |
| 15 | 569854,5706 | 2192411 |
| 16 | 569853,8692 | 2192405,281 |
| 17 | 569830,7994 | 2192384,929 |
| 18 | 569829,2289 | 2192383,544 |
| 19 | 569820,6473 | 2192375,973 |
| 20 | 569820,1706 | 2192375,553 |
| 21 | 569812,0522 | 2192371,547 |
| 22 | 569793,8432 | 2192372,734 |
| 23 | 569793,4816 | 2192373,106 |
| 24 | 569779,5928 | 2192387,381 |
| 25 | 569765,7791 | 2192391,829 |
| 26 | 569756,238 | 2192394,902 |
| 27 | 569736,4458 | 2192415,09 |
| 28 | 569702,0072 | 2192421,819 |
| 29 | 569676,2272 | 2192423,546 |
| 30 | 569671,7532 | 2192423,546 |

Ведомость координат поворотных точек границы поселка Боровое

| № точки | X (м) | Y (м) |
| --- | --- | --- |
| Участок №1, S=188851 м2 |
| 1 | 566016,6578 | 2194881,124 |
| 2 | 566012,827 | 2194868,309 |
| 3 | 565995,6558 | 2194859,343 |
| 4 | 565978,4593 | 2194856,519 |
| 5 | 565917,401 | 2194881,199 |
| 6 | 565870,9 | 2194899,55 |
| 7 | 565855,5796 | 2194909,172 |
| 8 | 565860,6678 | 2194918,277 |
| 9 | 565849,4202 | 2194943,182 |
| 10 | 565826,3895 | 2194967,552 |
| 11 | 565821,3013 | 2194964,874 |
| 12 | 565799,8764 | 2194982,925 |
| 13 | 565795,8415 | 2194986,095 |
| 14 | 565784,3131 | 2194977,449 |
| 15 | 565776,2432 | 2194981,484 |
| 16 | 565769,9026 | 2194975,431 |
| 17 | 565760,2658 | 2194981,936 |
| 18 | 565719,9504 | 2194931,076 |
| 19 | 565687,1505 | 2194884,615 |
| 20 | 565682,4664 | 2194877,98 |
| 21 | 565657,3126 | 2194842,35 |
| 22 | 565627,4831 | 2194860,993 |
| 23 | 565621,007 | 2194868,254 |
| 24 | 565592,2841 | 2194887,151 |
| 25 | 565580,6078 | 2194861,601 |
| 26 | 565568,8009 | 2194840,605 |
| 27 | 565552,2293 | 2194811,136 |
| 28 | 565540,036 | 2194789,453 |
| 29 | 565547,1281 | 2194759,76 |
| 30 | 565553,9289 | 2194750,745 |
| 31 | 565557,921 | 2194748,495 |
| 32 | 565625,9608 | 2194710,132 |
| 33 | 565635,0053 | 2194705,633 |
| 34 | 565647,7576 | 2194701,117 |
| 35 | 565674,6432 | 2194694,096 |
| 36 | 565627,0359 | 2194642,669 |
| 37 | 565625,4662 | 2194640,95 |
| 38 | 565623,9836 | 2194642,321 |
| 39 | 565607,9356 | 2194657,03 |
| 40 | 565598,9284 | 2194665,377 |
| 41 | 565594,1485 | 2194669,806 |
| 42 | 565571,352 | 2194690,931 |
| 43 | 565544,1126 | 2194715,734 |
| 44 | 565517,6005 | 2194740,496 |
| 45 | 565511,6222 | 2194746,08 |
| 46 | 565478,211 | 2194776,981 |
| 47 | 565442,5536 | 2194810,342 |
| 48 | 565419,766 | 2194831,637 |
| 49 | 565378,569 | 2194869,823 |
| 50 | 565328,1372 | 2194916,886 |
| 51 | 565293,016 | 2194949,492 |
| 52 | 565266,456 | 2194973,984 |
| 53 | 565254,676 | 2194984,688 |
| 54 | 565253,2472 | 2194986,019 |
| 55 | 565252,9927 | 2194986,256 |
| 56 | 565236,5856 | 2195001,532 |
| 57 | 565220,5672 | 2195016,638 |
| 58 | 565187,9802 | 2195046,751 |
| 59 | 565163,4674 | 2195069,612 |
| 60 | 565173,2892 | 2195081,542 |
| 61 | 565221,6292 | 2195037,617 |
| 62 | 565257,0094 | 2195075,873 |
| 63 | 565227,6762 | 2195104,416 |
| 64 | 565232,0037 | 2195109,355 |
| 65 | 565232,7591 | 2195110,217 |
| 66 | 565237,1302 | 2195115,054 |
| 67 | 565238,9809 | 2195117,102 |
| 68 | 565243,5227 | 2195122,129 |
| 69 | 565215,0878 | 2195150,66 |
| 70 | 565211,2134 | 2195151,344 |
| 71 | 565210,9527 | 2195151,58 |
| 72 | 565210,8048 | 2195151,417 |
| 73 | 565209,2076 | 2195151,699 |
| 74 | 565195,94 | 2195136,12 |
| 75 | 565180,15 | 2195150,04 |
| 76 | 565143,13 | 2195109,53 |
| 77 | 565134,33 | 2195099,65 |
| 78 | 565132,9432 | 2195098,097 |
| 79 | 565106,1032 | 2195123,155 |
| 80 | 565068,3628 | 2195159,762 |
| 81 | 565034,0506 | 2195195,644 |
| 82 | 565015,356 | 2195216,465 |
| 83 | 565013,947 | 2195220,265 |
| 84 | 565038,4216 | 2195225,999 |
| 85 | 565042,2906 | 2195226,324 |
| 86 | 565142,9448 | 2195234,783 |
| 87 | 565191,2072 | 2195257,5 |
| 88 | 565193,5068 | 2195255,398 |
| 89 | 565196,4646 | 2195252,695 |
| 90 | 565224,314 | 2195227,243 |
| 91 | 565279,1774 | 2195238,17 |
| 92 | 565258,365 | 2195267,697 |
| 93 | 565345,1388 | 2195266,783 |
| 94 | 565350,295 | 2195242,856 |
| 95 | 565353,6794 | 2195220,03 |
| 96 | 565360,0422 | 2195203,46 |
| 97 | 565375,0633 | 2195184,973 |
| 98 | 565364,2763 | 2195144,426 |
| 99 | 565314,7022 | 2195122,307 |
| 100 | 565308,8598 | 2195125,178 |
| 101 | 565276,469 | 2195135,147 |
| 102 | 565268,9608 | 2195154,334 |
| 103 | 565254,9278 | 2195170,044 |
| 104 | 565195,6818 | 2195192,755 |
| 105 | 565182,5048 | 2195192,415 |
| 106 | 565143,5058 | 2195191,408 |
| 107 | 565129,614 | 2195175,827 |
| 108 | 565131,3006 | 2195158,268 |
| 109 | 565144,1474 | 2195152,279 |
| 110 | 565203,7168 | 2195163,824 |
| 111 | 565224,3389 | 2195155,098 |
| 112 | 565231,282 | 2195152,16 |
| 113 | 565234,6044 | 2195147,573 |
| 114 | 565258,03 | 2195115,23 |
| 115 | 565288,98 | 2195085,66 |
| 116 | 565293,79 | 2195077,41 |
| 117 | 565284,85 | 2195059,53 |
| 118 | 565293,11 | 2195049,9 |
| 119 | 565273,16 | 2195016,89 |
| 120 | 565282,79 | 2195004,51 |
| 121 | 565310,3 | 2195014,83 |
| 122 | 565328,87 | 2195017,58 |
| 123 | 565360,3924 | 2195011,005 |
| 124 | 565362,0773 | 2194958,183 |
| 125 | 565362,2222 | 2194953,639 |
| 126 | 565362,5115 | 2194952,922 |
| 127 | 565364,1999 | 2194948,739 |
| 128 | 565375,0122 | 2194921,952 |
| 129 | 565395,4852 | 2194921,684 |
| 130 | 565418,814 | 2194989,114 |
| 131 | 565403,8738 | 2195011,557 |
| 132 | 565398,6524 | 2195035,185 |
| 133 | 565408,2888 | 2195057,604 |
| 134 | 565425,0292 | 2195068,999 |
| 135 | 565439,2124 | 2195070,045 |
| 136 | 565466,2438 | 2195041,265 |
| 137 | 565516,8398 | 2195027,763 |
| 138 | 565565,6226 | 2195003,889 |
| 139 | 565603,0112 | 2194996,76 |
| 140 | 565618,0074 | 2195011,934 |
| 141 | 565610,4032 | 2195030,795 |
| 142 | 565567,0492 | 2195061,576 |
| 143 | 565530,51 | 2195076,56 |
| 144 | 565508,22 | 2195098,85 |
| 145 | 565498,073 | 2195109,609 |
| 146 | 565467,5498 | 2195168,727 |
| 147 | 565416,2769 | 2195186,921 |
| 148 | 565420,1526 | 2195214,825 |
| 149 | 565411,1335 | 2195236,457 |
| 150 | 565414,0062 | 2195253,209 |
| 151 | 565431,829 | 2195246,014 |
| 152 | 565464,9652 | 2195248,015 |
| 153 | 565505,996 | 2195279,706 |
| 154 | 565544,803 | 2195276,481 |
| 155 | 565558,2576 | 2195268,364 |
| 156 | 565587,7776 | 2195266,526 |
| 157 | 565643,291 | 2195255,478 |
| 158 | 565638,8274 | 2195243,699 |
| 159 | 565590,0234 | 2195231,072 |
| 160 | 565543,2318 | 2195199,387 |
| 161 | 565536,4556 | 2195173,154 |
| 162 | 565553,6752 | 2195140,211 |
| 163 | 565625,4674 | 2195077,999 |
| 164 | 565667,9242 | 2195081,696 |
| 165 | 565710,6884 | 2195088,954 |
| 166 | 565755,0352 | 2195105,616 |
| 167 | 565795,0878 | 2195114,415 |
| 168 | 565794,5136 | 2195105,299 |
| 169 | 565784,7102 | 2195093,042 |
| 170 | 565778,003 | 2195064,982 |
| 171 | 565774,082 | 2195054,336 |
| 172 | 565772,4718 | 2195045,861 |
| 173 | 565781,7168 | 2195025,828 |
| 174 | 565821,0874 | 2195022,353 |
| 175 | 565840,0372 | 2195025,798 |
| 176 | 565858,86 | 2195039,568 |
| 177 | 565872,725 | 2195052,596 |
| 178 | 565889,0408 | 2195072,277 |
| 179 | 565917,4566 | 2195105,939 |
| 180 | 565936,1898 | 2195121,382 |
| 181 | 565965,7606 | 2195092,62 |
| 182 | 565993,449 | 2195121,422 |
| 183 | 566011,4286 | 2195104,062 |
| 184 | 565994,486 | 2195055,051 |
| 185 | 565970,6646 | 2195031,747 |
| 186 | 565959,9043 | 2195021,901 |
| 187 | 565959,9008 | 2195021,9 |
| 188 | 565972,6 | 2195004,75 |
| 189 | 565936,3005 | 2194980,25 |
| 190 | 565965,834 | 2194953,306 |
| 191 | 566001,666 | 2194942,046 |
| 192 | 566011,1695 | 2194933,16 |
| 193 | 566009,0848 | 2194892,185 |
| Участок №2, S=14160 м2 |
| 1 | 565690,6 | 2194495,9 |
| 2 | 565753,55 | 2194425,35 |
| 3 | 565796,1801 | 2194359,052 |
| 4 | 565796,131 | 2194359,02 |
| 5 | 565750,4896 | 2194354,84 |
| 6 | 565719,2669 | 2194397,784 |
| 7 | 565667,5159 | 2194397,61 |
| 8 | 565664,4488 | 2194409,05 |
| 9 | 565648,3254 | 2194441,964 |
| 10 | 565601,5124 | 2194466,649 |
| 11 | 565610,5038 | 2194510,986 |
| 12 | 565634,1002 | 2194540,68 |
| 13 | 565630,2996 | 2194556,5 |
| Участок №3, S=10250 м2 |
| 1 | 565838,2066 | 2193996,102 |
| 2 | 565840,6646 | 2193947,756 |
| 3 | 565810,82 | 2193925,45 |
| 4 | 565787,8496 | 2193931,657 |
| 5 | 565769,4379 | 2193959,274 |
| 6 | 565763,912 | 2193954,515 |
| 7 | 565735,2275 | 2193999,66 |
| 8 | 565696,794 | 2194019,254 |
| 9 | 565729,516 | 2194032,84 |
| 10 | 565732,55 | 2194026,35 |
| 11 | 565759,7 | 2194039,1 |
| 12 | 565756 | 2194047,05 |
| 13 | 565783,15 | 2194059,8 |
| 14 | 565810,8518 | 2194057,637 |
| 15 | 565808,4382 | 2194046,015 |
| Участок №4, S=1200 м2 |
| 1 | 566192,5186 | 2194949,274 |
| 2 | 566172,6736 | 2194979,805 |
| 3 | 566199,1266 | 2194999,237 |
| 4 | 566219,171 | 2194968,16 |
| Участок №5, S=999 м2 |
| 1 | 565380,2 | 2195133,92 |
| 2 | 565406,24 | 2195146,72 |
| 3 | 565410,0094 | 2195143,339 |
| 4 | 565417,09 | 2195130,921 |
| 5 | 565409,761 | 2195111,181 |
| 6 | 565398,0816 | 2195109,511 |
| 7 | 565383,9696 | 2195113,141 |
| 8 | 565378,191 | 2195123,469 |

# Footnotes

В понятии, употребляемом в законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Отношение численности лиц нетрудоспособных возрастов (старше и моложе трудоспособного) к численности лиц трудоспособного возраста.

В соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 г.: 2,78 койко-дня на чел. в год в круглосуточном стационаре и 0,59 пациенто-дня в дневном стационаре.

В соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 г.: 9,7 посещ. на чел. в год или 20,1 посещ. в смену на тыс. жителей без профилактических осмотров.

Без учета закрытой сети (школы и пр.).

С учетом закрытой сети (школы и пр.).

Приказ комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 г. № 20.

зона зеленых насаждений специального назначения – озелененная территория санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, ботанические, зоологические и плодовые сады, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства, а также зона предназначенная для поддержания баланса открытых и застроенных пространств в использовании территорий.

Включение указанных объектов по согласованию с муниципальным образованием в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения возможно на основании документов, указанных в статье 17 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Предложен в Послании Президента Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 апреля 2007 г. в качестве нормального уровня нового жилищного строительства.

В пересчете на койки на 1 тыс. жителей это примерно 8,42 коек круглосуточного стационара и 2,19 коек дневного стационара.

В расчете на среднюю численность населения, единовременно пребывающего на территории населенных пунктов, а также садовых и дачных участков в летний период (оценка).

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGis 9.3, материалов цифровой топографической основы М 1:10 000.

Площадь земель лесного фонда приведена по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» без учета земель Ларионовского участкового лесничества (67,9 га), которые по состоянию на 01.01.2012 г. не стоят на учете в ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» в Приозерском муниципальном районе.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть. Расчет произведен в соответствии с проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

Сведения об объектах капитального строительства федерального, регионального и местного значения муниципального района приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

# Text boxes

Инв. № 71/636