|  | Проект |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Генеральный проектировщик | ООО «Матвеев и К» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования Красноозёрное сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

Том I

Генеральный план

муниципального образования Красноозёрное сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

Книга 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Красноозёрное

2011

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| 1. | Общие положения……………………………………………………………... | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Цели и задачи территориального планирования муниципального образования……………………………………………………………………. | 6 |
| 2.1. | Цели территориального планирования …..……………………………….….. | 6 |
| 2.2. | Задачи территориального планирования …………….…………………….… | 6 |
| 2.2.1. | Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры……………………………………………………………………….. | 6 |
| 2.2.2. | Задачи по учету интересов Российской Федерации и Ленинградской области при осуществлении градостроительной деятельности………… | 7 |
| 2.2.3. | Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения………………………………………………………….…... | 8 |
|  | Транспортная инфраструктура.……………………………………………... | 8 |
|  | Инженерная инфраструктура….…………………………………………….. | 8 |
|  | Социальная инфраструктура…………………………………....…..…….… | 10 |
|  | Жилищный фонд……………………………………………………………... | 13 |
| 2.2.4. | Задачи по охране объектов культурного наследия…………………………… | 13 |
| 2.2.5. | Задачи по охране памятников природы………….…………………………… | 14 |
| 2.2.6. | Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды……………………………………………………………………………. | 14 |
| 2.2.7. | Задачи по развитию зеленых насаждений………………………………….… | 15 |
| 2.2.8. | Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Противопожарные мероприятия……………….. | 15 |
| 2.2.9. | Задачи по инженерной подготовке территории……………………………… | 15 |
| 2.2.10. | Задачи по санитарной очистке территории..……………………………….… | 16 |
| 3. | Перечень мероприятий по территориальному планированию муниципального образования……………………………...………………. | 17 |
| 3.1. | Мероприятия по развитию функционально-планировочной инфраструктуры………………………………………………………………... | 17 |
| 3.2. | Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и Ленинградской области при осуществлении градостроительной деятельности…………….. | 19 |
| 3.3. | Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения……………….……………………….…… | 20 |
|  | Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры..…….... | 20 |
|  | Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры……..….. | 21 |
|  | Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры……..…… | 24 |
|  | Жилищный фонд…………………………...……………….………………... | 28 |
| 3.4. | Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства…………... | 28 |
| 3.5. | Мероприятия по охране объектов культурного наследия……..……………. | 30 |
| 3.6. | Мероприятия по охране памятников природы…………..……..……………. | 31 |
| 3.7. | Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды…………………………………………………………….. | 32 |
| 3.8. | Мероприятия по развитию зеленых насаждений……………………………. | 33 |

Стр.

| 3.9. | Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Противопожарные мероприятия………………….. | 33 |
| --- | --- | --- |
| 3.10. | Мероприятия по инженерной подготовке территории……………………… | 34 |
| 3.11. | Мероприятия по санитарной очистке территории..………………..………… | 35 |
| 3.12. | Мероприятия по нормативно-правовой деятельности..…………..………… | 35 |
|  | Приложение 1 |  |
|  | Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.…………………………………………………….. | 37 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Генеральный план муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее в текстовых и графических материалах принято сокращенное наименование в соответствии с законом Ленинградской области от сентября 2004 года № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» - Красноозёрное сельское поселение) – документ, содержащий Положение о территориальном планировании и соответствующие схемы, разработан с целью определения стратегии градостроительного развития муниципального образования.

2. Генеральный план муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области разработан в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством.

3. Генеральный план муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области разработан в границах муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, установленных законом Ленинградской области от 1 сентября 2004 года № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» в действующей редакции.

4. В Генеральном плане муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области выделены следующие этапы его реализации:

первая очередь - период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана Красноозёрного сельского поселения –  2020 год;

расчетный срок - период, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана Красноозёрного сельского поселения –  2030 год.

5. Границы всех видов зон, территорий и объектов в составе Генерального плана Красноозёрного сельского поселения установлены путем отображения их местоположения на схемах с точностью, соответствующей масштабу схемы, на которой они отображены.

6. Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области представлены в Приложении 1.

7. В состав муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области входят 5 населенных пунктов, в том числе:

деревня Васильево

деревня Красноозёрное

деревня Светлое

деревня Силино

деревня Четверяково.

Административный центр муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области - деревня Красноозёрное.

8. В составе Генерального плана муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области разработаны предложения по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Цели территориального планирования

1. Территориальное планирование Красноозёрного сельского поселения осуществляется для создания действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с действующим законодательством в интересах населения и государства.

2. Территориальное планирование Красноозёрного сельского поселения выполнено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях:

обеспечения устойчивого развития муниципального образования, основанного на многофункциональности экономики и интеграции со смежными территориями;

повышения качества среды проживания, трудовой деятельности и отдыха;

сохранения исторического и культурного наследия;

улучшения состояния окружающей среды, сохранения памятников природы;

обеспечения учета интересов Российской Федерации, интересов Ленинградской области, интересов отдельных населенных пунктов.

2.2. Задачи территориального планирования

2.2.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-

планировочной структуры

1 Организация многофункциональной территории муниципального образования с формированием населенных пунктов, развитием градостроительной базы, основу которой составят сельское хозяйство, объекты рекреации при сбалансированности мощности градообразующей базы и численности постоянного населения с уровнем занятости экономически активного постоянного зарегистрированного населения в пределах муниципального образования не ниже существующей.

2. Развитие территории муниципального образования с учетом его связи с развитием территорий смежных поселений в вопросах формирования и развития рекреационных зон и влиянием Санкт-Петербурга.

3. Существенное повышение эффективности использования и качества среды жизнедеятельности муниципального образования с сохранением многообразия среды жизнедеятельности и сложившегося масштаба застройки – застройка индивидуальными жилыми домами с участками, и многоквартирными малоэтажными жилыми домами.

4. Определение перспектив развития отдельных функциональных зон и территорий с учетом существующих планировочных и ландшафтных особенностей территории, наличия объектов культурного наследия и памятников природы.

5. Формирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры поселения.

6. Формирование планировочной структуры поселения как среды жизнедеятельности с максимально возможной интеграцией маломобильных групп населения во все сферы жизни общества – труд, быт, образование, досуг, проживание, реабилитация, с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

7. Развитие комплексной системы обслуживания населения с учетом размещения необходимого количества объектов социального и культурно-бытового назначения, формирование общественных центров населенных пунктов с размещением учреждений социально-культурного, торгового и общественно-делового назначения.

8. Развитие системы учреждений для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью.

9. Обеспечение охраны окружающей среды.

10. Обеспечение охраны объектов животного мира

11. Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

12. Обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности.

2.2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации и

Ленинградской области при осуществлении

градостроительной деятельности

Максимальный учет при осуществлении территориального планирования существующих объектов федерального и регионального значения на территории Красноозёрного сельского поселения, в том числе:

федерального значения -

радиоастрономической обсерватории Светлое Института прикладной астрономии Российской академии наук;

регионального значения -

объектов культурного наследия, в том числе:

братское кладбище советских воинов, погибших в 1939 - 1940 гг., в том числе Герой Советского Союза Розанов Василий Петрович (1913 - 1940), в 30 км к западу от пос. Сосново; в 3 км к северо-востоку от деревни Красноозёрное, в лесу, у озера;

братское захоронение советских воинов, погибших в 1939 - 1940 гг., 4,5 км северо-восточнее деревни Красноозёрное, близ дороги;

братское захоронение советских воинов, погибших в 1939 - 1940 гг., в 20 км от пос. Мичуринское, в 2 км западнее деревни Силино;

особо охраняемых природных территорий, в том числе:

государственный памятник природы «Озеро Красное»;

часть территории государственного природного комплексного заказника «Гряда Вярямянселькя»;

автомобильных дорог регионального значения - «Подъезд к деревне Пчёлино», «Пески-Сосново-Подгорье», «Подъезд к деревне Красноозёрное;

газопроводов высокого и среднего давления с газораспределительными пунктами;

линий электропередач 35 и 110 кВ.

2.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального

строительства местного значения

Транспортная инфраструктура

1. Обеспечение равных условий транспортного обслуживания для всех жителей муниципального образования, в том числе обеспечение маломобильных групп населения транспортными услугами.

2. Развитие дорожной сети территории муниципального образования с учетом ее предполагаемого функционального зонирования для обеспечения связей между производственными, общественно-деловыми, рекреационными, жилыми зонами, между населенными пунктами муниципального образования.

3. Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов.

4. Обеспечение условий развития общественного пассажирского транспорта с сокращением средних затрат времени на поездку.

5. Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов.

6. Развитие инфраструктуры для обслуживания личного легкового транспорта.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

1. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

2. Максимальное использование подземных вод для организации водоснабжения.

Водоотведение

1. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в реки и озера за счет ликвидации «прямых» выпусков, строительства перехватывающих коллекторов, увеличения мощности очистных сооружений.

2. Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений.

3. Развитие сети системы централизованного водоотведения.

4. Устройство локальных систем очистки сточных вод.

5. Рекультивация полигонов для складирования обезвоженных осадков сточных вод.

6. Обеспечение очистки поверхностного стока.

Теплоснабжение

1. Дальнейшее развитие системы теплоснабжения муниципального образования с реконструкцией источников энергообеспечения (котельных) и магистральных сетей.

2. Использование локальных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки, а также крупных объектов общественно-делового назначения (торговых комплексов, бизнес-центров и т.д.).

Газоснабжение

1. Развитие системы газоснабжения сельского поселения со строительством газорегуляторных пунктов и новых распределительных газопроводов.

2. Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения (котельным).

Электроснабжение

1. Повышение надежности работы системы электроснабжения муниципального образования с реконструкцией существующих и строительством новых электроподстанций и кабельных линий.

Связь и информатизация

1. Формирование единого информационного пространства сельского поселения с целью обеспечения устойчивого развития поселения, повышения качества жизни населения и наиболее полного удовлетворения потребностей населения в информационных услугах.

2. Ускоренное развитие рынка современных универсальных услуг отрасли (передача данных, телекоммуникационные услуги, сеть Интернет, информатизация процессов делопроизводства, создание информационной базы систем образования, здравоохранения и др.).

3. Интеграция информационного пространства сельского поселения в информационное пространство Приозерского муниципального района, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, России и мировое информационное пространство.

Социальная инфраструктура

Общие задачи

1. Удовлетворение потребности населения муниципального образования в объектах социальной инфраструктуры.

2. Создание комплексной системы социальной инфраструктуры муниципального образования.

3. Обеспечение условий доступности объектов социальной инфраструктуры для всех жителей муниципального образования.

4. Обеспечением беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

5. Модернизация существующей сети объектов социальной инфраструктуры.

Здравоохранение

Повышение эффективности работы системы здравоохранения муниципального образования с целью сохранения и укрепления здоровья населения, улучшения демографической ситуации на основе развития и расширения сети учреждений здравоохранения с учетом особенностей демографической структуры населения сельского поселения и его расселения на территории муниципального образования.

1. Обслуживания населения муниципального образования в стационарной больничной сети на территории соседнего сельского поселения – в Мичуринской сельской врачебной амбулатории.

2. Развитие сети учреждений здравоохранения местного значения муниципального района с доведением обеспеченности населения муниципального образования в расчете на 1000 жителей к 2030 году:

амбулаторно-поликлиническими учреждениями до 15,9 посещений в смену.

Потребительский рынок

Обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка, повышения качества и количества предоставляемых услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности, строительства новых объектов в соответствии с современными стандартами и с учетом размещения предприятий потребительского рынка минимально гарантированного уровня в жилой застройке.

1. Размещение объектов потребительского рынка по территории муниципального образования.

2. Создание условий для развития крупных современных универсальных розничных предприятий потребительского рынка, торговых центров и торговых комплексов.

3. Развитие сети предприятий потребительского рынка местного значения с доведением обеспеченности населения муниципального образования в расчете на 1000 жителей:

предприятиями розничной торговли - до 353 м2 торговой площади к 2020 году и 285 м2 торговой площади к 2030 году;

предприятиями бытового обслуживания - до 2,0 рабочих мест к 2020 году и 2,2 рабочих мест к 2030 году.

Физкультура и спорт

Комплексное развитие физкультуры и спорта, направленное на создание оптимальных условий для укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения, в первую очередь детей, к систематическим занятиям физкультурой и спортом, за счет развития массовых видов спорта, социально-гарантированного уровня обеспеченности населения учреждениями физкультуры и спорта, приближенным к местам проживания.

1. Размещение учреждений физкультуры и спорта на территории муниципального образования в соответствии.

2. Дальнейшее совершенствование и расширение сети объектов, в том числе для новых массовых видов спорта.

3. Развитие сети объектов физкультуры и спорта местного значения с доведением обеспеченности населения муниципального образования в расчете на 1000 жителей:

помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий и спортивными залами - до 364 м2 площади залов к 2030 году;

плавательными бассейнами - до 85,2 м2 зеркала воды к 2030 году.

плоскостными сооружениями – 1,95 тыс.м2 к 2030 году.

Культура и искусство

Обеспечение условий для духовного и культурного роста населения муниципального образования, развитие и расширение сети учреждений культуры и искусства, повышения качества и количества предоставляемых ими услуг за счет увеличения объемов реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов, в том числе новых типов учреждений, таких как многопрофильные центры культурно-досугового назначения, клубы по интересам, семейные детские развлекательные комплексы и др.

1. Размещение сети учреждений культуры и искусства на территории муниципального образования.

2. Модернизация учреждений культуры и искусства местного значения при уровне обеспеченности населения муниципального образования в расчете на 1000 жителей:

культурно-досуговыми объектами с кинозалами - 146 мест в 2020 году, до 56,8 мест в 2030 году.

Молодежная политика

Проведение молодежной политики в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1. Создание условий для организации и осуществления мероприятий с детьми и молодежью.

2. Развитие сети учреждений для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью с доведением обеспеченности такими учреждениями населения муниципального образования 25 м2 общей площади в расчете на 1000 жителей.

Образование

Обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей муниципального образования путем развития и расширения сети учреждений образования, проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам с учетом особенностей демографической структуры населения муниципального образования и его расселения по территории муниципального образования.

1. Размещение сети учреждений образования на территории муниципального образования.

3. Развитие сети образовательных учреждений местного значения муниципального района с доведением обеспеченности населения муниципального образования в расчете на 1000 постоянно проживающих жителей:

детскими дошкольными учреждениями - до 47,4 мест к 2020 году, 41,4 мест к 2030 году;

образовательными (школьными) учреждениями - до 78,4 мест к 2020 году с увеличением до 113,6 мест к 2030 году.

Социальная защита населения

Обеспечение условий для размещения учреждений социальной защиты населения и повышения качества предоставляемых ими услуг группам населения муниципального образования, нуждающимся в социальной защите, с учетом особенностей демографической структуры населения и его расселения по территории муниципального образования.

Отдых и туризм

Обеспечение условий для развития сферы туризма, развития учреждений отдыха и повышения качества и количества предоставляемых услуг с учетом приоритетного развития объектов для активного отдыха с занятием горнолыжными и водными видами спорта на всесезонных курортах, расположенных на территории муниципального образования, природно-ориентированного активного туризма и отдыха в рекреационных зонах.

Жилищный фонд

Обеспечение условий для развития жилищного фонда, повышения его качества при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, сохранении и развитии разнообразия жилой среды.

Обеспечение условий для развития жилищного фонда, повышения его качества при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, сохранении и развитии разнообразия жилой среды.

1. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей муниципального образования при средней жилищной обеспеченности на одного постоянного жителя к 2020 году по планируемой индивидуальной жилой застройке с участками – 60 м2 общей площади на 1 чел.

2. Увеличение разнообразия жилой среды, отвечающего разнообразию градостроительных условий и интересов различных социальных групп населения муниципального образования.

3. Увеличение доли индивидуальной жилой застройки с участками до 94,3 %.

2.2.4. Задачи по охране объектов культурного наследия

Обеспечение безусловного сохранения на территории муниципального образования объектов культурного наследия и ценных средовых характеристик.

1. Сохранение и развитие основных композиционных принципов формирования ландшафтно-градостроительной системы муниципального образования.

2. Сохранение объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в том числе:

объекты культурного наследия регионального значения -

братское кладбище советских воинов, погибших в 1939 - 1940 гг., в том числе Герой Советского Союза Розанов Василий Петрович (1913 - 1940), в 30 км к западу от пос. Сосново; в 3 км к северо-востоку от деревни Красноозёрное, в лесу, у озера;

братское захоронение советских воинов, погибших в 1939 - 1940 гг., 4,5 км северо-восточнее деревни Красноозёрное, близ дороги;

братское захоронение советских воинов, погибших в 1939 - 1940 гг., в 20 км от пос. Мичуринское, в 2 км западнее деревни Силино;

выявленные объекты культурного наследия -

месторождение к/слоя Силино 1, 0,2 км западнее северо-западной окраины деревни Силино, северо-восточный берег озера Правдинское, на мысу высотой 17-17,5 м над уровнем моря, 3-4 м над водой;

стоянка Силино 2, 0,2 км западнее северо-западной окраины деревни Силино, северо-восточный берег озера Правдинское, вблизи ст.Силино, высотой 19 м над уровнем моря, 5 м над водой;

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, -

братское захоронение советских воинов, погибших в 1939 - 1940 гг., 1,9 км северо-восточнее деревни Васильево, в лесу.

3. Сохранение исторических типов застройки.

2.2.5. Задачи по охране памятников природы

Обеспечение выполнения установленных регламентов хозяйственной деятельности в целях защиты памятников природы от неблагоприятного антропогенного воздействия на особо охраняемых природных территориях регионального значения, в том числе:

- государственного памятника природы «Озеро Красное»;

- части территории государственного природного комплексного заказника «Гряда Вярямянселькя».

2.2.6. Задачи по улучшению экологической обстановки и

охране природы

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей муниципального образования, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы.

1. Рациональное использование территории, предусматривающее взаимоприемлемое расположение функциональных зон, сводящее к минимуму отрицательное влияние опасных объектов на окружающую среду.

2. Обеспечение рационального использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства в соответствии с лесохозяйственными регламентами Приозерского лесничества.

3. Обеспечения благоприятного состояния воздушной среды за счет:

развития транспортной инфраструктуры;

озеленения территории, создания санитарно-защитных зон;

создание условий для газификации объектов, размещаемых на территории поселения, и отказа от использования твердых и жидких видов топлива.

4. Обеспечение сохранения уникальности, репродуктивной способности и запасов водного бассейна за счет развития инженерной инфраструктуры территории, реконструкции существующих строительства новых очистных сооружений хозяйственно-бытовых и дождевых стоков, в том числе локальных.

5. Обеспечение сохранности и восстановления почв за счет организации очистки территории, вывоза бытовых и промышленных отходов и их утилизация.

6. Учет геоморфологических элементов рельефа и сложных инженерно-геологических условий при градостроительном проектировании.

7. Охрана недр и рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов.

2.2.7. Задачи по развитию зеленых насаждений

1. Усиление средозащитной роли зеленых насаждений с сохранением ценных ландшафтов.

2. Озеленение существующих и проектируемых территорий в границах населенных пунктов не менее 12 м2 на человека.

3. Формирование системы озелененных территорий на основе нового зеленого строительства, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон предприятий, придорожных полос.

2.2.8. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

1. Снижение риска возможных негативных воздействий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, на окружающую среду.

2. Обеспечение противопожарной безопасности на территории муниципального образования в соответствии с действующими нормами.

2.2.9. Задачи по инженерной подготовке территорий

1. Защита от разрушения геоморфологических форм рельефа при новом строительстве.

2. Организация рельефа.

3. Организация поверхностного стока.

4. Рекультивации нарушенных территорий.

2.2.10. Задачи по санитарной очистке территорий

1. Создание условий для организации сбора и вывоза твердых бытовых и производственных отходов.

2. Ликвидация несанкционированных свалок.

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

3.1.  Мероприятия по развитию функционально-планировочной

структуры территории

1. Изменение функционального назначения территорий муниципального образования, занимаемых объектами, не соответствующими экономическим, социальным, экологическим и градостроительным условиям развития соответствующих территорий, площадью на расчетный срок Генерального плана – 1278,20 га.

2. Градостроительное освоение для обеспечения размещения объектов капитального строительства на расчетный срок Генерального плана новых ранее не застроенных территорий площадью 1522,49 га.

3. Развитие населенных пунктов муниципального образования в планируемых границах.

4. Композиционно-планировочное завершение сложившейся жилой застройки в населенных пунктах муниципального образования и активное новое жилищное строительство, предусматривающее сохранение сложившегося масштаба застройки, – застройка индивидуальными жилыми домами с участками и многоквартирными малоэтажными жилыми домами.

5. Резервирование территорий для развития транспортной и инженерной инфраструктуры регионального уровня.

6. Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на расчетный срок реализации Генерального плана на основе функционального зонирования территории муниципального образования с установлением границ функциональных зон в соответствии с перечнем функциональных зон.

7. В Генеральном плане муниципального образования устанавливается следующий перечень функциональных зон и параметры функциональных зон:

6.1. Жилые зоны

1. Зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками;

2. Зоны планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками, плотность населения 5 чел./га;

3. Зоны существующей застройки малоэтажными жилыми домами этажностью до 4 этажей включительно;

6.2. Общественно-деловые зоны

1. Зоны делового и общественного назначения с коэффициентом застройки К1 – не более 1,0, коэффициентом плотности застройки К2 – не более 3,0;

2. Зоны административного, социально-культурного назначения, общественных центров с коэффициентом застройки К1 – не более 0,8, коэффициентом плотности застройки К2– не более 2,4.

6.3. Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры

1. Зоны инженерной инфраструктуры с коэффициентом застройки К1 – не более 1,0, коэффициентом плотности застройки К2 – не более 3,0;

2. Зоны производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности с коэффициентом застройки К1 – не более 0,8, коэффициентом плотности застройки К2 – не более 2,4.

3. Территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон с возможностью размещения объектов в соответствии с СанПиН.

6.4. Зоны транспортной инфраструктуры

1. Зоны автомобильного транспорта.

2.Зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды.

6.5. Зоны сельскохозяйственного использования

1. Зоны сельскохозяйственных угодий;

2. Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения;

3. Зоны существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства;

4. Зоны планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства;

6.6. Рекреационные зоны

1. Зоны объектов для занятий физической культурой и спортом;

2. Зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений;

3. Зоны объектов туризма, отдыха, досуга и развлечений с коэффициентом застройки К1 – не более 0,1, высотой объектов – не более 15,0 м;

6.7. Зоны специального назначения

1. Зоны кладбищ.

8. В Генеральном плане муниципального образования вне границ функциональных зон выделены следующие территории:

8.1. Территории сохраняемого лесного ландшафта, деятельность на которых определятся лесохозяйственным регламентом.

8.2. Акватории водных объектов.

3.2. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и

Ленинградской области при осуществлении

градостроительной деятельности

Учет границ и параметров существующих, строящихся и реконструируемых объектов федерального и регионального значения при формировании планировочной структуры муниципального образования, в том числе:

федерального значения -

радиоастрономической обсерватории Светлое Института прикладной астрономии Российской академии наук;

регионального значения -

объектов культурного наследия, в том числе:

братское кладбище советских воинов, погибших в 1939 - 1940 гг., в том числе Герой Советского Союза Розанов Василий Петрович (1913 - 1940), в 30 км к западу от пос. Сосново; в 3 км к северо-востоку от деревни Красноозёрное, в лесу, у озера;

братское захоронение советских воинов, погибших в 1939 - 1940 гг., 4,5 км северо-восточнее деревни Красноозёрное, близ дороги;

братское захоронение советских воинов, погибших в 1939 - 1940 гг., в 20 км от пос. Мичуринское, в 2 км западнее деревни Силино;

особо охраняемых природных территорий, в том числе:

государственный памятник природы «Озеро Красное»;

часть территории государственного природного комплексного заказника «Гряда Вярямянселькя»;

автомобильных дорог регионального значения - «Подъезд к деревне Пчёлино», «Пески-Сосново-Подгорье», «Подъезд к деревне Красноозёрное;

газопроводов высокого и среднего давления с газораспределительными пунктами;

линий электропередач 35 и 110 кВ.

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов

капитального строительства местного значения

Учитывая значительное преобладание коммерческой составляющей в жилищном строительстве, развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур предусматривается с привлечением средств инвесторов-застройщиков при возможном включении части затрат в программы бюджетного финансирования за рамками утвержденных программ.

Развитие и размещение объектов капитального строительства выполняется для формирования поселения как среды жизнедеятельности с максимально возможной интеграцией всех слоев населения во все сферы жизни общества – труд, быт, образование, досуг, проживание, реабилитация с обеспечением беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

1. Развитие дорожной сети местного значения в увязке с развитием сети регионального значения, а именно – с рекомендуемой реконструкцией автомобильных дорог регионального значения «Подъезд к деревне Красноозёрное» на участке, проходящим по территории деревни Красноозёрное с расширением проезжей части до 7,0 – 3,96 км, «Подъезд к деревне Васильево» на участке, проходящим по территории деревни Васильево с расширением проезжей части до 7,0 и заменой покрытия на асфальто-бетонное – 2,20 км.

Период до 2020 года

реконструкция существующих автомобильных дорог местного значения IY-Y категории (вне населенных пунктов) – 39,40 км, включая подъезд к деревне Силино;

реконструкция существующих проселочных дорог с переводом их в автомобильные дороги местного значения IY-Y категории (вне населенных пунктов) – 15,70 км;

строительство улиц в жилой застройке населенных пунктах с шириной проезжей части 6,0-7,0 м, шириной в красных линиях 15-20 м – 18,48 км;

реконструкция существующих улиц в жилой застройке населенных пунктах в соответствии с современными требованиями с учетом необходимой прокладки сетей и отвода поверхностных стоков – 45,03 км.

Период 2020-2030 годы

реконструкция существующих проселочных дорог с переводом их в автомобильные дороги местного значения IY-Y категории (вне населенных пунктов) – 15,79 км;

строительство улиц в жилой застройке населенных пунктах с шириной проезжей части 6,0-7,0 м, шириной в красных линиях 15-20 м – 5,73 км;

реконструкция существующих улиц в жилой застройке населенных пунктах в соответствии с современными требованиями с учетом необходимой прокладки сетей и отвода поверхностных стоков – 1,10 км.

2. Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов с организацией светофорного регулирования на основных перекрестках поселковых дорог и главных улиц населенных пунктов.

3. Развитие инфраструктуры для личного легкового транспорта

Период до 2020 года

организация стоянок для постоянного хранения автомобилей жителей многоквартирной малоэтажной застройки в деревне Красноозёрное на 0,17 тыс.маш.мест;

строительство станции технического обслуживания – 1 объект в деревне Красноозёрное;

строительство автозаправочной станции – 1 объект в деревне Красноозёрное.

Период 2020-2030 годы

организация стоянок для постоянного хранения автомобилей жителей многоквартирной малоэтажной застройки в деревне Красноозёрное на 0,03 тыс.маш.мест;

строительство станции технического обслуживания – 1 объект в деревне Светлое;

строительство автозаправочной станции – 1 объект в деревне Светлое.

4. Создание условий для использования велотранспорта – выделение велодорожек на улицах в жилой застройке, на поселковых дорогах и на рекреационных территориях общей протяженностью до 2020 года – 30,15 км.

5. Создание условий для обеспечения маломобильных групп населения транспортными услугами, в том числе:

прокладка линий общественного пассажирского транспорта в пределах пешеходной доступности от объектов социальной инфраструктуры, которые не могут быть размещены в пределах пешеходной доступности от всех жилых зон (объекты здравоохранения, учреждения культуры и искусства, спортивные центры);

использования на линиях общественного транспорта низкопольных автобусов.

Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Водоснабжение объектов Красноозёрного сельского поселения от подземных источников с расчетным объемом водопотребления на 2020 год 1,21 тыс.м3/сут, на 2030 год 3,30 тыс.м3/сут.

Период до 2020 года

реконструкция водозаборных сооружений из подземных источников – 11 шт., в том числе в деревне Светлое - 2 шт., в деревне Красноозёрное – 9 шт.;

строительство новых водозаборных скважин – 12 шт., в том числе в деревне Васильево – 2 шт., в деревне Светлое – 2 шт, в деревне Силино – 4 шт, в деревне Четверяково – 4 шт. (в районе 1 - 2 шт., в районе 2 - 2 шт.);

реконструкция существующей станции водоподготовки в деревне Красноозёрное с увеличением производительности до 1000 тыс.м3/сут;

проектирование и строительство станций водоподготовки – 6 шт. в остальных населенных пунктах (необходимость водоподготовки определяется после бурения разведочных скважин);

строительство резервуаров чистой воды (РЧВ) в комплексе станций водоподготовки в каждом населенном пункте деревнях емкостью 2х600 м3 для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды на наружное пожаротушение;

реконструкция существующих сетей с переключением в общую сеть от проектируемых водозаборов;

строительство распределительной сети в населенных пунктах.

Период 2020-2030 годы

реконструкция существующих сетей с переключением в общую сеть от проектируемых водозаборов;

строительство распределительной сети в населенных пунктах.

Водоотведение

Водоотведение от объектов Красноозёрного сельского поселения с расчетным объемом водоотведения на 2020 год - 0,76 тыс.м3/сут, на 2030 год - 2,40 тыс.м3/сут.

Период до 2020 года

реконструкция существующих очистных сооружений хозяйственно-бытового стока с увеличением производительности с 400 до 800 м3/сут. и термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях в деревне Красноозёрное;

реконструкция существующей сети хозяйственно-бытовой канализации - и строительство новых канализационных коллекторов хозяйственно-бытового стока в деревне Красноозёрное;

строительство очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в каждом населенном пункте производительностью – в деревне Васильево – 310 м3/сут, в деревне Светлое – 460 м3/сут, в районе 1 деревни Силино – 320 м3/сут, в районе 2 деревни Силино – 100 м3/сут, в районе 1 деревни Четверяково – 200 м3/сут, районе 2 деревни Четверяково 2 – 160 м3/сут и 100 м3/сут;

строительство канализационных коллекторов хозяйственно-бытового стока для деревень Силино, Четверяково, Светлое, Васильево;

строительство ливневой сети и очистных сооружений поверхностного стока по индивидуальным проектам.

Период 2020-2030 годы

реконструкция существующих сетей в населенных пунктах;

строительство распределительной сети в населенных пунктах;

строительство ливневой сети и очистных сооружений поверхностного стока по индивидуальным проектам

Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов Красноозёрного сельского поселения с суммарной тепловой нагрузкой на 2020 год - 21,49 Гкал/ч (24,99 МВт), на 2030 год - 54,29 Гкал/ч (63,13 МВт), в том числе по объектам централизованного теплоснабжения в деревне Красноозёрное на 2020 год - 2,5 Гкал/ч (2,91 МВт), на 2030 год - 3,84 Гкал/ч (4,47 МВт).

Период до 2020 года

реконструкция котельных, работающих на твердом топливе, с переводом на природный газ;

реконструкция распределительных тепловых сетей централизованного теплоснабжения в деревне Красноозёрное;

развитие децентрализованного теплоснабжения проектируемой индивидуальной и малоэтажной жилой застройки от собственных источников, работающих на газовом топливе;

Период 2020-2030 годы

развитие децентрализованного теплоснабжения проектируемой индивидуальной и малоэтажной жилой застройки от собственных источников, работающих на газовом топливе;

Газоснабжение

Газоснабжение объектов Красноозёрного сельского поселения от ГРС «Коробицыно» с суммарным расчетным расходом газа на 2020 год – 2,97 тыс.м3/ч, на 2030 год – 7,62 тыс.м3/ч с учетом строительства газопроводов среднего давления, завершения строительства газопровода высокого давления до деревень Силино, Четверяково (в районы 1,2) и соединения газораспределительных сетей деревень Красноозёрное, Четверяково, Светлое для обеспечения надежности газоснабжения.

Период до 2020 года

строительство распределительных сетей в населенных пунктах.

Период 2020-2030 годы

строительство распределительных сетей в населенных пунктах.

Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов Красноозёрного сельского поселения с суммарной расчетной электрической нагрузкой на 2020 года – 4,68 тыс.кВА, на 2030 года – 12,12 тыс.кВА от сетей системы «Ленэнерго» через реконструируемую до проектной мощности 2х25 МВА подстанцию ПС 110кВ/10 кВ № 330 «Мичуринская», реконструируемую до проектной мощности 2х6,3 МВА подстанцию ПС 35/10 кВ «Гранит» и проектную подстанцию между деревнями Красноозёрное и Четверяково (район 1) ПС 35/10 кВ «Красноозёрное» («ОАО УЭК») с установленной мощностью 2х10 МВА, проектную подстанцию южнее озера Вуокса у реки Булатная ПС 35/10 кВ «Климово» с установленной мощностью 2х6,3 МВА.

Период до 2020 года

строительство понизительных трансформаторных подстанций;

строительство распределительных линий напряжением 6 и 10 кВ.

Период 2020-2030 годы

строительство понизительных трансформаторных подстанций;

строительство распределительных линий напряжением 6 и 10 кВ.

Связь и информатизация

развитие стационарной телефонной связи со строительством мини АТС в населенных пунктах и распределительной сети до 2020 года - 0,75 тыс.точек подключения, на период 2020-2030 годы – 0,96 тыс.точек;

развитие сети радиовещания до 2020 года - 0,69 тыс.точек подключения, на период 2020-2030 годы – 0,88 тыс.точек подключения;

развитие сети телевидения до 2020 года ,35 тыс.точек подключения, на период 2020-2030 годы – 1,75 тыс.точек подключения c завершениеv развития сети кабельного телевидения и перевода систем подачи программ вещания и оповещения на оборудование цифрового формата;

обеспечение повсеместного доступа в сеть Интернет.

Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры

Общие положения

1. Размещение объектов социальной инфраструктуры в пределах нормативной транспортной и пешеходной доступности для всех жителей муниципального образования.

2. Размещение объектов социальной инфраструктуры с учетом потребностей маломобильных групп населения.

Здравоохранение местного значения муниципального района

Период до 2020 года

реконструкция существующего фельдшерско-акушерского пункта в деревне Красноозёрное с увеличением мощности до 25 посещений в смену

Период 2020-2030 годы

реконструкция существующего фельдшерско-акушерского пункта в деревне Красноозёрное с увеличением мощности до 75 посещений в смену.

Здравоохранение местного значения муниципального образования

Период до 2020 года

строительство аптеки в деревне Красноозёрное;

строительство раздаточного пункта молочной кухни площадью 10 м2 в районе 1 деревни Силино;

Период 2020-2030 годы

строительство раздаточного пункта молочной кухни площадью 15 м2 в деревне Красноозёрное;

развитие коммерческих объектов здравоохранения в объеме, соответствующем потенциальному спросу населения.

Потребительский рынок

1. Развитие на уровне кварталов магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

2. Формирование в каждом населенном пункте в общественно-деловой зоне торгово-развлекательных центров с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг (специализированные непродовольственные магазины, рестораны, кафе, интернет-кафе, услуги по ремонту бытовой техники, парикмахерские и салоны красоты, кинозалы и др.).

3. Строительство на 1 очередь Генерального плана за период до 2020 года объектов потребительского рынка в следующих объемах:

предприятий розничной торговли – 345 м2 торговой площади, в том числе в деревне Васильево – 20 м2, в деревне Красноозёрное - 85 м2, в деревне Светлое – 170 м2, в районе 1 деревни Силино – 20 м2, в районе 1 деревни Четверяково - 50 м2;

предприятий общественного питания – 15 посадочных мест в районе 1 деревни Силино;

предприятий бытового обслуживания – 4 рабочих мест, в том числе в деревне  Красноозёрное – 2 рабочих места, в деревне Светлое – 2 рабочих места.

4. Строительство на расчетный срок Генерального плана за период 2020-2030 годы объектов потребительского рынка в следующих объемах:

предприятий розничной торговли – 1260 м2 торговой площади, в том числе в деревне Васильево – 130 м2, в деревне Красноозёрное - 485 м2, в деревне Светлое – 120 м2, в районе 1 деревни Силино – 170 м2, в районе 2 деревни Силино – 35 м2, в районе 1 деревни Четверяково - 130 м2, в районе 2 деревни Четверяково - 190 м2;

предприятий общественного питания – 15 посадочных мест в деревне Красноозёрное;

предприятий бытового обслуживания – 1 рабочих мест, в том числе в деревне  Красноозёрное – 3 рабочих места, в деревне Светлое – 2 рабочих места, в районе 1 деревни Силино - 2 рабочих места, в районе 1 деревни Четверяково - 2 рабочих места, в районе 2 деревни Четверяково - 2 рабочих места.

Физическая  культура и спорт

1. Развитие сети объектов физкультуры и спорта для населения, в том числе учреждений массового спорта в жилой среде.

2. Размещение в общественно-деловых зонах каждого населенного пункта спортивно-оздоровительных комплексов, включающих в себя спортзал, тренажерный зал, бассейн, каток с искусственным льдом, сауны.

3. Размещение в общественно-деловых зонах каждого населенного пункта открытых спортивных площадок.

4. Строительство на 1 очередь Генерального плана за период до 2020 года объектов физической культуры и спорта в следующих объемах:

плоскостных сооружений – 3,34 тыс.м2, в том числе в деревне Васильево – 0,14 тыс.кв.м, в деревне Красноозёрное – 1,77 тыс.м2, в деревне Светлое – 0,74 тыс.м2, в районе 1 деревни Силино – 0,10 тыс. м2, в районе 1 деревни Четверяково – 0,55 тыс. м2, в районе 2 деревни Четверяково – 0,04 тыс.м2;

спортивно-досугового комплекса с площадью залов 1600 м2 в деревне Красноозёрное;

5. Строительство на расчетный срок Генерального плана за период 2020-2030 годы объектов физкультуры и спорта в следующих объемах:

плоскостных сооружений – 5,24 тыс.м2, в том числе в деревне Васильево – 0,58 тыс. м2, в деревне Красноозёрное – 0,82 тыс.м2, в деревне Светлое – 0,98 тыс.м2, в районе 1 деревни Силино – 0,74 тыс.м2, в районе 2 деревни Силино – 0,29 тыс.м2, в районе 1 деревни Четверяково – 0,89 тыс.м2, в районе 2 деревни Четверяково – 0,94 тыс.м2;

бассейна крытого площадью зеркала воды 375 м2 в деревне Красноозёрное.

Культура и искусство

1. Активизация работы многопрофильного культурно-досугового центра в деревне Красноозёрное (срок сдачи – 2011 год), включающего зрительный зал, помещения для размещения библиотек, выставок и других видов культурного обслуживания, помещения для любительской деятельности.

2. Размещение новых учреждений культурно-досугового типа для обеспечения деятельности творческих коллективов в общественных центрах жилых территории.

Молодежная политика

1. Развитие сферы досуга для детей и молодежи с максимальным приближением к жилью.

2. Создание многопрофильных центров по работе с детьми и молодежью в деревнях Красноозёрное, Светлое на базе учреждений культуры и спорта общей площадью на 2020 год – 44 м2, на 2030 год – 111 м2.

Образование

1. Расширение и модернизация сети дошкольного образования и воспитания за счет  создания малокомплектных дошкольных учреждений, детских садов, совмещенных с начальной школой, семейных детских садов.

2. Расширение состава школьных учреждений за счет гимназий, лицеев, негосударственных школ с углубленным изучением предметов.

3. Развитие системы дополнительного образования и сферы досуга для детей, подростков и их родителей с максимальным приближением к жилью.

4. Развитие центров дополнительного образования, преимущественно для старших школьников.

5. Развитие сети начального профессионального образования.

6. Строительство на 1 очередь Генерального плана за период до 2020 года объектов образования местного значения муниципального района в следующих объемах:

детских дошкольных учреждений – на 25 мест в деревне Светлое.

7. Строительство на расчетный срок Генерального плана за период 2020-2030 годы объектов образования местного значения муниципального района в следующих объемах:

детских дошкольных учреждений – на 100 мест, в том числе в деревне Светлое – на 50 мест, в районе 1 деревни Силино на 25 мест, в районе 1 деревни Четверяково – на 25 мест;

реконструкция существующей общеобразовательной школы в деревне Красноозёрное с расширением до 500 мест.

Банковские услуги

Учет необходимости развития системы банковских услуг:

Период до 2020 года

строительство отделения банка на 3 операционных места в деревне Красноозёрное.

Охрана общественного порядка, юридические услуги

1. Создание системы опорных пунктов охраны правопорядка в каждом населенном пункте до 2020 года.

2. Учет необходимости создания системы юридических консультаций и нотариальных контор до 2020 года.

Отдых

1. Развитие сети учреждений и системы рекреационных зон для отдыха населения.

2. Учет планируемого развития существующих горнолыжных курортов с расширением и созданием на их базе всесезонных курортов.

3. Реконструкция и модернизация  существующих баз отдыха.

4. Развитие экологического туризма на базе сельских гостевых домов и фермерских хозяйств.

5. Благоустройство пляжей.

6. Создание «зеленых стоянок» на основных магистралях - мест кратковременной остановки туристического транспорта, оборудованных туалетом, источником воды, местом для приема пищи и сбора мусора

Ритуальные услуги

Период 2020-2030 годы

1. Развитие сети учреждений, оказывающих ритуальные услуги населению.

2. Организация до 2030 года кладбища в северной части деревни Красноозёрное площадью 5,33 га.

Жилищный фонд

1. Размещение нового жилищного строительства на 1 очередь генерального плана муниципального образования за период до 2020 года в объеме 39,00 м2 общей площади, в том числе:

застройка индивидуальными жилыми домами с участками при плотности населения 5 чел./га – 39,00 тыс.м2 общей площади.

2. Размещение нового жилищного строительства для постоянного проживания на расчетный срок генерального плана муниципального образования за период 2020-2030 годы в объеме 161,40 тыс.м2 общей площади, в том числе:

застройка индивидуальными жилыми домами с участками при плотности населения 5 чел./га – 161,40 тыс. м2 общей площади.

3.4. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для

обеспечения размещения объектов капитального строительства

Жилые зоны

1. Развитие существующих жилых территорий с формированием на их основе жилых зон общей площадью 244,06 га, соответствующих по основным параметрам качества жилой среды среднеевропейским стандартам, обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры, объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

2. Уменьшение зон существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками, расположенными в санитарно-защитной зоне от канализационных очистных сооружений и зонах развития улично-дорожной сети, без расселения населения на площади – 3,66 га.

3. Формирование на расчетный срок генерального плана муниципального образования новых жилых зон общей площадью 666,99 га для размещения жилой застройки с обеспечением их объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, объектами социального и культурно-бытового обслуживания, в том числе:

застройка индивидуальными жилыми домами с участками при плотности населения 5 чел./га – 666,99 га.

Общественно-деловые зоны

1. Развитие существующих территорий компактного размещения объектов общественно-делового назначения, в том числе научного назначения, с формированием на их основе современных общественно-деловых зон общей площадью 5,55 га, обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры.

2. Развитие существующих территорий компактного размещения объектов административного и социально-культурного назначения, в том числе общественного центра в деревне Красноозёрное, с формированием на их основе современных общественно-деловых зон общей площадью 5,04 га, соответствующих по основным параметрам качества среды среднеевропейским стандартам и обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры.

Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры

1. Сохранение на основе существующих территорий компактного размещения объектов производственного, административного, складского назначения общей площадью 7,15 га, обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры.

2. Формирование на расчетный срок генерального плана муниципального образования новых комплексных производственно-складских и инженерных зон общей площадью 9,64 га для размещения объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры - пожарных депо, канализационных очистных сооружений.

Зоны транспортной инфраструктуры

1. Сохранение на основе существующих территорий размещения объектов транспортной инфраструктуры общей площадью 256,56 га, обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры.

2. Формирование на расчетный срок генерального плана муниципального образования новых зон транспортной  инфраструктуры общей площадью 39,83 га для размещения линейных транспортных объектов, а также иных сопутствующих им объектов, обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры.

Рекреационные зоны

1. Развитие существующих территорий размещения объектов рекреационного назначения с формированием на их основе рекреационных зон общей площадью 175,97 га, обеспеченных объектами транспортной и инженерной инфраструктуры.

2. Формирование на расчетный срок генерального плана муниципального образования новых рекреационных зон общей площадью 523,64 га для размещения объектов рекреационного назначения, а также иных сопутствующих им объектов, в том числе:

зон для занятия физической культурой и спортом – 57,19 га

зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений – 153,48 га;

зон туризма, отдыха, досуга и развлечений – 312,97 га, в том числе для расширения существующих курортов у деревень Васильево и Светлое («Снежный», «Золотая долина», «Красное озеро»), формирования новых рекреационных территорий на берегах реки Вуокса и Булатная, на берегу озера Правдинское, на северо- и юго-восточном берегу озера Красное у деревни Светлое, восточнее деревни Светлое для размещения баз отдыха и спорта, сельских гостевых домов.

3. Благоустройство существующих и организация новых пляжей.

3.5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

1. Разработка и введение в действие проектов зон охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном законодательством, установление границ территорий и режимов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в том числе:

объекты культурного наследия регионального значения -

братское кладбище советских воинов, погибших в 1939 - 1940 гг., в том числе Герой Советского Союза Розанов Василий Петрович (1913 - 1940), в 30 км к западу от пос. Сосново; в 3 км к северо-востоку от деревни Красноозёрное, в лесу, у озера;

братское захоронение советских воинов, погибших в 1939 - 1940 гг., 4,5 км северо-восточнее деревни Красноозёрное, близ дороги;

братское захоронение советских воинов, погибших в 1939 - 1940 гг., в 20 км от пос. Мичуринское, в 2 км западнее деревни Силино;

выявленные объекты культурного наследия -

месторождение к/слоя Силино 1, 0,2 км западнее северо-западной окраины деревни Силино, северо-восточный берег озера Правдинское, на мысу высотой 17-17,5 м над уровнем моря, 3-4 м над водой;

стоянка Силино 2, 0,2 км западнее северо-западной окраины деревни Силино, северо-восточный берег озера Правдинское, вблизи ст. Силино, высотой 19 м над уровнем моря, 5 м над водой;

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, -

братское захоронение советских воинов, погибших в 1939 - 1940 гг., 1,9 км северо-восточнее деревни Васильево, в лесу.

3. После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия выполнение корректировки Генерального плана муниципального образования с обязательным внесением изменений и дополнений.

4. При отсутствии утвержденных проектов зон охраны объектов культурного наследия до их разработки и утверждения соблюдение требований Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории расположения объектов культурного наследия, в том числе:

проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, согласовывать с государственным органом охраны памятников;

не выполнять проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника за исключением работ по сохранению данного памятника, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;

в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проект проведения работ вносить разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

5. Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия и исторической среды.

6. Предварительное археологическое исследование участков, выделяемых под строительство.

7. Обследование местности в целях выявления неизвестных военных захоронений.

8. При обнаружении на территории муниципального образования объектов, обладающих историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющих особое значение для истории и культуры муниципального образования выполнение следующих мероприятий -

## корректировка Генерального плана с внесением в него обнаруженных объектов;

проведение процедуры включения объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» в соответствии с положениями статьи 17 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3.6. Мероприятия по охране памятников природы

1. Защита памятников природы от неблагоприятного антропогенного воздействия.

2. Выполнение установленных регламентов хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях регионального значения, в том числе:

- государственного памятника природы «Озеро Красное» в соответствии с паспортом особо охраняемой природной территории «Озеро Красное», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 22.04.2010 г. №99;

- части территории государственного природного комплексного заказника «Гряда Вярямянселькя» в соответствии с «Положением о государственном природном комплексном заказнике «Гряда Вярямянселькя», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 21.12.2009 года №390.

3.7. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и

охране окружающей среды

1. Рациональное функциональное зонирование территории с учетом экологической обстановки.

2. Учет геоморфологических элементов земной поверхности (уступов, склонов, скатов холмов, болот, долин рек и ручьев) в целях их сохранения при территориальном планировании.

3. Учет необходимости модернизации фермы ЗАО ПХ «Красноозёрное» в деревне Светлое для установления санитарно-защитной зоны 80 м.

4. Разработка проектов санитарно-защитных зон в соответствии с классом опасности объектов, организация зон с благоустройством территории, выполнение корректировки Генерального плана муниципального образования с обязательным внесением изменений и дополнений после разработки и утверждения проектов санитарно-защитных зон.

5. Разработка проектов зон санитарной охраны подземных водозаборов питьевого назначения и организация зон, выполнение корректировки Генерального плана муниципального образования с обязательным внесением изменений и дополнений после разработки и утверждения проектов зон охраны.

При отсутствии утвержденных проектов зон санитарной охраны водозаборов питьевого назначения до их разработки и утверждения соблюдение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на территории расположения водозаборов.

6. Организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос объектов водного фонда с благоустройством территории.

7 Создание защитных полос вдоль дорог вне населенных пунктов из древесных растений предпочтительно хвойных пород при проведении работ по реконструкции и строительству дорожной сети вне населенных пунктов.

8. Обеспечение возможности перевода котельных на газовое топливо за счет развития системы газоснабжения муниципального образования.

9. Реконструкция системы водоотведения для обеспечения полного прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы.

10. Обеспечение нормативов предельно допустимых сбросов за счет строительства новых и реконструкции существующих локальных очистных сооружений на предприятиях.

11. Сохранение и использование плодородного почвенного слоя на участках строительства.

12. Выполнение мелиоративных работ для предотвращения заболачивания почв.

13. Организация очистки территории и вывоза бытовых и промышленных отходов.

14. Ликвидация несанкционированных свалок с рекультивацией территории.

3.8. Мероприятия по развитию зеленых насаждений

1. Благоустройство существующих зон зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах - парков, скверов, садов площадью– 28,24 га.

2. Размещение в населенных пунктах на вновь формируемых рекреационных территориях зеленых насаждений общего пользования - парков, скверов, садов общей площадью – 126,22 га.

2. Преобразование территорий лесного фонда, расположенных в теле населенных пунктов и включаемых в границы населенных пунктов, в территории зеленых насаждений общего пользования - парков, скверов, садов с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений – 153,48 га.

3. Размещение зеленых насаждений на территориях общественно-деловых зон.

4. Размещение зеленых насаждений в формируемых санитарно-защитных зонах.

3.9. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Противопожарные мероприятия

1. Обеспечение жилых, производственных и общественно-деловых зон телефонной связью, радиосвязью и телевизионным вещанием, системой диспетчеризации для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и пожарах, для связи со службами спасения.

2. Обеспечение надежности энергоснабжения потребителей от нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания.

3. Обеспечение устойчивости источников водоснабжения, в том числе:

строительство резервуаров чистой воды (РЧВ) в комплексе станций водоподготовки в каждом населенном пункте деревнях емкостью 2х600 м3 для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды на наружное пожаротушение.

4. Обеспечение условия беспрепятственной экстренной эвакуации населения с территории поселения из жилых районов на загородные дороги не менее чем в двух направлениях по магистральным улицам районного и местного значения;

5. Обеспечение условий организации беспрепятственного подъезда сил и средств спасательных подразделений для ликвидации чрезвычайных ситуаций не менее чем с двух направлений.

6. Размещение на территории муниципального образования пожарных депо с учетом предельно допустимого времени прибытия первого пожарного расчета - 20 мин. семи пожарных депо общей численностью 16 автомобилей, в том числе:

в деревне Красноозёрное – пожарное депо Y типа на 4 автомобиля, (в том числе один автомобиль газодымозащитной службы, один автомобиль оборудованный автолестницей или автоподъемником), на земельном участке площадью 0,85 га;

в деревне Светлое – пожарное депо Y типа на 2 автомобиля на земельном участке площадью 0,8 га.

в деревне Васильево – пожарное депо Y типа на 2 автомобиля на земельном участке площадью 0,8 га;

в районе 1 деревни Силино – пожарное депо Y типа на 2 автомобиля на земельном участке площадью 0,8 га;

в районе 1 деревни Четверяково – пожарное депо Y типа на 2 автомобиля на земельном участке площадью 0,8 га;

в районе 2 деревни Четверяково – два пожарных депо Y типа на 2 автомобиля каждое на земельных участках площадью 0,8 га;

3.10. Мероприятия по инженерной подготовке территорий

1. Сохранение при вертикальной планировке характера рельефа территории муниципального образования.

2. Сохранение существующих отметок автодорог местного значения как директивных при вертикальной планировке осваиваемых территорий.

3. Организация земляных работ в границах лесных территорий в минимальных объемах из условий обеспечения приоритетного и максимального сохранения зеленых насаждений.

4. Организация поверхностного стока в условиях выраженного рельефа при минимально возможном перераспределении водосборных площадей поверхностных водотоков, сохранении основных мелиоративных каналов как оградительных, транспортирующих транзитный сток и водоприемников поверхностного стока, как с прилегающих территорий, так и с проектируемых.

5. Понижение уровня грунтовых вод на территориях рекреационных зон в основном с использованием существующей осушительной сети.

3.11. Мероприятия по санитарной очистке территории

1. Обеспечение вывоза твердых бытовых отходов в количестве на 1 очередь генерального плана 2020 год – 7,22 м3/год (2,87 т/год), на расчетный срок генерального плана 2030 год – 15,12 м3/год (4,93 т/год), образующихся на территории Красноозёрного сельского поселения в процессе жизнедеятельности постоянного населения на полигон в поселке Тракторное муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

2. Вывоз промышленных отходов I-III класса опасности на полигон «Красный Бор», расположенный рядом с г.п. Красный Бор муниципального образования «Красноборское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Ликвидация несанкционированных свалок с рекультивацией территории путем ликвидации слоя загрязненного грунта с вывозкой его на полигоны промышленных отходов и заменой или перемешиванием до допустимого уровня загрязнения под проектируемое использование с привозным чистым грунтом.

4. Разработка «Схемы очистки территории» до 2020 года.

3.12. Мероприятия по нормативно-правовой деятельности

1. После достижения фактической численности населения, проживающего в отдельных населенных пунктах Красноозёрного сельского поселения, величин, установленных областным законом от 15 июня 2010 года №32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» выполнение регламентированных законом мероприятий по изменению категории этих населенных пунктов.

Приложение 1

Основные технико-экономические показатели по генеральному плану

муниципального образования Красноозёрное сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

1. Технико-экономические показатели в целом по муниципальному образованию

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | га % | 24587,01 100,00 | 24587,01 100,00 | 24587,01 100,00 |
| 1 | Из общей площади земель в границах муниципального образования по целевому назначению |  |  |  |  |
| 1.1 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | га % | 3675,00 14,95 | 2789,48 11,35 | 2789,48 11,35 |
| 1.2 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ в том числе: | га % | 741,00 3,01 | 1767,38 7,19 | 1767,38 7,19 |
| 1.2.1 | деревня Васильево | га | 68,77 | 198,01 | 198,01 |
| 1.2.2 | деревня Красноозёрное | га | 236,43 | 342,89 | 342,89 |
| 1.2.3 | деревня Светлое | га | 235,19 | 504,00 | 504,00 |
| 1.2.4 | деревня Силино | га | 163,79 | 356,69 | 356,69 |
| 1.2.5 | деревня Четверяково | га | 36,82 | 365,79 | 365,79 |
| 1.3 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, в том числе: | га % | 114,36 0,47 | 172,10 0,70 | 172,10 0,70 |
| 1.3.1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | га | 114,36 | 166,77 | 166,77 |
| 1.3.2 | Земли иного специального назначения | га | 0,00 | 5,33 | 5,33 |
| 1.5 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА | га % | 18269,10 74,30 | 18020,94 73,29 | 18020,94 73,29 |
| 1.6 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА | га % | 1787,55 7,27 | 1787,55 7,27 | 1787,55 7,27 |
| 1.7 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ | га % | 0,00 0,00 | 49,56 0,20 | 49,56 0,20 |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Из общей площади земель в границах муниципального образования по функциональным зонам: |  | 4540,30 18,47 | 4274,08 17,37 | 5104,69 20,74 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 247,72 1,01 | 377,37 1,53 | 911,05 3,71 |
| 2.1.1 | - существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2с) | га | 244,27 | 243,01 | 240,61 |
| 2.1.2 | - планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2) | га | 0,00 | 130,91 | 666,99 |
| 2.1.3 | - существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 10,19 0,04 | 10,19 0,04 | 10,59 0,04 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| 2.2.2 | - административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 4,64 | 4,64 | 5,04 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 20,17 0,08 | 14,93 0,06 | 23,59 0,09 |
| 2.3.1 | - инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 7,21 | 4,99 | 4,99 |
| 2.3.2 | - производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 12,96 | 6,49 | 10,38 |
| 2.3.3 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 0,00 | 3,45 | 8,22 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них внешнего транспорта: | га % | 256,56 1,05 | 266,80 1,09 | 296,39 1,21 |
| 2.4.1 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 223,10 | 183,62 | 183,98 |
| 2.4.1 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 33,46 | 83,18 | 112,41 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 3829,69 15,57 | 3158,13 12,84 | 3158,13 12,84 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 3671,24 | 2999,68 | 2760,72 |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (С2) | га | 42,05 | 42,05 | 42,05 |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.3 | - существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 116,40 | 116,40 | 116,40 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га | 0,00 | 0,00 | 238,96 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 175,97 0,72 | 446,66 1,81 | 699,61 2,85 |
| 2.6.1 | - для занятий физической культурой и спортом (Р1) | га | 41,79 | 71,38 | 98,98 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) |  | 80,97 | 234,45 | 234,45 |
| 2.6.3 | - зоны туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 53,21 | 140,83 | 366,18 |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5,33 0,02 |
| 2.7.2 | - зоны кладбищ (К3) | га | 0,00 | 0,00 | 5,33 |
| 3 | Из общей площади земель в границах муниципального образования площадь земель вне функциональных зон, в том числе: | га % | 20046,71 81,53 | 19482,32 79,24 | 19482,32 79,24 |
| 3.1 | Территории сохраняемого лесного ландшафта, деятельность на которых определятся лесохозяйственным регламентом, без учета земель, арендованных под объекты рекреации | га | 18259,16 | 17694,77 | 17694,77 |
| 3.2 | Акватории водных объектов | га | 1787,55 | 1787,55 | 1787,55 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения (с учетом сезонного населения) |  | 2,203 | 2,88 | 7,96 |
| 4.1 | - постоянное население, в том числе по деревням: | тыс.чел. | 1,053 | 1,71 | 4,40 |
| 4.1.1 | деревня Васильево | тыс.чел. | 0,006 | 0,07 | 0,37 |
| 4.1.2 | деревня Красноозёрное | тыс.чел. | 0,909 | 0,91 | 1,33 |
| 4.1.3 | деревня Светлое | тыс.чел. | 0,110 | 0,38 | 0,88 |
| 4.1.4 | деревня Силино | тыс.чел. | 0,013 | 0,05 | 0,58 |
| 4.1.5 | деревня Четверяково | тыс.чел. | 0,015 | 0,30 | 1,24 |
| 4.2 | - сезонное население в населенных пунктах, в том числе по деревням: | тыс.чел. | 0,11 | 0,30 | 2,51 |
| 4.2.1 | деревня Васильево | тыс.чел. | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 4.2.2 | деревня Красноозёрное | тыс.чел. | 0,03 | 0,14 | 1,13 |
| 4.2.3 | деревня Светлое | тыс.чел. | 0,07 | 0,08 | 0,40 |
| 4.2.4 | деревня Силино | тыс.чел. | 0,01 | 0,01 | 0,39 |
| 4.2.5 | деревня Четверяково | тыс.чел. | 0,00 | 0,07 | 0,32 |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | - временное население вне населенных пунктов | тыс.чел. | 1,04 | 0,87 | 1,05 |
| 5 | Плотность постоянного населения |  |  |  |  |
| 5.1 | - в пределах жилой территории | чел./га | 4,25 | 4,53 | 4,83 |
| 5.2 | - в границах поселения | чел./га | 0,04 | 0,07 | 0,18 |
| 6 | Возрастная структура постоянного населения |  |  |  |  |
| 6.1 | - население младше трудоспособного возраста | тыс.чел. % | 0,178 16,9 | 0,41 23,8 | 1,32 30,0 |
| 6.2 | - население в трудоспособном возрасте | тыс.чел. % | 0,711 67,5 | 0,91 53,1 | 1,76 40,0 |
| 6.3 | - население старше трудоспособного возраста | тыс.чел. % | 0,164 15,6 | 0,40 23,1 | 1,32 30,0 |
| 7 | Занятость населения на территории муниципального образования |  |  |  |
| 7.1 | Численность экономически активного населения постоянно проживающего населения | чел. | 0,76 | 2,15 |
| 7.2 | Количество мест приложения труда | тыс.мест | 0,59 | 1,75 |
| 7.3 | Занятость постоянно проживающего населения на территории МО | % | 78 | 81 |
| III | Жилищный фонд |
| 8 | Жилищный фонд для постоянного проживания, всего | тыс.м2 общей площади | 18,90 | 57,90 | 219,30 |
| 9 | Из общего жилищного фонда для постоянного проживания |  |  |  |  |
| 9.1 | многоквартирная малоэтажная застройка | тыс.м2 общей площади | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
| 9.2 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м2 общей площади | 6,30 | 45,30 | 206,70 |
| 10 | Убыль жилищного фонда для постоянного проживания | тыс.м2 общей площади |  | - | - |
| 11 | Существующий сохраняемый жилищный фонд для постоянного проживания в том числе: | тыс.м2 общей площади |  | 18,90 | 18,90 |
| 11.1 | многоквартирная малоэтажная застройка | тыс.м2 общей площади |  | 12,60 | 12,60 |
| 11.2 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м2 общей площади |  | 6,30 | 6,30 |
| 12 | Новое жилищное строительство для постоянного проживания | тыс.м2 общей площади |  | 39,00 | 200,40 |
| 13 | Структура нового жилищного строительства для постоянного проживания |  |  |  |  |
| 13.1 | многоквартирная малоэтажная застройка | тыс.м2 общей площади |  | - | - |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м2 общей площади |  | 39,00 | 200,40 |
| 14 | Средняя жилищная обеспеченность для постоянного проживания | м2 /чел. | 17,95 | 33,86 | 49,84 |
| IY | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 15 | Детские дошкольные учреждения всего /1000 чел. | мест (объект) | 56 (1)/53 | 81 (2)/47,4 | 181 (5)/41,4 |
| 16 | Общеобразовательные школы всего /1000 чел. постоянного населения | мест (объект) | 134 (1)/127 | 134 (1)/78,4 | 500 (1)/113,6 |
| 17 | Амбулаторно-поликлинические учреждения всего /1000 чел. | посещений в смену (объект) | 13 (1)/12,4 | 35 (1)/17,4(1) | 110 (1)/15,9(1) |
| 18 | Стационарные медицинские учреждения всего /1000 чел. | койка | - | - | - |
| 19 | Аптеки, всего /1000 чел. | объект | - | 1/0,5(1) | 1/0,1(1) |
| 20 | Предприятия розничной торговли всего/1000 чел. | м2 торговой площади | 364/316 | 709/353(1) | 1969/285(1) |
| 21 | Предприятия общественного питания всего /1000 чел. | посадочное место | 527/457(2) | 542/270(1) | 557/81(1) |
| 22 | Раздаточные пункты молочной кухни всего /1000 чел. | тыс.м2 общей площади | - | 10/5,9 | 25/5,7 |
| 23 | Предприятия бытового обслуживания всего /1000 чел. | рабочих мест | - | 4/2,0(1) | 15/2,2(1) |
| 24 | Отделения связи всего /1000 чел. | объект | 1/0,9 | 1/0,5(1) | 1/0,1(1) |
| 25 | Филиалы сбербанка всего /1000 чел. | операционныхмест (объект) | - | 3 (1)/1,5(1) | 3 (1)/0,4(1) |
| 26 | Учреждения культуры и искусства: |  |  |  |  |
| 26.1 | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами всего /1000 чел. | мест зала (объект) | 250 (1)/237 | 250 (1)/146 | 250 (1)/56,8 |
| 27 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 27.1 | помещения для физкультурно-оздорови-тельных занятий и спортивные залы всего /1000 чел. | м2 площади пола (объект) | 162 (1)/154(3) | 1600 (1)/935 | 1600 (1)/364 |
| 27.2 | бассейны плавательные всего /1000 чел. | м2 зеркала воды (объект) | - | - | 375 (1)/85,2 |
| 27.3 | плоскостные сооружения всего /1000 чел. | тыс.м2 | - | 3,34/1,95 | 8,58/1,95 |
| 28 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью, всего /1000 чел... | м2 | - | 44/25,7(4) | 111/25,2(4) |
| 29 | Кладбища всего /1000 чел. | га (объект) | - | - | 5,33 (1)/1,2 |
| Ссылки к разделу IY - (1) с учетом численности сезонного населения, проживающего в населенных пунктах; (2) включая предприятия, размещенные на горнолыжных курортах; (3) с учетом спортивного зала в общеобразовательной школе деревни Красноозёрное (4) на базе учреждений культуры и спорта |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 30 | Протяженность автомобильных дорог, в том числе: | км | 86,70 | 102,40** | 118,19** |
| 30.1 | автодороги регионального значения (в том числе с твердым покрытием) | км км | 35,10 (32,9)* | 35,10** | 35,10** |
| 30.2 | автодороги местного значения (в том числе с твердым покрытием) | км км | 51,60 (5,2)* | 67,30** | 83,09** |
| 31 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | шт. |  | - | - |
| 32 | Плотность сети автомобильных дорог с твердым покрытием | км/ 1000 км2 | 155 | 416** | 481** |
| 33 | Объем дорожного строительства местного уровня |  |  |  |  |
| 33.1 | строительство автомобильных дорог местного значения вне населенных пунктов | км |  | - | - |
| 33.2 | реконструкция автомобильных дорог местного значения вне населенных пунктов | км |  | 39,40 | 39,40 |
| 33.3 | реконструкция существующих проселочных дорог с переводом их в автомобильные дороги местного значения IY-Y категории | км |  | 15,70 | 31,49 |
| 33.4 | строительство улично-дорожной сети в населенных пунктах, не включая второстепенные проезды в жилой застройке | км |  | 18,48 | 24,21 |
| 33.5 | реконструкция улично-дорожной сети в населенных пунктах, не включая второстепенные проезды в жилой застройке | км |  | 45,03 | 46,13 |
| 34 | Количество автозаправочных станций | шт. |  | 1** | 1** |
| 35 | Количество станций технического обслуживания легковых автомобилей | шт. |  | 1** | 1** |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. маш.-мест |  | 0,17 | 0,21 |
| Ссылки к разделу Y - * в том числе с твердым покрытием ** рекомендуемое |
| YI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА* |
| 37 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 37.1 | Общий объем среднесуточного водопотребление | тыс.м3/сут | 0,83 | 1,21 | 3,30 |
| 37.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека с учетом временного населения | л/сут на чел. | 377 | 420 | 415 |
| 38 | Канализация |  |  |  |  |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.1 | Общий объем стоков (без дождевых стоков) | тыс.м3/сут | 0,43 | 0,76 | 2,40 |
| 39 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 39.1 | Суммарная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 7,78 | 21,49 | 54,29 |
| 39.2 | в том числе по централизованному теплоснабжению | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 3,84 |
| 40 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 40.1 | Общий объем потребление газа | тыс.м3/ч | 1,02 | 2,97 | 7,62 |
| 41 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 41.1 | Общая потребность в электроэнергии | тыс.кВА | 2,30 | 4,68 | 12,12 |
| 42 | Связь |  |  |  |  |
| 42.1 | Количество точек подключения стационарной телефонной сети | тыс.шт. | 0,25 | 0,75 | 1,71 |
| 42.2 | Количество точек подключения радиотрансляционной сети | тыс.шт. | 0,20 | 0,69 | 1,57 |
| 42.3 | Количество точек подключения телевизионной сети | тыс.шт. |  | 1,35 | 3,10 |
| Ссылки к разделу YI - * с учетом сезонного населения |
| YII | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПО ФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ |  |  |  |  |
|  | Из общей площади территории поселения | га % | 24587,01 100,00 |  |  |
| 40.1 | Земли федеральной собственности | га % | 20046,71 81,53 |  |  |
| 40.2 | Земли региональной собственности | га % | 79,84 0,32 |  |  |

2. Технико-экономические показатели по деревне Васильево

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 68,77 100,00 | 198,01 100,00 | 198,01 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 68,77 100,00 | 102,27 51,64 | 198,01 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 13,29 19,33 | 25,62 12,94 | 85,05 42,96 |
| 2.1.1 | - существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2с) | га | 13,29 | 13,29 | 13,22 |
| 2.1.2 | - планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2) | га |  | 12,33 | 71,83 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них внешнего транспорта: | га % | 2,95 4,29 | 11,48 5,79 | 15,97 8,06 |
| 2.4.1 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га |  | 1,65 | 1,65 |
| 2.4.1 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 2,95 | 9,83 | 14,32 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 37,02 53,83 | 36,93 18,65 | 64,18 32,41 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 37,02 | 36,93 | 36,93 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га |  |  | 27,25 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 15,51 22,55 | 28,24 | 32,81 16,57 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) |  | 15,11 | 27,84 | 27,84 |
| 2.6.3 | - зоны туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 0,40 | 0,40 | 4,97 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс.чел. | 0,006 | 0,07 | 0,64 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс.чел. | 0,006 | 0,07 | 0,37 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс.чел. | - | - | 0,27 |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 12 | Новое жилищное строительство | тыс.м 2 общей площади |  | 3,60 | 21,60 |
| 13 | Структура нового жилищного строительства |  |  |  |  |
| 13.4 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площади |  | 3,60 | 21,60 |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 33 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта местного значения* |  |  |  |  |
| 33.2.1 | новое строительство | км |  | 1,23 | 2,89 |
| 33.2.2 | реконструкция | км |  | 5,51 | 6,61 |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. маш.-мест |  | - | - |
| * без второстепенных проездов и подъездов |

3. Технико-экономические показатели по деревне Красноозёрное

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 236,43 100,00 | 342,89 100,00 | 342,89 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 236,43 100,00 | 242,23 70,65 | 342,89 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 58,12 24,58 | 56,86 16,59 | 141,82 41,37 |
| 2.1.1 | - существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2с) | га | 54,67* | 53,41 | 53,41 |
| 2.1.2 | - планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2) | га |  |  | 84,96 |
| 2.1.3 | - существующей застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами (Ж3с) | га | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 4,64 1,96 | 4,64 1,35 | 5,04 1,47 |
| 2.2.2 | - административного, социально-культурного назначения, общественных центров (Д2) | га | 4,64 | 4,64 | 5,04 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 14,40 6,09 | 10,13 2,95 | 13,58 3,96 |
| 2.3.1 | - инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 5,06 | 3,64 | 3,64 |
| 2.3.2 | - производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 9,34 | 6,49 | 6,49 |
| 2.3.3 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га |  |  | 3,45 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них внешнего транспорта: | га % | 11,54 4,89 | 16,92 4,94 | 23,44 6,83 |
| 2.4.1 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 2,92 | 7,78 | 8,14 |
| 2.4.1 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 8,62 | 9,14 | 15,30 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 131,68 55,69 | 113,61 33,13 | 113,61 33,13 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 125,69 | 99,23 |  |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (С2) | га | 3,32 |  |  |
| 2.5.3 | - существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 2,67 | 14,38 | 14,38 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га |  |  | 99,23 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 16,05 6,79 | 40,07 11,69 | 40,07 11,69 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) |  | 16,05 | 40,07 | 40,07 |
| 2.7 | Зоны специального назначения из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5,33 1,55 |
| 2.7.2 | - зоны кладбищ (К3) | га |  |  | 5,33 |
| * в том числе в санитарно-защитной зоне от канализационных очистных сооружений – 1,96 га |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс.чел. | 0,939 | 1,05 | 2,46 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс.чел. | 0,909 | 0,91 | 1,33 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс.чел. | 0,030 | 0,14 | 1,13 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 12 | Новое жилищное строительство | тыс.м 2 общей площади |  | - | 25,20 |
| 13 | Структура нового жилищного строительства |  |  |  |  |
| 13.4 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площади. |  | - | 25,20 |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 33 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта местного значения* |  |  |  |  |
| 33.2.1 | новое строительство | км |  | 2,76 | 4,13 |
| 33.2.2 | реконструкция | км |  | 6,11 | 6,11 |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. маш.-мест |  | 0,24 | 0,27 |
| * без второстепенных проездов и подъездов |

4. Технико-экономические показатели по деревне Светлое

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 235,19 100,00 | 504,00 100,00 | 504,00 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 235,19 100,00 | 361,47 71,72 | 504,00 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 70,87 30,13 | 125,11 24,82 | 223,45 44,33 |
| 2.1.1 | - существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2с) | га | 70,87 | 70,87 | 70,33 |
| 2.1.2 | - планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2) | га |  | 54,24 | 153,12 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5,21 1,03 |
| 2.3.2 | - производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га |  |  | 3,89 |
| 2.3.3 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га |  |  | 1,32 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них внешнего транспорта: | га % | 16,71 7,10 | 30,27 6,01 | 34,79 6,91 |
| 2.4.1 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 2,17 | 6,48 | 6,48 |
| 2.4.1 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 14,54 | 23,79 | 28,31 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 129,51 55,69 | 102,21 20,28 | 102,21 20,28 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 122,32 | 89,36 | 57,36 |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (С2) | га |  | 5,35 | 5,35 |
| 2.5.3 | - существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 7,19 | 7,50 | 7,50 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га |  |  | 32,00 |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 18,10 6,79 | 103,88 20,64 | 138,34 27,45 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) |  | 18,10 | 87,94 | 87,94 |
| 2.6.3 | - зоны туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га |  | 15,94 | 50,40 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс.чел. | 0,180 | 0,42 | 1,28 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс.чел. | 0,110 | 0,38 | 0,88 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс.чел. | 0,070 | 0,08 | 0,40 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 12 | Новое жилищное строительство | тыс.м 2 общей площади |  | 16,20 | 46,20 |
| 13 | Структура нового жилищного строительства |  |  |  |  |
| 13.4 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площади |  | 16,20 | 46,20 |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 33 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта местного значения* |  |  |  |  |
| 33.2.1 | новое строительство | км |  | 3,49 | 5,96 |
| 33.2.2 | реконструкция | км |  | 13,39 | 13,39 |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. маш.-мест |  | - | - |
| * без второстепенных проездов и подъездов |

5. Технико-экономические показатели по деревне Силино

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 163,79 100,00 | 356,69 100,00 | 356,69 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 163,79 100,00 | 264,67 74,20 | 356,69 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 90,92 55,50 | 99,32 27,84 | 203,04 56,93 |
| 2.1.1 | - существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2с) | га | 90,92 | 90,92 | 89,13 |
| 2.1.2 | - планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2) | га | 0,00 | 8,40 | 113,91 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них внешнего транспорта: | га % | 5,59 3,41 | 8,71 6,01 | 23,11 6,48 |
| 2.4.1 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 0,00 | 1,67 | 0,00 |
| 2.4.1 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 5,59 | 7,04 | 23,11 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 37,96 23,18 | 63,53 15,83 | 56,48 16,83 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 37,46 | 63,03 | 18,27 |
| 2.5.3 | - существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га | 0,00 | 0,00 | 37,71 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 29,32 17,91 | 29,32 14,93 | 74,06 20,76 |
| 2.6.1 | - для занятий физической культурой и спортом (Р1) | га | 0,00 | 27,03 | 0,00 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) |  | 27,46 | 2,29 | 51,40 |
| 2.6.3 | - зоны туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 1,86 | 0,00 | 22,66 |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс.чел. | 0,023 | 0,06 | 0,97 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс.чел. | 0,013 | 0,05 | 0,58 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс.чел. | 0,010 | 0,01 | 0,39 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 12 | Новое жилищное строительство | тыс.м 2 общей площади |  | 2,40 | 34,20 |
| 13 | Структура нового жилищного строительства |  |  |  |  |
| 13.4 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площади |  | 2,40 | 34,20 |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 33 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта местного значения* |  |  |  |  |
| 33.2.1 | новое строительство | км |  | 0,97 | 1,20 |
| 33.2.2 | реконструкция | км |  | 10,02 | 10,02 |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. маш.-мест |  | - | - |
| * без второстепенных проездов и подъездов |

6. Технико-экономические показатели по деревне Четверяково

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га % | 36,82 100,00 | 365,79 100,00 | 365,79 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель в границах населенного пункта по функциональным зонам: | га % | 36,82 100,00 | 158,02 43,20 | 365,79 100,00 |
| 2.1 | Жилые зоны из них: | га % | 14,52 39,44 | 70,46 19,26 | 257,69 70,44 |
| 2.1.1 | - существующей застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2с) | га | 14,52 | 14,52 | 14,52 |
| 2.1.2 | - планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками (Ж2) | га | 0,00 | 55,94 | 243,17 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 0,00 | 3,64 0,99 | 3,64 0,99 |
| 2.3.1 | - инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
| 2.3.3 | - территории благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон (ПОЗ) | га | 0,00 | 3,45 | 3,45 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них внешнего транспорта: | га % | 1,76 4,78 | 21,08 | 33,69 9,21 |
| 2.4.1 | - зоны улично-дорожной сети населенных пунктов, не включая второстепенные улицы и проезды (И2.1) | га | 1,76 | 21,08 | 33,69 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 14,52 39,43 | 32,17 8,80 | 32,17 8,80 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 14,32 | 25,04 | 0,00 |
| 2.5.3 | - существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 0,20 | 7,13 | 7,13 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га | 0,00 | 0,00 | 25,04 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 6,02 16,35 | 30,67 8,39 | 38,60 10,56 |
| 2.6.2 | - зоны зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, садов) с возможностью размещения плоскостных спортивных сооружений (Р2) |  | 4,25 | 27,20 | 27,20 |
| 2.6.3 | - зоны туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 1,77 | 3,47 | 11,40 |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс.чел. | 0,015 | 0,37 | 1,56 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс.чел. | 0,015 | 0,30 | 1,24 |
| 4.2 | - сезонное население | тыс.чел. | - | 0,07 | 0,32 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 12 | Новое жилищное строительство | тыс.м 2 общей площади |  | 16,80 | 73,20 |
| 13 | Структура нового жилищного строительства |  |  |  |  |
| 13.4 | застройка индивидуальными жилыми домами с участками | тыс.м 2 общей площади |  | 16,80 | 73,20 |
| Y | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 33 | Объем строительства улично-дорожной сети населенного пункта местного значения* |  |  |  |  |
| 33.2.1 | новое строительство | км |  | 10,03 | 10,03 |
| 33.2.2 | реконструкция | км |  | 10,00 | 10,00 |
| 36 | Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей | тыс. маш.-мест |  | - | - |
| * без второстепенных проездов и подъездов |

7. Технико-экономические показатели территории вне населенных пунктов

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |
| 1 | Общая площадь земель вне населенных пунктов | га % | 23846,01 100,00 | 22819,63 100,00 | 22819,63 100,00 |
| 2 | Из общей площади земель вне населенных пунктов по функциональным зонам: | га % | 3799,30 15,93 | 3152,12 13,80 | 3337,31 14,63 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны из них: | га % | 5,55 0,02 | 5,55 0,02 | 5,55 0,02 |
| 2.2.1 | - зоны делового и общественного назначения (Д1) | га | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| 2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной инфраструктуры из них: | га % | 5,77 0,03 | 1,16 0,01 | 1,16 0,01 |
| 2.3.1 | - инженерной инфраструктуры (П0) | га % | 2,15 | 1,16 | 1,16 |
| 2.3.2 | - производственных, складских, инженерных и административных объектов не более IV класса опасности (П1) | га | 3,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Зоны транспортной инфраструктуры, из них внешнего транспорта: | га % | 218,01 0,91 | 165,39 0,72 | 165,39 0,72 |
| 2.4.1 | - зоны автомобильного транспорта (И2) | га | 218,01 | 165,39 | 165,39 |
| 2.5 | Зоны сельскохозяйственного использования, из них: | га % | 3479,00 14,58 | 2789,48 12,22 | 2789,48 12,22 |
| 2.5.1 | - зоны сельскохозяйственных угодий (С1) | га | 3334,43 | 2665,89 | 2648,16 |
| 2.5.2 | - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (С2) | га | 38,73 | 36,70 | 36,70 |
| 2.5.3 | - существующие для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3с) | га | 105,84 | 86,89 | 86,89 |
| 2.5.4 | - планируемые для ведения садоводства и дачного хозяйства (С3) | га | 0,00 | 0,00 | 17,73 |
| 2.6 | Рекреационные зоны из них: | га % | 90,97 0,39 | 190,54 0,83 | 375,73 1,66 |
| 2.6.1 | - для занятий физической культурой и спортом (Р1) | га | 41,79 | 71,38 | 98,98 |
| 2.6.3 | - зоны туризма, отдыха, досуга и развлечений (Р3) | га | 49,18 | 119,16 | 276,75 |
| 3 | Из общей площади земель вне населенных пунктов площадь земель вне функциональных зон, в том числе: | га % | 20046,71 84,07 | 19482,32 85,37 | 19482,32 85,37 |

| №№ п/п | Показатели | Ед. измер. | Сущ. положение | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Территории сохраняемого лесного ландшафта, деятельность на которых определятся лесохозяйственным регламентом, без учета земель, арендованных под объекты рекреации | га | 18259,16 | 17694,77 | 17694,77 |
| 3.2 | Акватории водных объектов | га | 1787,55 | 1787,55 | 1787,55 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 4 | Численность населения, в том числе | тыс.чел. | 1,04 | 0,87 | 1,05 |
| 4.1 | - постоянное население | тыс.чел. | - | - | - |
| 4.2 | - сезонное население | тыс.чел. | 1,04 | 0,87 | 1,05 |