ООО «Архитектурная мастерская Б.В. Николащенко»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МЕЛЬНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ТОМ 3 КНИГА 1

Генеральный директор,

Заслуженный архитектор Российской Федерации _____________________ Б.В. Николащенко

«30» декабря 2013 г.

Мельниково – Санкт-Петербург

2013 г.

Авторский коллектив:

| Архитектурно-планировочные разделы | гл. арх. проекта, заслуженный архитектор Российской Федерации Б.В. Николащенко, архитектор Д.Б. Аникин |
| --- | --- |
| Градостроительная экономика. Объекты культурного наследия, рекреация и туризм | экономист по градостроительству В.Н. Шпакова |
| Природные условия и ресурсы. Состояние окружающей среды. Зоны с особыми условиями использования территорий. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории. Особо охраняемые природные территории | гл. инженер проекта, кандидат сельскохозяйственных наук В.В. Копчак, ведущий инженер А.В. Кузнецов |
| Транспортная инфраструктура. Инженерная инфраструктура | ведущий инженер А.В. Кузнецов, инженер Д.В. Сухоруков |
| Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. | инженер Р.Н. Пугач инженер А.С. Казаков |
| ГИС-технологии | инженер А.А. Бахарев |

СОСТАВ ПРОЕКТА В ЦЕЛОМ

| № томов, книг | наименование документа | инв. № |
| --- | --- | --- |
| Том 1 | Муниципальное образование Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Генеральный план. Положение о территориальном планировании (текстовые и графические материалы). | 09-183/ГП1 |
| Том 2 | Муниципальное образование Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию генерального плана. Исходно-разрешительная документация (текстовые и графические материалы). | 09-183/ОМ-1 |
| Том 3, книга 1 | Муниципальное образование Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию генерального плана (текстовые материалы). | 09-183/ОМ-2 |
| Том 3, книга 2 | Муниципальное образование Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию генерального плана (графические материалы). | 09-183/ОМ-3 |
| Том 3, книга 3 | Муниципальное образование Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию генерального плана. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (текстовые и графические материалы). | 09-183/ОМ-4 |
| Том 3, книга 4 | Муниципальное образование Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию генерального плана. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (текстовые и графические материалы). | 09-183/ОМ-5 |

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Муниципальное образование Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию генерального плана (том 3 книга 1) | 09-183/ОМ-2 |
| 2 | Муниципальное образование Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию генерального плана. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (том 3 книга 3) | 09-183/ОМ-4 |
| 3 | Муниципальное образование Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию генерального плана. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (том 3 книга 4) | 09-183/ОМ-5 |
| 4 | Муниципальное образование Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию генерального плана. Исходно-разрешительная документация (том 2) | 09-183/ОМ-1 |
| Графические материалы (том 3 книга 2) |
| 1 | Схема ситуационного плана М 1:550 000 | 09-183/ОМ 39 |
| 2 | Схема использования территории М 1:25 000 | 09-183/ОМ 31 |
| 3 | Схема существующих границ земель различных категорий М 1:25 000 | 09-183/ОМ 32 |
| 4 | Схема планируемых границ земель различных категорий М 1:25000 | 09-183/ОМ 33 |
| 5 | Схема ограничений, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения. М 1:25 000 | 09-183/ОМ 34 |
| 6 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон, с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения, планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. М 1:25 000 | 09-183/ОМ 35 |

| 7 | Схема планируемых границ зон инженерной инфраструктуры, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах поселения. М 1:25 000 | 09-183/ОМ 36 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Схема планируемых границ зон транспортной инфраструктуры, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов, входящих в состав поселения. М 1:25000 | 09-183/ОМ 37 |
| 9 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25 000 | 09-183/ОМ 38 |
|  | Иллюстративные материалы |  |
| 10 | Схема степени освоенности территории. М:100000 |  |
| 11 | Схема планировочного каркаса и транспортной инфраструктуры. М:100000 |  |
| 12 | Схема распределения временного, постоянного и сезонного населения. М:100000 |  |
| 13 | Схема организации движения транспорта на транспортном объезде центра поселка Мельниково. |  |
| 14 | Схема расположения арендуемых лесных участков для целей рекреации, лесозаготовки, ведения сельского хозяйства, недропользования. |  |
| 15 | Схема расположения охотничьих хозяйств. |  |
| 16 | Схема размещения проектных пожарных депо и их доступности. |  |
| 17 | Схема особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. |  |
| 18 | Схема границ участковых лесничеств Приозерского лесничества. |  |
|  | Электронная версия проекта |  |
| 1 | Электронные материалы проекта открытого пользования: текстовые материалы в формате Word, схемы в формате JPG, MapInfo | 09-183/ГПЗ |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление	6

1. Общие положения	8

2. Цели и задачи территориального планирования	12

2.1. Цели территориального планирования	12

2.2. Задачи территориального планирования	12

3. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	14

3.1. Основные сведения о территории	14

3.2. Природные условия и ресурсы	14

3.2.1. Климат	14

3.2.2. Геология. Гидрография. Подземные воды. Гидрогеологические условия 	15

3.2.3. Инженерно-строительные условия……………………………………………………..16 3.2.4. Минерально-сырьевые ресурсы	17

3.2.5. Лесные ресурсы	18

3.2.6. Растительный и животный мир	18

3.2.7. Рыболовство и рыбоводство	19

3.2.8. Современное состояние ландшафтов	20

3.3. Краткий анализ реализации предыдущей градостроительной документации.	20

3.4. Современное использование территории	21

3.5. Объекты культурного наследия	23

3.6. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения

36

3.6.1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.	36

3.6.2. Санитарные разрывы	37

3.6.3. Охранные зоны	38

3.6.4. Придорожные полосы	38

3.6.5. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы	38

3.6.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.	39

3.6.7. Прочие планировочные ограничения:	39

3.7. Земельный фонд	40

3.8. Социально-экономическая ситуация	43

3.9. Рекреационная деятельность и туризм	54

3.10. Состояние окружающей среды	57

3.11. Транспортная инфраструктура	60

3.12. Инженерная инфраструктура	64

3.13. Выводы комплексного анализа территории	67

4. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации	69

4.1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории. Охрана объектов культурного наследия	69

4.2. Социально-экономическое развитие	76

4.3. Развитие рекреации и туризма	94

4.4. Развитие транспортной инфраструктуры	96

4.5. Развитие инженерной инфраструктуры	100

4.6. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории	113

4.7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	139

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию	145

5.1. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов	145

5.2. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории	145

5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства, регионального и местного значения	148

5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	160

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	161

5.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	162

6. Технико-экономические показатели	165

# 1. Общие положения

1. Проект генерального плана муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Б.В. Николащенко» по заказу администрации Мельниковского сельского поселения (муниципальный контракт № 09-183 от 03.06.2009) в качестве документа, направленного на создание оптимальных условий территориального и социально-экономического развития Мельниковского сельского поселения до 2035 г.

Разделы проекта «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» и «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработаны Закрытым акционерным обществом «Искатель».

2. Проект генерального плана разработан в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года              № 190-ФЗ (ред. от 29.11.2010) и заданием на подготовку проекта генерального плана (приложение № 1 к муниципальному контракту № 09-183 от 03.06.2009).

3. Разработка проекта генерального плана велась в соответствии с требованиями федеральных законодательных актов в действующих редакциях, в том числе:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (ред. от 19 июля 2011 года);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (ред. от 18 июля 2011 года);

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (ред. от 19 июля 2011 года);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 29 декабря 2010 года с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 11 января 2011 года);

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ред. от 1 июля 2011 года);

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ред. от 18 июля 2011 года);

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (ред. 23 декабря 2010 года);

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 18 июля 2011 года с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 1 августа 2011 года);

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 18 июля 2011 года с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 1 августа 2011 года);

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 25 июля 2011 года с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 2 августа 2011 года);

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 8 октября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 18 июля 2011 года с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 1 августа 2011 года);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

4. Подготовка проекта генерального плана велась с учетом следующих нормативных документов:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*;

- СНиП 11–04–2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,

- экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11–02–96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 год;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03–85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07–86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», 2003 год;

- СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 2001 год;

- Сп 11.13.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

- ГОСТ Р 22.0.07–95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ Р 22.05–94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

5. Официальное название проектируемой территории:

Название «Муниципальное образование Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» принято в соответствии с областным законом от 1 сентября 2004 г. № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе»;

В тексте Устава муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области помимо официального названия использованы сокращенные названия «поселение», «муниципальное образование», «Мельниковское сельское поселение».

6. Проект генерального плана подготовлен на всю территорию Мельниковского сельского поселения в границах, установленных областным законом от 1 сентября 2004 г. № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

В соответствии с этим же законом муниципальное образование Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области наделено статусом сельского поселения и утвержден перечень населенных пунктов, входящих в его состав: Быково, посёлок; Васильево, посёлок; Горы,  посёлок; Коверино, посёлок; Мельниково, посёлок; Студёное, посёлок; Торфяное,  посёлок; Хвойное, деревня.

7. Проект генерального плана учитывает основные положения:

- Проекта «Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района» (разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» в 2011 году);

- Проекта «Стратегии социально-экономического развития территории Приозерского муниципального района» (разработан в составе проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района);

- Проекта «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области» (утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 года № 83).

- Концепции социально-экономического развития территории муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (разработан ООО «Архитектурная мастерская Б.В. Николащенко» в 2010 году).

8. При разработке данного проекта генерального плана проанализированы и учтены следующие документы:

- «Проект районной планировки Приозерского района» (институт «Ленгипрогор», 1979 г.);

- «Схема размещения жилищно-гражданского строительства в населенных пунктах Ленинградской области» (ФГУП «РосНИПИУрбанистики», 2002 г.).

9. Проект генерального плана Мельниковского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

- расчетный срок – 2035 гг.,

- первая очередь – 2020 гг.

10. Проектные решения генерального плана Мельниковского сельского поселения на первую очередь строительства и расчетный срок являются основанием для разработки:

- правил землепользования и застройки;

- документации по планировке территории.

11. Проект генерального плана выполнен с использованием следующих материалов:

- Топографической основы масштаба 1:10000, выполненной ФГУП «Аэрогеодезия» в 1994 г., гриф – ОП, система высот – Балтийская, система координат – МСК-47 (в настоящее время ведется работа по постановке на учет и сдаче топоосновы в государственный фонд).

- Векторной топографической основы масштаба 1:2000, выполненной СЗФ ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ в 2005–2006 гг., гриф – ОП, система высот – Балтийская, система координат – МСК-47 (в настоящее время ведется работа по постановке на учет и сдаче топоосновы в государственный фонд).

- Космического снимка ALOS (PRISM) в формате GeoTiff, предоставленного ООО «ДАТА+» в 2008 г.

- Космического снимка ALOS (PRISM КА «1RS 1С/Ш») в формате TIFF, предоставленного ООО «ДАТА+» в 2009 г.

12. Проект генерального плана разработан на единой концептуальной и технологической основе с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) – программный пакет Mapinfo.

- Список используемых сокращений

| авт. – автомобиль (-ли) АЗС – автозаправочная станция АТС – автоматическая телефонная станция в. – век вв. – века га - гектар г. – год гг. – годы ГРП – газорегуляторный пункт ГРС – газораспределительная станция ГСМ – горюче-смазочные материалы ДНТ – дачное некоммерческое товарищество дер. - деревня др. – другой ед. – единица ЗАО – закрытое акционерное общество ЗСО – зоны санитарной охраны изм. – измерение ИЖС – индивидуальное жилищное строительство кв. м – квадратный метр кв. км – квадратный километр км – километр кол-во – количество КОС – канализационные очистные сооружений куб. м – кубический метр куб. м/мес – кубических метров в месяц л/с – литр в секунду ЛЭП – линия эелектропередач М - масштаб м – метр м/с – метр в секунду млн – миллион МУК – муниципальное учреждение культуры мм – миллиметр | оз. – озеро ОАО – открытое акционерное общество ООО – общество с ограниченной ответственностью ООПТ – особо охраняемая природная территория ОКН – объект культурного наследия оч. – очередь п. – поселок пп. – поселки площ. – площадь пос. - посещения ПРУ – противорадиационные укрытия р. – река ред. – редакция рис. – рисунок р.с. – расчетный срок ст. – статья СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество СТП – схема территориального планирования сут – сутки ºС – градус Цельсия табл. – таблица ТБО – твердые бытовые отходы т.п. – тому подобное т – тонна ФГУ – федеральное государственное учреждение ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие ФЦП – федеральная целевая программа экз. – экземпляров чел. – человек шт. – штука ул. - улица |
| --- | --- |

2. Цели и задачи территориального планирования

# 2.1. Цели территориального планирования

Основными целями территориального планирования муниципального образования Мельниковское сельское поселение являются:

- обеспечение территориальных предпосылок для устойчивого развития экономики поселения и повышение инвестиционной привлекательности территории;

- дальнейшее развитие пригородных функций на территории муниципального образования Мельниковское сельское поселение: туристско-рекреационная деятельность, агропромышленный комплекс; индивидуальное жилищное строительство;

- качественное улучшение состояния окружающей среды в целом и для всех функциональных типов территорий;

- создание территориальных предпосылок для повышения уровня жизни и условий проживания населения;

- сохранение объектов культурного наследия;

- развитие рекреационных территорий;

- развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры;

- учет интересов Российской Федерации, Ленинградской области, Приозерского муниципального района при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

# 2.2. Задачи территориального планирования

2.2.1. Задачи по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

- формирование планировочной структуры и функциональное зонирование территории Мельниковского сельского поселения с учетом специфики его территории: экономико-географического положения; природных условий; зон с особыми условиями использования территорий; сложившегося использования территории и др.;

- определение территорий для градостроительного развития населенных пунктов на основе прогнозных параметров социально-экономического развития Мельниковского сельского поселения;

- определение необходимого объема и структуры нового жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, планировочная организация и развитие жилых зон;

- развитие системы объектов обслуживания населения;

- развитие, рекреационных зон, благоустройство мест массового отдыха населения, развитие туристско-рекреационной инфраструктуры, в том числе, инфраструктуры водных видов туризма и спорта;

- планировочная реорганизация и развитие территорий агропромышленного комплекса.

2.2.2. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения

- достижение показателя обеспеченности общей площадью жилищного фонда в размере 36,4 кв. м на душу населения;

- определение площадок и структуры нового жилищного строительства;

- выделение территорий для размещения учреждений и предприятий обслуживания населения регионального и районного значения, предусмотренных соответствующими программами;

- достижение показателя обеспеченности населения услугами объектов социального и культурно-бытового обслуживания на 1 тыс. жителей: домами культуры – 100 мест, библиотеками – 4,7 тысяч единиц хранения; объектами молодежной политики – 25 кв. м общей площади; спортивными залами – 350 кв. м площади пола; предприятиями торговли – 486,6 кв. м торговой площади; предприятиями общественного питания – 40 мест;

- развитие объектов инженерной инфраструктуры с достижением нормативных показателей;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

2.2.3. Задачи по охране объектов культурного наследия

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия;

- организация охраны объектов культурного наследия, учет требований и регламентов территорий объектов культурного наследия;

- создание основы для разработки границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия и их утверждения.

2.2.4. Задачи по развитию сферы туризма и рекреации

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- создание условий для формирования туристско-рекреационной инфраструктуры поселения;

- выделение территорий для размещения новых объектов туристско-рекреационной инфраструктуры.

2.2.5. Задачи по улучшению экологической обстановки, охране окружающей среды и санитарной очистке территории

- организация мониторинга состояния окружающей среды;

- организация санитарной очистки территории.

2.2.6. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятиям гражданской обороны населения и противопожарным мероприятиям

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- формирование фонда защитных сооружений гражданской обороны населения;

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения, о чрезвычайных ситуациях на опасных объектах, о природных чрезвычайных ситуациях и расширение зоны действия системы, с учетом новых жилых образований;

- подготовка мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций.

- медицинское обеспечение населения в случае возникновения аварийной ситуации.

# 3. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

# 3.1. Основные сведения о территории

Мельниковское сельское поселение расположено в северо-западной части Приозерского муниципального района Ленинградской области и примыкает своей западной границей к Выборгскому муниципальному району.

Мельниковское сельское поселение граничит:

на севере – с Севастьяновским сельским поселением;

на востоке – с Ларионовским и Плодовским сельскими поселениями;

на юго-востоке – с Громовским сельским поселением;

на юго-западе – с Ромашкинским сельским поселением;

на западе – с Выборгским муниципальным районом.

В состав Мельниковского сельского поселения входят следующие населённые пункты: посёлки – Мельниково, Быково, Васильево, Горы, Коверино, Студёное, Торфяное; деревня – Хвойное. Посёлок Мельниково является административным центром Мельниковского сельского поселения.

Протяжённость территории Мельниковского сельского поселения с севера на юг составляет 29 км, с запада на восток – 23 км. Площадь территории поселения в утвержденных границах составляет 34825,25 га. Численность населения составляет 2023 человека (на 2010 год).

Климат территории – влажный умеренно-континентальный. Поселение богато лесами и озерами.  Территория поселения имеет высокий рекреационный потенциал.

Экономическая база Мельниковского сельского поселения основана на использовании местных ресурсов – лесопереработке, сельском хозяйстве, а также туристско-рекреационной деятельности. Развитие промышленных видов деятельности практически отсутствует.

# 3.2. Природные условия и ресурсы

# 3.2.1. Климат

Проектируемая территория характеризуется умеренно-континентальным влажным климатом. Преобладающие ветры юго-западные; зимой – южные и западные; летом – западные, северо-восточные. Среднемесячная скорость ветра колеблется от 4,2 м/с в январе до 0 м/с в июле (метеостанция Сосново). Большое влияние на климат и погодные условия оказывает пересеченный рельеф, обуславливающий высокое количество среднегодовых осадков. В среднем за год выпадает до 600 мм осадков.

Зима продолжительная, умеренно мягкая, с пасмурной погодой. Самый холодный месяц – февраль. Снежный покров устанавливается в конце ноября, залегает устойчиво, наибольшей высоты достигает в третьей декаде февраля – второй декаде марта. В декабре – феврале нередки метели. Средняя температура января -8 -9 ºС (метеостанция Сосново), абсолютный минимум - 41 ºС. Осадки зимой выпадают часто.

Весна – поздняя, затяжная, из-за частых возвратов холодов протекает медленно. Снежный покров задерживается до 20 апреля. В это время почва начинает оттаивать и температура воздуха быстро повышается. Последние заморозки заканчиваются обычно в начале июня.

Лето – умеренно теплое и сравнительно короткое. Заканчивается обычно во второй декаде сентября. Самый теплый месяц – июль с преобладающей температурой воздуха

19-20 ºС (максимальная до 32 ºС, метеостанция Сосново). Летом возможны похолодания. Количество осадков в летние месяцы – наибольшие в году. Летние ливни часто сопровождаются грозами.

Осень наступает в середине сентября. Понижение температуры воздуха от +10 ºС до 0 ºС происходит медленно. Преобладает пасмурная, ветреная и ненастная погода, часто бывают туманы.

Среднегодовая температура по многолетним наблюдениям +3,7 ºС. Средняя температура по месяцам вглядит следующим образом:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 9,4 | - 8,3 | - 4,9 | 2,2 | 8,8 | 14,8 | 17,7 | 16,1 | 10,8 | 4,5 | - 1,6 | - 6,6 |

Многочисленные водоёмы повышают относительную влажность и высокую облачность. Если принять небо полностью закрытым облаками за 100 %, то по месяцам среднегодовая облачность выглядит следующим образом:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 71 | 64 | 58 | 60 | 50 | 56 | 58 | 62 | 76 | 84 | 81 |

Даже в самый светлый солнечный месяц июнь – 50 % небосвода покрыто облаками, а в ноябре, самом пасмурном месяце, почти 90 % неба закрыто. В среднем выпадает 500 мм осадков – достаточное количество для ведения растениеводства, но бывают и засушливые годы.

Выводы:

- Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория Мельниковского сельского поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне II B.

- Климатические условия Мельниковского сельского поселения не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства.

# 3.2.2. Геология. Гидрография. Подземные воды. Гидрогеологические условия.

Геологическое строение территории поселения обусловлено её положением на Балтийском кристаллическом щите, в том его месте, где выходы на поверхность древнейших кристаллических пород (гранитов, гнейсов) начинают перекрываться слоями осадочных пород (песчаники, глины) верхнего протерозоя.

Местность представляет собой лесистую озёрно-болотистую равнину (абсолютная высота до 66 м). Поверхность равнины в основном холмисто-грядовая, пересечённая реками и озёрами. Гребни гряд ровные или волнистые, вершины гряд и холмов плоские или округлые, склоны местами обрывистые, скальные. Встречаются валунные поля (скопления валунов).

Грунты преобладают суглинистые, супесчаные и песчаные; встречаются также валунно-суглинистые грунты с галькой и гравием, на болотах – торфяные грунты. Рыхлые грунты повсеместно подстилаются скальными породами

Грунтовые воды залегают в прибрежных зонах на глубине 3 – 5 м, на склонах холмов и гряд до 20 м.

По территории поселения с северо-запада на юго-восток, а также с юга на север протекает северный рукав реки Вуокса. Вуокса здесь порожиста и имеет озеровидные расширения. Её ширина колеблется от 12 до 1000 метров, глубина от 2 до 5 метров, скорость течения от 0,1 м/с до 5 м/с на перекатах. Дно каменистое на перекатах, в основном течении – илистое, вязкое. Берега низкие, пологие, нередко заболочены. Иногда – скалистые, крутые. Притоки Вуоксы: речка Весёлая, ручьи Заячий, Чёрный и Ровный и множество безымянных ручьёв и канав. На территории поселения расположены 9 крупных озёр, площадью более 50 га: Вуокса, Комсомольское, Любимовское, Рощинское, Рудаковское, Лопата, Подгрядовое, Синее, Тростниковое, а также 19 более мелких: Барсучье, Ближнее, Большое Новосельское, Глухое, Дальнее, Дикое, Заветное, Малое Новосельское, Медвежье, Мутное, Овальное, Поперечное, Прозрачное, Прорезное, Рябково, Селезнёво, Сердечко, Тилом, Хрустальное.

Озёра связаны, как правило, между собой естественными протоками и соединены с Вуоксой.

Водоёмы замерзают в конце ноября, вскрываются в первой половине мая. Толщина льда в конце зимы достигает 50-60 см. Наиболее высокие уровни воды на реке бывают в период весеннего половодья (в мае) и осенью (в октябре) во время дождевых паводков. Межень наблюдается в августе – сентябре.

Около 3,5 % территории занимают болота. Болота преимущественно моховые, местами поросшие редколесьем. По долинам рек и вокруг озёр обычно развиты травянистые (осоковые) болота. Глубина болот 0,8 – 2 м. Замерзают они в середине ноября, оттаивают во второй половине мая.

Подземные воды содержатся в четвертичных отложениях и верхней трещиноватой зоне коренных пород. Водоносный комплекс четвертичных отложений имеет повсеместное распространение.

Гидрогеологические условия пос. Мельниково характеризуются наличием трёх  водоносных горизонтов. Грунтовые воды приурочены к пескам пылеватым и прослойкам песка в супесях, суглинках озерных отложений. Годовая амплитуда колебаний уровня грунтовых вод изменяется в пределах 1 – 2 м.

Питание водоносных горизонтов происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Общее направление движения грунтового потока в сторону рукавов р. Вуоксы.

Химический тип грунтовых вод – гидрокарбонатно-хлоридно-магниевый.

Выводы:

- Территория сельского поселения достаточно обеспечена ресурсами поверхностных и подземных вод.

- Водные ресурсы территории сельского поселения благоприятны для развития рекреации (водный туризм, отдых на берегу водоемов).

# 3.2.3. Инженерно-строительные условия.

Разработка раздела по оценке инженерно-строительных условий включает анализ комплекса исходных данных по территории Мельниковского сельского поселения. В процессе оценки условий территории были учтены и проанализированы сведения о геолого-геоморфологическом строении, гидрогеологической характеристике, наличии и степени развития физико-геологических процессов и явлений, а также техногенных изменений геологической оболочки.

В основу разработанной схемы инженерно-строительных условий легли исследования по ландшафтной структуре, которые были выполнены в рамках проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района по заказу ООО НПИ «ЭНКО». Данные ландшафтных исследований были уточнены и актуализированы по предоставленным топографическим материалам масштабов 1:10 000 (выполнена в 1994 г.) и 1:2 000 (выполнена в 2005-2006 гг.). Анализ современного состояния территории базировался на цифровых космических изображениях ALOS (PRISM) в формате GeoTiff (2008 г.) и ALOS (PRISM КА «1RS 1С/Ш») в формате TIFF (2009 г.). Также была проведена работа по анализу существующих материалов по инженерным изысканиям, которые хранятся в отделе обеспечения надзора и экспертиз Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

Имеющихся материалов инженерных изысканий достаточно для оценки инженерно-строительных условий территории Мельниковского сельского поселения на уровне проекта генерального плана. Однако любое строительство должно сопровождаться проведением дополнительных более детальных инженерно-геологических, инженерно-топографических и других изысканий на площадках будущего строительства.

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической среды. На основании перечисленных выше оценочных параметров произведено районирование территории Мельниковского сельского поселения по инженерно-строительным условиям:

Территории благоприятные для градостроительного освоения (около 63 % территории сельского поселения):

- Представлены дренированными равнинами, сложенными устойчивыми грунтами, уклоны поверхности не более 5 %, уровень залегания грунтовых вод не менее 2 м от поверхности. Отмечается локальное развитие опасных физико-геологических процессов.

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения (около 34 %):

- плоские переувлажненные равнины; характерно близкое залегание грунтовых вод, процессы заболачивания. Грунты оснований представлены валунными и щебнистыми супесями и песками, безвалунными и галечными песками и супесями, безвалунными глинами и суглинками, маломощным торфом (до 0,5 м);

- холмистый рельеф, уклоны поверхности до 20 %, понижения заболочены, нередко идут процессы торфообразования. На склонах – активное развитие эрозионных процессов. Грунты оснований представлены преимущественно галечными и валунными песками;

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения (около 3 %):

- болота с мощностью торфа более 0,5 м;

- уклоны поверхности до 20 %;

# 3.2.4. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельского поселения имеются пять участков проявлений валунно-гравийно-песчаного материала: Студёное, Васильево, остров Люблинский, Центральный и Сапёрное. Имеются озерные месторождения сапропеля: на озере Подгрядовое и на озере Лопата. На территории поселения находятся следующие полезные ископаемые:

1. Проявления валунно-гравийно-песчаного материала: «Студёное», «Любимовское» и «Васильево», состоящие из пяти участков – «Мельниково», «Васильево», «Остров Люблинский», «Центральный» и «Саперное», выявлены в результате поисковых работ на песчано-гравийный материал в 1964-65 гг.

Запасы подсчитаны и апробированы НТС СЗГУ. В пределах проявления «Студёное» была выдана лицензия на право пользования недрами Приозерскому ДРСУ – ЛОД 00258 ТЭ от 08.06.1984 г. Участок назван месторождением «Студёное». В 2009 г. лицензия аннулирована, оставшиеся запасы переведены в резерв. В соответствии с лицензией ЛОД 02697 ТП разведан участок «Студёное-1».

Запасы песчано-гравийного материала подсчитаны на площади 10,7 га по кат. С2 в количестве 487 тыс. м (протокол ТКЗ Севзапнедра № 20-09/ЛО от 30.04.2009 г.).

Учтен ГКМ, паспорт Б-1761. В пределах проявления «Васильево» (участок «Центральный») в соответствии с лицензией ЛОД 02697 ТП разведан участок «Орлиный» площадью 17,6 га. Запасы песка строительного утверждены по кат. С2 в количестве 2828 тыс. м (протокол ТКЗ Севзапнедра № 20-09/ЛО от 30.04.2009 г.).

Учтен ГКМ, паспорт Б-1759.

2. Озёрные месторождения сапропеля, выявленные в результате детальных поисков 1995 года;

- Оз. Подгрядовое № (по карте) 294 – прогнозные ресурсы Р1-281 тыс. тонн при

60 % влажности;

- Оз. Лопата № 297, Р1 – 1225 тыс. тонн. К использованию не рекомендуются из-за высокой зольности сапропеля. На озерном месторождении сапропеля «Рощинское» № 285 выполнены поисково-оценочные работы, в результаты которых подсчитаны балансовые запасы в количестве 399 тыс. тонн и утверждены по категории С2 (протокол ТКЗ Севзапгеология № 2435 от 28.12.1995 г.).

# 3.2.5. Лесные ресурсы

Территория относится к среднетаежному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны. Лесной фонд, расположенный на территории Мельниковского сельского поселения, отнесен по целевому назначению к защитной категории лесов и может быть использован в рекреационных целях.

(См. раздел 4.6.3.2. Мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов, стр.131)

# 3.2.6. Растительный и животный мир

Основную площадь территории Мельниковского сельского поселения занимают леса. На легких почвообразующих породах господствуют осветленные сосновые леса. Ельники преобладают главным образом на суглинистых отложениях и отчасти на моренных супесчаных наносах. Распространены также вторичные травянистые леса – сосново-березовые, осиновые, сероольшаники и ивняки, приуроченные к более влажным местообитаниям.

На территории Мельниковского сельского поселения встречаются болота, преимущественно верховые. Болота моховые, местами поросшие редколесьем. По долинам рек и вокруг озер обычно развиты травянистые (осоковые) болота.

Луга на территории Мельниковского сельского поселения в основном представлены лугами-залежами, возникшими на месте сеяных в прошлом лугов. Луговые угодья в основном приурочены к озерным котловинам, берегам рек и заливов, а также частично – к осушенным торфяникам. В основном это малопродуктивные луга – полевичные, душистоколосковые и заболоченные – щучковые.

Животный мир Мельниковского сельского поселения может считаться типичным для лесной зоны. В фаунистическом отношении территория сельского поселения относится к западной части Ленинградской области, для которой характерны, помимо широко распространенных таежных форм, набор видов европейских широколиственных лесов.

По данным комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области к охотничьим ресурсам на территории Приозерского муниципального района, в целом, и Мельниковского сельского поселения, в частности, относятся: белка, волк, горностай, заяц-беляк, заяц-русак, лось, кабан, косуля, куница, лисица, олень благородный, олень пятнистый, рысь, хорь, рябчик, тетерев, глухарь, белая куропатка, серая куропатка. Однако интенсивное освоение территории сельского поселения приводит к сужению ареалов распространения животных.

К животным, занесенным в Красную книгу природы Ленинградской области на территории Мельниковского сельского поселения и близлежащим территориям относятся а) млекопитающие: речная выдра; б) птицы: черный коршун, перепел, седой дятел, лесной жаворонок, а также некоторые виды моллюсков, ракообразных и насекомых.

На территории Мельниковского сельского поселения расположены два охотничьих хозяйства: «Общественная организация «Мельниковское общество охотников и рыболовов», «Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации» («Схема расположения охотничьих хозяйств»).

Воспроизводственный участок охотничьего хозяйства «Общественная организация «Мельниковское общество охотников и рыболовов» расположен в южной части Мельниковского сельского поселения. Воспроизводственный участок охотхозяйства «Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации» также расположен в южной части на границе с Ромашкинским сельским поселением.

По данным охотничьего хозяйства «Общественная организация «Мельниковское общество охотников и рыболовов» на территории Мельниковского сельского поселения сезонные миграции лосей и кабанов явно не выражены.

По данным охотничьего хозяйства «Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации» в границах Мельниковского сельского поселения пути миграции диких животных отсутствуют.

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.

При освоении новых территорий вне границ населенных пунктов необходимо проводить дополнительные исследования растительного и животного мира.

# 3.2.7. Рыболовство и рыбоводство

По сведениям ФГУ «Севзапрыбвод» все водоемы Приозерского муниципального района относятся к рыбохозяйственным. Однако категория водоемов (рыбохозяйственная значимость) разная и зависит от состава ихтиофауны. Подобного рода исследования проводятся при разработке отдельных более детальных проектов территории.

По данным Невско-Ладожского бассейнового водного управления особо ценные водоемы рыбохозяйственного значения на территории Приозерского муниципального района не выделяются. Рыбохозяйственные заповедные зоны не установлены. Рыбохозяйственные зоны водотоков и водоемов Приозерского муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 743 «Об утверждении правил установления рыбоохранных зон» по размерам совпадают с границами водоохранных зон данных водотоков и водоемов.

На сегодняшний день, согласно перечню рыбопромысловых участков в административных границах Ленинградской области (Приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 24 апреля 2009 года № 61), а также данным отдела по аграрной политике и природопользованию администрации Приозерского муниципального района, вблизи территории Мельниковского сельского поселения сформирован один рыбопромысловый участок для организации любительского и спортивного рыболовства (озеро Вуокса, залив Новодеревенский).

Осуществление хозяйственной деятельности должно сопровождаться мероприятиями по сохранению водных биоресурсов и среды обитания, а также соблюдением нормативных документов в области рыболовства, в том числе: Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 569 «О правилах согласования размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания».

# 3.2.8. Современное состояние ландшафтов

Своеобразие ландшафта территории поселения определяется тем, что по его территории с северо-востока на юго-запад проходит граница между двумя крупными ландшафтными областями: Балтийским щитом (южнотаёжная подпровинция таёжной провинции) на севере и северо-западом Русской равнины (таёжная провинция) на юге.

При этом на севере преобладают грядово-ложбинные группы ландшафтов на близко лежащих древних кристаллических породах. Ландшафт здесь формирует сельговые холмисто-котловинные и грядово-ложбинные комплексы на плотных кристаллических породах с частой сменой условий увлажнения, пород различного механического состава и вариантов подзолистых почв, с преобладанием сосняков зеленомощных и лишайниковых, с частыми скальными выходами.

На юге представлены озёрно-ледниковые и древнеозёрные группы ландшафтов с преобладанием лёгких наносов. Здесь ландшафт формируют равнины с нормальным или кратковременно избыточным увлажнением на рыхлых бескарбонатных породах (на озёрно-ледниковых, отчасти озёрных и морских песках, а иногда на валунных суглинках или супесях) с сосновыми сфанговыми и долгомошными, а иногда с еловыми зеленомошными лесами.

Выводы:

В результате анализа ландшафтной карты были выделены наиболее пригодные территории по различным видам использования.

Территории, наиболее пригодные для градостроительного освоения, распространены практически повсеместно.

С точки зрения ландшафтных условий развитие сельского хозяйства наиболее благоприятно вдоль водоемов и водотоков, а также на территориях, примыкающих к существующим населенным пунктам.

Территории, наиболее пригодные для рекреации, наибольшее распространение имеют вдоль озерно-речной системы Вуокса.

Территории, благоприятные для создания ООПТ, расположены на северо-западе  и северо-востоке Мельниковского сельского поселения.

# 3.3. Краткий анализ реализации предыдущей градостроительной документации. Современное использование территории

В 1979 году институтом «Ленгипрогор» разработан «Проект районной планировки Приозерского муниципального района», который в свою очередь, с уточнениями и дополнениями, базировался на предложениях «Схемы районной планировки Ленинградской области» («Ленгипрогор», 1975 г.). В работе 1979 г. были приняты следующие этапы проектирования:

- первая очередь – 1990 г.;

- расчетный срок – 2002–2007 гг.

Одним из перспективных населенных пунктов Приозерского муниципального района являлся п. Мельниково. Прочие посёлки предлагались к ограниченному развитию. Развитие предполагалось осуществлять за счет сельского хозяйства и рекреации.

Осуществление значительной части заложенных в проекте решений пришлось на период смены политической и экономической ситуации в стране и содержащиеся в проекте основные показатели по объективным причинам не могли быть реализованы в должном объеме.

Однако «Проект планировки и застройки п. Мельниково», который был разработан 1978 г. Выборгским филиалом института «Ленгражданпроект», в значительной своей части был реализован. Были построены многоквартирные жилые дома в 3-4 этажа, детское учреждение, школа, амбулатория, котельная, очистные сооружения, водозабор, электроподстанция, т.е. всё то, что и обеспечивает до сих пор существование поселка. Не были реализованы предложения по малоэтажной усадебной застройке и по учреждениям культуры.

В целом можно сделать вывод, что Мельниковское сельское поселение в существующих границах развивалось в соответствии предыдущей градостроительной документацией, что является положительным фактором. Однако многое из проектируемого не осуществилось, а ряд положений потеряли свою актуальность и не могут рассматриваться в дальнейшем как перспективные направления градостроительного развития.

# 3.4. Современное использование территории

Современная планировочная ситуация Мельниковского сельского поселения сформировалась на основе ряда факторов: географического положения поселения, природных условий и ресурсов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся системы расселения.

Основная особенность планировочной структуры Мельниковского сельского поселения – расположение в стороне от крупных региональных центров и формирование на основе планировочного каркаса двух крестообразно пересекающихся трасс: региональной автодороги Сапёрное – Мельниково – Кузнечное (меридиональное направление) и региональной автодороги Приозерск – Мельниково – Выборг (широтное направление). Важнейшее планировочное значение для формирования расселения на территории Мельниковского сельского поселения имеет причудливое русло и долина реки Вуокса, её притоков и озёр, которые являются стержнем пространственной организации поселения.

Территория Мельниковского сельского поселения включает в себя следующие категории земель:

- земли лесного фонда – представлены защитными лесами Приозерского лесничества и живописной озерно-речной системой р. Вуокса,

- земли сельскохозяйственного назначения – представлены сельскохозяйственными предприятиями ЗАО «Мельниково», крестьянскими фермерскими хозяйствами, дачными некоммерческими партнерствами и товариществами, садоводствами и сельскохозяйственными угодьями,

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения - представлены объектами транспортной и инженерной инфраструктур;

- земли населенных пунктов – представлены 8 населёнными пунктами: посёлками Быково, Васильево, Горы, Коверино, Мельниково, Студёное, Торфяное и деревней Хвойное;

- земли особо охраняемых природных территорий представлены тремя базами отдыха;

- земли водного фонда и земли запаса на территории Мельниковского сельского поселения не представлены.

Планировочные особенности территории поселения отражены на «Схеме использования территории» в масштабе 1:25000, где отображены наиболее важные характеристики, показана граница земель населенных пунктов, входящих в состав Мельниковского сельского поселения. На Схеме нанесены объекты транспортной инфраструктуры: автодороги, крупные мосты, а также основные объекты инженерной инфраструктуры, отображены объекты культурного наследия. Из природных объектов отображены территории лесов, земель сельскохозяйственного назначения, водные акватории и реки. Показано также сложившееся использование территории земель населенных пунктов. Характерной особенностью распределения земель населенных пунктов по территории Мельниковского сельского поселения является их крайняя измельченность и мелкоконтурность. В среднем каждый населенный пункт представлен, помимо основного ядра, 24 эксклавами, удалёнными от центра на некоторое расстояние. Это объясняется сохранившейся древней хуторской системой расселения.

Поселок Мельниково – административный центр Мельниковского сельского поселения, формируется вокруг перекрёстка региональных или межмуниципальных дорог и состоит из малоэтажной и индивидуальной усадебной застройки, садоводства, огородов, хозяйственных построек, а также общественно деловой застройки, включающей дом культуры, школу, детский сад, амбулаторию с аптекой, отделение связи, библиотеку, православный храм, офис ЗАО «Мельниково» и объекты торговли и общественного питания. Имеется поселковый парк на месте бывшего кладбища. Территория инженерной инфраструктуры представлена котельной, водокачкой, водозабором и очистными сооружениями, электроподстанцией, трансформаторными подстанциями, вышками-ретрансляторами мобильной связи. Поселковое кладбище находится на западе от поселка Мельниково вблизи поселка Студёное у автодороги Приозерск – Мельниково – Выборг. Там же расположена животноводческая ферма ЗАО «Мельниково».

В поселке Мельниково проживает более 80 % постоянного населения поселения и сосредоточены почти все объекты его инженерной и социальной инфраструктуры.

Основной проблемой и ограничением для развития внутри существующих границ населенного пункта п. Мельниково являются:

- наличие большого массива хозяйственных построек жителей многоквартирных домов, примыкающие к центральной части поселка;

- необходимость радикальной реконструкции существующих канализационных очистных сооружений;

- необходимость коренной модернизации котельной с заменой топлива и оборудования;

Поселок Быково – небольшой населенный пункт, расположенный вблизи поселка Мельниково при подъезде к нему с востока со стороны Приозерска. Состоит из застройки индивидуальными жилыми домами. Имеет нечеткую систему улиц, слабо выраженный центр, разбросанность застроенных частей с разрывами в виде лесных массивов. Этот поселок в свое время формировался вокруг регионального лечебного учреждения, прекратившего своё существование.

Поселок Васильево расположен по обе стороны дороги Сапёрное – Мельниково –Кузнечное к югу от поселка Мельниково. Здесь находится знаменитая церковь Святого Андрея Первозванного, расположенная на речном острове.

Выразительный природный ландшафт является сильным качеством этого поселка. Его планировочная система сложилась и нуждается в небольшом упорядочении. Поселок состоит из застройки индивидуальными жилыми домами. Имеется небольшая животноводческая ферма.

Поселок Горы – небольшой населенный пункт, возникший на основе древнего поселения Уннункоски, получившего название от порога на Вуоксе в той точке перепада воды в реке, где происходила смена топонима в новгородском восприятии карельского языка: верхняя часть реки до порога называлась Ряжель, ниже порога – Узерва. Хуторская система расселения обусловила большую разбросанность частей поселка по берегам реки. Берега связывает капитальный мост (металлические фермы по каменным опорам) и дорога Коверино – Быково.

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами и магазином. Однако, имеются здания бывших школы и клуба в статусе вновь выявленных памятников архитектуры, а также две базы отдыха: политехнического университета и ЦНИИ РТК.

Поселок Коверино. Поселок исторически сложился как весьма компактное образование на берегу озера Подгрядовое, но постепенно разрастаясь и обходя массивы лесного фонда, распространился к дороге на Кузнечное и вдоль берега озера Рудаковское. Основное население поселка сезонное.

Поселок Студёное расположен вдоль дороги Приозерск – Мельниково – Выборг к западу от поселка Мельниково с выходом усадебной застройки к обоим берегам озера Любимовское. Следует отметить большую разбросанность мелких фрагментов этого населенного пункта, разделенных участками леса и связанных почти непроезжими грунтовыми дорогами. Здесь имеется закрытый для эксплуатации песчано-гравийный карьер.

Поселок Торфяное – самый компактный из всех посёлков, хотя и второй по численности постоянного населения после поселка Мельниково. Сформировался домами индивидуальной жилой застройки по берегам озера Комсомольское в северной его части, вдоль местной автодороги Мельниково – Плодовое. Значительная часть индивидуальной жилой застройки оказалась за пределами существующих границ населенного пункта. Имеется магазин, православный храм, кладбище и животноводческая ферма.

Деревня Хвойное. По типу расселения напоминает поселок Горы (хуторская раздробленность). Сформирована на обоих берегах Вуоксы, но, в отличие от поселка Горы, эти части не связаны между собой, поскольку единственный мост через Вуоксу давно разрушен.

Одной из главных проблем периферийных населенных пунктов Мельниковского сельского поселения является почти полное отсутствие в них инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

# 3.5. Объекты культурного наследия

На территории Мельниковского сельского поселения по данным Департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области, находится 8 объектов культурного наследия (памятников архитектуры, объектов археологии, военных памятников) различного охранного статуса, в т.ч. 2 объекта культурного наследия регионального значения (кирха и братская могила советских воинов в п. Мельниково) и 6 выявленных объектов культурного наследия (жилые и общественные здания в пп. Мельниково и Горы).

Кроме того, на территории Мельниковского сельского поселения имеются 74 археологических объекта культурного наследия, в том числе 1 археологический объект культурного наследия федерального значения (Городище Тиверск), 10 объектов археологии регионального значения (неолитические стоянки древнего человека), 51 вновь выявленный объект археологии, не поставленный на учет, 12 объектов археологии, обладающих признаками объектов культурного наследия. Границы территорий этих объектов и их зон охраны не разработаны и не утверждены.

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Мельниковского сельского поселения, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия (при отсутствии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия) в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

После разработки и утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия документы территориального планирования (генеральный план поселения, проекты планировки) подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

Необходимо соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которым проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Кроме того, генеральные планы, проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Ленинградской области.

Перечень объектов культурного наследия представлен в таблице 1.

Таблица 1

Список объектов культурного наследия на территории Мельниковского сельского поселения

| № в экспли-кации | Наименование объекта | Дата постройки | Местоположение | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кирха | 1911-1912 гг. И. Стенбок | п. Мельниково, ул. Калинина, 5 | Объект культурного наследия регионального значения (Решение Леноблисполкома № 325 от 27.07.1987) |

| № в экспли-кации | Наименование объекта | Дата постройки | Местоположение | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Усадебный комплекс – 2-х этажный деревянный дом - еревянная хоз. Постройка - погреб - парк | конец XIX – начало XX вв. | п. Мельниково, ул. Школьная, 8 | Выявленный объект культурного наследия (акт постановки на учет № 14-3 от 19.11.1987) |
| 3 | Одноэтажный усадебный дачный дом с мезонином, дерев. | Конец XIX – начало XX вв. | п. Мельниково, ул. Липовая, 2 | Выявленный объект культурного наследия (акт постановки на учет № 14-3 от 19.11.1987) |
| 4 | Жилой дом (дом настоятеля кирхи или здание старой больницы) | 1 треть XX в. | П. Мельниково, ул. Калинина, 41 | Выявленный объект культурного наследия (акт постановки на учет № 14-6 от 27.07.1992) |
| 5 | Здание клуба рабочей молодежи | 1 треть XX в. | П. Горы | Выявленный объект культурного наследия (акт постановки на учет № 14-13 от 10.12.1992) |
| 6 | 1-этажное здание народной школы с квартирой для учителя | 1 треть XX в. | п. Горы | Выявленный объект культурного наследия (акт постановки на учет № 14-13 от 10.12.1992) |
| 7 | 2-этажное здание народной школы | 1 треть XX в. | п. Горы | Выявленный объект культурного наследия (акт постановки на учет № 14-13 от 10.12.1992) |
| 8 | Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашизмом | 1941 – 1944 гг. | п. Мельниково | Объект культурного наследия региональ-ного значения (Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1987) |

Таблица 2

Объекты археологии

| №№ эксп-ликации | Наименование | Датировка | Местонахождение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9, 9а, 9б | Городище Тиверск | Х – ХIII – ХV вв. | 3,5 км южнее п. Васильево; через городище проходит дорога Мельниково – Сапёрное | Федеральный. СМ № 624 от 04.12.1974 г. Региональный. Решение Ленобл-исполкома № 271 от 10.07.1978 г., приказ 247 |
| 10а, 10б | Стоянка Мельниково | неолит | 1 км севернее п. Мельниково, юго-западный берег залива р. Вуокса, на мысу | Региональный. Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 г. приказ 250 |
| 11 | Стоянка Мельниково – 2 (Мельниково п. 1) | неолит | южная окраина п. Мельниково, справа от дороги из п. Мельниково в урочище Балаханово; 1,5 км западнее р. Вуокса | Региональный. Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 г. приказ 251 |
| 12, 12а | Стоянка Мельниково – 3 | неолит | 0,8 км южнее п. Мельниково; 2 км западнее р. Вуокса | Региональный. Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 г. приказ 252 |
| 13 | Стоянка Мельниково – 4 | неолит | 1,5 км юго-юго-западнее п. Мель-никово, восточнее дороги Мельниково – урочище Балаханово, 2,5 км юго-западнее р. Вуокса | Региональный. Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 г. приказ 253 |
| 14 | Стоянка Мельниково – 5 | неолит | 2 км южнее п. Мельниково, на мысу древнего озера в сосновом лесу | Региональный. Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 г. приказ 254 |
| 15 | Стоянка Мельниково – 6 | неолит | юго-восточная окраина п. Мельниково, левый берег р. Вуокса | Региональный. Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 г. приказ 255 |

| №№ эксп-ликации | Наименование | Датировка | Местонахождение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Стоянка Мельниково – 7 | неолит | 3 км юго-восточнее п. Мельниково, левый берег р. Вуокса, в сосновом лесу высотой 6 м над водой | Региональный. Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 г. приказ 256 |
| 17 | Стоянка Мельниково – 8 | неолит | 4 км юго-восточнее п. Мельниково, левый берег р. Вуокса, мысообразный выступ высотой 5 м над водой | Региональный. Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 г. приказ 257 |
| 18 | Стоянка Васильево – 1 | неолит | 1,5 км северо-западнее п. Васильево, слева у дороги Васильево – Мельниково | Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 г. приказ 248 |
| 19 | Стоянка Васильево – 2 | неолит | 2 км северо-западнее п. Васильево, слева у дороги Васильево – Мельниково | Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 г. приказ 249 |
| 20, 20а, 20б, 20в | Местонахожде-ние культурного слоя Васильево | ранний металл | 1 км южнее п. Васильево, на склоне левого берега ручья, на поле | выявленный |
| 21 | Стоянка (селище) Тиуримяки | неолит | 5 км южнее п. Васильево | выявленный |
| 22 | Стоянка Теперинахо | неолит | 6 км южнее п. Васильево (луг Теперинахо, южный берег Вуоксы); 1 км западнее дороги Васильево – Сапёрное, у поворота к посёлку Торфяное, высотой 15-20 м над уровнем моря | выявленный |
| 23, 23а | Стоянка Васильево – 3 | неолит | 2,5 км северо-западнее п. Васильево справа от дороги Васильево – Мельниково, восточный берег заболоченного озера | выявленный |
| 24 | Стоянка Васильево – 4 | неолит | 2,8 км северо-западнее п. Васильево справа от дороги в п. Мельни-ково, восточный берег заболоченного озера | выявленный |

| №№ эксп-ликации | Наименование | Датировка | Местонахождение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Стоянка Васильево – 5 | неолит | 3,3 км северо-западнее п. Васильево справа от дороги в п. Мельни-ково, восточный берег заболоченного озера | выявленный |
| 26 | Стоянка Васильево – 6 | неолит | 3,5 км к северо-западу от п. Васильево, справа от дороги в п. Мельни-ково, восточный берег заболоченного озера | выявленный |
| 27 | Стоянка Васильево – 9 | неолит | 2 км к западу от п. Васильево | выявленный |
| 28 | Селище и каменный курган Горы I | железный век 830-670 гг. до н.э. | п. Горы севернее Уннункоски | выявленный |
| 29 | Селище Горы IХ | железный век – средневе-ковье | п. Горы, около 3,5 км восток-юго-восточнее | выявленный |
| 30 | Горы Х. Случайные находки – орудия. Каменный курган | средневе-ковье | п. Горы, у моста | выявленный |
| 31 | Грунтовый могильник Ивасканмяки (Мельниково-1) | раннее средневе-ковье | северо-восточная окраина п. Мельниково; 1,2 км северо-восточнее кирхи п. Мельниково, на левый (правый) берег р. Вуокса, напротив острова Хусунсаари | выявленный |
| 32 | Грунтовый могильник Калмистомяки (Мельниково-2) | средневековье | северо-восточная окраина п. Мельниково, 0,5 км восточнее церкви, левый берег р. Вуокса, холм Калмистомяки | выявленный |

| №№ эксп-ликации | Наименование | Датировка | Местонахождение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | Селище (Мельниково-4) | ХII – ХIII вв. | 0,7 км юго-восточнее кирхи в п. Мельниково (юго-восточная окраина); 0,3 (0,2) км южнее водонасосной станции, правый берег протоки р. Вуокса, напротив острова Хусунсаари, на поле | выявленный |
| 34 | 3 местонахожде-ния культурного слоя (Мельниково-5) | ранний металл | юго-восточная окраина п. Мельниково, вдоль правого берега р. Вуокса на поле | выявленный |
| 35, 35а, 35б | Селище (Мельниково-6) | ХIII – ХV вв. (XIV – XV вв.) | 6 км северо-восточнее п. Мельниково левый берег р. Вуокса, напротив базы отдыха «Вуокса»; 0,3 км восточнее моста | выявленный |
| 36, 36а, 36б | Местонахожде-ние Мельниково, п. 2 | Неолит | п. Мельниково, юго-западная окраина, близ домов | выявленный |
| 37 | Стоянка Папинкангас | неолит | 6 км юго-западнее п. Мельниково, 0,5 км юго-западнее моста на шоссе Мельниково – Климово высотой 17-21 м | выявленный |
| 38, 38а, 38б | Стоянка Мельниково – 9 | неолит | 2,5 км западнее п. Мельниково, у склона к заболоченной низине – берег залива оз. Вуокса | выявленный |
| 39 | Стоянка Мельниково – 10 | неолит | 0,4 км северо-западнее кирхи п. Мельниково | выявленный |
| 40 | Стоянка Мельниково – 11 | неолит | 3 км юго-западнее п. Мельниково, в лесу, на песчаной гряде; 2 км от озера | выявленный |
| 41 | Стоянка Мельниково – 12 | неолит | 4 км юго-западнее п. Мельниково | выявленный |
| 42 | Стоянка Мельниково – 13 | неолит | 4 км юго-западнее п. Мельниково, мысовидныи участок песчаной возвышенности | выявленный |
| №№ эксп-ликации | Наименование | Датировка | Местонахождение | Статус |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43, 43а, 43б, 43в | Стоянка Подгрядовое (Селкосенярви) | Каменный век | 0,2 км западнее юго-западного берега оз. Подгрядовое (севернее п. Мельниково, ближайший населён-ный пункт – Коверино) терраса высотой 20-20 м над уровнем моря | выявленный |
| 44 | Стоянка Любимовское 1 | Каменный век | Около 5-6,5 км северо-западнее п. Мельни-ково, северо-восточный берег оз. Любимовское | выявленный до |
| 45 | Стоянка Любимовское 2 | неолит | 100 м восточнее оз. Любимовское, 8 км северо-западнее п. Мельниково | выявленный |
| 46 | Местонахожде-ние Любимовское 3 | Каменный век | 100 м восточнее оз. Любимовское, напротив мыса, глубоко выступающего в озеро, севернее лесной дороги к дороге п. Мельниково – пионерский лагерь «Заветное», 7,5 км северо-западнее п. Мельниково | выявленный |
| 47 | Стоянка Любимовское 4 | неолит | 500 м северо-восточнее оз. Любимовское, 750 м южнее оз. Заветное, южнее лесной дороги к дороге п. Мельниково – пионерский лагерь «Заветное», 7,5 км северо-западнее п. Мельниково | выявленный |
| 48 | Стоянка Любимовское 5 | Каменный век | 350 м северо-восточнее оз. Любимовское, 7 км северо-западнее п. Мельниково | выявленный |
| 49, 49а | Местонахожде-ние Рудаковское 1 | Каменный век | 3,5 км севернее п. Мельниково между оз. Рудаковское и оз. Дикое, 0,75 км западнее оз. Дикое, севернее лесной дороги высотой 23 м над уровнем моря | выявленный |

| №№ эксп-ликации | Наименование | Датировка | Местонахождение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | Стоянка оз. Синее п. 1 | неолит | 0,5 км юго-юго-западнее оз. Синее (Тиетаваярви) высотой 23 м над уровнем моря | выявленный |
| 51 | Местонахожде-ние оз. Синее п. 2 |  | 0,5 км юго-юго-западнее оз. Синее (Тиетаваярви). 0,3 км севернее п.1 высотой 23 м над уровнем моря | выявленный |
| 52 | Местонахожде-ние Синее 1 | Каменный век | 2,75 км северо-западнее п. Мельниково, 650 м северо-восточнее оз. Синее, севернее дороги Мельниково – пионер-ский лагерь «Заветное» высотой 24 (20-25) м над уровнем моря | выявленный |
| 53 | Местонахожде-ние Синее 2 | Каменный век | 2,5 км западно-северо-западнее п. Мельни-ково, 1 км северо-восточнее северной оконечности оз. Синее, северо-восточнее дороги Мельниково – пионерский лагерь «Заветное» | выявленный |
| 54 | Местонахожде-ние Синее З | Каменный век: поздний мезолит | 2,1 км северо-западнее п. Мельниково, 900 м восточнее северной оконечности оз. Синее, юго-западнее дороги Мельниково – пионерский лагерь «Заветное» высотой 20 м над уровнем моря | выявленный |
| 55, 55а, 55б, 55в, 55г | Местонахожде-ние Студёное 1 | Каменный век | район п. Студёное 0,7 км восточнее залива Студёный оз. Люби-мовское, 1,5 км юго-западнее западного берега оз. Синее, у дороги Мельниково – Бородинское | выявленный |

| №№ эксп-ликации | Наименование | Датировка | Местонахождение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | Местонахожде-ние Студёное 2 | Каменный век | юго-западная окраина п. Студёное (между оз. Синее и заливом Студёный) | выявленный |
| 57 | Местонахожде-ние Новосёлки 1 | Каменный век | км юго-западнее п. Мельниково, 1,5 км северо-западнее оз. Большое Новосельское, 350 м западнее протоки, у развилки дорог высотой 20 м над уровнем моря | выявленный |
| 58, 58а | Местонахожде-ние Новосёлки 2 | Каменный век | 6,5 км юго-западнее п. Мельниково, 2,1 км северо-западнее оз. Большое Новосельское, 200 м северо-восточнее ручья, 600 м западно-северо-западнее моста | выявленный |
| 59 | Местонахожде-ние Новосёлки 3 | Каменный век | 6 км юго-восточнее (по схемам – юго-западнее) п. Мельниково, 200 м западнее оз. Большое Новосельское, 200 м западнее дороги от п. Мельниково к оз. Балахановское, 220 м юго-юго-западнее моста высотой 18 м над уровнем моря | выявленный |
| 60 | Местонахожде-ние Новосёлки 4 | Каменный век | 7 км юго-юго-западнее п. Мельниково, 1,2 км западнее оз. Тростни-ковое, 250 м юго-западнее моста, между 25 и 20 м над уровнем моря | выявленный |
| 61 | Стоянка Новосёлки 5, участки А и В | неолит | 7 км южнее п. Мельни-ково, на дороге от него к оз. Балахановское, 45 м южнее моста через ручей высотой 20 м над уровнем моря | выявленный |

| №№ эксп-ликации | Наименование | Датировка | Местонахождение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62, 62а | Местонахожде-ние Новосёлки 6 | Каменный век | 7 км юго-западнее п. Мельниково, 750 м западнее оз. Тростни-ковое, 450 м юго-западнее моста через ручей высотой 20 м над уровнем моря | выявленный |
| 63 | Стоянка Новосёлки 7 | неолит | 8,5 км южнее п. Мельниково, 250 м западнее оз. Тростни-ковое, 600 м восточнее дороги к оз. Балаханов-ское и 900 м юго-западнее моста через протоку высотой 20 м над уровнем моря | выявленный |
| 64, 64а | Местонахожде-ние Стрельцово | Каменный век | южнее п. Мельниково, 2 км восточнее оз. Балахановское, северный берег залива, с устья р. Стрельцовка высотой 26 м над уровнем моря | выявленный |
| 65 | Местонахожде-ние Торфяное 1 | Каменный век | 1,5 км севернее п. Торфяное, восточнее дороги в п. Торфяное от шоссе Мельниково – Приозерск, севернее лесной дороги (северо-восток п. Васильево) высотой 20 м над уровнем моря | выявленный |
| 66, 66а, 66б, 66в | Местонахожде-ние Торфяное | неолит | п. Торфяное, близ устья речки, впадающей в оз. Комсомольское | выявленный |
| 67 | Местонахожде-ние Заветное 1 | Каменный век | около 2,5 км юго-юго-восточнее п. Заветное, северо-запад п. Мель-никово, у дороги Заветное – Мельниково – оз. Заветное | выявленный |

| №№ эксп-ликации | Наименование | Датировка | Местонахождение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | Местонахожде-ние Заветное 2 | Каменный век | около 3,5 км юго-юго-восточнее п. Заветное, северо-запад п. Мель-никово, у дороги Заветное – Мельниково – оз. Заветное | выявленный |
| 69 | Стоянка Заветное 3, участки А, В, С | неолит | 100 м восточнее берега оз. Заветное, 7,5 км северо-северо-западнее п. Мельниково, западнее дороги п. Мельниково – пионерский лагерь «Заветное» | выявленный |
| 70 | Стоянка Заветное 4 | неолит | 330 м южнее оз. Заветное, 7,0 км северо-западнее п. Мельни-ково, на дороге п. Мельниково – пионерский лагерь «Заветное» | выявленный |

Таблица 3

Места случайных находок артефактов

(обладают признаками объектов культурного наследия)

| №№ по экспли- кации | Наименование | Датировка | Местонахождение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71, 71а | Поселение Калмистомяки (Мельниково -3) | Эпоха бронзы 1500-500 гг. до н.э. Неолит – ранний металл | северо-восточная окраина п. Мельниково, 0,5 км восточнее церкви, левый берег р. Вуокса, холм Калмистомяки | нет данных |
| 72 | Поселение Ивасканмяки | Раннее средневековье | п. Мельниково, правый берег р. Вуокса, напротив острова | нет данных |
| 73 | Каменные курганы | Эпоха бронзы – средневековье | п. Мельниково, правый берег р. Вуокса, в излучине | нет данных |
| 74 | Погребение (случайная находка: меч и копье) | средневековье | п. Мельниково, левый берег р. Вуокса, у протоки в оз. Синее | нет данных |

| №№ по экспли- кации | Наименование | Датировка | Местонахождение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75 | Горы II (случайная находка – энколпион) | X – XIII вв. | п. Горы, островок Каттисаари | нет данных |
| 76 | Горы III (случайные находки – бронзовые украшения) | IX – XII вв. | п. Горы, поле западнее Уннункоски | нет данных |
| 77 | Горы IV (случайная находка – пряжка) | Средневековье | п. Горы, берег Вуоксы | нет данных |
| 78, 78а, 78б | Горы V (случайная находка – топор) | XII – XIV вв. | п. Горы, берег Вуоксы | нет данных |
| 79 | Горы VI (случайная находка – браслет) | не установлена | п. Горы, поле | нет данных |
| 80 | Горы VII (случайная находка – крестик) | XIII – XIV вв. | п. Горы, поле | нет данных |
| 81 | Горы VIII (случайная находка –железный предмет) | не установлена | п. Горы, поле | нет данных |
| 82 | Горы ХI (случайная находка –бронзовые изделия) | не установлена | западнее п. Горы | нет данных |

Во время советско-финляндской войны 1939-1940 годов и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов территория Мельниковского сельского поселения была местом активных боевых действий. Согласно требованиям Закона Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» перед проведением любых работ на территориях боевых действий необходимо проводить обследование местности в целях выявления неизвестных захоронений. В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» ответственность за содержание воинских захоронений на территории поселения возлагается на органы местного самоуправления.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

По инициативе органов местного самоуправления возможно проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с целью обоснования включения объектов культурного наследия в реестр в качестве выявленных объектов или объектов культурного наследия местного значения.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

По инициативе органов местного самоуправления возможно проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с целью обоснования включения объектов культурного наследия в реестр в качестве выявленных объектов или объектов культурного наследия местного значения.

Выводы:

Культурно-историческое наследие Мельниковского сельского поселения представлено 82 объектами культурного наследия, в том числе федерального, регионального значения и выявленные. Границы территорий объектов культурного наследия не установлены, проекты зон охраны не разрабатывались. Объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории поселения не имеется.

# 3.6. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы от транспортных коммуникаций;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- придорожные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

Прочие планировочные ограничения:

- зоны месторождений полезных ископаемых;

- зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности

- Зона нормированных параметров авиационных шумов.

# 3.6.1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СНиП 32-03-96 «Аэродромы»; ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»; СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

На территории Мельниковского сельского поселения основные объекты, требующие организации санитарно-защитных зон сосредоточены в посёлке Мельниково и вблизи него: животноводческая ферма № 1 западнее п. Мельниково (130 м), животноводческая ферма № 2 в п. Васильево (50 м), свиноферма № 3 в п. Торфяное (130 м), нелицензированный полигон твердых бытовых отходов для крупногабаритного мусора на Балахановской дороге (100 м), сельские кладбища в пп. Мельниково и Торфяное (50 м), канализационные очистные сооружения (200 м), пилорама (50 м), котельная (50 м), электроподстанция 110 кв (85 м), трансформаторные подстанции (10 м), радиомачты-ретрансляторы (30 м).

Санитарно-защитные зоны от наземных гаражей (стоянок), паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия, для гостевых автостоянок санитарно-защитные зоны не устанавливаются. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей (стоянок) регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 м. В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей (стоянок) в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

# 3.6.2. Санитарные разрывы:

- Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция« СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

На графических материалах отображены санитарные разрывы от автомобильных дорог III и IV категорий (50-100 м).

# 3.6.3. Охранные зоны:

- Охранные зоны линейных объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства, объектов системы газоснабжения, сетей связи и сооружений связи, магистральных трубопроводов) устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 303-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов». Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются: для ЛЭП 110 кВ – 25 м от крайнего провода; для ЛЭП 35 кВ – 19 м от крайнего провода; для ЛЭП 10 кВ – 10 м от провода; для подземных инженерных коммуникаций – 3 м.

# 3.6.4. Придорожные полосы

- Придорожные полосы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420 «Об утверждении Правил установления и использования природорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования». Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта

На графических материалах отображены придорожные полосы от автомобильных дорог III, IV и V категорий.

# 3.6.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос, а также режим их использования определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ.

В соответствии со статьями 6 и 65 для реки Вуокса на всем её протяжении в пределах территории Мельниковского сельского поселения установлены: водоохранная зона шириной 100 м от береговой линии реки; прибрежная защитная полоса в пределах водоохраной зоны шириной 50 м от береговой линии реки; береговая полоса общего пользования шириной 20 м от береговой линии реки.

Для притоков Вуоксы, небольших рек и ручьёв установлены: водоохранные зоны шириной 50 метров; прибрежные защитные полосы шириной от 30 до 50 метров, в зависимости от уклона берега; береговые полосы общего пользования шириной 5 м.

Для озёр Вуокса, Комсомольское, Любимовское, Рощинское, Лопата, Подгрядовое, Синее и Тростниковое установлены: водоохранные зоны шириной 50 м; прибрежные защитные полосы шириной от 30 до 50 метров, в зависимости от уклона берега; береговые полосы общего пользования шириной 20 м.

# 3.6.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение 6).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуаров и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов зон санитарной охраны градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Зоны санитарной охраны локальных источников питьевого водоснабжения устанавливаются: для водозабора вверх по течению – 200 м, вниз по течению и по берегам – 100 м; для водопроводных очистных сооружений – 15 м; для колодцев и артезианских скважин – 10 м; для водонапорной башни – 10 м.

# 3.6.7. Прочие планировочные ограничения:

1) Зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

2) Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

3) Зона нормированных параметров авиационных шумов

Нормированные параметры авиационных шумов определяются по ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения», СНиП 32-03-96 «Аэродромы»; СП 51.13330.2011  «Защита от шума», актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.

В южной части сельского поселения проходит зона нормированных параметров авиационных шумов аэродрома «Громово». В данную зону населенные пункты не попадают.

# 3.7. Земельный фонд

# 3.7.1. Земельный фонд

Земельный фонд на территории Мельниковского сельского поселения по целевому назначению представлен пятью категориями земель, согласно действующему законодательству (см. «Схема существующих границ земель различных категорий»):

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее земли промышленности и иного специального назначения);

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда.

Земли водного фонда и земли запаса на территории Мельниковского сельского поселения не представлены.

Распределение земель поселения по категориям на 1 января 2013 г. представлено в таблице 4. Площадные значения земель рассчитывались по полученным материалам от администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и измерению чертежей (см. «Схема существующих границ земель различных категорий»).

Таблица 4

Структура земельного фонда

| категории земель | площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 5597,57 | 16,07 |
| Земли населенных пунктов | 1315,16 | 3,78 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 148,90 | 0,43 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 12,42 | 0,04 |
| Земли лесного фонда (в том числе водные объекты) | 27751,20 (3977,62) | 79,68 (11,4) |
| Всего, земли Мельниковского сельского поселения | 34825,25 | 100,00 |

В границах, установленных законом Ленинградской области от 1 сентября 2004 года N 50-оз (ред. от 6 мая 2010 года) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе», большую часть территории Мельниковского сельского поселения занимают земли лесного фонда (79,7 % от общей площади земельного фонда поселения).

Категория земель населенных пунктов представлена восемью населенными пунктами. Общая площадь земель категории населенных пунктов составляет 1315,16 га.

Структура земель по формам собственности и по населенным пунктам представлена в таблице 5.

Таблица 5

Структура земель населённых пунктов

| Населенные пункты | Площадь земель, категории населенных пунктов (в том числе неисполь-зуемых по назначению), га | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Государственная собственность* (в том числе неиспользуемых по назначению), га | Муниципальная собственность (в том числе неиспользуемых по назначению), га | Частная собственность (в том числе неиспользуемых по назначению), га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Быково | 45,16 (5,44) | 40,81 (5,44) | 0 | 4,35 |
| Васильево | 142,60 (5,29) | 100,35 (5,29) | 4,55 | 37,55 |
| Горы | 162,98 (30,21) | 112,43 (30,21) | 0,85 | 49,70 |
| Коверино | 117,30 (88,12) | 79,50 (79,50) | 8,62 (8,62) | 29,18 |
| Мельниково | 553,96 (69,88) | 462,61 (69,88) | 25,07 | 66,28 |
| Студёное | 47,15 (0,95) | 34,30 (0,95) | 0 | 12,85 |
| Торфяное | 98,87 (7,11) | 54,31 (7,11) | 0,46 | 43,94 |
| Хвойное | 147,14 (66,24) | 128,73 (64,81) | 0,25 | 18,16 (1,43) |
| Итого | 1315,16 (273,24) | 1013,35 (263,19) | 39,8 (8,62) | 262,01 (1,43) |

*  Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований (ст. 17 Земельного Кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов». Территория в границах населенных пунктов находится в ведении администрации поселения и может быть использована по ее усмотрению в целях получения дохода. В результате предоставления земельных участков в аренду администрация может пополнять бюджет поселения за счет земельного налога, но с учетом соблюдения вида разрешенного использования предоставляемых земельных участков.

Часть земель населённых пунктов площадью 273,24 га пустует и не используется по назначению в течение многих лет. Эти участки, как правило, удаленные от основного ядра населенных пунктов на значительные расстояния, были ошибочно включены в состав земель населённых пунктов в 1990-е годы и подлежат возврату в состав земель сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения в составе Мельниковского сельского поселения составляют 5597,57 га или 16,07 %  от площади поселения, из них 571,78 га используются для:

- ведения садоводства в садоводческих некоммерческих товариществах –19,14 га;

- ведения дачных некоммерческих товариществ, дачных некоммерческих партнерств – 19,84 га;

- рекреационное использование (базы отдыха, стадион) – 14,74 га;

- ведения крестьянско-фермерского хозяйства – 421,80 га;

- для сельскохозяйственного производства – 40,78 га;

- под личные подсобные хозяйства – 55,48 га.

Оставшиеся 5025,79 га в составе земель сельскохозяйственного назначения находятся в государственной собственности и используются для нужд сельского хозяйства.

При разработке проекта Генерального плана были учтены участки особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Ленинградской области, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается.

Площадь таких земель на территории Мельниковского сельского поселения составляет 3695,47 га.

Земли промышленности и иного специального назначения занимают в составе земельного фонда сельского поселения 148,90 га (0,4 % от общей площади земель). Данная категория земель представлена землями транспорта, а также землями под опорами ЛЭП (ВЛ-110 кВ) и электроподстанцией № 519.

На 1 января 2012 года земли в составе категории лесного фонда составили 27751,20 га (79,7 % от общей площади поселения), в том числе водные объекты занимают площадь 3977,62 га. Земли данной категории находятся в собственности Российской Федерации.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к данной категории относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.).

Земли особо охраняемых территорий и объектов в составе Мельниковского сельского поселения представлены тремя базами отдыха в п. Горы и в дер. Хвойное (12,42 га).

Земли водного фонда не представлены, так как водные объекты, располагающиеся

на территории Мельниковского сельского поселения, ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ (ред. от 6 декабря 2011 года), а также ст. 101 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ (принят Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации 28 сентября 2001 года), входят в состав лесного фонда.

Земли запаса в составе поселения не представлены.

# 3.8. Социально-экономическая ситуация

### 3.8.1. Экономическая база

Экономическая база Мельниковского сельского поселения основана на использовании местных ресурсов – лесопереработке, сельском хозяйстве, а также туристско-рекреационной деятельности.

Развитие экономического потенциала поселения ориентировано на развитие агропромышленного комплекса. В настоящее время основным производителем сельскохозяйственной продукции является ЗАО «Мельниково», которое занимается молочным животноводством, выращиванием молодняка, свиноводством и растениеводством и имеет три фермы вблизи п. Мельниково, в п. Торфяное и в п. Васильево с общим поголовьем 1719 голов. Объем производства в год составляет 7000 т. молока, 270 т. мяса, 160 т. картофеля, 2640 т. кормов. В ЗАО «Мельниково» заняты 174 человека.

Имеются 65 фермерских хозяйств, однако реально работающих только 10. Они дают в год 2000 т. молока, 1 т. мяса и 50 т. картофеля.

Развитие промышленных видов деятельности практически отсутствует. В статистической отчетности предприятия обрабатывающей промышленности представлены одним преприятием по переработке древесины, на котором работают 21 человек.

Таблица 6

Перечень действующих субъектов малого предпринимательства,

функционирующих на территории Мельниковского сельского поселения

на 01.07.2010 (по данным администрации)

| № пп | Наименование субъектов малого предпринимательства | Основной вид деятельности | Число работаю-щих (чел.) | Адрес | Общая площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Юридические лица |
| 1 | ООО «Могретан» | ритуальные услуги | 1 | п. Мельниково, ул. Выборгская | 25,2 |
| 2 | ООО «Стройматериалы» | торговля строитель-ными материалами | 5 | п. Мельниково, ул. Калинина, 4А | 145,0 |

| № пп | Наименование субъектов малого предпринимательства | Основной вид деятельности | Число работаю-щих (чел.) | Адрес | Общая площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | ООО «Лен-Турист-Инвест» («Снегурия») | туризм | 9 | п. Мельниково, ул. Калинина, 1 | 91,2 |
| 4 | ООО «РТК» | строительство | 4 | вблизи п. Горы |  |
| 5 | РАЙПО | розничная торговля | 1 1 | п. Торфяное п. Васильево | 135,5 96,3 |
| 2. Индивидуальные предприниматели |
| 6 | ИП Крылова Н.И. | парикмахер-ские услуги | 8 | п. Мельниково, ул. Калинина, 9 | 83,0 |
| 7 | ИП Тихомиров Д.В. | розничная торговля – продукты | 1 | п. Мельниково, ул. Ленинградская | 30,0 |
| 8 | ИП Иванова О.М. | розничная торговля – продукты | 1 | п. Торфяное | 8,0 |
| 9 | ИП Киселева М.Ю. | розничная торговля – промышлен-ные товары | 1 | п. Мельниково, ул. Выборгская | 40,0 |
| 10 | ИП Морозова С.Б. Аптечный киоск | розничная торговля – смешанные товары | 6 | п. Мельниково, ул. Выборгская, 4 | 260,9 |
| 11 | ИП Морозова С.Б. «Елена» | продукты | 3 | п. Мельниково, ул. Выборгская, 2 | 40,0 |
| 12 | ИП Соколов А.А. | смешанные товары | 4 | п. Мельниково, ул. Калинина, 30 | 135,5 |
| 13 | ИП Краснобоярова Л.В. | розничная торговля – продукты | 1 | п. Васильево | 122,7 |
| 14 | ИП Орлов Н.Ф. | розничная торговля – продукты | 1 | п. Горы | 35,8 |
| 15 | ИП Григорьев И.А. | техническое обслуживание автомобилей | 2 | п. Мельниково, ул. Речная, 4 | 140,0 |

| № пп | Наименование субъектов малого предпринимательства | Основной вид деятельности | Число работаю-щих (чел.) | Адрес | Общая площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | ИП Григорьева И.А. | розничная торговля | 1 | п. Мельниково | 37,0 |
| 17 | ИП Кривошеев Е.В. | розничная торговля | 1 | п. Мельниково, ул. Калинина, 2 | 38,2 |
| 18 | ООО «Лесник» | пилорама | 21 | п. Мельниково | 600,0 |
| 19 | ИП Носова Т.С. | розничная торговля – продукты | 2 | п. Мельниково, ул. Выборгская, 2 | 144,8 |
| 20 | ИП Левашова Н.Ю. | сотовая связь | 2 | п. Мельниково, ул. Калинина, 2 | 18,05 |
| 21 | ИП Евтюшкина Н.А. | мебель | 1 | п. Мельниково, ул. Калинина, 1 | 60,0 |
| 22 | Фармация Аптека |  | 2 | п. Мельниково, уч. Больница | 65,0 |
| 23 | ОАО Невобпечать | киоск | 1 | п. Мельниково | 6,0 |
| ИТОГО | 80 |  | 2357,25 |

### 3.8.2. Население

Динамика численности населения

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Мельниковском сельском поселении проживает 2023 чел. (таблицы 7 и 8), что составляет около 3 % населения Приозерского муниципального района.

По сравнению с 1977 годом численность населения поселения сократилась на 36 %.

Таблица 7

Численность населения Мельниковского сельского поселения на начало года, человек

| год | 1977 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| постоянное население | 3172 | 2315 | 2254 | 2237 | 2196 | 2014 | 2050 | 2025 | 2030 | 2007 | 2023 |

Однако в последние годы отмечается снижение темпов убыли населения и стабилизация численности постоянного населения на уровне в среднем 2000 человек.

В 2012 году рождаемость в Мельниковском сельском поселении впервые за много лет превысила показатели смертности.

Таблица 8

Численность населения по населенным пунктам Мельниковского сельского поселения

(по данным похозяйственного учета и Всероссийской переписи населения 2010 года)

| Населенный пункт | Число постоянных хозяйств, ед. | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Быково, посёлок | 23 | 41 |
| Васильево, посёлок | 36 | 71 |
| Горы, посёлок | 14 | 37 |
| Коверино, посёлок | 1 | 1 |
| Мельниково, посёлок | 643 | 1686 |
| Студёное, посёлок | 17 | 50 |
| Торфяное, посёлок | 50 | 108 |
| Хвойное, деревня | 9 | 29 |
| ИТОГО: | 793 | 2023 |

Возрастная структура

Возрастная структура населения Мельниковского сельского поселения носит регрессивный характер с численным преобладанием лиц пенсионных возрастов над молодежью. Численность старшей возрастной группы в 1,6 раза превышает численность населения в молодых возрастах. Показатель демографической нагрузки в сельском поселении составляет 466 человек в возрастах старше и моложе трудоспособного на 1000 лиц трудоспособного возраста (таблицы 9, 10 и 11), что в 1,23 раза ниже среднего показателя по Приозерскому муниципальному району.

Таблица 9

Возрастная структура населения Мельниковского сельского поселения на 01.01.2010

| Возраст | Чел. | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Все население | 2023 | 100 |
| Моложе трудоспособного возраста (0–15 лет) | 253 | 12 |
| В трудоспособном возрасте (женщины 16–54/ мужчины 16–59 лет) | 1370 | 68 |
| Старше трудоспособного возраста (женщины от 55/ мужчины от 60 лет) | 400 | 20 |

Таблица 10

Возрастно-половая структура населения Мельниковского сельского поселения

на 01.01.2013 (по данным администрации)

| Возраст | Чел. | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Все население | 2027 | 100 |
| 0 – 6 лет | 128 | 6,3 |
| 7 – 18 лет | 213 | 10,5 |
| 19 – 35 лет | 562 | 27,7 |
| 36 – 60 лет | 737 | 36,4 |
| старше 60 лет | 387 | 19,1 |
| мужчины | 852 | 42,0 |
| женщины | 1175 | 58,0 |

Таблица 11

Динамика численности постоянного населения Мельниковского сельского поселения с учетом миграционного движения (по данным администрации)

|  | на 01.01.2000 | на 01.01.2001 | на 01.01.2002 | на 01.01.2003 | на 01.01.2004 | на 01.01.2005 | на 01.01.2006 | на 01.01.2007 | на 01.01.2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Численность постоянного населения, чел. | 2426 | 2315 | 2254 | 2237 | 2196 | 2014 | 2050 | 2025 | 2030 |
| в том числе родилось | 11 | 16 | 18 | 19 | 15 | 17 | 19 | 19 | 10 |
| умерло | 43 | 56 | 48 | 41 | 39 | 43 | 45 | 42 | 27 |
| прибыло | 37 | 46 | 68 | 31 | 34 | 85 | 50 | 71 | 23 |
| убыло | 116 | 67 | 55 | 50 | 192 | 23 | 49 | 43 | 29 |

Трудовые ресурсы

По данным паспорта Мельниковского сельского поселения численность занятых в экономике составляет 1,38 тыс. чел. В сельском хозяйстве занято 16 % работающего на территории сельского поселения населения, в обрабатывающих производствах – всего 1,5 %. Преимущественно жители сельского поселения работают в сфере услуг, где занято около 62 % работающего населения, в том числе 4,5 % из этого контингента работают в 20 субъектах малого предпринимательства, ведущих розничную торговлю всех видов. Доля занятых за пределами территории сельского поселения (6,5 %). В основном это лица, работающие в Приозерском муниципальном районе.

Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения) составляет 0,87 %, что в 1,8 раза выше показателя в среднем по Приозерскому муниципальному району.

Выводы

Для населения Мельниковского сельского поселения характерно снижение численности проживающего на его территории населения. В возрастной структуре доля населения старше трудоспособного возраста в 1,6 раза выше численности населения в молодых возрастах. Значение показателя демографической нагрузки хотя и высокое, но в 1,23 раза ниже среднего показателя по Приозерскому муниципальному району.

Ситуацию в сфере занятости в целом по муниципальному образованию нельзя считать благополучной: уровень безработицы выше среднерайонного показателя.

### 3.8.3. Жилищный фонд

По данным паспорта Мельниковского сельского поселения жилищный фонд муниципального образования составляет 42,5 тыс. кв. м общей площади; 27,3 тыс. кв. м жилищного фонда оборудовано централизованными водоснабжением и канализацией; централизованным отоплением газоснабжением. При этом весь инженерно обеспеченный жилищный фонд расположены в центральном посёлке Мельниково.

Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилищного фонда  составляет 21,0 кв. м общей площади. 16 семей стоят на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, в т.ч. льготная очередь 16 семей.

Жилищный фонд представлен индивидуальными жилыми домами с участками и многоквартирными малоэтажными жилыми домами (таблица 12).

Таблица 12

Существующий жилищный фонд

| № п/п | Населённый пункт | Общая площадь жилищного фонда, кв. м, в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в многоквартирных жилых домах | в индивидуальных жилых домах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мельниково | 33350 | 27300 | 6050 |
| 2 | Быково | 1220 | - | 1220 |
| 3 | Васильево | 1950 | - | 1950 |
| 4 | Горы | 1050 | - | 1650 |
| 5 | Коверино | 70 | - | 70 |
| 6 | Студёное | 1400 | - | 1400 |
| 7 | Торфяное | 2700 | - | 2700 |
| 8 | Хвойное | 760 | - | 760 |
| Итого | 42500 | 27300 | 15200 |

Новое жилищное строительство осуществляется, за счет строительства жилья многоквартирными малоэтажными жилыми домами, а также индивидуальными застройщиками.

### 3.8.4. Социальная сфера

Образование

На территории поселения в его административном центре расположены следующие образовательные учреждения: 1 основная общеобразовательная школа, 1 детское дошкольное учреждение.

Наличие свободных мощностей отмечается в школе, которая на сегодняшний день заполнена в среднем  на 30 % своих возможностей, в дошкольном учреждении также отмечается наличие свободных мест.

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях по СНиП 2.07.01-89* должна составлять 85 % от численности детей соответствующей возрастной группы. В реальности обычно имеет место более низкий уровень востребованности услуг дошкольных учреждений в сельской местности из-за особенностей сельского образа жизни и необходимости использования транспорта для доставки детей в эти учреждения и обратно домой. Поэтому для расчета показателей существующей и нормативной обеспеченности в услугах дошкольных учреждений по сельской местности в таблице 14 взят норматив из СНиП II-60-75**, в котором предусмотрено обеспечение местами 75 % детей в возрасте 1-6 лет. Таким образом, нормативное количество мест в детском саду должно составлять 62.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* необходим 100 % охват детей неполным средним образованием (девятилетняя основная общеобразовательная школа) и 75 % охват детей в старших классах (10-й и 11-й классы) при обучении в одну смену. Такой норматив установлен в связи с тем, что учащиеся старших классов могут получать образование в дневных общеобразовательных школах, колледжах, а также в учреждениях начального профессионального образования или доучиваться в вечерней школе. Нормативно необходимое число школьных мест составляет порядка 139 мест, фактически же здание школы рассчитано на 500 мест. Заполняемость школы в среднем составляет 30 %. Таким образом, мощности общеобразовательного учреждения поселения можно считать достаточными.

В поселении отсутствует центр дополнительного образования и переобучения.

Таблица 13

Перечень общеобразовательных учреждений

| № п/п | Наименование муниципальных образовательных учреждений | Храктеристика состояния помещения | Местополо-жение | Вместимость | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проект | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | общеобразовательная школа | специализиро-ванное | п. Мельниково | 500 | 151 | 30,2 |
| 2 | детское дошкольное учреждение | специализиро-ванное | п. Мельниково | 110 | 71 | 64,5 |

Таблица 14

Фактическая и нормативная обеспеченность населения образовательными услугами

| Детские дошкольные учреждения, мест | Общеобразовательные учреждения, мест |
| --- | --- |
| фактическая | нормативная | % от норматива | фактическая | нормативная | % от норматива |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 110 | 62 | 177 | 500 | 139 | 359 |

Здравоохранение

Для оказания медицинской помощи населению работает больница – амбулатория с аптекой в п. Мельниково мощностью 60 посещений в смену и 4 койки в стационаре. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений определена в соответствии с «Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в которой нормативы объема медицинской помощи на 2013 год зафиксированы на уровне 2,88 вызовов автомашин скорой помощи в смену, 18,6 посещений в смену амбулаторно-поликлинических учреждений на 1000 человек населения (с учетом всех видов посещений), 21 пациенто-дня дневного стационара на 1000 человек населения и 9,5 пациенто-дня круглосуточного стационара на 1000 человек населения (таблица 15).

Таблица 15

Объёмы бесплатной медицинской помощи в рамках «Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 г. № 461)

| № п/п | Виды бесплатной медицинской помощи | Средние нормативы объема бесплатной медицинской помощи | Объем бес-платной меди-цинской помо-щи населению Мельниковского сельского поселения в год | Перерасчет на нормативы по видам медицинской помощи | Перерасчет на норматив по всем видам медицинской помощи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единицы измерения | норматив |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Скорая медицинская помощь, включая медицинскую эвакуацию | вызовы/ на 1 жителя в год | 0,352 | 712 | 2,88 вызова/ в смену | 2,88 вызова/ в смену |
| 2 | То же, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС)* | вызовы/ на 1 за-страхован-ное лицо в год | 0,318 | 541 | 9,1 посещений/ в смену на 1000 чел. | 18,6 посещений/в смену на 1000 чел. |
| 3 | Медицинская помощь в амбулаторных условиях с профилактической целью | посещений/ на 1 жителя в год | 2,245 | 4542 | 9,1 посещений/ в смену на 1000 чел. |  |
| 4 | То же, в рамках базовой программы ОМС | посещений/ на 1 за-страхован-ное лицо в год | 2,04 | 3468 |  |  |
| 5 | То же, сверх базовой программы ОМС | посещений/ на 1 за-страхован-ное лицо в год | 0,104 | 177 |  |  |
| 6 | Медицинская помощь в амбулаторных условиях в связи с заболеванием | обращений/ на 1 жителя в год | 2,05 | 4147 | 8,3 обращений/ в смену на 1000 чел. |  |
| 7 | То же, в рамках базовой программы ОМС | обращений/ на 1 за-страхован-ное лицо в год | 1,9 | 3230 |  |  |

| № п/п | Виды бесплатной медицинской помощи | Средние нормативы объема бесплатной медицинской помощи | Объем бес-платной меди-цинской помо-щи населению Мельниковского сельского поселения в год | Перерасчет на нормативы по видам медицинской помощи | Перерасчет на норматив по всем видам медицинской помощи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единицы измерения | норматив |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | То же, сверх базовой программы ОМС | обращений/ на 1 за-страхован-ное лицо в год | 0,106 | 180 | 8,3 обращений/ в смену на 1000 чел. | 18,6 посещений/в смену на 1000 чел. |
| 9 | Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая в неотложной форме, в рамках базовой программы ОМС | посещений/ на 1 за-страхован-ное лицо в год | 0,36 | 612 | 1,2 посещений/ в смену на 1000 чел. |  |
| 10 | Медицинская помощь в условиях дневных стационаров | пациенто-дней/ на 1 жителя в год | 0,523 | 1058 | 2,1 пациенто-дней | 2,1 пациенто-дня/на 1000 чел. в дневном стационаре |
| 11 | То же, в рамках базовой программы ОМС | пациенто-дней/ на 1 застрахо-ванное лицо в год | 0,52 | 884 |  |  |
| 12 | То же, сверх базовой программы ОМС | пациенто-дней/ на 1 застрахо-ванное лицо в год | 0,003 | 5 |  |  |
| 13 | Медицинская помощь в стационарных условиях | койко-дней/ на 1 жителя в год | 2,281 | 4615 | 9,2 койко-дней | 9,5 пациенто-дня/на 1000 чел. в стационаре |
| 14 | То же, в рамках базовой программы ОМС | койко-дней/ на 1 застрахо-ванное лицо в год | 1,74 | 2958 |  |  |
| 15 | Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях | койко-дней/ на 1 жителя в год | 0,091 | 184 | 0,3 койко-дней | 9,5 пациенто-дня/на 1000 чел. в стационаре |

* охват населения базовой программой ОМС – 84 % (1700 человек).

В пересчете на показатели мощности учреждений имеем 37,6 посещений в смену амбулаторно-поликлинических учреждений и примерно 4,2 койки дневного стационара на 2023 жителей.

Мощность существующего амбулаторно-поликлинического учреждения (60 посещений в смену) на сегодняшний день несколько выше нормативно предусмотренной. Это учреждение нуждается в капитальном ремонте.

В поселении отсутствует пункт скорой медицинской помощи и детская молочная кухня.

Социальная защита населения

На территории поселения отсутствуют социальные работники, однако такие работники имеются в городе Приозерск, в районном центре социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. Они обслуживают на дому 22 человека (престарелые, одинокие пенсионеры), проживающих в Мельниковском сельском поселении.

Культура

Имеется Муниципальное учреждение культуры «Мельниковское клубное объединение», в состав которого входят Дом культуры в п. Мельниково (100 мест) и  сельская библиотека в п. Мельниково (11550 томов).

Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-Р (в ред. распоряжения от 14.07.2001), предполагают для населенных пунктов людностью менее 500 жителей наличие 100-150 зрительских мест в клубах или учреждениях клубного типа, от 500 до 1000 жителей – 150-200 мест. При людности от 1 до 3 тыс. жителей – наличие 150 зрительских мест в расчете на каждую тысячу жителей. Обеспеченность населения клубными местами согласно этим нормативам вдвое ниже оптимального значения, книжный фонд соответствует нормативу.

Таблица 16

Перечень учреждений культуры

| № | Наименование учреждения | Характеристика состояния помещения | Местоположение | Количество мест/книжн. Фонд, тыс. экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мельниковский дом культуры | приспособленное | п. Мельниково | 100 |
| 2 | Мельниковская сельская библиотека | приспособленное | п. Мельниково | 11,550 |

Таблица 17

Фактическая и нормативная обеспеченность населения услугами учреждений культуры и библиотеками по «Социальным нормативам и нормам»

| Клубы или учреждения клубного типа, мест | Общедоступные библиотеки, фонд, тыс. экз. |
| --- | --- |
| фактическая | нормативная | % от норматива | фактическая | нормативная | % от норматива |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | 202 | 50 | 11,55 | 9,7 | 119 |

Спорт

Из спортивных объектов в поселении имеются 1 спортзал (при школе), комплексные площадки, футбольное поле и спортивное ядро в п. Мельниково, а также волейбольные, баскетбольные площадки и теннисные корты на базе отдыха «Политехник» в п. Горы. В соответствии с нормативом обеспеченность спортивными залами ниже рекомендуемой величины, в то время как плоскостные сооружения значительно выше нормативного значения.

Таблица 18

Фактическая и нормативная обеспеченность спортивными сооружениями

по Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры

| Показатель | фактическая | нормативная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Спортивные залы, площадь пола, тыс. кв. м | 0,25 | 0,72 | 34 |
| Плоскостные сооружения, тыс. кв. м | 20,5 | 3,95 | 266 |

Объекты инфраструктуры молодежной политики.

В качестве нормативов минимальной обеспеченности населения муниципального образования учреждениями по работе с молодежью используются нормативы, утвержденные распоряжением Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 года № 618-р «О нормативах развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области», которые составляют 25 кв. м общей площади учреждений на 1000 человек населения. В соответствии с данным распоряжением для сельских поселений необходимо иметь не менее одного многопрофильного центра (клуба) по месту жительства или отдела (сектора) по работе с молодежью на базе существующих учреждений культуры, учреждений дополнительного образования и других или несколько (не менее двух) различных узкопрофильных и (или) специализированных учреждений по работе с молодежью.

В соответствии с данным нормативом необходимо иметь 68,0 кв. м площади объектов инфраструктуры молодежной политики. В настоящее время в Мельниковском клубном объединении работают 12 кружков для населения с охватом 144 человек, в том числе 2 молодежных кружка – технического творчества и хореографический с охватом 12 человек.

Выводы

Для населения Мельниковского сельского поселения характерно снижение численности населения в последние 35 лет со стабилизацией численности в последние 7 лет.

Проектная мощность учреждения дошкольного образования в поселении значительно выше нормативной, также как и в общеобразовательной школе. При этом учреждения образования заполнены в среднем на 45 % проектной мощности, поэтому дефицита мест не наблюдается. Однако отсутствуют условия для дополнительного образования и переобучения молодежи.

Обеспеченность населения услугами медицинских учреждений соответствует нормативной, однако отсутствует пункт скорой помощи.

Количество мест в клубных учреждениях культуры в поселении ниже  нормативного значения, а обеспеченность книжным фондом соответствует требуемой по нормативу. Однако отсутствуют объекты инфраструктуры молодежной политики.

Улучшение жилищных условий населения производится за счет муниципального и индивидуального жилищного строительства.

# 3.9. Рекреационная деятельность и туризм

Туристско-рекреационная сфера является одним из приоритетных направлений развития Приозерского муниципального района, при этом Мельниковское сельское поселение, обладающее уникальным природно-рекреационным потенциалом, является популярным местом отдыха среди жителей города Санкт-Петербург и Ленинградской области.

Географическое положение, рекреационный потенциал территории, наличие крупных водоемов, порогов, промысловых ресурсов представляют возможности для развития отдельных видов активного отдыха и спорта, спортивного рыболовства, детского отдыха, и экологического туризма. Благоприятные природные условия создают высокий оздоровительный эффект, что предопределяет размещение на рассматриваемой территории большого числа специализированных оздоровительных учреждений, организаций отдыха и туризма, дачных массивов и садоводческих некоммерческих товариществ.

На территории Мельниковского сельского поселения насчитывается 7 садоводческих и дачных некоммерческих товариществ, занимающих площадь около 40 га, за счет которых, а также за счет найма комнат постоянных жителей поселения, в летний период численность населения увеличивается на 3,7 тыс. человек, в отдельные дни на 5,0 тыс. человек (единовременная пиковая нагрузка).

Таблица 19

Перечень дачных и садоводческих объединений и товариществ

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Территория, га | Количество участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ДНО «Облспецстрой» | вблизи п. Коверино | 7,41 | 2 |
| 2 | СНТ «Бережок» | вблизи п. Мельниково | 2,57 | 1 |
| 3 | СНТ «Островок» | вблизи п. Мельниково | 7,73 | 2 |
| 4 | ДНТ «Луговое» | вблизи дер. Хвойное | 5,36 | 16 |
| 5 | ДНТ «Хвойное» | вблизи дер. Хвойное | 5,58 | 15 |
| 6 | ДНТ «Тихая заводь» | вблизи п. Мельниково | 8,19 | 24 |
| 7 | СНТ «Ветеран» | вблизи п. Торфяное | 2,84 | 7 |
| Итого | 39,68 | 67 |

Сфера услуг в поселении развита недостаточно. Кроме того, почти все объекты социальной инфраструктуры размещаются в центральном поселке Мельниково. Здесь имеются 7 продуктовых магазинов, 1 продуктовый магазин с аптечным киоском, магазин хозтоваров, магазин бытовой химии, магазин одежды, магазин мебели, магазин стройматериалов, 1 учреждение общественного питания, салон сотовой связи, отделение банка (ОАО «Сбербанк России»), парикмахерская, почта-телеграф, бани, киоск печати. В посёлках Васильево и Торфяное имеются по 2 продуктовых магазина. В посёлках Горы и Студёное – по одному продуктовому магазину. Посёлки Быково, Коверино и деревня Хвойное не имеют ничего и обслуживаются ежедневными автолавками. Учреждения отдыха представлены 13 объектами вместимостью около 460 человек, в том числе базами отдыха и охотбазами (таблица 20).

Таблица 20

Перечень средств размещения Мельниковского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Адрес | Вместимость, мест | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | База отдыха ОАО «Химволокно» | п. Васильево | 20 | 4,74 |
| 2 | База отдыха «Бодров М.А.» | вблизи п. Студёное | 15 | 0,8 |
| 3 | Военно-охотничья база | п. Быково | 25 | 0,41 |
| 4 | База отдыха «ГЛТЭК-Невский филиал» | п. Быково | строится | 1,4 |
| 5 | База отдыха ГНУ «ЦНИИ РТК» | вблизи п. Горы | строится | 3,65 |
| 6 | База отдыха ГОУ «СПб ГПУ-Политехник» | вблизи п. Горы | 200 | 2,34 |
| 7 | База отдыха «Сосны» | вблизи п. Мельниково | 30 | 0,52 |
| 8 | База военно-охотничьего общества | вблизи п. Торфяное | 25 | 0,36 |
| 9 | База военно-охотничьего общества | вблизи п. Студёное | 20 | 0,49 |
| 10 | База отдыха ГП «Теплоремонт» | п. Торфяное | 15 | 5,01 |
| 11 | База отдыха ООО «Лентуринвест» | вблизи п. Мельниково | 60 | 26,11 |
| 12 | База отдыха «Снегурия» | вблизи п. Мельниково | 20 | 1,2 |
| 13 | База отдыха «Хутор у Папика» | вблизи п. Васильево | 30 | 0,9 |
| Итого | 460 | 56,12 |

Для рекреационных целей могут использоваться участки лесного фонда (для культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целей), которые предоставляются в постоянное бессрочное пользование на основании решения Правительства Ленинградской области или по результатам  лесного аукциона.

В соответствии с Лесным планом Ленинградской области и Лесохозяйственным регламентом Приозерского лесничества установлено зонирование защитных лесов, расположенных на территории поселения, в пределах которых предусмотрены зоны, предназначенные для развития рекреационной деятельности. В соответствии с лесным законодательством на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, если это не противоречит иному действующему законодательству.

В целях проведения благоустройства предоставленных лесных участков лица, использующие леса для осуществления рекреационной деятельности, осуществляют уход за лесами на основании проекта освоения лесов.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности производится в соответствии с «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 24 апреля 2007 года № 108.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается только возведение временных построек на лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.) и осуществление благоустройства лесных участков (размещение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направления движения, контейнеров для сбора и хранения мусора и др.). Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений допускается, прежде всего, на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии  – на участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в местах, определенных в проекте освоения лесов.

В целях строительства объектов для осуществления рекреационной деятельности в лесах допускается проведение рубок лесных насаждений на основании проекта освоения лесов.

К лесам рекреационного назначения также относятся 100-метровые полосы, примыкающие к пляжам, стоянкам туристов и рыбаков в лесах, выполняющих водоохранные функции; 100-метровые полосы вокруг автостоянок в защитных полосах лесов вдоль автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

В настоящее время земли лесного фонда на территории поселения активно используются в целях рекреации повсеместно, особенно интенсивно по берегам реки Вуокса, озёр Вуокса и Комсомольское. Благоустроенных мест массового отдыха у водоемов на территории поселения не имеется. Местное население и многочисленные отдыхающие используют неблагоустроенные пляжи на реке Вуокса и других водных объектах.

Проектом генерального плана предусмотрено выделение территории для размещения объектов туристско-рекреационной инфраструктуры районного и местного значения, в том числе предусмотренные Схемой территориального планирования Приозерского муниципального района.

На территории Мельниковского сельского поселения Схемой территориального планирования Приозерского муниципального района предлагаются к размещению различные учреждения отдыха и спорта.

Выводы

Мельниковское поселение имеет благоприятные природные условия для развития активного отдыха и спорта, спортивного рыболовства, детского и семейного отдыха, и экологического туризма. В туристско-рекреационном комплексе Приозерского муниципального района  потенциальное значение поселения существенно. Однако, уровень развития инфраструктуры отдыха и туризма невысокий.  Уровень благоустройства мест массового отдыха населения остается недостаточным. Сезонная пиковая рекреационная нагрузка составляет 5,0 тыс. человек.

# 3.10. Состояние окружающей среды

### 3.10.1. Санитарное состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из приоритетных проблем.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами:

- природно-климатические показатели;

- выбросы от производственных объектов;

- выбросы от инженерных объектов;

- выбросы от автотранспорта.

Мельниковское сельское поселение расположено в климатической зоне II B, с большой повторяемостью комфортных погод. Территория отличается высокой циркуляцией атмосферы, что способствует быстрому рассеиванию вредных примесей в атмосфере. В целом, по метеорологическим параметрам территория сельского поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (по классификации Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова).

Состояние окружающей среды Мельниковского сельского поселения удовлетворительное. Основными источниками загрязнения атмосферы являются источники отопления, предприятие животноводства, автомобильный транспорт.

Основной проблемой сельского поселения является расположение части жилой застройки п. Мельниково, п. Торфяное и п. Васильево в санитарно-защитных зонах канализационных очистных сооружений, животноводческих ферм и автодорог.

Проблемой анализа и контроля состояния атмосферного воздуха является отсутствие мониторинга окружающей среды, предусматривающего посты наблюдения и обработку полученной информации.

Выводы:

- Наиболее подвержены загрязнению атмосферного воздуха территории, расположенные вблизи автомагистралей, животноводческих ферм и канализационных очистных сооружений.

### 3.10.2. Санитарное состояние водных объектов

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» основным фактором, обуславливающим несоответствие качества подземных вод санитарно-химическим показателям, является природный состав воды.

Основным загрязнителем открытых водоемов являются стоки от населенных пунктов. На сегодняшний день существует проблема несовершенного технологического процесса очистки канализационных сточных вод.

Канализационные стоки от жилых домов отводятся по канализационным сетям на очистные сооружения, которые подлежат капитальному ремонту. Фекальные стоки после механической очистки в отстойниках сбрасываются в поверхностные водоемы.

Сбрасываемые с недостаточно очищенными сточными водами азот и фосфор вызывают развитие евфтрофикационных процессов в водоёмах, что приводит к их вторичному загрязнению, снижению содержания растворенного кислорода, вымиранию ценных видов рыб. Решение этого вопроса невозможно без значительных капиталовложений в реконструкцию существующих сооружений. Более того, проблема усугубляется с каждым годом из-за обветшания существующих сооружений, что приводит к увеличению количества сточных вод, сбрасываемых в водоемы без очистки.

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в Приозерском муниципальном районе в настоящее время в пробах воды «после очистки» гигиенические нормативы превышены по показателям химического потребления кислорода (ХПК), биологического потребления кислорода за пять суток (БПК5), содержания общего фосфора и растворимых фосфатов, железа, содержания азота аммиака, поверхностно-активных веществ (ПАВ). Данные результаты проб воды подтверждают недостаточную эффективность очистки сточных вод.

Локальное влияние на водные экосистемы оказывают стоки животноводческих ферм (пп. Мельниково, Торфяное и Васильево). Навозосодержащие стоки фермы с дождевыми и талыми водами поступают на рельеф, затем в близрасположенные водные объекты.

Значительный объем загрязняющих веществ поступает в реку с неочищенными талыми и дождевыми водами. Ливневая канализация отсутствует.

В полной мере оценить нагрузку на водные объекты достаточно сложно, так как мониторинг окружающей среды в полном объеме на рассматриваемой территории не проводится.

Выводы:

- Основные причины загрязнения водоёмов вызваны технической изношенностью оборудования, которая приводит к сбрасыванию в поверхностные водоёмы недостаточно очищенные канализационные стоки. Также негативное воздействие оказывают несанкционированные сбросы хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Ухудшение состояния сетей канализации и нарушение санитарных правил сброса сточных вод могут привести к возникновению неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с потреблением населением воды, не соответствующей санитарным нормам.

### 3.10.3. Санитарное состояние почвы и санитарная очистка территории

Основным загрязнителем почв являются объекты сельскохозяйственного назначения (животноводческие фермы, места хранения навозной жижи), сбросы неочищенных сточных вод на рельеф, места стоянки и хранения объектов транспорта, а также автомобильные дороги. От полотна автомобильных дорог загрязнение почв распространяется на расстояние до 200-300 м, причём максимальное оно на расстоянии 3-10 м.

Имеется одно крупное сельхозпредприятие – ЗАО «Мельниково» – основной источник образования отходов агропромышленного комплекса.

На сегодняшний день на территории Мельниковского сельского поселения отсутствует санкционированное место размещения отходов, имеется 1 несанкционированная свалка: к югу от п. Мельниково.

В летнее время в связи со значительным наплывом отдыхающих количество отходов возрастает в несколько раз.

Сбор отходов осуществляется в мусоросборники (контейнеры) и вывозится спецавтотранспортом. Контейнерная система сбора отходов полностью охватывает жилищный фонд, предприятия и организации.

На территории сельского поселения отсутствуют оборудованные места для сбора крупногабаритных отходов.

Большая часть жидких отходов от неблагоустроенного жилого фонда не собирается и не вывозится.

С 2010 г. отходы производства и потребления отвозятся на полигон вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение) Приозерского муниципального района.

По сведениям ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (том  Исходно-разрешительная документация) полигон ТБО вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение) проектировался с учетом потребностей Приозерского муниципального района. С учетом ввода в эксплуатацию линии сортировки (в соответствии со схемой территориального планирования Приозерского муниципального района – 1-ая очередь строительства) срок эксплуатации полигона ТБО может быть увеличен периодом до 2040-2045 гг. Что позволит обеспечить прием и захоронение ТБО на расчетный срок проектов территориального планирования Приозерского муниципального района.

В 2008 году Центром благоустройства и обращения с отходами (Северо-Западное отделение) была разработана генеральная схема санитарной очистки территории Мельниковского сельского поселения, в которой представлен комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населённых мест.

Выводы:

- Необходимо развитие системы объектов санитарной очистки территории, рекультивация несанкционированных свалок, и не допущение возникновения новых несанкционированных свалок.

### 3.10.4. Физические факторы воздействия

Мониторинговые исследования по показателям шум, электромагнитное излучение на территории Приозерского муниципального района не проводятся.

Источниками электромагнитного излучения на территории сельского поселения являются объекты системы энергоснабжения, объекты электротранспорта, объекты с излучением радиочастотного диапазона.

Интенсивность воздействия источника электромагнитного излучения зависит от мощности, диапазона рабочих частот и конструктивных особенностей антенной системы. Воздействие источника оценивается на трех уровнях: на уровне подвеса антенны (где формируется биологически опасная зона), на высоте верхнего этажа – зона ограниченной застройки, у земли – санитарно-защитная зона.

Для большей части источников радиочастотного излучения организация зоны ограничения застройки и санитарно-защитной зоны не предусматривается, так как их безопасность для населения должна быть обеспечена техническими средствами.

Радиационная обстановка Мельниковского сельского поселения на протяжении ряда лет остается стабильной и не превышает нормативные значения. Радиационная обстановка территории складывается под влиянием ряда факторов:

- глобальные выпадения

- естественные источники излучения

- облучение при медицинском обследовании

- облучение при работе с ионизирующими источниками излучения.

Выводы:

- На территории Мельниковского сельского поселения не ведутся наблюдения и контроль шумового и электромагнитного загрязнения.

- Радиационная обстановка на территории Мельниковского сельского поселения стабильная и не превышает нормативные значения.

# 3.11. Транспортная инфраструктура

Административный центр сельского поселения – п. Мельниково расположен в 35 км от города Приозерск и в 140 км от города Санкт-Петербург.

В системе транспортного обслуживания участвует только автомобильный транспорт.

Территория Мельниковского сельского поселения расположена в стороне от крупных региональных центров и магистралей. Основу её планировочного каркаса образуют две крестообразно пересекающихся трассы: автодорога Сапёрное – Мельниково – Кузнечное регионального или межмуниципального значения, идущая в меридиональном направлении, и автодорога Приозерск – Мельниково – Студёное – Козлово – Бородинское – Выборг, регионального или межмуниципального значения, идущая в широтном направлении. Обе дороги имеют две полосы движения.

Эксплуатационная длина автомобильных дорог общего пользования составляет 144 км, в том числе с твердым покрытием – 36 %.

Перечень автомобильных дорог и их характеристики приведены в таблице 21.

Таблица 21

Титульный список автодорог Мельниковского сельского поселения

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяжен-ность, км | Техниче-ская катего-рия | Максимальная интенсивность, приведенных ед./сут | Покрытие, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | твердое | грунто-вое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Регионального или межмуниципального значения (на балансе муниципального района) |
|  | Приозерск-Мельниково-Выборг | 21 | III | 1200 | 21 | 0 |
| Регионального или межмуниципального значения (на балансе муниципального района) |
|  | Сапёрное – Мельниково – Кузнечное | 31 | IV | 880 | 17 | 14 |
| Местного значения (на балансе муниципального района) |
|  | Мельниково-Горы | 3 | нет данных | 750 | 0 | 3 |
|  | Мельниково – Хвойное | 5 | нет данных | 700 | 0 | 5 |
|  | Мельниково – Торфяное | 12 | нет данных | 920 | 3 | 9 |
|  | Мельниково – Ромашки | 12 | нет данных | 900 | 12 | 0 |
| Местного значения |
|  | Мельниково – Коверино | 4 | нет данных | нет данных | 0 | 4 |
|  | Мельниково – Заветное | 8 | нет данных | нет данных | 0 | 8 |
|  | Студёное – Заветное | 3 | нет данных | нет данных | 0 | 3 |
|  | Горы – Быково | 7 | нет данных | нет данных | 0 | 7 |
|  | Васильево – Ромашки | 5 | нет данных | нет данных | 0 | 5 |
|  | Мельниково – Озёрское | 7 | нет данных | нет данных | 0 | 7 |
|  | Торфяное – Беличье | 4 | нет данных | нет данных | 0 | 4 |
|  | Торфяное – Титовка | 9 | нет данных | нет данных | 0 | 9 |
|  | Торфяное – Кротово | 3 | нет данных | нет данных | 0 | 3 |
|  | Торфяное – Гречухино | 4,5 | нет данных | нет данных | 0 | 4,5 |
|  | Подъезд к южной охотбазе | 3 | нет данных | нет данных | 0 | 3 |
|  | Подъезд к северной охотбазе | 2,5 | нет данных | нет данных | 0 | 2,5 |
|  | В С Е Г О | 144 |  |  | 53 | 91 |

Плотность улично-дорожной сети территории Мельниковского сельского поселения составляет 0,753 км/кв. км, а плотность магистральной сети – 0,236 км/кв. км, что является хотя и низким показателем, но достаточным для удовлетворительного транспортного обслуживания территории такого характера. Другое дело, что параметры дорог в плане, ширина проезжей части, качество и состояние дорог не отвечают никаким критериям и нуждаются в радикальной модернизации. Из 18 участков дорог только треть находится в эксплуатации у районной дорожной службы и поддерживаются в рабочем состоянии. Остальные дороги являются по-существу, непроезжими.

На территории Мельниковского сельского поселения имеются 16 мостов через водотоки, в том числе 8 капитальных, 3 разрушенных и 3 моста, имеющих признаки объектов культурного наследия (таблица 22).

Таблица 22

Титульный список мостовых сооружений на территории

Мельниковского сельского поселения

| № по экспликации | Наименование сооружения, препятствия, ближайший населенный пункт | Длина, погон-ный м | Материал, год постройки/год последнего ремонта | Катего-рия дороги | Оценка сооружния | Последний год проведения диагностики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Приозерск – Мельниково – Выборг |
| 1 | мост, р. Вуокса км 28 + 150 п. Быково | 80 | железобетон, 1996 | III | удовлетворительное | диагностика не проводилась |
| 2 | мост, р. Вуокса км 28 + 350 п. Быково | 50 | железобетон, 1996 | III | удовлетворительное | диагностика не проводилась |
| 3 | мост, р. Вуокса км 33 + 800 п. Быково | 30 | железобетон, 1996 | III | удовлетворительное | диагностика не проводилась |
| Сапёрное – Мельниково – Кузнечное |
| 4 | мост, р. Вуокса км 15 + 300 п. Васильево | 30 | железобетон, 1999 | IV | удовлетворительное | диагностика не проводилась |
| 5 | мост, протока км 20 + 200 п. Васильево | 8 | железобетон, 1999 | IV | удовлетворительное | диагностика не проводилась |
| 6 | мост, р. Вуокса км 27 + 150 п. Мельниково | 15 | железобетон, 1999 | IV | удовлетворительное | диагностика не проводилась |
| 7* | мост, протока км 35 + 230 п. Мельниково | 8 | каменный, 1920 | IV | удовлетворительное | диагностика не проводилась |
| Мельниково – Горы |
| 8* | мост, р. Вуокса км 3 + 80 п. Горы | 60 | металлические фермы, 1930 | нет данных | удовлетворительное | диагностика не проводилась |
| Мельниково – Хвойное |
| 9 | мост, р. Вуокса км 5 + 700 д. Хвойное | 20 | деревянный, 1930 | нет данных | разрушен | нет данных |
| 10 | мост, р. Вуокса км 5 + 750 д. Хвойное | 60 | деревянный, 1930 | нет данных | разрушен | нет данных |
| Мельниково – Торфяное |
| 11* | мост, руч. Заячий км 1 + 170 п. Торфяное | 6 | каменный, 1930 | нет данных | удовлетворительное | диагностика не проводилась |
| 12 | мост, руч. Черный км 3 + 80 п. Торфяное | 6 | каменный, 1930 | нет данных | удовлетворительное | диагностика не проводилась |
| 13 | мост, р. Веселая км 3 + 700 п. Торфяное | 18 | железобетон, 1998 | нет данных | удовлетворительное | диагностика не проводилась |
| Мельниково – Ромашки |
| 14 | мост, протока км 6 + 700 п. Мельниково | 20 | железобетон, 1998 | нет данных | удовлетворительное | диагностика не проводилась |
| 15 | мост, протока км 7 + 950 п. Мельниково | 15 | железобетон, 1998 | нет данных | удовлетворительное | диагностика не проводилась |
| Горы – Быково |
| 16 | мост, протока км 3 + 100 | 8 | деревянный, 1930 | нет данных | разрушен | нет данных |
| *) мост имеет признаки объекта культурного наследия |

Пути сообщения в населенных пунктах сельского поселения и связь между отдельными эксклавами населенных пунктов представлены поселковыми дорогами, лесными или полевыми дорогами, улицами в жилой застройке, проездами. Также действует сеть подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, отдельным частям (эксклавам) населенных пунктов, к рекреационным зонам, пристаням. Большинство из них нуждается в улучшении покрытий. Общая протяженность улично-дорожной сети – 75,2 км, в том числе поселковых дорог 21,3 км.

По территории поселения проходят 2 автобусных маршрута. Протяженность автодорог с автобусным сообщением – 24,2 км. Из 8 населенных пунктов 5 охвачены автобусным сообщением – п. Мельниково, п. Быково, п. Васильево, п. Студёное и п. Торфяное. Посёлки Коверино и Горы, а также деревня Хвойное автобусного сообщения не имеют.

Полные затраты времени на сообщение 5 населенных пунктов сельского поселения с городом Приозерск при использовании автобуса (включая продолжительность подхода к остановкам и ожидания транспорта) превышают 90 минут, что затрудняет использование населением объектов социального, культурно-бытового обслуживания, находящихся в административном центре муниципального района.

В пределы зоны часовой транспортной доступности административного центра сельского поселения при использовании автобуса укладываются все 7 периферийных населенных пунктов.

Общее количество зарегистрированных автомототранспортных средств в сельском поселении – порядка 200 ед. Уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями низкий и составляет – 100 ед./тыс. жителей.

Хранение легковых автомобилей, принадлежащих жителям сельского поселения, происходит в основном на придомовых участках.

Пункты технического осмотра транспортных средств на территории сельского поселения отсутствуют, ближайшие располагаются в городе Приозерск и п. Сосново.

В поселке Мельниково имеется 1 частная автозаправочная станция и 1 частная станция техобслуживания автомобилей. Другие элементы транспортной инфраструктуры отсутствуют.

В советское время существовал сельскохозяйственный аэродром южнее п. Мельниково, а также маршрут речного трамвая Приозерск – Горы.

Побережье р. Вуокса благоприятно для развития водного транспорта. Здесь имеется значительное количество небольших баз-стоянок маломерного флота.

Выводы

- Мельниковское сельское поселение, располагаясь в западной части Приозерского муниципального района, имеет достаточно удобное транспортно-географическое положение, но слабо оснащено развитыми путями сообщения.

- Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи сельского поселения с городами Приозерск и Санкт-Петербург, с соседними муниципальными образованиями. Однако не все населенные пункты имеют связь с сетью дорог общего пользования с твердым покрытием. Величина интенсивности движения автотранспорта на автодорогах соответствует параметрам присвоенных им технических категорий. Значительная доля дорог характеризуется неудовлетворительным техническим состоянием и нуждается в проведении различных видов ремонта.

- Все население проживает в зонах благоприятной транспортной доступности административного центра поселения. Однако посёлки Коверино, Горы и деревня Хвойное не имеют автобусного сообщения с муниципальными административными центрами – городом Приозерском и посёлком Мельниково, а их население не может полноценно использовать объекты социальной инфраструктуры этих центров. Требуется создание маршрутов автобусов для этих населенных пунктов.

- Улицы и проезды в населенных пунктах поселения в основном имеют грунтовое покрытие, за исключением трасс внешних автомобильных дорог, проходящих по их территории. Состояние большинства улиц и дорог, интенсивно используемых транспортом, является неудовлетворительным. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется устройство на них твердого покрытия.

- Через центр посёлка Мельниковопроходят две автодороги III и IV категории с потоком транзитного автотранспорта, что вызывает необходимость создания объезда центральной части посёлка Мельниково.

# 3.12. Инженерная инфраструктура

### 3.12.1. Водоснабжение

Суммарное водопотребление населения Мельниковского сельского поселения составляет 250 куб. м в сутки. При этом подача более 80 % этого количества осуществляется через централизованную систему водоснабжения, имеющуюся только в посёлке Мельниково и состоящую из водозабора, очистных сооружений водопровода с водонапорной башней и разводящей сетью. Централизованной системой водопровода охвачены только многоквартирные дома посёлка Мельниково, в которых проживает более 60 % постоянного населения поселения, а также капитальные объекты обслуживания населения, котельная и система пожаротушения.

Состав сооружений водопроводных очистных сооружений (ВОС): приёмная емкость, два скорых фильтра, насосная группа, водонапорная башня с резервуаром чистой воды емкостью 150 куб. м. Питьевая вода не соответствует нормам СанПиН. Производительность ВОС 200 куб. м/сут (резерв 400 куб. м/сут). Износ ВОС составляет 80 %.

Протяженность уличной водопроводной сети 6,46 км, в том числе нуждающейся в замене – 5,0 км. Диаметр труб 150-50 мм.

В последние годы на ВОС поселка Мельниково проведен ремонт накопительной и приемной емкостей, произведена замена фильтрующей загрузки, усовершенствована система обеззараживания, произведен частичный ремонт разводящей сети поселка.  Также выполнен проект по реконструкции ВОС.

Остальные поселки, население которых проживает в одноквартирных домах, снабжаются водой из колодцев общим числом 58. При этом водопотребление населения, проживающего в многоквартирных домах, составляет 110 литров на 1 человека в сутки, а таковое у населения, проживающего в одноквартирных домах – 60 литров на 1 человека в сутки. Расхода питьевой воды на полив и производственные нужды не производится, так как он полностью заменён речной водой из Вуоксы и озёр системы Вуоксы.

Население садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств также пользуется колодцами.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения отсутствуют.

Вода по микробиологическим показателям отвечает гигиеническим требованиям. По санитарно-химическим показателям наиболее выражено превышение по железу.

Оценка эксплуатационных запасов подземных вод не проводилась.

### 3.12.2. Водоотведение

Суммарный обём хозяйственно-бытовых стоков на территории Мельниковского сельского поселения (без производственных стоков) составляет 250 куб. м в сутки. При этом очистка и сброс около 80 % этого объма осуществляется через централизованную систему канализации, имеющуюся только в поселке Мельниково и состоящую из очистных сооружений хозбытовой канализации, насосной станции, выпуска в Вуоксу очищенных сточных вод и магистрального канализационного коллектора с разводящей сетью. Этой системой охвачены только многоквартирные жилые дома посёлка Мельниково, капитальные объекты обслуживания населения и котельная. Хозяйственные стоки одноквартирных жилых домов посёлка Мельниково и других посёлков собираются в придомовых выгребных ёмкостях и перерабатываются в компост на приусадебных участках. Сливная станция в Мельниковском сельском поселении отсутствует.

Протяженность уличной самотечной канализационной сети 6,0 км, диаметр труб 300-100 мм.

Протяженность уличной напорной канализационной сети 1,175 км, диаметр трубы 200 мм.

Износ сетей 80 %.

В соответствии с отчетными данными по обследованию систем водоснабжения и водоотведения, выполненных в рамках Соглашения о сотрудничестве в сфере модернизации указанных систем на территории Приозерского муниципального района между администрацией и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» определились следующие проблемы: осуществляется сброс недостаточно очищенных стоков, отсутствуют мероприятия по реконструкции канализационной сети.

Выполнен и проходит экспертизу проект модернизации канализационных очистных сооружений п. Мельниково.

Канализационные стоки от объектов садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств собираются в выгреба.

### 3.12.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района в настоящее время осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго».

Центром электропитания сельского поселения является ПС 110/10 кВ № 519 в п. Мельниково, мощностью 12,6 МВт, которая запитывается двумя отпайками ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «ПС№264 «Каменногорская»- ПС№57 «Кузнечное» и от ВЛ-110 кВ «ПС№533 «Бородинская»-ПС№57 «Кузнечное» с протяжённостью трассы 13,3 км. Кроме того, по территории поселения проходят  ВЛ-110 кВ от ПС №413 «Громово» до ПС №414 «Мюллюпельто» протяженностью 9,5 км и распределительные электрические сети 10 кВ – 34,37 км; 0,4 кВ – 107,93 км. Загрузка трансформаторов на  ПС №519 составляет – 33 %.

Распределение электроэнергии по периферийным посёлкам: Быково, Васильево, Горы, Коверино, Студёное, Торфяное и деревне Хвойное, осуществляется на напряжении 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ общим числом 76, суммарной мощностью 12249,5 кВт.В границах Мельниковского сельского поселения планировочными ограничениями являются шумовая зона электрической подстанции 110 кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории. Существующая подстанция 110/10 кВ № 519 открытого типа, установлены два трансформатора по 6,3 МВА. Трансформаторы являются основными источниками шума. Расстояние от трансформаторов до жилой застройки должно составлять 85 м.                     В    соответствии  с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ – 20 м, 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

### 3.12.4. Теплоснабжение

Система централизованного теплоснабжения имеется в Мельниковском сельском поселении только в центральном посёлке Мельниково и обслуживает многоквартирные дома и учреждения соцкультбыта. Общее теплопотребление этой категории потребителей тепла составляет 3,8 Гкал/ч, в том числе, жильё берёт 2,3 Гкал/ч (из них 1,6 Гкал/ч – на отопление и 0,7 Гкал/ч – на горячее водоснабжение), соцкультбыт берёт 1,5 Гкал/ч (из них 1,1 Гкал/ч – на отопление и 0,4 Гкал/ч – на горячее водоснабжение). Потребность в тепле этих потребителей полностью покрывает поселковая котельная, имеющая три котла суммарной мощностью 5,7 * 3 = 17,1 Гкал/ч. Таким образом, резервная мощность этой котельной составляет 13,3 Гкал/ч, что очень важно для наращивания социального жилья в поселении.

Остальной малоэтажный одноквартирный жилой фонд и соцкультбыт поселения, рассредоточенный по 8 посёлкам, отапливается дровяными печами или, изредка, индивидуальными водяными котлами на привозном баллонном газе.

Годовой расход тепла поселения в целом составляет 19517 Гкал.

Основной проблемой системы теплоснабжения Мельниковского сельского поселения является использование энергоёмкой котельной с неэффективным видом топлива (уголь) и слабое использование локальных современных источников теплоснабжения.

### 3.12.5. Газоснабжение

Природного газа в Мельниковском сельском поселении нет.

Централизованное газоснабжение осуществляется только для многоквартирных жилых домов, расположенных в центре п. Мельниково, потребление которых составляет 28 тонн в год. Газ подаётся в дома из пяти ёмкостных газораспределительных станций, расположенных вблизи 10 жилых домов. Ёмкости пополняются привозным газом.

Жители посёлка Мельниково, проживающие в одноквартирных домах, а также жители остальных 7 посёлков, потребляют газ в привозных баллонах. Общий объём потребляемого баллонного газа составляет 29,8 тонн в год.

Централизованное газопотребление составляет 48,4 % общего объёма, хотя в многоквартирных домах проживает 61,2 % всех жителей Мельниковского сельского поселения. Это несоответствие можно объяснить тем, что баллонный газ потребляют не только постоянные жители, но и сезонное население.

Учреждения обслуживания населения и производственные объекты потребителями газа не являются.

Подача природного газа в поселение позволит получить высокий социальный и экономический эффект, улучшить качество жизни населения.

### 3.12.6. Связь и информатизация

Обеспечение средствами связи Приозерского муниципального района осуществляется территориальным филиалом ОАО «Ростелеком».

В Мельниковском сельском поселении в посёлке Мельниково имеется выносная АТС типа МАК с выходом на междугородные линии связи общей монтированной емкостью 238 номеров.

Проводное радиовещание отсутствует.

Большая часть территории муниципального образования покрыта средствами сотовой связи разных операторов.

На всей территории Приозерского муниципального района имеется возможность приема центральных и местных программ теле и радиовещания.

# 3.13. Выводы комплексного анализа территории

Мельниковское сельское поселение в целом имеет высокий потенциал для активного экономического развития и качественного улучшения среды.

К положительным факторам, определяющим перспективы развития сельского поселения, относятся:

- Климатические условия Мельниковского сельского поселения не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства. Климатические условия территории сельского поселения благоприятны для развития рекреации;

- Мельниковское сельское поселение, располагаясь в западной части Приозерского муниципального района, имеет достаточно удобное транспортно-географическое положение, оснащенное развитыми путями сообщения. Большая часть населения проживает в зонах благоприятной транспортной доступности административного центра поселения.

- Большая часть территории является благоприятной для градостроительного освоения. Основными ограничениями для строительства являются процессы заболачивания низинных территорий с близким залеганием грунтовых вод, преобладающие на юго-западе поселения;

- В целом Мельниковское сельское поселение имеет значительные территориальные ресурсы для градостроительного развития при условии перевода части малоценных  земель сельскохозяйственного назначения  в земли населенных пунктов;

- Для населения Мельниковского сельского поселения характерна стабилизация  численности населения.

- Экономическая база поселения основана на использовании местных ресурсов – лесопереработке, сельском хозяйстве, а также туристско-рекреационной деятельности. Развитие экономического потенциала поселения ориентировано на развитие агропромышленного комплекса и рекреации;

- Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи сельского поселения с городами Приозерск и Санкт-Петербург, с соседними муниципальными образованиями. Все населенные пункты имеют связь с сетью дорог общего пользования с твердым покрытием.

- Мельниковское сельское поселение имеет благоприятные природные условия для развития активного отдыха и спорта, спортивного рыболовства, детского отдыха, и экологического туризма. Уровень развития инфраструктуры отдыха и туризма недостаточен.

- Уровень обеспеченности населения Мельниковского сельского поселения учреждениями образования, культуры, плоскостными сооружениями превышает нормативные значения. В сравнении с рекомендуемыми нормативами обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями может быть охарактеризована как недостаточная.

Современное развитие Мельниковского сельского поселения характеризуется также рядом проблемных факторов:

- Мельниковское сельское поселение недостаточно обеспечено спортивными залами, предприятиями бытового обслуживания, маршрутами общественного транспорта.

- Доля лиц старше трудоспособного возраста в сельском поселении превышает в 1,6 раза долю лиц моложе трудоспособного возраста, что приводит к высокому значению показателя демографической нагрузки.

- Улицы и проезды в населенных пунктах поселения в основном имеют грунтовое покрытие, за исключением трасс внешних автомобильных дорог, проходящих по их территории. Состояние большинства улиц и дорог, интенсивно используемых транспортом, является неудовлетворительным. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется устройство на них твердого покрытия. Необходимо создание транспортного объезда центра посёлка Мельниково.

- Требуется комплекс работ по реконструкции и развитию объектов и сетей инженерной инфраструктуры.

- Состояние окружающей среды Мельниковского сельского поселения удовлетворительное. Основными источниками загрязнения атмосферы являются инженерные объекты, предприятия животноводства, автомобильный транспорт. Основной проблемой сельского поселения является расположение части жилой застройки пп. Мельниково, Торфяное и Васильево в санитарно-защитных зонах канализационных очистных сооружений, животноводческих ферм и автодорог.

- Невысоким является уровень благоустройства мест массового отдыха населения.

Результаты комплексной оценки территории показаны на чертеже «Схема ограничений. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий» М 1:25 000.

# 4. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

# 4.1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории. Охрана объектов культурного наследия

4.1.1. Варианты территориального планирования

До разработки проекта генерального плана были рассмотрены три варианта социально-экономического и территориального планирования Мельниковского сельского поселения. Это было сделано в рамках «Концепции социально-экномического развития территории муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (Архитектурная мастерская Б.В. Николащенко, 2010 г.).

Вариант 1 (инерционный) – исходил из сохранения существующих отрицательных тенденций (низкие закупочные цены на сельхозпродукцию, отток молодежи, недостаточное транспортное обслуживание, дотационность бюджета и т.п.).

Вариант 2 (радикальный) – исходил из предпосылки форсированного преобразования экономики поселения за счет привлечения крупных инвестиций в нетрадиционные для местных условий сферы производства. Например, сборочное производство или производство биотоплива, с завозом мигрантов в качестве трудового ресурса.

Вариант 3 (оптимальный) – исходил из сохранения основных элементов существующей экономической базы, дополняя их мероприятиями по совершенствованию пространственной организации населенных пунктов, по снижению оттока молодёжи за счет долевого строительства муниципального жилья, по диверсификации экономики за счет поддержки малых предприятий по производству, переработке и сбыту сельскохозяйственной и дикорастущей продукции, по оказанию рекреционно-туристических услуг, по малоэтажному строительству. При этом постепенно повышается налогооблагаемая база бюджета поселения, снижается доля дотаций в бюджет, растет экономическая и финансовая устойчивость поселения, создаются условия для демографического развития, улучшается медицинское и транспортное обслуживание населения, растет численность сезонного населения, ликвидируется очередь на жилье, модернизируется инженерная инфраструктура, благоустраиваются нецентральные поселки, прекращается снижение численности постоянного населения.

Варианты были рассмотрены администрацией Мельниковского сельского поселения, а затем администрацией Приозерского муниципального района. После обсуждения был одобрен и согласован Вариант 3, который и был положен в основу планировочных решений проекта генерального плана.

В соответствии со Схемой территориального планирования Приозерского муниципального района по комплексу факторов выделяются три планировочных макрорайона, отличающихся природно-ландшафтными условиями и рекреационными ресурсами, характером и интенсивностью использования территории, транспортной доступностью и другими характеристиками. Мельниковское сельское поселение входит в состав Северного планировочного макрорайона.

Приоритетными направлениями развития данного макрорайона в части Мельниковского сельского поселения являются:

- активное развитие туристско-рекреационных функций вдоль Вуоксинской озерно-речной системы: водный транспорт, водноспортивный туризм, событийный туризм, агротуризм;

- создание и развитие инфраструктуры детского и семейного отдыха;

- создание спортивно-оздоровительного центра круглогодичного функционирования;

- развитие обслуживающих, транспортных и производственно-коммунальных функций.

Задачей проекта генерального плана Мельниковского сельского поселения является упорядочение сложившейся структуры застройки и уточнение функционального зонирования, размещение всех видов текущего и перспективного строительства в комплексе с инженерным обеспечением территории, создание поселения, отвечающего современным требованиям уровня комфорта, создание ресурса территории для развития на расчетный период.

### 4.1.2. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории

Градостроительная концепция проекта генерального плана основана на стратегической цели развития территории Мельниковского сельского поселения:

- улучшение экологической обстановки

- устойчивый экономический рост без ущерба для окружающей среды

- создание комфортной среды проживания местного и сезонного населения

- сбалансированное развитие агропромышленных, жилых, общественно-деловых, рекреационных зон

Планировочная структура проекта генерального плана Мельниковского сельского поселения направлена на обеспечение территориального развития и оптимальную градостроительную организацию всех градообразующих функций, создание благоприятной для жизни среды обитания.

Главными факторами, определяющими проектную планировочную структуру поселения, являются:

- взаимное расположение селитебных и агропроизводственных зон;

- внешние транспортные связи;

- ландшафтная структура территории;

- планировочные ограничения (коридоры инженерных и транспортных коммуникаций, санитарно-защитные зоны, месторождения полезных ископаемых и др.).

Развитие территорий под жилищное строительство

В проекте генерального плана Мельниковского сельского поселения на расчетный срок проекта разработаны предложения по площадкам нового жилищного строительства в проектных границах населённых пунктов: п. Мельниково, п. Торфяное, п. Васильево,       п. Горы, п. Коверино, п. Студёное, п. Быково, дер. Хвойное.

Площадки под индивидуальное строительство планируется раположить на землях сельскохозяйственного назначения с низкими баллами бонитета (менее 36), непосредственно примыкающими к существующим границам населенных пунктов.

На первую очередь проекта генерального плана получают развитие следующие мероприятия нового жилищного строительства:

- размещение индивидуальной жилой застройки вблизи юго-западной границы         п. Мельниково на свободных территориях земель сельскохозяйственного назначения;

- размещение индивидуальной жилой застройки вблизи восточной границы               п. Торфяное на свободных территориях земель сельскохозяйственного назначения;

- размещение индивидуальной жилой застройки вблизи южной границы                     п. Васильево на свободных территориях земель сельскохозяйственного назначения;

- размещение малоэтажной многоквартирной жилой застройки в границах                  п. Мельниково севернее земельного участка котельной;

- обеспечение кварталов существующей и новой жилой застройки в п.п. Мельниково, Торфяное и Васильево социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой.

Развитие производственных территорий

Предусматривается комплексное благоустройство существующих агропромыш-ленных территорий в п. Мельниково, п. Васильево, п. Торфяное с организацией на этих территориях площадок для размещения планируемых производственных объектов малого предпринимательства и коммунально-складских объектов местного значения, а также для размещения проектных пожарных  депо в п. Мельниково и в п. Торфяное.

Развитие территорий общественно-делового назначения

На первую очередь и расчетный срок проекта генерального плана получают развитие зоны общественно-делового назначения:

- новые площадки в п. Мельниково для размещения молодёжного центра, спортивного центра с бассейном, пункта скорой медицинской помощи, поста полиции, дома быта, автобусной станции, базы мобильного центра обслуживания периферийных поселков, а также объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления сельского поселения;

- новая площадка в п. Торфяное для размещения клуба, совмещенного с объектом инфраструктуры молодежной политики;

- новые площадки в посёлках Васильево, Горы, Быково, Студёное, Коверино, Торфяное и деревне Хвойное для развертывания сезонного мобильного центра обслуживания (автофургон).

Развитие рекреационной деятельности

В рамках общей стратегии развития в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области его рекреационной составляющей речная система северной Вуоксы между поселком Васильево (через Мельниково с поключением п. Студёное и п. Быково, далее через дер. Хвойное) и посёлком Горы, рассматривается как одна из точек роста, градостроительный узел, который, ввиду своего географического положения, может послужить основной площадкой для размещения рекреационных объектов. В связи с этим на первую очередь и расчетный срок проекта генерального плана получают развитие следующие зоны объектов рекреации и туризма:

- площадка бывшего профессионально-технического училища (земли сельскохозяйственного назначения) на восточном берегу Вуоксы вблизи п. Мельниково для размещения крупного объекта семейного и детского отдыха;

- площадки в границах зоны объектов рекреации и туризма, непосредственно примыкающей к р. Вуокса, вблизи пп. Васильево, Быково и дер. Хвойное под размещение благоустроенных пляжей, открытых для свободного доступа, а за пределами береговой полосы баз рыбаков, баз отдыха, кемпингов, туристических центров;

- площадки для размещения объектов туристско-рекреационной инфраструктуры на западном берегу Рудаковского озера (п. Коверино), на северном берегу южной ветви Любимовского озера (п. Студёное), на восточной границе п. Горы (оз. Вуокса); на восточном и западном берегах оз. Комсомольское (вблизи п. Торфяное).

Функциональное зонирование территории

Разработанное в проекте генерального плана Мельниковского сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику территории, сложившиеся особенности использования земель. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Проектное функциональное зонирование территории Мельниковского сельского поселения предусматривает:

- преемственность функционального назначения зон по отношению к сложившемуся использованию территории, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий населенных пунктов

- развитие жилых, общественно-деловых, рекреационных, производственных зон

- развитие территорий населенных пунктов с определением их границ.

Проектом генерального плана на территории населенных пунктов, входящих в состав Мельниковского сельского поселения, определены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны – зона застройки малоэтажными жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами,

- общественно-деловые зоны – зона делового, общественного и коммерческого назначения; зона объектов здравоохранения, зона учреждений образования; зона детских дошкольных учреждений,

- рекреационные зоны – зона озеленения общего пользования; зона объектов рекреации и туризма; зона лесов; зона объектов предназначенных для занятий физической культурой и спортом; зона пляжей,

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зона производственных объектов; зона коммунально-складских объектов; зона объектов транспортной инфраструктуры; зона объектов инженерной инфраструктуры,

- зоны сельскохозяйственного использования – зона объектов сельскохозяйственного использования; зона садовых некоммерческих товариществ; зона дачных некоммерческих товариществ; зона сельскохозяйственного использования, зона огородов,

- зоны специального назначения – зона кладбищ; зона контейнерных площадок; зона зеленых насаждений специального назначения.

Границы функциональных зон установлены с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий и отображены на чертеже «Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного управления поселения. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке» М 1:25000. Также на данной схеме показана очередность разработки градостроительной документации на территории Мельниковского сельского поселения.

### 4.1.3. Предложения по изменению категорий земель ряда земельных участков

Проектом Генерального плана предусматривается увеличение площадей категории земель населенных пунктов в Мельниковском сельском поселении за счет земель сельскохозяйственного назначения.

В основу принятия решений об увеличении границ земель населенных пунктов в Мельниковском сельском поселении были заложены следующие положения:

- Мельниковское сельское поселение – один из туристических центров Призерского муниципального района. Дальнейшее развитие рекреационных территорий наиболее целесообразно производить в границах населенных пунктов, это позволяет создавать современные благоустроенные рекреационные объекты, возводить капитальные строения и оборудовать их полноценной инженерной инфраструктурой.

- Устойчивый ежегодный рекреационный поток на территорию Приозерского муниципального района составляет более 250 тыс. чел. Для обеспечения пожарной безопасности лесов, существующей и планируемой застройки  необходимо иметь оборудованные зоны (с системой мусороудаления, противопожарными системами) для обслуживания временного населения. Такие оборудованные территории можно создать только в границах населенных пунктов. При отсутствии таких обустроенных территорий возможны следующие последствия: массовый неорганизованный отдых и, как следствие, повышенная пожароопасность и загрязнение лесных массивов.

- На территории Мельниковского сельского поселения имеется значительная потребность развития территорий населенных пунктов не только для государственных и муниципальных нужд. Имеющиеся инвестиционные проекты направлены на комплексное развитие территории, улучшение качества жизни местного населения, создание новых рабочих мест и требуют соответствующих территориальных ресурсов. Поэтому предусматривается развитие населенных пунктов, имеющих трудовые ресурсы, объекты агропромышленной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

- Водные поверхности занимают значительную часть территории поселения, перспективным направлением развития туризма является водный туризм, требуется сооружение яхт-клубов и соответствующей инфраструктуры водного спорта и туризма на территориях вблизи акваторий, которые заняты землями лесного фонда.

- Существует значительная потребность в размещении жилищного строительства для обеспечения постоянного населения площадью жилищного фонда и для размещения домов, используемых сезонным населением. Необходимо учитывать, что близость города Санкт-Петербург, крупнейшего мегаполиса Северо-Запада, обусловливает значительную потребность в пригородном дачном и коттеджном строительстве. Однако, существующие населённые пункты Мельниковского сельского поселения не имеют территориальных ресурсов для жилищного строительства. Очевидно, что дальнейшее развитие земель населенных пунктов возможно, преимущественно, за счет земель сельскохозяйственного назначения.          По данным Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района (2012 г.) кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения в Мельниковском сельском поселении составляет 1,27 руб. за кв. м, т.е. только 36 % от средней стоимости таких земель по Приозерскому муниципальному району (3,49 руб. за кв. м).

Таким образом, проектом генерального плана Мельниковского сельского поселения необходимо осуществить перевод части земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов. Увеличение площади населенных пунктов предполагается за счет земель сельскохозяйственного назначения, имеющих низкий балл бонитета (не выше 36) и низкую кадастровую стоимость.

- В связи с необходимостью строительства автомобильного объезда центра посёлка Мельниково (2,57 га) и расширения электроподстанции № 519 (1,45 га) требуется резервирование земель лесного фонда (4,02 га) для перевода их  в земли промышленности и иного специального назначения.

Выводы

Установить границы населенных пунктов Мельниковского сельского поселения на основании «Ведомости координат поворотных точек границ населенных пунктов Мельниковского сельского поселения» (приводится в Положении о территориальном планировании).

Для целей устойчивого социально-экономического развития поселения планируется перевод 212 земельных участков в земли населенных пунктов («Схема планируемых границ земель различных категорий»). На территории планируемого заказника «Озеро Вуокса» изменение существующих границ земель населённых пунктов не производится, за исключением неиспользуемых по назначению участков, возвращаемых в состав земель сельхозназначения.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы земель населенных пунктов, приведен в томе 2.

Формирование новых проектных границ населённых пунктов Мельниковского сельского поселения планируется с учётом:

- возврата неиспользуемых по назначению удалённых участков земель населённых пунктов в состав земель сельскохозяйственного назначения;

- исключение береговых полос из состава земель населённых пунктов;

- перевода земельных участков земель сельскохозяйственного назначения в состав земель населённых пунктов по заявлениям граждан.

Изменения площадей территорий населённых пунктов соответствуют сальдо этих трёх операций. Результат отражен в таблице 23.

Таблица 23

Планируемые изменения площади земель населённых пунктов.

| № п/п | Населённые пункты | Существую-щая площадь неселённого пункта, га | Сальдо изменений площади в результате возврата неиспользуемых участков, исключения береговых полос и перевода земельных участков по заявлениям граждан, га | Проектная площадь населённого пункта, га | Количество земельных участков, переводимых из земель сельскохозяй-ственного назначения в состав земель населённых пунктов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | посёлок Мельниково | 553,96 | + 109,96 | 663,92 | 63 |
| 2 | посёлок Быково | 45,16 | + 23,84 | 69,00 | 2 |
| 3 | посёлок Васильево | 142,60 | + 48,48 | 191,08 | 35 |
| 4 | посёлок Горы | 162,98 | -- 0,39 | 162,59 | 8 |
| 5 | посёлок Коверино | 117,30 | - 73,17 | 44,13 | 5 |
| 6 | посёлок Студёное | 47,15 | + 96,78 | 143,93 | 13 |
| 7 | посёлок Торфяное | 98,87 | + 125,83 | 224,70 | 63 |
| 8 | деревня Хвойное | 147,14 | - 18,58 | 128,56 | 23 |
|  | Итого | 1315,16 | + 315,59 | 1630,75 | 212 |

Решения по изменению категорий земель, принятые в проекте Генерального плана Мельниковского сельского поселения, соответствуют проекту Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

### 4.1.4. Охрана объектов культурного наследия

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Мельниковского сельского поселения, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объекту культурного наследия.

В связи с тем, что на сегодняшний день территории и зоны охраны данных объектов культурного наследия не установлены, необходимо соблюдать требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  от 25 июня 2002 № 73-ФЗ, в соответствии с которым:

Проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с департаментом.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или)  их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия документы территориального планирования подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

По инициативе органов местного самоуправления возможна подготовка документов по включению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в соответствии с существующим законодательством.

Таблица 24

Перечень объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия

| № п/п | № по экспли-кации | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 83 | Каменный арочный мост | на протоке Рудаковское озеро – Вуокса |
| 2 | 84 | Каменный арочный мост | на дороге в п. Торфяное |
| 3 | 85 | Металлический мост на гранитных устоях | через Вуоксу в п. Горы |
| 4 | 86 | Памятная стела | на Тиверском городище |
| 5 | 87 | Памятная стела | у въезда в п. Васильево |
| № п/п | № по экспли-кации | Наименование | Адрес |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 88 | Памятная стела | в п. Васильево |
| 7 | 89 | Памятная стела | на въезде в п. Мельниково |
| 8 | 90 | Памятная стела учёному Швиндту | на въезде в п. Мельниково |
| 9 | 91 | Памятная стела | на бывшем финском кладбище в п. Мельниково |
| 10 | 92 | Памятная стела | у каменного моста (п. 83) |

# 4.2. Социально-экономическое развитие

### 4.2.1. Прогноз демографического и социально-экономического развития

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок и для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

В соответствии со Схемой территориального планирования Приозерского муниципального района в поселение прогнозируется умеренный рост численности населения, который будет достигнут, в основном, за счет положительного миграционного сальдо.

В Мельниковском сельском поселении в 2012 году произошло знаменательное событие: впервые за 30 лет число родившихся (30) превысило число умерших (28). Несмотря на данный позитивный сдвиг, демографический прогноз в отношении темпов изменения показателя естественного прироста населения учитывает предшествующую динамику за последние несколько лет и следует за средним вариантом прогноза, выполненным Росстатом для Ленинградской области (Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 г. / Статистический бюллетень, Москва, 2009). В качестве базового варианта в соответствии со Схемой территориального планирования Приозерского муниципального района в проекте генерального плана принят средний (базовый) вариант прогноза численности населения.

Таблица 25

Демографический прогноз численности постоянного населения Мельниковского сельского поселения (метод возрастных передвижек)

| Возраст-ная группа, лет | Коэф-фици-ент дожи-тия | Численность постоянного населения (с учётом закрепившихся мигрантов), чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.2005 | на 01.01.2010 | на 01.01.2015 | на 01.01.2020 | на 01.01.2025 | на 01.01.2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 – 4 | 0,938 | 48 | 45 (1)* | 50 (3) | 55 (3) | 70 (6) | 99 (4) |
| 5 – 9 | 0,984 | 49 | 46 (1) | 44 (2) | 49 (2) | 63 (4) | 83 (6) |
| 10 – 14 | 0,981 | 109 | 49 (1) | 47 (2) | 47 (4) | 59 (6) | 78 (6) |
| 15 – 19 | 0,972 | 107 | 109 (2) | 51 (3) | 49 (3) | 56 (6) | 74 (7) |
| 20 – 24 | 0,969 | 212 | 106 (2) | 112 (6) | 53 (3) | 59 (9) | 69 (9) |
| 25 – 29 | 0,970 | 206 | 209 (4) | 109 (6) | 115 (6) | 63 (12) | 73 (12) |
| 30 – 34 | 0,971 | 198 | 204 (4) | 214 (11) | 112 (6) | 138 (17) | 76 (17) |
| 35 – 39 | 0,972 | 186 | 196 (4) | 209 (11) | 220 (12) | 133 (23) | 168 (23) |
| 40 – 44 | 0,966 | 171 | 185 (4) | 201 (10) | 216 (13) | 265 (23) | 163 (23) |
| 45 – 49 | 0,961 | 166 | 168 (3) | 188 (9) | 207 (13) | 256 (22) | 323 (22) |
| 50 – 54 | 0,946 | 161 | 163 (3) | 171 (10) | 192 (11) | 243 (21) | 310 (21) |
| 55 – 59 | 0,928 | 137 | 155 (3) | 163 (9) | 172 (10) | 223 (19) | 291 (19) |
| 60 – 64 | 0,872 | 107 | 130 (3) | 152 (8) | 160 (9) | 195 (17) | 261 (17) |
| 65 – 69 | 0,809 | 78 | 95 (2) | 119 (6) | 141 (8) | 171 (14) | 216 (14) |
| 70 – 74 | 0,721 | 48 | 64 (1) | 81 (4) | 103 (7) | 140 (11) | 176 (11) |
| 75 – 79 | 0,626 | 19 | 36 (1) | 48 (2) | 62 (4) | 91 (6) | 128 (6) |
| 80 – 84 | 0,522 | 5 | 12 | 24 (1) | 32 (2) | 48 (3) | 71 (3) |
| 85 – 89 | 0,340 | 4 | 3 | 6 | 13 | 21 | 32 |
| 90 и более | 0,100 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Всего | – | 2014 (62) | 2023 (39) | 2041 (103) | 2060 (116) | 2300 (219) | 2700 (220) |

*) В скобках указана в том числе численность закрепившихся мигрантов.

Таким образом, в течение расчетного срока в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 12,7 человек, смертность – 13,1 человек, естественная убыль населения – 0,4 человек. Миграционная прибыль будет в размере 220 человек за весь период расчетного срока или около 8,8 человек в среднем в год.

Таблица 26

Прогноз возрастной структуры постоянного населения

| Показатель | Ед. изм. | 2008 01.01. | 2010 01.01. | 2011 01.01. | 2012 01.01. | 2013 01.01. | 2020 01.01. | 2035 01.01. | Динамика: 2035 г. по отношению к 2013 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Численность населения, всего | чел. | 2030 | 2023 | 2033 | 2038 | 2027 | 2060 | 2700 | 133 |
| Моложе трудоспособного, в т.ч. | чел. | 243 | 253 | 264 | 268 | 313 | 320 | 445 | 142 |
|  | % | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,1 | 15,4 | 15,5 | 16,5 | -- |
|  | детей дошкольного возраста (1-6 лет) | чел. | 82 | 86 | 90 | 92 | 105 | 110 | 150 | 142 |
|  | детей школьного возраста (7-17 лет) | чел. | 161 | 167 | 174 | 176 | 208 | 210 | 295 | 141 |
| Трудоспособного | чел. | 1385 | 1370 | 1373 | 1375 | 1309 | 1295 | 1566 | 119 |
|  | % | 68,2 | 67,7 | 67,5 | 67,5 | 64,6 | 62,9 | 58 | -- |
| Старше трудоспособного | чел. | 402 | 400 | 396 | 395 | 405 | 445 | 689 | 170 |
|  | % | 19,8 | 19,8 | 19,5 | 19,4 | 20,5 | 21,6 | 25,5 | -- |

В летнее время население Мельниковского сельского поселения увеличивается в среднем на 3700 человек (в день – максимум на 5000 человек) за счет сезонной миграции отдыхающих. По многолетним наблюдениям отмечается рост сезонного населения. Предполагается, что к 2020 году численность сезонного населения достигнет 4000 человек, а к 2035 году – 5500 человек. Этот контингент учитывается в проекте генерального плана при расчете объектов сезонного обслуживания населения, а также при расчете потребления инженерных ресурсов.

Таблица 27

Прогноз численности временного, постоянного и сезонного населения

| Поселок или деревня | Численность общего временного населения, чел. |
| --- | --- |
|  | на 01.01.2010 | на 2020 год (1 очередь) | на 2035 год (расчетный срок) |
|  |  | в том числе |  | в том числе |  | в том числе |
|  |  | постоянное население | сезонное население |  | постоянное население | сезонное население |  | постоянное население | сезонное население |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| поселение в целом | 5755 | 2023 | 3732 | 6060 | 2060 | 4000 | 8200 | 2700 | 5500 |
| в т.ч. | Мельниково | 2764 | 1686 | 1078 | 2871 | 1717 | 1154 | 3839 | 2250 | 1589 |
|  | Быково | 153 | 41 | 112 | 162 | 42 | 120 | 225 | 60 | 165 |
|  | Васильево | 609 | 71 | 538 | 649 | 72 | 577 | 889 | 96 | 793 |
|  | Горы | 619 | 37 | 582 | 662 | 38 | 624 | 910 | 52 | 858 |
|  | Коверино | 137 | 1 | 136 | 147 | 1 | 146 | 202 | 2 | 200 |
|  | Студёное | 260 | 50 | 210 | 276 | 51 | 225 | 378 | 69 | 309 |
|  | Торфяное | 982 | 108 | 874 | 1047 | 110 | 937 | 1428 | 134 | 1288 |
|  | Хвойное | 231 | 29 | 202 | 246 | 29 | 217 | 335 | 37 | 298 |

Таблица 28

Прирост населения

| Поселок или деревня | Прирост общего временного населения, чел. |
| --- | --- |
|  | на 2020 год (I очередь) | на 2035 год (расчетный срок) |
|  |  | в том числе |  | в том числе |
|  |  | постоянное население | сезонное население |  | постоянное население | сезонное население |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| поселение в целом | 305 | 37 | 268 | 2445 | 677 | 1768 |
| в т.ч. | Мельниково | 107 | 31 | 76 | 1075 | 564 | 511 |
|  | Быково | 9 | 1 | 8 | 72 | 19 | 53 |
|  | Васильево | 40 | 1 | 39 | 280 | 25 | 255 |
|  | Горы | 43 | 1 | 42 | 291 | 15 | 276 |
|  | Коверино | 10 | 0 | 10 | 65 | 1 | 64 |
|  | Студёное | 16 | 1 | 15 | 118 | 19 | 99 |
|  | Торфяное | 65 | 2 | 63 | 440 | 26 | 414 |
|  | Хвойное | 15 | 0 | 15 | 104 | 8 | 96 |

Прогноз возрастной структуры населения исходит из предположения, что возрастной состав миграции будет достаточно усредненным, т.е. в нем не будет резко преобладать какая-либо одна возрастная группа населения. В этом случае в течение прогнозного периода в Мельниковском сельском поселении будут наблюдаться следующие общие с высоким вариантом областного прогноза тенденции: заметный рост доли лиц в возрасте старше трудоспособного и сокращение доли населения в трудоспособном возрасте.

Численность трудоспособной группы населения к расчетному сроку возрастет примерно на треть, однако в процентном отношении к населению в целом немного снизится.

Произойдет значительное снижение численности градообразуюшей группы трудовых ресурсов.

При этом значительно возрастет и численность и доля занятых в обслуживающем секторе экономики поселения (таблица 29).

Таблица 29

Баланс трудовых ресурсов и характеристика градообразующих кадров Мельниковского сельского поселения (с учетом мигрантов),

________численность_______

% к постоянному населению

(по данным Концепции социально-экономического развития территории Мельниковского сельского поселения, 2010 г.)

| № пп | Группы населения | На 01.01.2010 | Прогноз на 2020 г. | Прогноз на 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Трудоспособная группа, в том числе | 1370 (29) 67,7 (1,5) | 1393 (77) 67,6 (3.8) | 1782 (153) 66 (4,7) |
|  |  | 1.1. временно неработающие | 10 0,5 | 21 1,0 | 135 5 |
|  |  | 1.2. учащиеся с отрывом от производства | 86 4,3 | 92 4,5 | 297 11 |
|  |  | 1.3. трудовые ресурсы, в том числе | 1274 (26) 63,0 (1,3) | 1280 (72) 62,1 (3,6) | 1350 (143) 50 (7,2) |
|  |  |  | 1.3.1. градообразующая группа, в том числе | 1087 53,7 | 980 47,6 | 810 30 |
|  |  |  |  | 1.3.1.1. занятые в сельскохозяйственном производстве | 219 10,8 | 280 13,6 | 459 17 |
|  |  |  |  | 1.3.1.2. занятые в лесном хозяйстве | 2 0,1 | 20 1 | 54 2 |
|  |  |  |  | 1.3.1.3. муниципальные служащие | 8 0,4 | 12 0,6 | 27 1 |
|  |  |  |  | 1.3.1.4. работники иных предприятий и учреждений | 771 38,1 | 628 30,5 | 243 9 |
|  |  |  |  | 1.3.1.5. работающие за пределами поселения | 87 4,3 | 40 1,9 | 27 1 |
|  |  |  | 1.3.2. обслуживающая группа | 187 9,2 | 300 14,6 | 540 20 |

| № пп | Группы населения | На 01.01.2010 | Прогноз на 2020 г. | Прогноз на 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Нетрудоспособная группа | 653 (10) 32,3 (0,5) | 667 (39) 32,4 (2) | 918 (67) 34 (3,4) |
| ИТОГО | 2023 (39) 100 (2) | 2060 (116) 100 (5,8) | 2700 (220) 100 (8,1) |
| Примечание: в скобках указано | (в том числе, закрепившихся мигрантов) (% к постоянному населению поселения) |

Развитие экономической базы

Одной из основных задач развития Мельниковского сельского поселения является привлечение новых инвестиционных ресурсов в экономику. Для решения этой задачи необходимо развитие инвестиционного потенциала с использованием всех конкурентных преимуществ территории, определение приоритетных видов экономической деятельности и определение земельных участков для перспективного освоения.

В качестве приоритетных видов деятельности на территории Мельниковского сельского поселения приняты следующие:

- сельскохозяйственное производство и товарное рыбоводство;

- производственная деятельность, связанная с производством и переработкой сельхозпродукции, деревопереработкой и т.п.;

- развитие объектов малого предпринимательства по сельхозпроизводству и обслуживанию населения;

- рекреационная деятельность, в том числе связанная с развитием детского и семейного круглогодичного отдыха.

В соответствии со Схемой территориального планирования Приозерского муниципального района, перспективным направлением развития обрабатывающих производств и малого предпринимательства в Мельниковском сельском поселении является создание «бизнес-инкубатора» (в соответствии со «Сводным перечнем целей и задач Правительства Ленинградской области по социально-экономическому развитию Ленинградской области на период до 2020 года и стратегическую перспективу до 2035 года»). Такой объект в соответствие со Схемой может разместиться в посёлке Мельниково.

В настоящее время утвержденных инвестиционных проектов по размещению новых производственных мощностей на территории поселения не имеется.

Новые производственные площадки классом опасности не выше 5 могут разместиться на свободных территориях вблизи существующих производственных зон в п. Мельниково, п. Васильево и п. Торфяное. Здесь предусмотрено размещение на расчетный срок 39 предприятий малого бизнеса, в том числе 8 предприятий по сбору, переработке и сбыту сельхозпродукции, лекарственных растений, дикорастущих продуктов леса, 3 предприятий по теплично-парниковому цветоводству и овощеводству, 4 предприятия лесопереработки с изготовлением сборных элементов, 8 предприятий по туристско-рекреационному, трансопортному сервису и строительству, 7 предприятий по пчеловодству, рыборазведению, переработке и сбыту, 6 предприятий лесопитомников редких пород деревьев и кустарников, 3 предприятия по льноводству и сельхозпроизводству сырья для химпроизводства и биотоплива (таблица 30).

Таблица 30

Размещение планируемых производственных предприятий малого бизнеса

| Виды объектов Место размещения | Сбор, перера- ботка и сбыт сельхозпро-дукции, ле-карственных растений, дикорасту-щих продуктов леса | Теплично-парниковое цветоводство и овоще-водство | Лесопере-работка с изготов- лением сборных элементов | Туристско-рекреа-ционный, транспорт-ный сер-вис и строитель-ство | Пчелоод-ство, рыборазве-дение, переработка и сбыт | Лесопитом-ник редких деревьев и кустарников | Льновод-ство и сельхозпро-изводство сырья для химпроиз-водства и биотоплива | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол. 1 очер р.с. | м2 об пл 1 очер. р.с. | кол. 1 очер р.с. | м2 об пл 1 очер. р.с. | кол. 1 очер р.с. | м2 об пл 1 очер. р.с. | кол. 1 очер р.с. | м2 об пл 1 очер. р.с. | кол. 1 очер р.с. | м2 об пл 1 очер. р.с. | кол. 1 очер р.с. | м2 об пл 1 очер. р.с. | кол. 1 очер р.с. | м2 об пл 1 очер. р.с. | кол. 1 очер р.с. | м2 об пл 1 очер. р.с. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Поселение в целом, в том числе | 2 8 | 575 1565 | 2 3 | 600 1180 | 3 4 | 750 780 | 4 8 | 825 1515 | 2 7 | 575 1065 | 2 6 | 575 915 | 1 3 | 600 660 | 16 39 | 4500 7600 |

| четыре промзоны поселок Мельниково | 1 4 | 500 1185 | 1 2 | 500 1000 | 1 2 | 500 600 | 3 3 | 725 1100 | 1 4 | 500 760 | 1 4 | 500 760 | 1 2 | 600 560 | 9 21 | 3825 5965 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| промзона поселок Васильево | 1 2 | 75 180 | - - | - - | 1 1 | 150 80 | - 2 | - 180 | 1 1 | 75 80 | - 1 | - 80 | - 1 | - 100 | 3 8 | 300 800 |
| промзона поселок Торфяное | - 2 | - 200 | 1 1 | 100 100 | 1 1 | 100 100 | 1 3 | 100 235 | - 2 | - 225 | 1 1 | 75 75 | - - | - - | 4 10 | 375 935 |

Что касается туристско-рекреационной деятельности, то в проекте Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района предложено дополнительно организовать в Мельниковском сельском поселении туристские маршрутно-опорные центры или базы местного значения в посёлках Васильево, Горы, Студёное, Быково и в деревне Хвойное с увеличением числа средств размещения.

Посёлок Мельниково должен стать зоной развития курортного и лечебно-оздоровительного туризма, а также детского и семейного отдыха. Предполагается развитие системы стоянок и причалов маломерного флота в посёлках Горы, Студёное, Васильево и Быково. Поселение должно стать зоной культурно-познавательного, паломнического и курортного туризма.

В Комитете по экономике и инвестициям Ленинградской области рассматривается инвестиционная площадка в п. Мельниково (30 га) под объект детской и семейной рекреации.

Малое предпринимательство. Приоритетные виды экономической деятельности для малого предпринимательства. Важную роль в развитии экономического потенциала играет малый бизнес, который способен обеспечить создание дополнительных рабочих мест, формирование оптимальной структуры экономического комплекса и насыщение рынка товарами и услугами.

Необходимо добиваться изменений в структуре малого предпринимательства в сторону увеличения доли предприятий, работающих в сфере предоставления различных видов услуг, в том числе услуг жилищно-коммунального хозяйства, бытового и социального обслуживания населения, здравоохранения, образования, а также в сфере общественного питания бытового обслуживания и рекреационных услуг.

Для Мельниковского сельского поселения перспективным является развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве, переработке сельскохозяйственной продукции и развитии смежных и обслуживающих производств. Возможно создание новых производств по деревообработке для местных нужд. Актуальным остается внедрение малого бизнеса в сферу развития туристско-рекреационных услуг.

На расчетный срок планируется увеличение занятых в сельском хозяйстве и переработке – порядка на 240 человек, развитие лесного хозяйства – порядка на 50 чел., в сфере обслуживания и туристической сфере – за счет увеличения числа объектов торговли, бытового обслуживания, а также развития туристической и рекреационной деятельности – порядка на 350 человек.

### 4.2.2. Новое жилищное строительство

Для реализации жилищной программы Мельниковского сельского поселения на ближайшие 22 года в проекте генерального плана принят уровень обеспеченности 36,4 кв. м/чел.

Основные типы новой застройки для сельских населенных пунктов – малоэтажные мноквартирные жилые дома и индивидуальное жилищное строительство со средним размером приусадебного участка 0,12 га.

С учетом сохраняемой жилищной площади, объемы нового жилищного строительства рассчитаны следующим образом:

Первая очередь (2012-2020 гг.) – ввод порядка 16,2 тыс. кв. м жилья (уровень среднегодового строительства составляет 2,0 тыс. кв. м или 1,0 кв. м на человека);

Период 2020-2035 гг. – ввод дополнительно порядка 41,2 тыс. кв. м жилья (уровень среднегодового строительства составит не менее 2,6 тыс. кв. м или 1,0 кв. м на человека).

Сводные расчетные показатели по расчету потребности нового жилищного строительства на расчетный срок представлены в таблице 31.

В таблице 32 приведены расчеты территорий, необходимых для размещения нового жилищного строительства в течение расчетного срока (до 2035 года).

Эти расчеты выполнены на основе региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 г. № 83 (п. 2.2.74 таблица 19 для зоны В – незначительная урбанизация) при расчетной плотности жилого фонда 300 кв. м общей площади на 1 га территории жилой зоны для индивидуальной жилой застройки и 1000 кв. м общей площади на 1 га территории жилой зоны для многоквартирных домов.

Таблица 31

Расчет объемов и территорий нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проектная численность населения на конец периода, в т.ч. | тыс. чел. | 2,060 | 2,700 |
| 1.1. | в многоквартирных домах |  | 1,354 | 1,400 |
| 1.2. | в индивидуальной жилой застройке |  | 0,706 | 1,300 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность, в т.ч. | кв. м общей площади на 1 чел. | 28,0 | 36,4 |
| 2.1. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода в многоквартирных домах |  | 24,5 | 26,9 |
| 2.2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода в индивидуальной жилой застройке |  | 34,75 | 46,0 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд на конец периода | тыс. кв. м общей площади | 57,7 | 98,4 |
| 3.1. | в многоквартирных домах |  | 33,2 | 37,6 |
| 3.2. | в индивидуальной жилой застройке |  | 24,5 | 60,8 |
| 4 | Существующий жилищный фонд, в т.ч. | тыс. кв. м общей площади | 42,5 | 42.5 |
| 4.1. | в многоквартирных домах |  | 27,3 | 27,3 |
| 4.2. | в индивидуальной жилой застройке |  | 15,2 | 15,2 |
| 5 | Убыль жилищного фонда, в т.ч. | тыс. кв. м общей площади | 1,0 | 1,5 |
| 5.1. | в многоквартирных домах |  | 0,7 | 1,0 |
| 5.2. | в индивидуальной жилой застройке |  | 0,3 | 0,5 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд, в т.ч. | тыс. кв. м общей площади | 41,5 | 41,0 |
| 6.1. | в многоквартирных домах |  | 26,6 | 26,3 |
| 6.2. | в индивидуальной жилой застройке |  | 14,9 | 14,7 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства, всего/в среднем в год, в т.ч. | тыс. кв. м общей площади | 16,2 2,0 | 57,4 2,6 |
| 7.1. | в многоквартирных домах |  | 6,6 0,8 | 11,3 0,7 |
| 7.2. | в индивидуальной жилой застройке |  | 9,6 1,2 | 46,1 2,1 |
| 8 | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства – всего, в т.ч. | га | 38,6 | 165,0 |
| 8.1. | в многоквартирных домах |  | 6,6 | 11,3 |
| 8.2. | в индивидуальной жилой застройке |  | 32,0 | 153,7 |

В основе расчета плотности принят средний размер приусадебного участка 0,12 га, средний размер дома – около 100-120 кв. м, а также учтены потребности в территориях для размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктур (около 20 % площади). Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства на расчетный срок составит порядка 165,0 га. Новое жилищное строительство будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых программ.

Таблица 32

Площадки нового жилищного строительства

| № п/п | Наименование участков | Территория, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| на расчетный срок: |  |  |
| 1 | п. Мельниково, в т.ч. | 133,0 | 47,8 |
|  | для многоквартирных домов | 11,3 | 11,3 |
|  | для индивидуальной жилой застройки | 121,7 | 36,5 |
| 2 | п. Торфяное (индивидуальная жилая застройка) | 9,3 | 2,8 |
| 3 | п. Васильево (индивидуальная жилая застройка) | 6,3 | 1,9 |
| 4 | п. Коверино (индивидуальная жилая застройка) | 1,7 | 0,5 |
| 5 | п. Горы (индивидуальная жилая застройка) | 3,3 | 1,0 |
| 6 | п. Студёное (индивидуальная жилая застройка) | 4,7 | 1,4 |
| 7 | п. Быково (индивидуальная жилая застройка) | 4 | 1,2 |
| 8 | дер. Хвойное (индивидуальная жилая застройка) | 2,7 | 0,8 |
|  | Всего | 165,0 | 57,4 |
| в том числе на первую очередь: |  |
| 1 | п. Мельниково, в т.ч. | 34,3 | 14,9 |
|  | для многоквартирных домов | 6,6 | 6,6 |
|  | для индивидуальной жилой застройки | 27,7 | 8,3 |
| 2 | п. Торфяное (индивидуальная жилая застройка) | 2,3 | 0,7 |
| 3 | п. Васильево (индивидуальная жилая застройка) | 2,0 | 0,6 |
|  | Всего | 38,6 | 16,2 |

### 4.2.3. Учреждения и предприятия обслуживания

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

Перечень объектов социальной инфраструктуры, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках проекта генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется следующими нормативными документами:

Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

«Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

Сводом  правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Расчет потребности в учреждениях обслуживания местного значения поселения произведен с ориентацией на вышеуказанные документы, а также на Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 года № 83.  Результат расчета приведен в таблице 33.

Таблица 33

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. измере-ния | Нормативы | Требуется по расчету на 2,7 тыс. чел. по-стоянных жителей и на 5,5 тыс. чел. сезонного населения (только для объектов торговли, общепита и бытового обслуживания) | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) | Социаль-ные норма-тивы, при-нятые Правитель-ством Ленинград-ской области | Региональные нормативы градостроительного проектирова-ния Ленин-градской области, 2012 г. |  | сущ сохр, место размеще-ния | новое строитель-ство, место разме-щения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения образования |
| Дошкольное учреждение | мест | 85 % от численнос-ти детей в возрасте 1-6 лет | - | 85 % от численно-сти детей в возрасте 1-6 лет | 116 | 110, п. Мель-никово | не тре-буется |
| Школа | мест | 100 % охват детей неполным средним образова-нием и 75 % охват детей в старших классах (10-й и 11-й классы) |  | 100 % охват детей неполным средним образова-нием и 75 % охват детей в старших класссах (10-й и 11-й классы) | 230 | 500 п. Мель-никово | не тре-буется |
| Учреждение дополнительного образования | объект |  |  |  | по заданию на 50 мест | - | п. Мель-никово (в здании школы) |
| Учреждения здравоохранения |
| Больница-амбулатория с аптекой и стационаром | посеще-ний в смену на 1000 чел. | - | 18,6 посещений в смену на 1000 чел. | 9,7 посещений на чел. в год или 20,1 посещений в смену на тыс. жителей | 50,2 | 60 (капи-тальный ремонт) п. Ме-льнико-во | не тре-буется |
|  | пациен-то-дни в стацио-наре на 1000 чел. | - | 11,6 пациенто-дня на 1000 чел. в стациона-ре |  | 31,3 | 32 койко-места | расшире-ние стациона-ра до 32 койко-мест |
| Пункт скорой медицинской помощи | объект |  | 2,88 вызовов в смену |  | по заданию | -- | 1 объект п. Мельни-ково |
| Спортивные сооружения |
| Спортивные залы | кв. м | 60-80 | 350 | 350 | 945 | -- | 945 п. Мельни-ково |
| Бассейны | кв. м зеркала воды | 120 на 1000 чел. | - | 350 кв. м на 10 тыс. чел. | 95 | -- | 95 п. Мельни-ково |
| Плоскостные сооружения, в том числе для проведения массовых мероприятий | тыс. кв. м | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 13,5 | 2,2 п. Мель-никово | 11,3 п. Быково п. Василь-ево п. Горы п. Ковери-но п. Студё-ное п. Торфя-ное дер. Хвой-ное |

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. измере-ния | Нормативы | Требуется по расчету на 2,7 тыс. чел. по-стоянных жителей и на 5,5 тыс. чел. сезонного населения (только для объектов торговли, общепита и бытового обслуживания) | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) | Социаль-ные норма-тивы, при-нятые Правитель-ством Ленинград-ской области | Региональные нормативы градостроительного проектирова-ния Ленин-градской области, 2012 г. |  | сущ сохр, место размеще-ния | новое строитель-ство, место разме-щения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы, дома культуры | место | 175 | 100 | 100 | 270 | 100 п. Мель-никово | 170 п. Торфя-ное п. Василь-ево п. Горы дер. Хвой-ное |
| Библиотеки | тыс. ед. хране-ния | 4,7 | 1 объект на 3 тыс. чел. | 4,7 | 12,7 | 12,0 п. Мель-никово | не тре-буется |
| Объекты инфраструктуры молодежной политики | кв. м | - | - | 25 | 68 | -- | 68 п. Мель-никово п. Торфя-ное |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Магазины | кв. м торговой площади | 300 | - | 486,6 | 3990, в т.ч. 1314 для постоян-ного населе-ния и 2676 для сезонного населе-ния | 1660 п. Мель-никово | 2330 (пло-щадки по 330 кв.м. для мо-бильной сезонной торговли в семи пери-ферийных населен-ных пунктах) |

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. измере-ния | Нормативы | Требуется по расчету на 2,7 тыс. чел. по-стоянных жителей и на 5,5 тыс. чел. сезонного населения (только для объектов торговли, общепита и бытового обслуживания) | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) | Социаль-ные норма-тивы, при-нятые Правитель-ством Ленинград-ской области | Региональные нормативы градостроительного проектирова-ния Ленин-градской области, 2012 г. |  | сущ сохр, место размеще-ния | новое строитель-ство, место разме-щения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Предприятия общественного питания | посадоч-ное место | 40 | - | 40 | 328, в т.ч. 108 для постоян-ного населения и 220 для сезонного населения | 40 п. Мель-никово | 288 (пло-щадки по 40 поса-дочных мест для мобиль-ных объек-тов обще-ственного питания в семи пери-ферийных населен-ных пунктах) |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 | - | - | 57, в т.ч. 19 для постоян-ного и 38 для сезонного населения | 3 п. Мель-никово | 16 в п. Мель-никово и площадки по 5 поса-дочных мест для мобиль-ного быто-вого об-служива-ния в семи перифе-рийных населен-ных пунктах |
| Кладбища | га | 0,24 | - | - | 0,7 | 1,78 (п. Мельни-ково – заполне-но) 1,94 (п. Тор-фяное – заполне-но) | 0,4 (п. Мель-никово) 0,3 (п. Торфя-ное) |

Учет интересов Приозерского муниципального района на территории Мельниковского сельского поселения

В связи с наличием резервных мест в детском дошкольном учреждении и общеобразовательной школе, а также в больнице-амбулатории, новое строительство этих учреждений не требуется. Проектом предусматривается ремонт зданий этих учреждений. Проектом предусматривается организация поста районного управления внутренних дел, пункта скорой медицинской помощи и аптеки.

Объекты местного значения Мельниковского поселения

Для приведения обеспеченности населения Мельниковского сельского поселения услугами учреждений и предприятий обслуживания в соответствии с рекомендуемыми нормативами на перспективу в поселении потребуется построить спортивный комплекс с бассейном в п. Мельниково, увеличение площадей спортивных, тренажерных залов предусматривается также за счет размещения их в составе объектов рекреации и туризма. Проектом предлагается построить четыре сельских клуба в посёлках Торфяное, Васильево, Горы и деревне Хвойное, с выделением отдельных помещений для учреждений молодежной политики, разместить новое предприятие бытового обслуживания в п. Мельниково, организовать выездную торговлю в населенные пункты, не имеющие стационарных магазинов.

Для обеспечения полномочий органов местного самоуправления Мельниковского сельского поселения предусмотрено размещение восьми объектов: диспетчерского пункта, базы мобильного центра сезонного обслуживания, объекта по организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда и инженерных объектов, объект по организации содержания и ремонта дорог и мостов, объект по организации сбора и вывоза бытовых отходов, благоустройству и озеленению, объект по содержанию речного фарватера со станцией спасения на водах, объект по организации досуга, развития народного художественного творчества, архива и музея поселения, топливный склад.

Развитие учреждений и предприятий обслуживания отражено на чертеже «Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий местного самоуправления поселения. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке» М 1:25 000.

Предприятия бытового обслуживания могут также находиться на первых этажах многоквартирных домов или в отдельных зданиях (не использующихся по назначению) в составе жилой застройки.

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на стадии проекта генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселения. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Перечень объектов социальной инфраструктуры, предлагаемых проектом генерального плана к размещению в Мельниковском сельском поселении в течение расчетного срока, приводится в таблице 34.

Таблица 34

Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых проектом генерального плана к размещению на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Емкость | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Спортивные объекты |
| 1 | спортивный комплекс | 945 кв. м | п. Мельниково |
| 2 | бассейн | 95 кв. м | п. Мельниково |
| 3 | плоскостные сооружения, в том числе для проведения массовых мероприятий | 1,13 га | пп. Быково, Васильево, Горы, Коверино, Студёное, Торфяное, дер. Хвойное |
| Учреждения культуры, объекты инфраструктуры молодежной политики |
| 1 | молодежный центр | 40 кв. м | п. Мельниково |
| 2 | сельский клуб с помещением для проведения молодежной политики | 45 кв. м (в том числе 28 кв. м – помещение для проведения молодёжной политики) | п. Торфяное |
| 3 | сельский клуб | 40 кв. м | п. Васильево |
| 4 | сельский клуб | 45 кв. м | п. Горы |
| 5 | сельский клуб | 40 кв. м | дер. Хвойное |
|  | Культовые учреждения |
| 1 | православная часовня | 20 кв. м | п. Горы |
| 2 | православная часовня | 20 кв. м | дер. Хвойное |
|  | Учреждения торговли |
| 1 | магазин (выездная сезонная торговля) | 330 кв. м | п. Быково |
| 2 | магазин (выездная сезонная торговля) | 330 кв. м | п. Студёное |
| 3 | магазин (выездная сезонная торговля) | 330 кв. м | п. Коверино |
| 4 | магазин (выездная сезонная торговля) | 330 кв. м | дер. Хвойное |
| 5 | магазин (выездная сезонная торговля) | 330 кв. м | п. Горы |
| 6 | магазин (выездная сезонная торговля) | 330 кв. м | п. Васильево |
| 7 | магазин (выездная сезонная торговля) | 340 кв. м | п. Торфяное |
| Объекты общественного питания |
| 1 | кафе | 38 п. м. | п. Мельниково |
| 2 | кафе | 38 п. м. | п. Торфяное |
| 3 | сезонное кафе | 32 п. м. | п. Васильево |
| 4 | сезонное кафе | 30 п. м. | п. Быково |
| 5 | сезонное кафе | 32 п. м. | п. Горы |
| 6 | сезонное кафе | 30 п. м. | п. Студёное |
| 7 | сезонное кафе | 30 п. м. | п. Коверино |
| 8 | сезонное кафе | 30 п. м. | дер. Хвойное |
|  | Объект бытового обслуживания |
| 1 | химчистка, прачечная, ремонт обуви, ремонт техники | 16 р. м. | п. Мельниково |
| 2 | сезонный объект бытового обслуживания | 5 р. м. | п. Быково |
| 3 | сезонный объект бытового обслуживания | 6 р. м. | п. Васильево |
| 4 | сезонный объект бытового обслуживания | 6 р. м. | п. Горы |
| 5 | сезонный объект бытового обслуживания | 5 р. м. | п. Коверино |
| 6 | сезонный объект бытового обслуживания | 5 р. м. | п. Студёное |
| 7 | сезонный объект бытового обслуживания | 6 р. м. | п. Торфяное |
| 8 | сезонный объект бытового обслуживания | 5 р. м. | дер. Хвойное |
|  | Объекты медицинского обслуживания |
| 1 | пункт скорой медицинской помощи | 2 авт. | п. Мельниково |
| 2 | расширение стационара | 32 койко-места | п. Мельниково |
| 3 | аптека с молочной кухней и раздаточным пунктом | 70 кв. м | п. Мельниково |
|  | Объекты для осуществления полномочий органов местного самоуправления |
| 1 | диспетчерский пункт с системой оповещения населения | 60 кв. м | п. Мельниково |
| 2 | объект по организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда и инженерной инфраструктуры | 1000 кв. м | п. Мельниково |
| 3 | объект по содержанию и ремонту дорог и мостов | 800 кв. м | п. Мельниково |
| 4 | объект по сбору и вывозу бытовых отходов, благоустройству и озеленению | 700 кв. м | п. Мельниково |
| 5 | объект по содержанию речного фарватера со спасательной станцией | 400 кв. м | п. Мельниково |
| 6 | объект по организации досуга, развития народного художественного творчества, архива и музея поселения | 600 кв. м | п. Мельниково |
| 7 | топливный склад | 800 кв. м | п. Мельниково |
| 8 | база мобильного центра сезонного обслуживания периферийных поселков (на 7 автофургонов) | 800 кв. м | п. Мельниково |

Первоочередное развитие предприятий и учреждений обслуживания

Развитие и совершенствование сферы обслуживания – непременное условие развития сельского поселения, способствующее улучшению жизни населения. Учитывая реальные возможности муниципального образования, проектом генерального плана на период первой очереди предлагается организация тех учреждений обслуживания, потребность в которых особенно ощутима.

Помимо нового строительства большое значение на первоочередном этапе реализации проекта генерального плана придается модернизации существующих объектов. Это справедливо по отношению ко всем видам объектов обслуживания, в частности планируется реконструкция зданий детского сада и школы, реконструкция с увеличением вместимости Мельниковской больницы-амбулатории.

В нижеследующей таблице приводится перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых проектом к размещению в Мельниковском сельском поселении в течение периода первой очереди (2013-2020 гг.).

Таблица 35

Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых проектом генерального плана к размещению на первую очередь

| № п/п | Наименование | Емкость | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Спортивные объекты |
| 1 | Спортивный комплекс | 945 кв. м | п. Мельниково |
| 2 | Плоскостные сооружения | 0,48 га | пп. Васильево, Горы, Торфяное |
|  | Учреждения культуры, молодежной политики |
| 1 | молодежный центр | 40 кв. м | п. Мельниково |
| 2 | сельский клуб с помещением для проведения молодежной политики | 45 кв. м (в том числе 28 кв. м – помещение для проведения молодёжной политики) | п. Торфяное |
|  | Культовые учреждения |
| 1 | православная часовня | 20 кв. м | п. Горы |
|  | Учреждения торговли |
| 1 | магазин (выездная сезонная торговля) | 330 кв. м. | п. Коверино |
| 2 | магазин (выездная сезонная торговля) | 330 кв. м | дер. Хвойное |
|  | Объект медицинского обслуживания |
| 1 | пункт скорой медицинской помощи | по заданию | п. Мельниково |
|  | Объект для обеспечения полномочий органов местного самоуправления |
| 1 | база мобильного центра сезонного обслуживания | 2 автофургона 200 кв. м | п. Мельниково |

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов

и других маломобильных групп населения

В соответствии с законодательством Российской Федерации на последующих стадиях проектирования (разработке проектов планировки территорий, разработке проектов зданий и сооружений и др.) необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, средствам связи и информации.

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества условий проживания по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды проживания является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреационного назначения, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

    - возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

    - создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

    - комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

# 4.3. Развитие рекреации и туризма

Развитие туристско-рекреационного комплекса должно стать одним из направлений развития экономического потенциала Мельниковского сельского поселения. Основным направлением развития станет благоустройство мест массового отдыха населения, строительство новых объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, организация мест отдыха детей дошкольного и школьного возраста, создание новых, развитие и благоустройство существующих туристских маршрутов и экологических троп.

В соответствии с главой 3 статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относится организация обустройства мест массового отдыха населения.

Природная специфика территории обусловила использование местным населением лесных массивов, естественных и искусственных пляжей расположенных на берегах озер в качестве мест околоводной рекреации, мест массового отдыха. Проектом предусматривается формирование зон отдыха местного населения и многочисленных отдыхающих, где планируется общее благоустройство, строительство автостоянок, подъездов, мощение дорожек, размещение площадок сбора бытовых отходов, урн, создание площадок для размещения биотуалетов, создание площадок для сезонных точек общественного питания.

Для этих целей предлагается организация следующих зон массовой околоводной рекреации (муниципальных пляжей и баз отдыха) на расчетный срок:

  - участок 30 га под строительство центра детского и семейного круглогодичного отдыха в п. Мельниково;

  - участок до 5 га под строительство базы отдыха в п. Горы на берегу оз. Вуокса (в пределах существующих границ земель населённых пунктов);

  - участок 38 га под строительство базы отдыха в п. Коверино на западном берегу Рудаковского озера;

  - участок 40 га под строительство базы отдыха в п. Студёное на берегу южной ветви оз. Любимовское;

  - 16 участков пляжей и спасательных станций в поселках Мельниково (5 участков), Быково, Васильево (2 участка), Горы (3 участка), Коверино, Студёное, Торфяное (2 участка), в деревне Хвойное, общей площадью 8,0 га, в том числе на 1 очередь 5 участков пляжей и спасательных станций в поселках Мельниково (1 участок), Васильево (1 участок), Горы (1 участок), Торфяное (1 участок), в деревне Хвойное (1 участок), общей площадью 2,5 га.

Благоустройство зон рекреации водных объектов осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80.

Проектом генерального плана предусматривается создание ряда пешеходно-транспортных направлений и велосипедных дорожек, благоустройство существующих садоводческих и дачных некоммерческих товариществ на территории поселения.

Проектом предусматривается создание садоводческих и дачных неккомерческих товариществ в период до 2020 года 12,2 га, а также дополнительно на период до 2035 года вблизи п. Коверино на площади 47 га, вблизи п. Горы на площади 5,8 га, 13,3 га, 9,7 га и 20 га. Таким образом, общая площадь, предусмотренная под создание садоводческих и дачных некоммерческих объединений на расчетнй срок составит 162 га, что позволяет говорить об увеличении численности сезонного населения на 1,8 тыс. человек (т.е. до 5500 чел.). Планировка и застройка территорий садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», СНиПом 30-02-97 и СП 11-106-97.

Проектом генерального плана учитываются решения Схемы территориального планирования Ленинградской области и Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района по развитию туристско-рекреационного комплекса. В соответствии с проектом, на территории Мельниковского сельского поселения планируется:

В период до 2020 года построить объекты местного значения:

- 2 кемпинга (в п. Мельниково и в п. Торфяное) площадью земельных участков 1,1 га;

- 5 баз отдыха (в п. Мельниково, в п. Студёное, п. Горы и в п. Торфяное) площадью земельных участков 13,3 га;

- на расчетный срок дополнительно построить еще 7 кемпингов (в каждом из поселков и в деревне Хвойное) площадью земельных участков 5,0 га;

- 10 баз отдыха, пансионатов и турбаз (в пп. Мельниково, Быково, Васильево, Горы, Коверино, Студёное, Торфяное и дер. Хвойное) площадью земельных участков 28 га.

# 4.4. Развитие транспортной инфраструктуры

Главной задачей проекта генерального плана является обеспечение бесперебойного и круглогодичного сообщения населенных пунктов Мельниковского сельского поселения между собой, и с соседними муниципальными образованиями.

Проектные предложения выработаны на основе оценки современного состояния транспортной инфраструктуры, учитывают имеющиеся федеральные программы по развитию транспортных коммуникаций, а также мероприятия, заложенные в Схеме территориального планирования Ленинградской области и в Схеме территориального планирования Приозерского муниципального района. К ним относятся следующие:

- Усиление меридионального направления вдоль западной границы Приозерского муниципального района, частично дублирующего автомобильную дорогу Мельниково – Севастьяново – Кузнечное (ожидаемая интенсивность движения 5 тыс. приведенных ед. в сут).

- В связи с организацией западного меридионального направления потребуется реконструкция по параметрам III категории и присвоение регионального или межмуниципального значения участку автодороги Сапёрное – Мельниково – Кузнечное  (31 км).

- Усиление широтного транспортного направления: Приозерск – Мюллюпельто – Быково – Мельниково – Студёное с выходом в Выборгский район. В этой связи предусматривается  приведение в нормативное состояние по  параметрам III категории участка автодороги Быково – Студёное (21 км) и ликвидация грунтового участка на стыке Выборгского и Приозерского районов.

- Приведение в нормативное состояние 10-ти имеющихся мостовых сооружений.

- Перечисленные мероприятия значительно увеличат транспортную доступность территорий Мельниковского сельского поселения (особенно западных), благоприятных для развития туризма и рекреации, что будет способствовать привлечению новых инвестиций и создаст условия для перспективного развития сельского поселения.

- Развитие инфраструктуры воздушного транспорта для обслуживания новых рекреационных зон: восстановление сельскохозяйственного аэродрома с использованием сохранившейся влётно-посадочной полосы (юго-западнее п. Мельниково) с включением её в состав земель промышленности и иного специального назначения, и сооружение 2-х посадочных площадок вертолетов вблизи п. Мельниково и п. Торфяное. Размещение новых посадочных площадок необходимо производить с учетом СНиП 32-03-96 «Аэродромы», согласно которому посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от жилой застройки в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей посадочной площадки и границей территории жилой застройки не менее 0,3 км. На последующих стадиях проектирования необходимо разработать специальный проект для определения санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

- Развитие инфраструктуры водного транспорта: обустройство водных путей на оз. Вуокса, оз. Комсомольское, р. Вуокса, восстановление маршрута речного трамвая Приозерск – Яркое – Горы. Сооружение и восстановление 34 причалов и пристаней.

- Сооружение АЗС и СТО в п. Мельниково и в п. Торфяное.

- Создание сети транспортно-пешеходных направлений, проектируемых на базе существующих и новых автомобильных, лесных и проселочных дорог. Туристические пешеходно-транспортные направления предназначены в основном для движения пешеходов, велосипедов, мототранспортных средств.

В дополнении к перечисленным мероприятиям проектом генерального плана предлагается:

- Благоустройство и приведение в нормативное состояние участков внешних дорог, проходящих по территории населенных пунктов (строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение) – 26,0 км.

- Благоустройство существующих улиц и проездов внутри населенных пунктов, ликвидация грунтовых разрывов сети – 62,5 км.

- Строительство улиц на вновь застраиваемых территориях с устройством твердого типа покрытия (46,5 км).

- Приведение в нормативное состояние подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства и отдельным участкам населенных пунктов, рекреационным зонам и пристаням (16,0 км).

- Строительство и ремонт поселковых дорог, проездов, обеспечивающих подъезд к отдельным участкам (эксклавам) населенных пунктов, садоводствам, рекреационным зонам, пристаням (42,6 км).

- Сооружение 4-х баз-стоянок маломерного флота в посёлках Мельниково, Горы, Торфяное и Васильево.

- Организация школьных маршрутов на территории сельского поселения для доставки учащихся в школу п. Мельниково из посёлков Торфяное, Васильево, Горы, Студёное, Быково и дер. Хвойное.

- Строительство транспортного объезда центра п. Мельниково с параметрами автодороги III категории (2 полосы) с ограничением движения тяжелых лесовозов по поселковым дорогам.

- Резервирование территории для формирования объекта по обслуживанию и ремонту дорог и мостов, а также объекта по содержанию речных фарватеров и спасательных станций.

- Устройство наружного искусственного освещения на всех улицах населенных пунктов.

- Создание автобусной станции в посёлке Мельниково.

- Создание конечных пунктов автобусного движения в посёлках Горы, Коверино и в дер. Хвойное.

На расчетный срок протяженность автомобильных дорог  составит – 147 км, в том числе регионального или межмуниципального значения – 84,0 км, местного – 60,0 км.

Транспортное обслуживание населенных пунктов сельского поселения по-прежнему будет ориентировано на маршрутную сеть пригородных автобусов. Предусматривается организация регулярного автобусного сообщения посёлков Коверино, Горы, Торфяное и дер. Хвойное с п. Мельниково и с Приозерском, а также введение нового межрайонного маршрута – Санкт-Петербург – Мичуринское – Мельниково – Приозерск. Предусматривается создание в п. Мельниково автобусной станции. Протяженность автомобильных дорог с автобусным сообщением составит 88 км. Требуется сосздание новых и благоустройство существующих остановочных павильонов (устройство крытых навесов, малых архитектурных форм).

На расчетный срок уровень автомобилизации может возрасти со 100 до 400 легковых автомобилей индивидуальных владельцев на 1000 жителей. Парк легковых автомобилей составит около 1,1 тыс. автомобилей. В основном хранение легковых автомобилей будет осуществляться на придомовых участках в зонах  индивидуальной и малоэтажной застройки. Существующие боксовые гаражи в п. Мельниково и п. Торфяное частично сохраняются, частично переводятся на новую площадку. Сооружение пунктов государственного технического осмотра транспортных средств на территории Мельниковского сельского поселения не планируется.

В проекте генерального плана предусматривается размещение 8-и гостевых стоянок (около 30 машино-мест каждая) в поселках: Мельниково, Быково, Торфяное, Васильево, Горы, Коверино, Студёное и дер. Хвойное.

В результате реализации предлагаемых мероприятий предусматривается изменение технических категорий автомобильных дорог. Сводные технические показатели, подкрепленные размерами ожидаемой интенсивности движения, приведены в таблице 36.

Таблица 36

Характеристика автомобильных дорог, проходящих по территории

Мельниковского сельского поселения

| № п/п | Наименование автодороги | Протя-жен-ность, км | Среднесуточ-ная интенсивность движения, прив. ед./сут | Техническая категория дороги (число полос движения) | Ширина суммарной (двухсторонней) придорожной полосы**, включая земляное полотно и водоотводные устройства, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | ожидаемая* | существующая | ожидаемая* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Регионального или межмуниципального значения (на балансе Приозерского муниципального района) |
| 1 | Приозерск – Мельниково – Выборг | 21 | 1000 – 1500 | 2000 – 5000 | III (2) | III (2) | 120 |
| 2 | Сапёрное – Мельниково – Кузнечное | 31 | 873 – 1072 | 1500 – 5000 | IV (2) | III (2) | 120 |
| Муниципального значения (на балансе Приозерского муниципального района) |
| 3 | Мельниково – Горы | 3 | 80 | 150 | - (2) | IV (2) | 70 |
| 4 | Мельниково – Хвойное | 5 | 80 | 150 | - (2) | IV (2) | 70 |

| № п/п | Наименование автодороги | Протя-жен-ность, км | Среднесуточ-ная интенсивность движения, прив. ед./сут | Техническая категория дороги (число полос движения) | Ширина суммарной (двухсторонней) придорожной полосы**, включая земляное полотно и водоотводные устройства, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | ожидаемая* | существующая | ожидаемая* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Мельниково – Торфяное | 12 | 100 | 200 | - (2) | IV (2) | 70 |
| 6 | Мельниково – Ромашки | 12 | 100 | 5000 | - (2) | III (2) | 70 |
| Местного значения (на балансе Мельниковского сельского поселения) |
| 7 | Мельниково – Коверино | 4 | 50 | 100 | - (2) | IV (2) | 70 |
| 8 | Мельниково – Заветное | 8 | 40 | 80 | - (2) | IV (2) | 70 |
| 9 | Студёное – Заветное | 3 | 20 | 50 | - (2) | V (2) | 50 |
| 10 | Горы – Быково | 7 | 40 | 80 | - (2) | V (2) | 50 |
| 11 | Васильево – Ромашки | 5 | 100 | 200 | - (2) | V (2) | 50 |
| 12 | Мельниково – Озерское | 7 | 400 | 80 | - (2) | V (2) | 50 |
| 13 | Торфяное – Беличье | 4 | 20 | 50 | - (2) | V (2) | 50 |
| 14 | Торфяное – Титовка | 9 | 20 | 50 | - (2) | V (2) | 50 |
| 15 | Торфяное – Кротово | 3 | 20 | 50 | - (2) | V (2) | 50 |
| 16 | Торфяное – Гречухино | 4,5 | 40 | 80 | - (2) | V (2) | 50 |
| Местного значения (на балансе Мельниковского сельского поселения) |
| 17 | Подъезд к южной охотбазе | 3 | 10 | 15 | - (1) | V (2) | 30 |
| 18 | Подъезд к северной охотбазе | 2,5 | 10 | 15 | - (1) | V (2) | 30 |

*Коэффициент перехода от существующей к ожидаемой интенсивности движения  (1,7)  принят согласно Схеме территориального планирования Приозерского муниципального района.

** Режим  использования придорожных полос устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# 4.5. Развитие инженерной инфраструктуры

### 4.5.1. Водоснабжение

Водоснабжение Мельниковского сельского поселения осуществляется из реки Вуокса и её притоков. Централизованное водоснабжение осуществляется только в п. Мельниково. Мощность водозабора и очистных сооружений 200 куб. м/сут (плюс резерв 400 куб. м). Фактическая нагрузка 204 куб. м/сут, расчетная по действующей сети 282 куб. м/сут. Протяженность сети водопровода 5660 м. Остальные населенные пункты используют воду из колодцев. Расчетный объем водопотребления по поселению в целом и по населенным пунктам представлен в таблицах 37 и 38.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут на чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов поселения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

На первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар 10 л/с в каждом населенном пункте сельского поселения.

Таблица 37

Прогнозные расходы воды питьевого качества Мельниковского сельского поселения Расчетный срок

| № п/п | Наименование | Населе-ние, тыс. чел. | Норма водопотреб-ления л/чел./сутки | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднесуточ-ные | Максимально суточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Мельниковское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Поселок Мельниково | 2,25 | 2,30* | 0,518 | 0,621 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,052 | 0,062 |
| 3 | Поливочные нужды | 2,25 | 70 | 0,158 | 0,158 |
| 4 | Итого |  |  | 0,728 | 0,841 |
| 5 | Остальные населенные пункты (жилая застройка) | 0,45 | 160 | 0,072 | 0,086 |
| 6 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,007 | 0,008 |
| 7 | Поливочные нужды | 0,45 | 70 | 0,032 | 0,032 |
| 8 | Итого |  |  | 0,111 | 0,126 |
| 9 | Сезонное население | 5,5 | 50 | 0.275 | 0,330 |
| 10 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,028 | 0,033 |
| 11 | Поливочные нужды | 5,5 | 70 | 0,385 | 0,385 |
| 12 | Итого |  |  | 0,688 | 0,748 |
| 13 | Всего |  |  | 1,527 | 1,715 |

*- с учетом газовых колонок

Таблица 38

Прогнозные расходы воды питьевого качества Мельниковского сельского поселения

Первая очередь

| № п/п | Наименование | Населе-ние тыс. чел. | Норма водопотреб-ления л/чел./сутки | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднесуточ-ные | Максимально суточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
|  | Мельниковское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Поселок Мельниково | 1,67 | 230* | 0,384 | 0,461 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,038 | 0,046 |
| 3 | Поливочные нужды | 1,67 | 70 | 0,117 | 0.117 |
| 4 | Итого |  |  | 0,539 | 0,624 |
| 5 | Остальные населенные пункты (жилая застройка) | 0,39 | 160 | 0,053 | 0,063 |
| 6 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,005 | 0,006 |
| 7 | Поливочные нужды | 0,39 | 70 | 0,002 | 0,002 |
| 8 | Итого |  |  | 0,060 | 0,071 |
| 9 | Сезонное население | 4,00 | 50 | 0,200 | 0,240 |
| 10 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,024 |
| 11 | Поливочные нужды | 4,00 | 70 | 0,280 | 0,280 |
| 12 | Итого |  |  | 0,482 | 0,544 |
| 13 | Всего |  |  | 1,081 | 1,239 |

*- с учетом газовых колонок

Система и схема водоснабжения

Проектом принято развитие централизованного водоснабжения посёлков: Мельниково, Торфяное, Васильево и Горы. Система водоснабжения хозяйственно-питьевая.

Водоснабжение площадок нового строительства посёлков Мельниково, Торфяное, Васильево и Горы осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

В остальных населенных пунктах водоснабжение сохраняется от существующих источников (колодцы).

При реконструкции и строительстве новых водопроводных сетей необходимо применять более совершенную арматуру, установку квартирных счетчиков воды, что позволит снизить объемы водопотребления на 20–30 %.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция.

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Для улучшения качества воды предлагаются шахтные колодцы с фильтровальными блоками, одновременно выполняющими функции сооружения для очистки и накопления очищенной воды. При ремонте колодцев возможно устройство шунгитового придонного фильтрующего слоя, устройство аэрации воды в колодцах.

Для территорий садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств водоснабжение сохраняется от существующих источников.

Для развития системы водоснабжения проектируется

на 1 очередь:

- реконструкции (6,5 км) водопроводных сетей в п. Мельниково;

- создание новой централизованной системы водоснабжения поселка Торфяное мощностью 214 куб. м/сут;

- создание промышленных водозаборов для пожарных депо и предприятий по переработке продукции сельского хозяйства и животноводческих ферм – 6 шт. мощностью 1700 куб. м/сут;

- создание локальных водозаборов для проектируемых домов отдыха – 9 шт. мощностью 60 куб. м/сут.

На расчетный срок:

- реконструкция действующего в посёлке Мельниково водозабора с доведением мощности до 1000 куб. м/сут;

- создание новых систем централизованного водоснабжения в посёлках Васильево и Горы общей мощностью 270 куб. м/сут;

- создание локальных водозаборов для проектируемых домов отдыха – 19 шт. мощностью 170 куб. м/сут.

### 4.5.2. Водоотведение

Централизованная система водоотведения хозяйственных стоков имеется в поселке Мельниково. Протяженность сети 5147 погонных метров, диаметр 300-1000 мм. Канализационные очистные сооружения на выпуске имеют мощность 1200 куб. м/сут. Площадка КОС – 0,7 га на улице Калинина. На трассе канализации имеется напорный коллектор, протяженностью 1125 погонных метров с насосной станцией. Фактический сброс хозяйственно-бытовых вод – 204 куб. м. Расчетный объем водоотведения приведен в таблицах 39 и 40.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены, исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10 %.

Таблица 39

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков Мельниковского сельского поселения Расчетный срок

| № п/п | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водопотреб-ления, л/чел/сутки | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ-ные | максималь-но-суточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Мельниковское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Поселок Мельниково, в т.ч. | 2,25 | 230* | 0,518 | 0,621 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,052 | 0,062 |
| 3 | Итого |  |  | 0,570 | 0.683 |
| 4 | Остальные населенные пункты (жилая застройка) | 0,45 | 160 | 0,072 | 0,086 |
| 5 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,007 | 0,008 |
| 6 | Итого |  |  | 0,079 | 0,094 |
| 7 | Сезонное население | 5,5 | 50 | 0,275 | 0.330 |
| 8 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,028 | 0,033 |
| 9 | Итого |  |  | 0,303 | 0,363 |
| 10 | Всего |  |  | 0,952 | 1,140 |

*- с учетом газовых колонок

Таблица 40

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков Мельниковского сельского поселения Первая очередь

| № п/п | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водопотреб-ления, л/чел/сутки | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ-ные | максимально-суточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
|  | Мельниковское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Поселок Мельниково | 1,67 | 230* | 0,384 | 0,461 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,038 | 0,046 |
| 3 | Итого |  |  | 0,422 | 0,507 |
| 4 | Остальные населенные пункты (жилая застройка) | 0,39 | 160 | 0,053 | 0,063 |
| 5 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,005 | 0,006 |
| 6 | Итого |  |  | 0,058 | 0,069 |
| 7 | Сезонное население | 4,0 | 50 | 0,200 | 0,240 |
| 8 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,024 |
| 9 | Итого |  |  | 0,220 | 0,264 |
| 10 | Всего |  |  | 0,700 | 0,840 |

*- с учетом газовых колонок

Система и схема канализации

Для поселка Мельниково предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков на канализационные очистные сооружения (КОС) от жилой и общественной застройки, дождевые стоки отводятся по самостоятельной сети на очистные сооружения дождевой канализации.

Санитарно-защитная зона от КОС п. Мельниково составит 100 м.

В настоящее время в Приозерском муниципальном районе разрабатывается адресная программа комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры, в рамках которой предусматриваются следующие мероприятия:

На 1 очередь:

- реконструкция КОС в Мельниково с увеличением мощности до 981 куб. м/сут и модернизацией оборудования;

- строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) в шести промзонах пп. Мельниково, Торфяное и Васильево для 16 производственных предприятиях – 6 шт.;

- размещение сливной станции в п. Мельниково – на территории КОС;

- строительство ЛОС на территории домов отдыха – 9 шт.;

- строительство ЛОС на двух планируемых и двух существующих предприятиях автосервиса в п. Мельниково с установкой патронов «Полихим» – 4 шт.;

- утройство прудов-отстойников на естественных путях отвода поверхностных вод, восстановление существующей мелиоративной сети;

- переработка ила КОС;

- установка аэрационных сооружений (АС «ТОПАЭРО»);

- установка ЛОС на индивидуальной жилой застройке;

- устройство системы дождевой канализации в п. Мельниково с очисткой дождевых сточных вод;

- устройство локальных ситем очистки дождевых сточных вод на автостоянках, на конечных пунктах автобусов и на предприятиях по обслуживанию автомобилей – 9 шт.

На расчетный срок:

- строительство КОС в посёлках Торфяное, Васильево и Горы общей мощностью 270 куб. м/сут;

- строительство ЛОС в шести промзонах пп. Мельниково, Торфяное и Васильево для 23 производственных предприятий;

- строительство ЛОС на территории домов отдыха – 19 шт.;

- строительство ЛОС на двух планируемых предприятиях автосервиса в п. Торфяное с установкой патронов «Полихим» - 2 шт.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод открытого типа составляет 100 м, закрытого – 50 м.

### 4.5.3. Теплоснабжение

80 % населения поселка Мельниково пользуются централизованной системой отопления и горячего водоснабжения (ГВС) от котельной в южной части поселка на участке в 1,7 га. Протяженность тепловых сетей и сетей ГВС составляет 4,6 км в двухтрубном исполнении. Мощность котельной 3,8 Гкал. Топливо – уголь. Остальное население поселка используют печи. Локальные автономные источники тепла не используются. Годовая потребность в тепле приведена в таблице 41.

Необходимо осуществление технического перевооружения установленного котлового оборудования на источнике и тепловых сетях.

Перспективное теплоснабжение сельского поселения, с учетом характера нового строительства (индивидуальное жилищное строительство), предполагается от автономных источников теплоты (АИТ).

Таблица 41

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд нового жилищно-коммунального сектора по очерёдности строительства

| № п/п | Потребитель | Население, тыс. человек | Жилищный фонд, тыс. кв. м. | Расход тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Расчётный срок |
|  | Все поселение | 2,7 | 98,4 / 60,8 | 13,7 / 8,4 |
|  | в т.ч. новое строительство | 0,7 | 57,4 / 46,1 | 8,0 / 6,4 |
|  | сохраняемый фонд | 2,0 | 41,0 / 14,7 | 5,7 / 2,0 |
|  | Всего Гкал/ч |  |  | 11,6 / 7,1 (коэфф. 0,85) |
|  | В том числе поселок Мельниково | 2,25 |  | 11,4 |
| II | Первая очередь строительства |
|  | Все поселение | 2,0 | 57,7 / 24,5 | 8,0 / 3,4 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | 16,2 / 9,6 | 2,2 / 1,3 |
|  | сохраняемый фонд | 2,0 | 41,5 / 14,9 | 5,8 / 2,1 |
|  | Всего Гкал/ч |  |  | 6,8 / 2,9 (коэфф. 0,85) |
|  | В том числе поселок Мельниково | 1,7 |  | 6,5 |

Примечание: под чертой – индивидуальное строительство.

Проектом предусматривается:

На 1 очередь

- перевод котельной в посёлке Мельниково на природный газ;

- развитие автономных источников тепла в жилом фонде и на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях – 22 шт.;

- развитие автономных источников тепла в рекреации (домах отдыха) – 9 шт.;

- разработка схемы теплоснабжения поселения с учетом современных требований к высокотехнологичному оборудованию;

На расчетный срок:

- перевод котельной в посёлке Мельниково на природный газ;

- развитие автономных источников тепла в жилом фонде и на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях – 15 шт.;

- развитие автономных источников тепла в рекреации (домах отдыха) – 19 шт.;

- строительство новой котельной в посёлке Торфяное.

### 4.5.4. Газоснабжение

Согласно Программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2012-2015 годы в 2013 году начнется проектирование, а в 2015 году будет построен межпоселковый газопровод до п. Быково и п. Мельниково, а также газопровод до п. Торфяное. Таким образом, на первую очередь будут газифицированы пп. Быково, Мельниково и Торфяное.

Расчетный расход газа по потребителям приведен в таблице 42.

Таблица 42

Расчетные расходы природного газа

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Первая очередь 2020 г. | Расчет-ный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население |
| 1 | Укрупненные показатели потребления газа куб. м/год на 1 человека *СП 42-101-2003) - при наличии централизованного горячего водоснабжения - сельское с газовыми нагревателями | куб. м/год куб. м/год | 120 220 | 120 220 |
| 2 | Посёлков |  |  |  |
|  |  | Мельниково | тыс. куб. м/год | 200,0 | 270 |
|  |  | Быково | тыс. куб. м/год | 19,7 | 27,0 |
|  |  | Васильево | тыс. куб. м/год | - | 106,7 |
|  |  | Студёное | тыс. куб. м/год | - | 45,4 |
|  |  | Торфяное | тыс. куб. м/год | 124,4 | 171,4 |
|  |  | Хвойное | тыс. куб. м/год | - | 40,2 |
|  | Итого Мельниковское сельское поселение в целом: пищеприготовление | тыс. куб. м/год | 344,1 | 660,7 |
|  |  | куб. м/ч | 172 | 330 |
|  |  | млн куб. м/год | 0,3 | 0,7 |
| Системы отопления |
| 1 | Максимальный часовой расход газа на источник тепла (136 куб. м на 1 Гкал) | куб. м/ч | 136 | 136 |
|  | Мельниково | куб. м/ч | 625 | 1115 |
|  | Торфяное | куб. м/ч | 0 | 435 |
|  | Автономные источники тепла (АИТ) | куб. м/ч | 100 | 300 |
|  | Итого на Мельниковское сельское поселение по системам отопления | куб. м/ч | 725 | 1850 |
|  |  | млн куб. м/год | 3,0 | 7,6 |
|  | Остальные потребители |
|  | Промышленность и сельское хозяйство | Гкал (куб. м/ч) | 0,8 (109) | 1,6 (218) |
|  | Рекреация | Гкал (куб. м/ч) | 0,5 (68) | 1,0 (136) |
|  | Итого остальные потребители | куб. м/ч | 177 | 354 |
|  |  | млн куб. м/год | 0,5 | 0,9 |
|  | Итого на Мельниковское сельское поселение в целом | куб. м/ч | 1074 | 2534 |
|  |  | млн куб. м/год | 3,8 | 9,2 |

В населённых пунктах Горы и Коверино для бытовых нужд будет использоваться сжиженный баллонный газ.

Проектом предусматривается:

На 1 очередь:

-     разработка схем газификации населённых пунктов Мельниково, Быково, Торфяное;

- газификация населённых пунктов Мельниково, Быково, Торфяное со строительством межпоселковых газопроводов (19,8 км): восточная граница поселения - п.Быково – п. Мельниково (7,62 км), южная граница поселения – п. Торфяное (12,16 км) и строительство газорегуляторных пунктов (ГРП) в наслённых пунктах Быково, Мельниково, Торфяное;

- перевод котельной в п. Мельниково на природный газ;

- развитие автономных источников тепла в рекреации (домах отдыха), на промыш-ленных и сельскохозяйственных предприятиях – 31 шт.

На расчетный срок:

-  разработка схем газификации населённых пунктов Студёное, Васильево, Хвойное;

- газификация населённых пунктов Студёное, Васильево, Хвойное с устройством межпоселковых газопроводов (13,61 км):  Мельниково – Студёное (3,65 км), Мельниково – Васильево (6,04 км), отвод от газопровода Быково – Мельниково до дер. Хвойное (3,92 км) со строительством газорегуляторных пунктов (ГРП) в посёлках Студёное, Васильево и дер. Хвойное,

- строительство котельной на природном газе в п. Торфяное,

- развитие автономных источников тепла в рекреации (домах отдыха), на  промыш-ленных и сельскохозяйственных  предприятиях – 34 шт.

### 4.5.5. Электроснабжение

Электроснабжение территории поселения осуществляется от ПС № 519 в                        п. Мельниково, мощностью 12,6 МВт, питающейся от ПС 330/10 кВ «Каменногорская» ОАО «Ленэнерго». В соответствии с Инвестиционной программой ОАО «Ленэнерго» на 2011-2016 годы предусмотрено выполнение работ по реконструкции электромагнитной блокировки на ПС № 519 без замены трансформаторов. Однако на основании паспорта подстанции в настоящее время профицит её мощности 2,03 МВА (см. сайт ОАО «Ленэнерго», карта технологического присоединения), объем мощности по заключенным договорам 3,01 МВА, объем мощности по заключенным заявкам на технологическое присоединение 0,76 МВА. Поскольку имеющийся профицит мощности подстанции № 519 не покрывает планируемого роста потребления, необходима реконструкция этой подстанции на расчетный срок с заменой двух трансформаторов на 2 х 10 МВА. При очередной корректировке необходимо включение данной позиции в Схему территориального планирования Ленинградской области. Протяженность ВЛ-110 кВ по территории поселения 22,8 км. Распределительные электрические сети по потребителям охватывают 76 трансформаторных подстанций. Протяженность РЭС 10 кВ – 34,37 км; 0,4 кВ – 107,93 км. Загруженность ТП не более 33 %. Расчет электрической нагрузки по населенным пунктам приведен в таблице 43 из расчета 28 кВт на 1 кв. м общей площади.

Проектом генерального плана предусматривается размещение на территории Мельниковского сельского поселения жилищного строительства, объектов дачного некоммерческого партнерства, садоводческих некоммерческих товариществ и рекреации.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит 0,4 кВт на человека для постоянного населения и 0,3 кВт на человека для сезонного населения.

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей нового строительства приведены в  таблице 43.

Таблица 43

Прогнозируемые электрические нагрузки

коммунально-бытовых потребителей нового строительства сельского поселения

| № участка | Наименование | Дополнительное население, чел | Дополнительная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | п. Мельниково: Постоянное население Сезонное население | 564 511 | 31 76 | 226 153 | 12 23 |
| 2 | п. Быково: Постоянное население Сезонное население | 19 53 | 1 8 | 8 16 | 0,4 2 |
| 3 | п. Васильево: Постоянное население Сезонное население | 25 255 | 1 39 | 10 76 | 0,4 12 |
| 4 | п. Горы: Постоянное население Сезонное население | 15 276 | 1 42 | 6 83 | 0,4 13 |
| 5 | п. Коверино: Постоянное население Сезонное население | 1 64 | 0 10 | 0,4 19 | 0 3 |
| 6 | п. Студёное: Постоянное население Сезонное население | 19 99 | 1 15 | 8 30 | 0,4 4 |
| 7 | п. Торфяное: Постоянное население Сезонное население | 26 414 | 2 63 | 10 124 | 1 19 |
| 8 | дер. Хвойное: Постоянное население Сезонное население | 8 96 | 0 15 | 3 29 | 0 4 |
|  | Всего по поселению: | 2445 | 305 | 801 | 95 |

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей сельского поселения составят на расчетный срок – 2,7 МВт (8,2 тысяч человек), в том числе на первую очередь – 2,0 МВт (6,0 тысяч человек).

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями сельского поселения составит: расчётный срок – 12100 МВт·ч в год, первая очередь – 8000 МВт·ч в год.

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Мельниковского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Ленэнерго». Центром питания будет существующая подстанция 330/10 кВ «Каменногорская», развитие которой предусмотрено Генеральной схемой. Со строительством ЛЭП 330 кВ ПС «Каменногорская» – ПС «Сортавала» параллельно существующей ЛЭП 110 кВ (проходит севернее территории Мельниковского сельского поселения).

- В соответствии со «Схемой развития электрических сетей 6 – 10 кВ ОАО «Ленэнерго» в Ленинградской области на период до 2015 г. Приозерского РЭС и Сосновского РЭС» и «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы», предусматривается модернизация ПС № 519 в поселке Мельниково, с заменой двух трансформаторов на 2 х 10 МВА. Необходимо включение данной позиции в схему территориального планирования Ленинградской области.

Электроснабжение потребителей существующей жилой застройки и объектов рекреации будет осуществляться от существующих сетей 10 – 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

Для обеспечения электроэнергией потребителей новых объектов индивидуального жилищного строительства и рекреации потребуется строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в количестве 23 шт. и прокладка сетей 10 – 0,4 кВ. Также необходимо проводить модернизацию существующих подстанций 10/0,4 кВ и реконструкцию сетей 10 – 0,4 кВ.

Для строительства новых объектов электроэнергетики, размещаемых на территории сельского поселения, проектом генерального плана предусматривается резервирование земельных участков в размере ориентировочно 0,01 га на каждую новую трансформаторную подстанцию.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранные зоны вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи составят: 110 кВ – 20 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

### 4.5.6. Связь и информатизация

Телефонизация

Основными задачами по развитию телефонной сети общего пользования является ее модернизация с использованием современных цифровых и оптико-волоконных технологий для возможности предоставления населению и организациям различных телекоммуникационных услуг.

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100 % удовлетворения заявок на данный вид связи.

Для телефонизации Мельниковского сельского поселения потребуется модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС.

Основой развития сетей связи будет являться переход на использование волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Сотовая связь

Учитывая, что сотовой связью покрыта практически вся территория, дальнейшее развитие данного вида связи должно развиваться по пути повышения качества предоставляемых услуг операторами и повышения конкурентности между операторами сотовой связи.

Радиофикация

Проводное вещание в сельском поселении будет осуществляется на базе эфирного вещания. Переход на ЧМ вещание позволяет значительно снизить затраты на обслуживание оборудования и, вместе с тем, продолжать обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания в населенных пунктах поселения.

Таблица 44

Мероприятия по инженерному обеспечению территории:

количество – 1 очередь/расчетный срок

| Населенные пункты/ Мероприятия | Мельни-ково | Быко-во | Василь-ево | Горы | Ковери-но | Студё-ное | Торфя-ное | Хвой- ное | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водоснабжение |
| Водозабор с водоочистной станцией | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 |
| Промышлен-ный водозабор | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 6/6 |
| Локальные водозаборы для домов отдыха и кемпингов | 4/3 | 0/2 | 0/2 | 2/4 | 0/3 | 1/3 | 2/2 | 0/2 | 9/19 |
| Очистка сточных вод |
| Канализацион-ные очистные сооружения | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2/4 |
| Локальные очистные сооружения (дома отдыха, предприятия) | 12/16 | 0/2 | 1/4 | 3/5 | 0/3 | 1/4 | 3/6 | 0/2 | 20/42 |
| Пруды-отстойники поверхност-ных вод | 3/5 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/4 | 1/1 | 10/16 |
| Газоснабжение |
| Газификация природным газом | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 3/8 |
| Теплоснабжение |
| Реконструкция или строительство новых котельных | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| Автономные источники тепла | 16/23 | 0/3 | 5/9 | 2/6 | 0/4 | 1/6 | 7/12 | 0/3 | 31/65 |

| Населенные пункты/ Мероприятия | Мельни-ково | Быко-во | Василь-ево | Горы | Ковери-но | Студё-ное | Торфя-ное | Хвой- ное | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Электроснабжение |
| Реконструкция подстанции 110/10кв | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 |
| Реконструкция и строительство новых трансформа-торных подстанций | 4/8 | 0/1 | 2/4 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 2/4 | 0/1 | 9/23 |

### 4.5.7. Инженерная подготовка территории

Рельеф территории поселения грядово-ложбинный на кристаллических породах, разной степени перекрытия мореной в сочетании с песком озерно-ледниковых отложений. Общее падение рельефа направлено на восток к Ладожскому озеру. Гряды и  возвышенности достигают 46-66 метров. Абсолютная отметка уреза воды 10-15 м. Глубина промерзания 1,45 м. Модуль стока 9,6 л/с. Слой снега 10 % обеспечивает весеннее половодье 100 мм, дождевой паводок 30-40 мм.

Для территории Мельниковского сельского поселения выполнено инженерно-геологическое районирование. В таблице 45 приведены мероприятия по инженерной подготовке территории для каждой градостроительной функции в пределах инженерно- геологических районов.

Таблица 45

Мероприятия по инженерной подготовке территории

| № п/п | Наименование зоны | I район (гряда, морена 0-2 м, приводораздельные территории) | II район (склоны, морена 2-7 м) | III район (долины ручьев, болота, акватории) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилая и общественно-деловая зоны | Ранимый ландшафт. Зона пересыхания, выход скальных пород. Допускаются единичные сооружения без нарушения рельефа и растительности. Необходимо сохранение природного режима. | Благоприятные условия. Необходимо проведение противоэрозионных мероприятий: - организация поверхностного стока; - изменение рельефа; - понижение уровня грунтовых вод; - агромелиорация | III-1 Сухие долины Благоприятные условия. - организация и очистка поверхностного стока - понижение уровня грунтовых вод - снятие растительной земли III-2 Болота - выторфовка под строения и дороги - поверхностный водоотвод и дренаж - искусственное повышение поверхности территории III-3 Берега водоемов Искусственное повышение поверхности территории на 2,5 метра над водой. Пластовый дренаж |

| № п/п | Наименование зоны | I район (гряда, морена 0-2 м, приводораздельные территории) | II район (склоны, морена 2-7 м) | III район (долины ручьев, болота, акватории) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Инженерно-транспортная инфраструктура | При мощности морены до двух метров не возможна прокладка сетей водопровода и канализации, так как их прокладка потребует повышения рельефа над скалой на 2 или более метров, что приведет к нарушению поверхностного стока и уничтожению ландшафта | Благоприятны условия. Необходимо проведение противоэрозионных мероприятий: - минимальное нарушение рельефа и растительности - организация поверхностного стока | III-2 -искусственное повышение поверхности территории - дренажные системы III-3 - регулирование русел, их спрямление и углубление - берегоукрепление, особенно в зонах переходов через водоемы III-4 Благоприятные условия. - организация поверхностного водоотвода. |
| 3 | Сельско-хозяйственная зона | - | Относительно благоприятные условия. Распашка склонов опасна. В нижней части склонов возможна с отводом поверхностных вод. | III-1 Благоприятные условия - восстановление финской системы отвода поверхностных вод III-2 Болота Сохранение гидрологического режима III-3 Регулирование численности крупного рогатого скота в водоохранных зонах и в прибрежных защитных полосах |
| 4 | Рекреационная зона | Запрет на проведение рубок леса на площади 70 кв. км Рекреационная нагрузка 2,5 человек/га | Защитные леса 8,2 кв. м Организация поверхностного стока и дорожно-тропиночной сети. Рекреационная нагрузка 5-8 человек/га. | III-3 Земли водного фонда - 44,2 кв. км Строительство пляжей общей площадью 4,4 га на первую очередь – 5 шт. на расчетный срок – 16 шт. - искусственное повышение территории песком (20 тыс. куб. м) - обваловка территории пляжей (8800 погонных метров) - строительство причальных стенок, пирсов, стоянок маломерного флота |
| 5 | Особо охраняемые природные территории | Охрана выходов скальных пород. Установление границ охраны. | Охрана исторического наследия древних поселений. Установление границ охраны. | Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос, нерестоохранных лесов на площади 126,6 кв. км (30 % территории сельского поселения) |
| 6 | Ритуальная зона | – | Благоприятные условия. Мощность морены более 2 метров. Организация поверхностного стока и дренажа. | – |

### 4.5.8. Размещение объектов инженерной инфраструктуры

Планируемые объекты инженерной инфраструктуры представляют собой, как правило, локальные автономные сооружения, привязанные к конкретным объектам отдыха, туризма, социально-бытового обслуживания, сельхозпроизводства или малого предпринимательства. Они, находясь в том или ином нецентральном посёлке, лишённом сегодня какой-либо инженерной инфраструктуры, будут работать на обеспечение указанных объектов, а также постепенно брать на себя инженерное обеспечение и жилой зоны посёлка.

Однако сегодня их точную дислокацию определять нецелесообразно именно из-за неопределённости основных объектов, на территории  которых эти инженерные сооружения будут возникать. Поэтому уточнение их расположения произойдёт при разработке документации по планировке территории посёлков. В проекте даны ориентировочные границы зон планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры на «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения».

### 4.6. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории.

### 4.6.1. Санитарная очистка территории.

Существующее состояние.

Суммарный объём твёрдых бытовых отходов поселения в настоящее время достигает 5153,8 куб. м в год, в том числе  1443,2 куб. м  в год от постоянного населения, 2910,6 куб. м от дачного (садоводческого) фонда, 374 куб. м от домов отдыха, 426 куб. м от объектов обслуживания. На 1 жителя, проживающего в многоквартирном доме, приходится 1,58 куб. м ТБО в год, а на жителя одноквартирного дома – 1,99 куб. м ТБО в год. Для сбора и вывоза мусора в посёлках Мельниково, Васильево, Горы, Студёное, Торфяное, Быково и Хвойное организованы контейнерные площадки ТБО в количестве 31 штуки (84 контейнера). В муниципальном образовании имеется 6 домов отдыха, где также имеются контейнерные площадки. Норматив отходов от постоянного населения принят согласно фактическим данным. В сутки образуется 14, 0 куб. м отходов.

Норматив отходов от дачного фонда 1,98 куб. м в год, при среднем пребывании дачников 5 месяцев в году, норматив накопления ТБО составит 0,82 куб. м в год. Норматив накопления ТБО от домов отдыха (гостиниц) составляет 1,3 куб. м в год.

Расчет количества твердых бытовых отходов произведён согласно Методическим рекомендациям по определению временных нормативов накопления твердых бытовых отходов представлен в таблице 46 и 47.

Таблица 46

Расчет объемов ТБО (существующее положение) – Население

| Наимено- вание | Пост насел. чел. | Норма накопле-ния м3/ год | Всего в м3/год | Крупногаба-ритные ТБО | Все-го в м3/ сут | Сезон-ное насе-ление, чел. | Норма накоп-ления м3/год дачн/ ДО | Всего в м3/год | Всего в м3/сут | Всего по поселку м3/год | Всего с крупно-габар. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма-тив м3/ год | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Жилой фонд в многоквар-тирных домах | 1243 | 1,58 | 1330 | 0,32 | 397,8 | 5,38 | - | - | - | - | 1963,9 | 2361,7 |

| Наимено- вание | Пост насел. чел. | Норма накопле-ния м3/ год | Всего в м3/год | Крупногаба-ритные ТБО | Все-го в м3/ сут | Сезон-ное насе-ление, чел. | Норма накоп-ления м3/год дачн/ ДО | Всего в м3/год | Всего в м3/сут | Всего по поселку м3/год | Всего с крупно-габар. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма-тив м3/ год | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. Жилой фонд в одноквар-тирных домах, в т.ч. | 787 |  | 1566,1 |  | 315,2 | 4,29 | 3732 |  |  | 11,99/2,82 | 4107,3 | 4422,5 |
| Мельнико-во | 449 | 1,99 | 893,57 | 0,4 | 179,6 | 2,45 | 678/200 | 0,82/1.3 | 556/2620 | 1,04/0,71 | 1709,5 | 1889,1 |
| Быково | 45 | 1,99 | 89,55 | 0,4 | 18 | 0,24 | 62/30 | 0,82/1.3 | 50,8/39 | 0,34/0,11 | 179,4 | 197,4 |
| Васильево | 72 | 1,99 | 143,28 | 0,4 | 28,8 | 0,39 | 338/30 | 0,82/1.3 | 277,2/39 | 1,85/0,11 | 459,5 | 488,3 |
| Горы | 39 | 1,99 | 77,61 | 0,4 | 15,6 | 0,21 | 382/30 | 0,82/1.3 | 313,2/39 | 2,09/0,11 | 429,8 | 445,4 |
| Коверино | 1 | 1,99 | 1,99 | 0,4 | 0,8 | 0,01 | 136 | 0,82 | 111,5 | 0,74 | 113,5 | 114,3 |
| Студёное | 52 | 1,99 | 103,48 | 0,4 | 20,8 | 0,28 | 210 | 0,82 | 172,2 | 1,15 | 275,7 | 296,5 |
| Торфяное | 101 | 1,99 | 200,99 | 0,4 | 40,4 | 0,55 | 674/50 | 0,82/1.3 | 552,7/65 | 3,68/0,18 | 818,7 | 859,1 |
| Хвойное | 28 | 1,99 | 55,72 | 0,4 | 11,2 | 0,15 | 202 | 0,82 | 165,6 | 1,10 | 221,3 | 232,5 |
| 3. Всего по поселению | 2023 |  | 2460 |  | 713,0 | 9,66 | 3732 |  | 2099,2/442 | 11,99/2,82 | 6071,2 | 6784,2 |

Таблица 47

Расчет объемов ТБО (проектное положение) – Население

| Наимено-вание | Постоян-ное население, чел | Норма накоп-ления 1оч/р.с.м3/год | Всего в м3/год | Крупногабаритные ТБО | Сезонное население, чел. | Норма накопления 1оч/р.с. м3/сезон | Всего в м3/сезон | Всего по населённому пункту м3/год | Всего по населённому пункту м3/год, с крупногаб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма накоп-ления 1оч/р.с.м3/год | Всего |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь | расчетный срок |  | 1 очередь | расчетный срок |  | 1 оч. М3/год | р.с. м3/год | 1 очередь | расчет-ный срок | 1 очередь | расчет-ный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчет-ный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Жилой фонд в многоквар-тирных домах п. Мельнико-во | 1354 | 1400 | 1,7/1,9 | 2113 | 2324 | 0,4/0,45 | 297 | 559 |  |  |  |  |  |  | 2113 | 2324 | 2410 | 2883 |
| 2. Жилой фонд в одноквар-тирных домах, в т.ч. | 706 | 1300 |  | 1666 | 3498 |  | 380 | 788 | 4000 | 5500 |  |  |  |  | 5922 | 9793 | 6302 | 10581 |
| Мельниково | 1717 | 2250 | 2,2/2,4 | 933 | 2417 | 0,5/0,55 | 212 | 554 | 1154 | 1589 | 0,9/1.4 | 1,0/1,5 | 679/560 | 889/1050 | 2172 | 4356 | 2384 | 4910 |
| Быково | 42 | 60 | 2,2/2,4 | 97 | 144 | 0,5/0,55 | 22 | 33 | 120 | 165 | 0,9/1.4 | 1,0/1,5 | 78/46 | 95/105 | 221 | 344 | 243 | 377 |
| Васильево | 72 | 96 | 2,2/2,4 | 156 | 230 | 0,5/0,55 | 36 | 39 | 577 | 793 | 0,9/1.4 | 1,0/1,5 | 492/42 | 693/150 | 690 | 1073 | 726 | 1112 |
| Горы | 38 | 52 | 2,2/2,4 | 84 | 125 | 0,5/0,55 | 19 | 29 | 624 | 858 | 0,9/1.4 | 1,0/1,5 | 472/140 | 558/450 | 696 | 1133 | 715 | 1162 |
| Коверино | 1 | 2 | 2,2/2,4 | 2 | 5 | 0,5/0,55 | 1 | 1 | 146 | 200 | 0,9/1.4 | 1,0/1,5 | 131 | 150/75 | 133 | 230 | 134 | 231 |

| Наимено-вание | Постоян-ное население, чел | Норма накоп-ления 1оч/р.с.м3/год | Всего в м3/год | Крупногабаритные ТБО | Сезонное население, чел. | Норма накопления 1оч/р.с. м3/сезон | Всего в м3/сезон | Всего по населённому пункту м3/год | Всего по населённому пункту м3/год, с крупногаб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма накоп-ления 1оч/р.с.м3/год | Всего |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь | расчетный срок |  | 1 очередь | расчетный срок |  | 1 оч. М3/год | р.с. м3/год | 1 очередь | расчет-ный срок | 1 очередь | расчет-ный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчет-ный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Студёное | 51 | 69 | 2,2/2,4 | 112 | 166 | 0,5/0,55 | 26 | 38 | 225 | 309 | 0,9/1.4 | 1,0/1,5 | 158/70 | 209/150 | 340 | 525 | 366 | 563 |
| Торфяное | 110 | 134 | 2,2/2,4 | 220 | 322 | 0,5/0,55 | 50 | 74 | 937 | 1288 | 0,9/1.4 | 1,0/1,5 | 753/140 | 1088/300 | 1113 | 1710 | 1163 | 1784 |
| Хвойное | 29 | 37 | 2,2/2,4 | 62 | 89 | 0,5/0,55 | 14 | 20 | 217 | 298 | 0,9/1.4 | 1,0/1,5 | 195 | 228/105 | 257 | 422 | 271 | 442 |
| 3.Всего по поселению | 2060 | 2700 |  | 3779 | 5822 |  | 677 | 1347 | 4000 | 5500 |  |  | 3258/998 | 3910/2385 | 8035 | 12117 | 8712 | 13464 |

Таблица 48

Расчет объемов ТБО (проектное положение) – Учреждения обслуживания

| Наименование | Ед. изм. | Количество 1 оч./р.с. | Норма накопления, м3/год | Всего, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детское дошкольное учреждение | место | 71/100 | 0,75 | 53,25 |
| Общеобразовательная школа | место | 131/200 | 0,31 | 40,61 |
| Больница-амбулатория | мест | 30/50 | 0,0065 | 0,195 |
| Дом культуры | место | 50/70 | 0,023 | 1,15 |
| Церковь | место | 170/170 | 0,146 | 24,8/24,8 |
| Библиотека | мест | 10/20 | 0,146 | 1,5/3,0 |
| Магазины продуктовые круглогодичные | м2 торговой площади | 800/1200 | 0,3 | 240/360 |
| Магазины продуктовые летнего сезона | м2 торговой площади | 60/90 | 0,15 | 9/13,5 |
| Магазины промтоварные | м2 торговой площади | 60/90 | 0,15 | 9/13,5 |
| Салон сотовой связи | р. м. | 1/2 | 1,1 | 1,1/2,2 |
| Кафе | мест | 10/15 | 2,555 | 25,6/38,3 |
| Предприятие бытового обслуживания | р. м. | 1/2 | 1,46 | 1,5/3,0 |
| Почта, телеграф | р. м. | 2/3 | 0,46 | 0,92 |
| Администрация поселения | чел. | 14/20 | 0,75 | 10,5 |
| Бани | мест | 18/25 | 0,036 | 0,648 |
| Всего по поселению |  |  |  | 419,7/614,5 |

На первую очередь количество постоянного населения увеличивается на 37 человек,  норматив образования отходов увеличивается на 10 % (по 1 % в год) и объем отходов составит 3779 куб. м в год. Количество сезонного населения увеличится на 268 человек и объем отходов составит 4256 куб. м в год, в том числе от дачников 3258 куб. м и от домов отдыха 998 куб. м, при соответственном увеличением норматива отходов на 10 %. Количество домов отдыха увеличится на 5 штук. Количество коммунальных отходов останется прежним, так как количество жителей практически не увеличится и составит 420 куб. м в год. Крупногабаритных отходов образуется 677 куб. м. Всего по поселению объем отходов составит 9132 куб. м в год. В сутки образуется 25,0 куб. м отходов.

На расчетный срок количество постоянных жителей увеличится на 677 человек, а сезонного населения на 1768 человек, включая отдыхающих в домах отдыха. Норматив отходов увеличится также на 10 %. Общее количество отходов составит 14078 куб. м в год, в том числе от постоянного населения 5822 куб. м, от дачников 3910 куб. м, от домов отдыха, кемпингов и мотелей 2385, от коммунальных объектов 614 куб. м, крупногабаритных отходов 1347 куб. м. В сутки образуется 38,6 куб. м отходов.

Смёт.

Согласно СНиП 2.07.01-89* норматив количества образования смёта принят 5 кг или 8 литров с кв. м/год. На первую очередь площадь твердых покрытий составляет (жилые и общественно-деловые зоны) около 3.3 тыс. кв. м. Объем смёта составит 16,5 куб. м в год. На расчетный срок площадь твердых покрытий составит 4,5 тыс. кв. м. Объем смёта составит 22,5 куб. м в год.

Всего на 1 очередь образуется 9,1 тыс. куб. м или 1,8 тыс. тонн отходов, в том числе крупногабаритных 0,7 тыс. куб. м. На расчетный срок образуется 14,1 тыс. куб. м или 2,8 тыс. тонн, в том числе крупногабаритных 1,3 тыс. куб. м.

Контейнерные площадки.

Первичный сбор отходов производится в непосредственной близости от мест их образования, будь то жилые кварталы, учреждения иди организации. Для этой цели в рассматриваемой застройке будут организованы контейнерные площадки с соблюдением санитарных норм и правил. Для микрорайона требуемая площадь хозяйственных площадок составляет 0,2 кв. м на 1 жителя. Таким образом, общая площадь контейнерных площадок составляет:

на первую очередь 6*0,2=1,2 тыс. кв. м;

на расчетный срок 8,2*0,2=1,64 тыс. кв. м;

Нормируемое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок для хозяйственных целей - не менее 20 м и не более 100 м до наиболее удаленного входа в жилое здание.

Вывоз контейнеров производится 1 раз в сутки для летнего времени и 1 раз в двое суток – зимой.

Расчет количества контейнеров на 1 очередь.

9132*1,5:365:0,75= 50 – контейнеров объемом 0,75 куб. м

Расчет количества контейнеров на расчетный срок.

14078*1,5:365:0,75= 77 – контейнера объемом 0,75 куб. м

Для расчета потребности в уборочных спецмашинах учтены нормативные и справочные рекомендации, данные расчета сведены в таблице 49 потребность в спецмашинах для очистки и уборки территории района (ориентировочные данные по типу машин).

Таблица 49

| Наименование | Нормативная потребность на 1 млн кв. м усовершенствован-ных покрытий, спецмашин | I очередь (2020 г.), спецмашин | Расчетный срок (2035 г.), спецмашин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадь убираемой территории |  | 3,3 тыс. м2 | 4,5 тыс. м2 |
| Подметально-уборочные | 17 | 0,06 | 0,08 |
| Поливомоечные | 15 | 0,05 | 0,07 |
| Плужно-щеточные снегоуборочные оборуд. | 21 | 0,07 | 0,1 |
| Роторные снегоочистители | 6 | 0,02 | 0,03 |
| Снегопогрузчики | 11 | 0,04 | 0,05 |
| Распределители технологических материалов | 19 | 0,08 | 0,09 |
| Временное население поселения (тыс. жителей) |  | 6,06 | 8,2 |
| Мусоровозы типа КО-413 | 15/100 тыс. жителей | 0,9 | 1,2 |
| Итого: |  | 2 спецмашины | 2 спецмашины |
| Потребность в территории гаража | 2 га на 100 машин, прил. 10 СНиП 2.07.01-89 | Гараж не целесообразен | Гараж не целесообразен |

Полигон твердых бытовых отходов.

Общее количество отходов на I очередь, составляющее 0,9 тыс. тонн/год требует дополнительной площади полигона:

0,05га*1,8 тыс. тонн = 0,09 га в год. (СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство» п. 7.6)

Отходы вывозятся на полигон ТБО «Тракторный». На расчетный срок требуется дополнительной площади полигона:

0,05*2,8 = 0,14 га.

Расстояние наиболее удаленной точки вывоза отходов поселения до полигона не более 35,0 км. В соответствии с разработанными рекомендациями к СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство» по теме «Санитарная очистка населенных пунктов» (институт «ЦНИИЭП инженерного оборудования» разделы 9.2 и 3.5.2) мусороперегрузочной станции не требуется.

Ближайший лицензированный полигон  твердых бытовых отходов находится в п. Тракторное, в 35 км от п. Мельниково. В южной части п. Мельниково имеется нелицензированный полигон твердых бытовых отходов для крупногабаритного мусора – отходов от благоустройства территории, преимущественно – лесные отходы. По планам Комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленобласти ликвидация этого полигона не предусматривается, так как это отходы 5 класса опасности, практически не опасные и не могут привести к заражению почвы, воды и атмосферного воздуха. Все производственные и бытовые отходы 4 класса опасности вывозятся на полигон в Тракторном.

Согласно проекту, технологический процесс утилизации ТБО будет включать в себя их сортировку, упаковку, сжигание и захоронение. Особая значимость отводится упаковке мусора, поскольку практически весь Приозерский муниципальный район является природоохранной зоной. Для обеспечения герметично упакованного в тюки уплотненного мусора предполагается закупить современные мусоровозы. Накапливающийся мусор в зимнее время послужит топливом. Полигон будет функционировать на протяжении многих лет, поскольку подавляющая часть отходов будет использоваться. Предаваться захоронению будут только зола и несжигаемые крупногабаритные элементы.

Таблица 50

### Размещение контейнерных площадок (существующее состояние)

| № пп | Существующее положение | Адрес | кол-во шт. | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Контейнерные площадки твёрдых бытовых отходов | 32 площадки, в т.ч. Мельниково Васильево Горы Студёное Торфяное Быково Хвойное Коверино (строящ.) | 19 3 1 1 5 1 1 1 | 0,0768 0,0456 0,0072 0,0024 0,0024 0,0012 0,0024 0,0024 0,0024 |

Таблица 51

### Размещение дополнительных контейнерных площадок (проект)

| № пп | Существующее положение | Постоянное население 1 оч./р.с. | Дома отдыха 1 оч./р.с. | Дачники 1 оч./р.с. | Объекты обслужива-ния 1 оч./р.с. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мельниково | 14/21 | 2/4 | 4/5 | 4/6 | 24/36 |
| 2 | Быково | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 4/7 |
| 3 | Васильево | 1/2 | 1/3 | 3/4 | 0/1 | 5/10 |
| 4 | Горы | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 0/1 | 6/10 |
| 5 | Коверино | 1/1 | -/2 | 2/2 | 1/1 | 4/6 |
| 6 | Студёное | 2/3 | 1/1 | 2/3 | 0/1 | 5/8 |
| 7 | Торфяное | 2/3 | 1/2 | 4/6 | 0/1 | 7/12 |
| 8 | Хвойное | 1/2 | -/1 | 2/2 | 1/1 | 4/6 |
|  | Всего по поселению | 24/38 | 8/17 | 21/27 | 6/13 | 59/94 |

Таблица 52

Сведения о несанкционированных свалках

| № | Адрес | Тип отходов | Площадь террито-рии, га | Объем накоплен-ных отходов, тыс. куб. м | рекультивация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | место предполагаемого размещения отходов | Сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вблизи п. Мельниково на 1,5 км Балахановской дороги (Мельниково – Ромашки) | крупнога-баритные ТБО | 2,5 | 130 | п. Тракторное | р.с. |
| 2 | Вблизи п. Мельниково около фермы ЗАО «Мельниково» | бытовые отходы, навоз | 1,9 | 95 | п. Тракторное | р.с. |
| 3 | Вблизи п. Васильево около фермы ЗАО «Мельниково» | бытовые отходы, навоз | 0,8 | 50 | п. Тракторное | р.с. |
| 4 | Вблизи п. Торфяное около фермы ЗАО «Мельниково» | бытовые отходы, навоз | 0,9 | 60 | п. Тракторное | р.с. |

### 4.6.2. Охрана окружающей среды. Воздушный бассейн.

Таблица 53

Основные источники загрязнения воздуха: Автодороги

| На схеме | Наименова-ние автодорог, местных и просёлочных дорог | Категория дорог (техничес-кая категория) | Материал дорожно-го покрытия | Состояние дорожно-го покрытия | Ширина проезжей части, м | Длина участка дороги в пределах поселе-ния, км | Эксплуа-тационное ведомство | Категория дороги | Расстоя-ние до жилой застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приозерск – Мельниково– Выборг | Региональ-ная (3) | а/бетон, грунт | удовлетворительное | 7,0 – 10,0 | 21 | ГП "Приозерс-кое ДРСУ" | III | 100 |
| 2 | Сапёрное – Мельниково– Кузнечное | Региональ-ная (4) | а/бетон, грунт | не удовлетворительное | 6,0 – 7,0 | 31 | ГП "Приозерс-кое ДРСУ" | IV | 50 |
| 7 | Торфяное– Отрадное– Заостровье | Региональ-ная (4) | а/бетон, гравий | не удовлетворительное | 6,0 8,0 | 12 | ГП "Приозерс-кое ДРСУ" | IV | 50 |
| 8 | Мельниково– Ромашки | Региональ-ная (4) | а/бетон, гравий | не удовлетворительное | 7,0 8,0 | 12 | ГП "Приозерс-кое ДРСУ" | IV | 50 |

- транспортные потоки по улицам п. Мельниково и других населенных пунктов;

- выбросы автостоянок;

- выбросы от сельскохозяйственных предприятий

Акустическая обстановка.

Источники шума, определяющие акустическую обстановку на участке предполагаемой застройки – движение автотpaнcпopтa по автодорогам (преимущественно от автодороги III категории Приозерск – Мельниково – Выборг, по улицам и проездам поселков, шум от автостоянок, шум от трансформаторных подстанций. Шум от объектов на смежной территории – аэропорт «Громово»

Таким образом, по акустической обстановке  имеются ограничения для территорий прилегающих к автодороге III категории. Ориентировочное значение санитарного разрыва 100 метров. От трансформаторных подстанций санитарный разрыв по шуму 10 метров. Необходимо проведение дополнительных исследований, разработки мероприятий по снижению уровня шума.

Электромагнитные излучения

Источником повышенного электромагнитного излучения являются линии электропередач 110 кВ. Норматива санитарного разрыва для таких линий нет. Ориентировочное значение 10 м в обе стороны от крайних проводов в обе стороны. Требуются замеры напряженности электромагнитного поля

По уровню электромагнитных излучений ограничений для размещения объектов промышленного  и гражданского строительства нет.

Радиация

Представлены два Протокола радиационного обследования. Согласно заключению органов санэпиднадзора средневзвешенная мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения на всех обследованных площадках не превышает гигиенических нормативов, однако имеются локальные источники внешнего гамма-излучения, не превышающие гигиенические нормативы, связанные с выходом скальных гранитов, содержащих естественные радионуклеиды. На отдельных локальных площадях возможны источники (выходы гранита с превышением гигиенических нормативов).

Загрязнение почв

Тяжёлые металлы:

величина показателя суммарного загрязнения почв согласно протоколам лабораторных исследований почв в п. Мельниково колеблется от 0,8 до 2,6 условных единиц и составляет в среднем 2,0 условных единиц, что соответствует категории загрязнения химическими веществами «чистая». Почвы отвечают гигиеническим нормативам по химическим веществам и могут быть использованы без ограничений. Так как п. Мельниково самый крупный в поселении, то можно предположить, что в остальных населенных пунктах  почвы также чистые.

Органические токсиканты:

Почво-грунты участка на селитебных и рекреационных территориях не загрязнены органическими загрязнителями. Загрязнение нефтепродуктами составляет от 17 до 72  мг/кг, что значительно ниже допустимого значения (180 мг/кг)

Эпидемиологические факторы риска:

По нозогеографическому районированию Ленинградской области Мельниковское сельское поселение не относится к территориям со «значительной ролью клещевого энцефалита».

Загрязнение поверхностных вод

На территории муниципального образования было отобрано 5 проб из р. Вуокса. По всем показателям качество поверхностных вод не превышает допустимых значений, за исключением:

содержание общего железа превышает допустимое значение во всех пробах в 1,4-3,5 раза, что характерно для данного водоема;

в пробе № 710-в-09 химическое потребление кислорода превышение ПДК для хоз-питьевого водоснабжения в 1,7 раза, марганца – в 1,8 раза;

В целом состояние поверхностных вод по химическим показателям удовлетворительное, но для питьевых целей желательно провести обезжелезивание воды и провести мероприятия по понижению уровня химического потребления кислорода (ХПК). По заключению Центральной государственной экспертизы в Приозерском районе по ГОСт 2761-84 пробы из источника централизованного источника водоснабжения (р. Вуокса) отвечают требованиям, предъявляемым к поверхностным источникам водоснабжения 2 класса. Требуется провести исследования бактериологического и паразитологического состояния поверхностных вод.

Общие выводы по состоянию природной среды.

При разработке проектной документации и проведении работ по выбору участка для проектирования необходимо провести полное экологическое обследование участка, выделенного под проектно-изыскательские работы, в том числе:

радиационное обследование, радоновую съемку;

обследование почв на химическое, бактериологическое, микробиологическое заражение, а также биотестирование;

замеры параметров физических факторов риска: электромагнитного излучения, шума, вибрации.

По состоянию природной среды территория Мельниковского сельского поселения не имеет ограничений для размещения объектов агропромышленного  и гражданского строительства в зонах, определённых по результатам комплексного анализа.

### Существующие антропогенные ограничения

Защита водных объектов.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ вдоль водных объектов выделяются береговые полосы, водоохранные полосы и прибрежные защитные полосы.

В соответствии со статьями 6 и 65 Водного кодекса РФ для реки Вуокса на всём её протяжении в пределах территории поселения установлены:

- водоохранная зона шириной 100 м от береговой линии реки;

- прибрежная защитная полоса в пределах водоохранной зоны шириной 50 м от береговой линии реки;

- береговая полоса общего пользования шириной 20 м от береговой линии реки;

Для притоков Вуоксы, небольших рек и ручьёв длиной меньше 10 км установлены:

- водоохранные зоны шириной 50 метров;

- прибрежные защитные полосы шириной от 30 до 50 метров, в зависимости от уклона берега;

- береговые полосы общего пользования шириной 5 м.

Для озёр Вуокса, Комсомольское, Любимовское, Рощинское, Лопата, Подгрядовое, Синее и Тростниковое установлены:

водоохранные зоны шириной 50 м;

прибрежные защитные полосы шириной от 30 до 50 метров, в зависимости от уклона берега;

береговые полосы общего пользования шириной 20 м.

У остальных озер выделяются только береговые полосы шириной 20 метров. Береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В границах водоохранных зон запрещаются:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Существующие Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;  спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и  детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения  для обслуживания  работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала,  помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель),  здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей

Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке – далее промышленная площадка, до ее внешней границы в заданном направлении.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства, по которым ведущим для установления санитарно-защитной зоны фактором является химическое загрязнение атмосферного воздуха, размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от источника выбросов загрязняющих веществ.

Санитарно-защитные зоны.

От существующих объектов, расположенных на рассматриваемой территории: Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 редакция 2007 г. для этих объектов устанавливаются следующие санитарно-защитные зоны:

Таблица 54

| Наименование промышленного объекта | Размер СЗЗ, м | Пункт СанПиН | Класс опасности и подпункт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кладбище менее 10 га | 100 | 7.1.12 | IV, 15 |
| Очистные сооружения хозбытовой канализации 200 куб. м/сут | 200 | Т. 7.1.2 | III |
| Насосная станция хозбытовой канализации 200 куб. м/сут | 20 | Т. 7.1.2 | V |
| Котельная 17 Гкал/час | 50 (ориентировочно) | 7.1.10 | V |
| ЛЭП 110 кВ | 10 (ориентировочно) | 7.1.8 | V, 7 |
| Электроподстанция 110/10 кВ | 85 (ориентировочно) | СЗЗ устанавливается по расчету | по аналогии с электроподстанцией «Восточная» в Красносельском районе |
| ТП 10/0,4 кВ 76 шт. | 10 | СНиП 2.07.01-89 |  |
| Емкостная газораспределительная станция 5 шт. | 4 |  | V |
| Молочно-товарная ферма c молодняком в Мельниково | 130 | 7.1.11 | III, 2 |
| Стадо молодняка в Васильево | 50 | 7.1.11 | III, 2 |
| Свиноферма в Торфяном | 130 | (7.1.11) | (III, 2) |
| Фермерское хозяйство до 50 голов | 50 | 7.1.11 | V, 3 |
| Автохозяйство ЗАО «Мельниково» | совпадает с границей участка |  | V |
| Шоссе Призерск-Выборг | 100 | СНиП 2.07.01-89 |  |
| Шоссе IV категории | 50 | СНиП 2.07.01-89 |  |

### В пределы санитарно-защитных зон существующих объектов, а также объектов капитального строительства, планируемых к размещению, попадают жилые дома общей площадью 3600 кв. м с населением 170 человек (в основном, п. Мельниково). Для расселения этого контингента в проекте предусмотрены территории площадью 12 га для компенсационного строительства жилых домов (в п. Мельниково).

На смежной территории находится аэродром «Громово». Это государственный аэродром 2 класса. ВПП  - бетонная 2500х36 м, принимает все типы воздушных судов категории А и В (ТУ-154, ИЛ-76 и другие). Регулярных полетов нет. Шумовая зона от аэродрома распространяется на территорию Мельниковского сельского поселения. Распространяется зона А с уровнем эквивалентного шума от 55 до 65 дБА. В этой зоне возможно строительство жилых и общественных зданий с проведением противошумных мероприятий (обычно это шумозащитное остекление).

### Зоны санитарной охраны

### Таблица 55

| Наименование | Размер ЗСО, м | Пункт СанПиНа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водоочистные сооружения в п. Мельниково | 15 | 2.4.2 |
| Водонапорная башня 100 м3/сут | 10 | 2.4.2 |
| Водовод в Мельниково | 10 по обе стороны | 2.4.3.а |

### Ограничения по водозабору поверхностных вод в Мельниково.

Граница 1 пояса зоны санитарной охраны (ЗСО):

вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу полоса акватории шириной не менее 100 м;

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии не менее 500 м;

Границы третьего пояса ЗСО:

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки.

### Мероприятия по первому поясу ЗСО

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

### Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

Кроме мероприятий по 2 и 3 поясам ЗСО добавляются мероприятия по второму поясу.

Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

### Мероприятия по охране окружающей среды.

Мероприятия по охране окружающей среды разработаны в соответствии с требованиями пункта 5.10 Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности, утвержденной приказом Минприроды России от 29.12.1995 № 539 и Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации от 29.10.2002 № 150 (СНиП 11-04-03). Проект Генерального плана разработан в экологическом подходе, и каждый отраслевой раздел проекта направлен на снижение воздействия на окружающую среду.

Использование земельных участков и их границы отражают геоморфологические, инженерно-геологические и гидрогеологические характеристики местности.

Атмосферный воздух.

Основным мероприятием по охране атмосферного воздуха является организация санитарно-защитных зон от сельхозпредприятий. СЗЗ должна быть озеленена не менее, чем на 60 % площади.

Реконструкция системы теплоснабжения с переводом котельной в п. Мельниково на газ, строительство новой котельной на газе в п. Торфяное, газификация поселения является  мероприятием по охране атмосферного воздуха, обеспечение газификации домовладений в  садоводческих товариществах.

Использование Автономных источников тепла для теплоснабжения домов отдыха, мотелей, кемпингов, вновь образуемых предприятий, преимущественно на газе.

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должно быть осуществлено за счет приведения жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, то есть утепление домов, установка счетчиков тепла и другие мероприятия.

Поверхностные воды.

Мероприятиями по охране поверхностных вод являются:

- строительство канализационных очистных сооружений в пп. Васильево, Горы, Торфяное;

- применение локальных очистных сооружений в домах отдыха, сельхозпредприятиях, транспортных и промышленных предприятиях;

- очистка поверхностного стока с твердых покрытий и с территорий сельхозяйственного использования и транспортных предприятий.

При загрязнении нефтепродуктами (транспортные предприятия) использование фильтр-патронов, для стока с сельхозпредприятий и твердых покрытий – использовать  пруды-отстойники. Запрещается применять отстойники в водоохранной зоне р. Вуоксы и озёр.

Организация и благоустройство пляжей в посёлках Мельниково (5), Быково (1), Васильево (2), Горы (3), Коверино (1), Торфяное (3), Студёное (2) и дер. Хвойное (1).

Почвы

К мероприятиям по защите почв относятся:

- ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок;

- доведение уровня благоустройства жилищного фонда, то есть повышение уровня озеленения, прокладка пешеходных и велосипедных дорожек, устройство детских и спортивных площадок;

- рекультивация карьеров;

- организация в каждом населенном пункте района необходимое количество пунктов  сбора и накопления ТБО, усовершенствование их вывоза;

- в ряде населенных пунктов района переход на систему раздельного сбора;

- 100 % охват по сбору и утилизации ТБО в садоводческих некоммерческих товариществах.

Радиация

При строительстве зданий на территориях с высоким уровнем естественной радиоактивности необходимо применять материалы, имеющие хорошие экранирующие свойства – эколит, а также основание пола первого этажа должно иметь толстый слой бетона (бетонные плиты).

При благоустройстве территории необходимо применять щебеночные материалы и крошка гранита, имеющие сертификат соответствия санитарным нормам, в том числе и по радиоактивной составляющей.

При высокой радоноопасности участков застройки необходимо организовать проветриваемость подвалов и подполий.

Защита зеленых насаждений

Проектирование и организация особо охраняемых природных территорий -разработка проекта государственного природного  заказника «Озеро Вуокса».

Соблюдение положений Лесного кодекса Российской Федерации для нерестоохранных полос лесов – 18084 га  и защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации – 829 га. Использование отходов деревообработки для производства биотоплива. Организация посадки и переработки экологически чистых лекарственных растений.

Защита геологической среды.

Проведение работ по подсчету запасов полезных ископаемых – месторождений гранита для производства щебня и облицовочного материала.

Лицензирование и подсчет запасов карьеров песчано-гравийной смеси.

### Список прилагаемых документов (см. Том 2. Исходно-разрешительная документация):

- Протокол радиационного обследования № 3-95/16-рад-08 от 27.05.08 п. Мельниково;

- Протокол радиационного обследования № 3-54-рад-08 от 03.08.09 п. Мельниково;

- Протокол лабораторных исследований почвы № 412-поч-09 от 25.06.09 п. Мельниково;

- Протокол лабораторных исследований почвы № 315-поч-08 от 09.06.08 п. Мельниково;

- Протокол лабораторных исследований почвы № 586-поч-09 от 12.08.09 п. Мельниково;

- Протокол лабораторных исследований почвы № 210-поч-08 от 27.05.08 п. Мельниково;

- Протокол лабораторных исследований почвы № 211-поч-08 от 27.05.08 п. Мельниково;

- Протокол лабораторных исследований почвы № 212-поч-08 от 27.05.08 п. Мельниково;

- Протокол лабораторных исследований почвы № 213-поч-08 от 27.05.08 п. Мельниково;

- Протокол лабораторных исследований почвы № 214-поч-08 от 27.05.08 п. Мельниково;

- Протокол лабораторных исследований воды водоемов № 411-в-08 от 25.06.09 п. Мельниково общественный пляж, р. Вуокса;

- Протокол лабораторных исследований воды водоемов № 142/106-в-10 от 18.03.10 п. Мельниково водозабор централизованного водоснабжения, р. Вуокса;

- Протокол лабораторных исследований воды водоемов № 710-в-09 от 21.09.09 п. Мельниково водозабор централизованного водоснабжения, р. Вуокса;

- Протокол лабораторных исследований воды водоемов № 381-в-09 от 19.06.09 п. Мельниково, место выпуска сточных вод, р. Вуокса 50 метров выше выпуска;

- Протокол лабораторных исследований воды водоемов № 382-в-09 от 19.06.09 п. Мельниково, место выпуска сточных вод, р. Вуокса 50 метров ниже выпуска;

Использованы фондовые материалы:

Проект водоохранных зон и прибрежной защитной полосы р. Вуокса. Ленводпроект, Институт урбанистики. 2005 г.

### 4.6.3. Мероприятия по охране недр, по рациональному использованию природных ресурсов и охране культурного наследия.

### 4.6.3.1. Мероприятия по охране недр

На территории поселения имеется 4 гидрогеологические скважины, учтенные Кадастром буровых скважин на воды Ленинградской области (ТГФ ПГО «Севзапгеология»). Необходимо обеспечить их охрану и соблюдение мероприятий по первому поясу зоны санитарной охраны при их использовании для питьевого водоснабжения.

При бурении разведочных инженерно-геологических скважин, после их проходки необходимо обеспечить тампонирование скважин и рекультивацию территории.

После разработки карьеров песчано-гравийной смеси необходимо провести его рекультивацию или обеспечить его рекреационное использование (организовать пруд с пляжем  или зону отдыха).

Создание геологических особо охраняемых территории для охраны ледниковых форм рельефа (озы, камы, бараньи лбы и другие) или скальных форм рельефа.

Разработка полезных ископаемых в водоохранной зоне реки Вуоксы и озер разрешается только по согласованию с Невско-Ладожской бассейновой инспекцией при соблюдении водоохранных мероприятий (исключение попадания сточных вод в акваторию реки или озера).

Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр являются:

- соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами;

- обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр;

- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, предоставленного в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- проведение государственной экспертизы и государственный учет запасов полезных ископаемых, а также участков недр, используемых в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при разработке месторождений полезных ископаемых;

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами;

- соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

- предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения.

4.6.3.2. Мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов

Минерально-сырьевые ресурсы.

По данным комитета по природопользованию Ленинградской области и департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу на территории Мельниковского сельского поселения имеются месторождения (письмо Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу от 10.06.2010 г.):

- валунно-гравийно-песчаного материала (ПГМ), песков;

- сапропеля.

Обломочные породы.

Валуны, гравий, песок, песчано-гравийные смеси (ПГС) – используются только для внутренних нужд муниципального образования, предприятий, находящихся на его территории и, в основном, для дорожного строительства. При наличии месторождений гранита, щебень из обломочных пород на территории поселения в настоящее время не добывают.

На территории распространены песчано-гравийные смеси с достаточно высоким (преобладающим) содержанием гравия: гравий – 20-46 %, валуны – 2-16 %, песок – 20-70 %. В естественном виде применяется, в основном, для дорожного строительства, а при частичном удалении гравия – для приготовления строительных растворов и других видов строительных работ. Мощность полезной толщи не постоянна и меняется в достаточно широких пределах, а средняя толщина полезной толщи 14-15 метров

ПГМ, пески.

На территории поселения находятся следующие полезные ископаемые:

1. Проявления валунно-гравийно-песчаного материала: «Студёное», «Любимовское» и «Васильево», состоящие из пяти участков – «Мельниково», «Васильево», «Остров Люблинский», «Центральный» и «Саперное», выявлены в результате поисковых работ на песчано-гравийный материал в 1964-65 гг.

Запасы подсчитаны и апробированы НТС СЗГУ. В пределах проявления «Студёное» была выдана лицензия на право пользования недрами Приозерскому ДРСУ – ЛОД 00258 ТЭ от 08.06.1984 г. Участок назван месторождением «Студёное». В 2009 г. лицензия аннулирована, оствшиеся запасы переведены в резерв. В соответствии с лицензией ЛОД 02697 ТП разведан участок «Студёное-1».

Запасы песчано-гравийного материала подсчитаны на площади 10,7 га по кат. С2 в количестве 487 тыс. м (протокол ТКЗ Севзапнедра № 20-09/ЛО от 30.04.09 г.).

Учтен государственной комиссией по месторождениям (ГКМ), паспорт Б-1761. В пределах проявления «Васильево» (участок «Центральный») в соответствии с лицензией ЛОД 02697 ТП разведан участок «Орлиный» площадью 17,6 га. Запасы песка строительного утверждены по кат. С2 в количестве 2828 тыс. м (протокол ТКЗ Севзапнедра № 20-09/ЛО от 30.04.09 г.).

Учтен ГКМ, паспорт Б-1759.

2. Озерные месторождения сапропеля, выявленные в результате детальных поисков 1995 года:

1) Оз. Подгрядовое № (по карте) 294 – прогнозные ресурсы Р1-281 тыс. тонн при

60 % влажности.

2) Оз. Лопата № 297, Р1 – 1225 тыс. тонн. К использованию не рекомендуются из-за высокой зольности сапропеля. На озерном месторождении сапропеля «Рощинское» № 285 выполнены поисково-оценочные работы, в результате которых подсчитаны балансовые запасы в количестве 399 тыс. тонн и утверждены по категории С2 (протокол ТКЗ Севзапгеология № 2435 от 28.12.95 г.).

### Лесные ресурсы.

Территория лесной части поселения относится к Приозерскому лесничеству (Вуоксинское, Коммунарское, Некрасовское, Громовское, Ларионовское участковые лесничества).

Земли лесного фонда имеют площадь – 27751,20 га (79,68 % территории униципального образования), включая водные объекты.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и Лесохозяйственным регламентом Приозерского лесничества все леса отнесены по целевому назначению к защитным. Распределение лесов по категориям защитности:

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – 829 га (3%),

- в том числе защитные полосы лесов вдоль

железнодорожных путей общего пользования,

федеральных автомобильных дорог общего

пользования, автомобильных дорог общего

пользования, находящихся в собственности

субъектов Российской Федерации                          -   829 га (3%),

- зелёные зоны                                                              -  0 га (0%);

- ценные леса                                                                                             -  26922,2 га (97%),

- в том числе нерестоохранные полосы лесов           - 18084 га (65,2%),

- запретные полосы лесов, расположенные

вдоль водных объектов                                             -  8838,2 (31,8 %).

Территория поселения, как и весь Приозерский муниципальный район, – любимое место отдыха жителей Санкт-Петербурга, до 1990 года здесь проводились только санитарные рубки и рубки ухода за лесом. В настоящее время большая часть территории лесов поселения сдана в аренду.

Таблица 56

Сведения об арендаторах лесных участков, осуществляющих свою деятельность на территории Мельниковского сельского поселения

| Лесничество, участковое лесничество | Место-нахождение | Арендатор | № договора аренды | Площадь, га | Срок действия договора аренды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ведение сельского хозяйства |
| Приозерское лесничество, Вуоксинское участковое лесничество | квартал 13 выделы 5 (ч.), 6 (ч.), 11, 13, 19-43, квартал 20 выделы 1-21, квартал 21 выделы 1-20, 22, 23, квартал 31 выделы 1-26, 29, квартал 42 выделы 2-7, 9, 10, 12, 13 | ООО "РТК" | №49/С-2010-02 от 12.02.2010 | 363,4 | 49 лет |
| Осуществление рекреационной деятельности |
| Приозерское лесничество, Вуоксинское участковое лесничество | квартал 41 выделы 12, 13 | ИП Шариков Борис Глебович - глава Крестьянского (фермерского) хозяйства "Горы" | №2-2008-12-292-Р от 30.12.2008 | 4,00 | 49 лет |
| Заготовка древесины |
| Приозерское лесничество, Вуоксинское участковое лесничество | Кв №: 19; 27-30; 39; 40; 51; 52; 73; 74; 79; 80; 159; 168; 172; 173; 190-198; 200-210; 212-214; 216; 217; 219; 220; 224; 229; 230; 235; | ЗАО "Лемо-Вуд" | 2-2008-11-15-З от 10.11.2008 | нет данных | 49 лет |
| Приозерское лесничество, Коммунарское участковое лесничество | Кв №: 89-92; 96-101 |  |  |  |  |
| Приозерское лесничество, Вуоксинское участковое лесничество | Кв №: 12, 13, 18, 20-21, 25-26, 31, 37, 38,41-43, 50,53-58, 60-72,75-78,81-113,118-130, 133-140, 143-148, 151-158,160, 162-167,169,170,171,175-189,199,211,215,218,221-223,225-228,231-234,236-243; | ЗАО "Лемо-Вуд" | 2-2008-11-14-З от 10.11.2008 | нет данных | 49 лет |
| Приозерское лесничество, Коммунарское участковое лесничество | Кв №: 88, 95; | ЗАО "Лемо-Вуд" | 2-2008-11-14-З от 10.11.2008 | нет данных | 49 лет |
| Приозерское лесничество, Некрасовское участковое лесничество | Кв.№: 51 |  |  |  |  |
| Приозерское лесничество, Вуоксинское участковое лесничество | Кв №: 114-117; 131; 132; 141; 142; 149; 150; 161; | ЗАО "Приозерский ДОЗ" | 2-2008-11-6-З от 10.11.2008 | нет данных | 49 лет |
| Приозерское лесничество, Громовское участковое лесничество | Кв №: 5-8; 11-13; 15; 16; 18-20; 24-27; 30-35; 37; 39-41; 45-50; 62;63 |  |  |  |  |
| Приозерское лесничество, Громовское участковое лесничество | Кв №: 1-4, 9,10, 14, 17, 21-23, 28, 29, 36, 38 | ЗАО "Приозерский ДОЗ" | 2-2008-11-5-З от 10.11.2008 | нет данных | 49 лет |
| Разработка месторождений |
| Приозерское лесничество, Громовское участковое лесничество | в квартале 29. | ООО "Консалтинговая Компания "Эдельвейс" | 157/К-2013-03 от 14.03.2013. | 17,6 | до 29.04.2029. |
| Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства |
| Приозерское лесничество, Вуоксинское участковое лесничество | кварталы 12-13, 18-21, 27-31, 39-43, 52, 53 | Общественная организация "Приозерское районное общество охотников и рыболовов" (ранее: ООО "Вега") | №2-2008-12-261-О от 26.12.2008 | нет данных | до 29.01.2056 |
| Приозерское лесничество, Некрасовское участковое лесничество | квартал 51 |  |  |  |  |
| Приозерское лесничество, Громовское участковое лесничество | кварталы 21, 22, 26-28, 33-36 |  |  |  |  |
| Приозерское лесничество, Вуоксинское участковое лесничество | кварталы 153, 164, 165, 179, 180, 186-188, 192-194, 200, 205-207, 212-214, 219, 220, 224, 229 | ООО "Золотая утка" | №2-2008-12-270-О от 26.12.2008 | нет данных | до 17.10.2055 |
| Приозерское лесничество, Коммунарское участковое лесничество | кварталы 88-92, 95-101 | ООО "Золотая утка" | №2-2008-12-271-О от 26.12.2008 | нет данных | до 17.10.2055 |
| Приозерское лесничество, Вуоксинское участковое лесничество | кварталы 25-26, 50-51, 54--58, 60-152, 154-163, 166-178, 181-185, 189-191, 195-199, 201-204, 208-211, 215-218, 221-223, 225-228, 230-243 |  |  |  |  |
| Приозерское лесничество, Громовское участковое лесничество | кварталы 1-20, 23-25 |  |  |  |  |
| Приозерское лесничество, Громовское участковое лесничество | кварталы 29-32, 37-41, 45-50, 62, 63 | ООО "Золотая утка" | №2-2008-12-272-О от 26.12.2008 | нет данных | до 17.10.2055 |
| Строительство и эксплуатация линейных объектов |
| Приозерское лесничество, Громовское участковое лесничество | в кварталах 9, 13, 20, 25, 26, 31, 32, 39, 40, 47, 48 | ОАО "Газпром" | 577/ДС-2013-07 от 05.07.2013. | нет данных | 3 года |
| Приозерское лесничество, Коммунарское участковое лесничество | в кварталах 100-101 |  |  |  |  |
| Приозерское лесничество, Ларионовское участковое лесничество | в квартале 33 |  |  |  |  |

По возрастному составу леса территории поселения распределяются следующим образом: молодняки – 10 %, средневозрастные – 16 %, приспевающие – 30 %, спелые и перестойные насаждения – 44 %. Запас спелых и перестойных насаждений около 1,0 млн куб. м, из них хвойных – около 0,7 млн куб. м.

Породный состав насаждений представлен следующим образом: сосновые насаждения – 56 %; еловые – 16 %; березовые – 22 %; осиновые – 3 %; ольховые – 3 %.

В настоящее время силами (согласно ст.ст. 85–87 Лесного кодекса Российской Федерации) ОАО «Севзаплесхозпроект» (Санкт-Петербург) разработан «Лесной план Ленинградской области» - документ, направленный на обеспечение устойчивого развития территории в области использования, защиты и воспроизводства лесов, а ФГУП «Севзаплеспроект» (Санкт-Петербург) – «Лесохозяйственный регламент Приозерского лесничества», являющийся основой претворения Лесного плана в жизнь. Эти документы, в которых определены цели, задачи и мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов, утверждаются Губернатором, и ими надлежит руководствоваться чиновникам администрации всех уровней в своей деятельности.

Основные направления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов Приозерского муниципального района:

- увеличение   покрытой   лесной   растительностью площади (при повышении доли хвойных пород);

- удовлетворение потребности в древесине для местных нужд;

- увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации (главным образом за счет усиления использования защитных и рекреационных функций лесов района).

Проектом Генерального плана Мельниковского сельского поселения планируется развить сбор и переработку: лекарственных растений, продуктов леса (грибы, ягоды, веники, орехи и др.). На первую очередь предполагается организовать два предприятия (в п. Мельниково, п. Горы), на расчетный срок – еще 8 предприятий (во всех поселениях,  кроме п. Быково). Предполагается организовать переработку отходов деревообработки на биотопливо (пилеты), а из делового леса изготовление деталей для строительства. На первую очередь такие предприятия планируется организовать в п. Мельниково (биотопливо и деревообработка), п. Васильево и п. Торфяное (деревообработка). На расчетный срок в п. Васильево и п. Студёное (биотопливо), п. Горы и п. Торфяное (деревообработка).

На 1 очередь (2020 год) предусмотрено резервирование земель лесного фонда для размещения объектов капитального строительства регионального значения:

-    для транспортного объезда центра п. Мельниково (2,6 га),

- для расширения ПС № 519 (1,45 га). Данные сведения приведены в информационно-справочных целях и не подлежат утверждению.

Таблица 57

Резервирование земель лесного фонда.

| № п.п. | Цель резервирования | Лесничество, участковое лесничество | Номер лесного квартала | Площадь, га | Категория Защитности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Размещение объекта капитального строительства регионального значения – транспортного объезда центра п. Мельниково | Приозерское лесничество, Вуоксинское участковое лесничество | 158 | 0,28 | Защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
|  |  |  | 159 | 0,52 |  |
|  |  |  | 169 | 0,45 |  |
|  |  |  | 159 | 1,09 | Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов |
|  |  |  | 170 | 0,23 | Нерестоохранные полосы лесов |
|  | Итого |  |  | 2,57 |  |
| 2 | Размещение объекта капитального строительства регионального значения – расширение ПС № 519 | Приозерское лесничество, Вуоксинское участковое лесничество | 158 | 0,28 | Защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
|  |  |  | 159 | 1,17 |  |
|  | Итого |  |  | 1,45 |  |
| Всего |  |  | 4,02 |  |

Примечание:    данные таблицы приводятся в информационных целях и не подлежат утверждению.

### Особо охраняемые природные территории.

На территории поселения особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального, федерального или местного значения отсутствуют. Подавляющее большинство экспертов считает, что для условий таежной зоны необходимо сохранение от 10 до 20 % территории в виде ядер экологического каркаса, сохраняемых в естественном состоянии.

Учитывая природную ценность территории поселения и наличие значительных площадей, благоприятных для создания ООПТ по ландшафтным условиям, возможно создание ряда особо охраняемых территорий, как лесных, гидрологических, так и геологических, а возможно ботанических и биологических.

Территории, пригодные для создания ООПТ расположены по всей площади поселения. Своеобразный рельеф территории обусловил особый тип растительности, характерный для северной части Карельского перешейка. Его отличительной чертой является сочетание скальной растительности с дубравным комплексом. Животный мир поселения типичен для малонарушенных хозяйственной деятельностью участков севера Карельского перешейка. Видовой состав наземных позвоночных очень разнообразен.

По результатам разработки ландшафтной карты в Приозерском муниципальном районе были выделены территории, наиболее пригодные для создания особо охраняемых природных территорий, в том числе в Мельниковском   сельском   поселении. Здесь      имеются      различные      типы ландшафтов.     Более     всего    пригодны    для создания ООПТ территории с преобладанием вершинных и привершинных склонов сельг с многочисленными скальными выходами, покрытые сосновыми и мелколиственно-сосновыми лесами с преобладанием лишайниковых,   кустарничково-зеленомошных и  кустарничково-сфагновых ассоциаций.

Всего к территориям, благоприятным для создания ООПТ по ландшафтным условиям, относится около 12 тыс. га (около 34 % площади поселения).

В Схеме территориального планирования Ленинградской области (2012 г.) и в Схеме территориального планирования Приозерского муниципального района Ленинградской области (2012 г.) на территории Севастьяновского, Ларионовского и Мельниковского сельских поселений предусмотрено создание особо охраняемой природной территории – заказника «Озеро Вуокса» (Мельниковская часть заказника расположена в северной части поселения).

### Земельные и агроприродные ресурсы.

На территории района земли сельскохозяйственного назначения занимают небольшую долю – 5597,57 га (16,1 %).

Климат Приозерского муниципального района умеренно континентальный. Благодаря вторжениям воздушных масс с Атлантики, он имеет черты, характерные морским побережьям - зима здесь смягчается, а осень оказывается теплее весны, что способствует получению устойчивых урожаев культурных многолетних трав.

В почвенном покрове поселения, как и всего Карельского перешейка, господствует подзолистый тип почвообразования. Основной фонд  землепользования  района  составляют  низкоплодородные дерново-подзолистые суглинистые почвы. Большинство освоенных почв отличаются высоким плодородием. Однако из-за притекающих со склонов поверхностных вод значительная часть их площадей имеет избыточное увлажнение. Ценным пахотным резервом являются залежные земли, на которых местами сохранились старосеянные луга.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья занимают 3695,47 га

(54 %) (согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 17.08.2011 № 257).

Луговые угодья на территории района в основном представлены малопродуктивными полевичными, душистоколосковыми и заболоченными – щучковыми лугами – залежами, возникшими на месте сеяных в прошлом лугов. На небольшой части района, на террасах и склонах мелких рек и притоков Вуоксы встречаются более продуктивные луга – старосеянные с господством тимофеевки, лисохвоста, овсяницы луговой, ежи сборной.

Учитывая большие площади заброшенных сельскохозяйственных земель проектом предлагается организовать посев, сбор и переработку лекарственных и технологических (лен) растений, не требующих больших затрат трудовых и финансовых ресурсов на технологические процессы (прополка, окучивание и др.). В связи с этим предлагается организовать пчеловодство рядом с полями лекарственных растений. Наиболее благоприятны для таких посевов территории отдаленных посёлков Горы, Коверино, Студёное, дер. Хвойное, так как такие посевы не требуют большой охраны.

На сельхозяйственных землях вблизи крупных поселков предлагается организовать тепличные хозяйства для выращивания цветов и ранних экологически чистых овощей (Мельниково, Торфяное).

### Туристско-рекреационные ресурсы

Туристско-рекреационные ресурсы рассматриваются как совокупность природных территорий, обладающих ценными экологическими и эстетическими свойствами, и объектов культурного наследия, обладающих исторической и художественной ценностью, а также природных лечебных факторов, которые могут использоваться для организации различных видов туристско-рекреационной деятельности. Туристско-рекреационные ресурсы подразделяются на четыре типа: рекреационно-лечебный, рекреационно-оздоровительный, рекреационно-спортивный и рекреационно-познавательный (историко-культурное наследие, события и праздники).

Территория поселения обладает большим туристско-рекреационным потенциалом. Туристско-рекреационные объекты различного типа в настоящее время расположены в п. Мельниково, в п. Горы.

Туристско-рекреационный потенциал поселения используется в настоящее время недостаточно. Возможно строительство турбаз с организацией водных маршрутов по рекам и озерам края.

На территории поселения находится 82 объекта культурного наследия (памятников архитектуры, объектов археологии, военных памятников), в том числе 1 археологический объект федерального значения (Городище Тиверск). Возможна организация познавательных маршрутов для отдыхающих.

Для автотуристов необходима организация кемпингов и мотелей. Проектом предлагается организация мотелей и кемпингов на первую очередь в пп. Мельниково и Торфяное, на расчетный срок в остальных населенных пунктах поселения.

Дома отдыха и базы отдыха предлагается организовать в пп. Горы, Мельниково, Васильево, Торфяное, Быково, Коверино, Студёное и дер. Хвойное.

Для рекреационного использования территории поселения проектируется организация пляжей со спасательными станциями и пунктами проката водного транспорта, в том числе моторных лодок.

### Дополнительное использование водных ресурсов.

В настоящее время водные ресурсы используются только в качестве рекреационного ресурса (любительская рыбалка, водные маршруты). Обилие водных объектов, в том числе проточных вод дает возможность организации ферм по разведению рыбы.

Наиболее распространенной в настоящее время технологией производства товарной радужной форели является ее выращивание в садках, установленных в естественных водоемах. К положительным качествам этой технологии относятся относительно небольшие капитальные затраты (понтоны и сетематериалы).

Наиболее современной технологией выращивания форели является использование установок замкнутых систем водопотребления (УЗВ). Они широко используются в аквакультуре США, Дании и Финляндии для выращивания молоди и товарной рыбы многих объектов рыбоводства (форель, осетровые, угорь, тиляпия и др.). Однако такие установки требуют строительства крытых бассейнов и производственных затрат на  очистку воды, корм и отопление в зимнее время. Но затраты быстро окупаются.

Проектом предлагается организация таких хозяйств на первую очередь в пп. Мельников и Горы, на расчетный срок в пп. Торфяное, Быково.

Товарные рыбоводные хозяйства создаются в соответствии с разработанными соответствующей научной рыбохозяйственной организацией рыбоводно-биологическими обоснованиями (РБО), в которых указывается предельно допустимая рыбоводная нагрузка на водоем (объем выращивания рыбы) с учетом экологических требований. В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» при территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания с соблюдением норм, содержащихся в Постановлении Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 569.

### 4.6.4. Развитие системы озеленения:

Основные предложения по развитию системы озеленения населенных пунктов сельского поселения направлены на улучшение состояния озелененных территорий, повышение эстетической привлекательности и комфорта проживающего населения, а также на увеличение обеспеченности зелёными насаждениями общего пользования до нормативных значений - не менее 12 кв. м на человека.

Данные территории должны быть благоустроены и оформлены в соответствии с градостроительными требованиями (малые архитектурные формы, газоны, клумбы, освещение, использование элементов ландшафтного дизайна, декора, в том числе строительством детских площадок, как мест отдыха детей школьного и дошкольного возраста).

Остальные территории (залесенные участки) предлагается формировать как места общего отдыха с организацией тропиночной сети, площадок для активного отдыха, с благоустроенными местами сбора мусора и т.д.

Основными мероприятиями являются:

- сохранение лесных массивов в черте населенных пунктов и окружающих территориях;

- разработка схемы озеленения населенных пунктов;

- благоустройство озелененных территорий общего пользования;

- благоустройство и уход за зелеными насаждениями вдоль основных транспортных магистралей.

### 4.6.5. Развитие системы особо охраняемых природных территорий

Основой для разработки проектных предложений в системе особо охраняемых природных территорий стали специальные исследования Биологического НИИ Санкт-Петербургского государственного университета по заданию исполнительных органов правительства Ленинградской области, вошедшие как предложения в Красную книгу природы Ленинградской области, а также ландшафтные исследования, проведенные специалистом Санкт-Петербургского государственного университета для разработки проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района (Г.А. Исаченко).

Формируемая система особо охраняемых природных территорий включает в себя ООПТ регионального  значения.

Согласно приказу комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 25 февраля 2005 г. № 12 (в редакции приказа комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 16 июня 2011 г. № 26) утверждены положения Красной книги природы Ленинградской области, в том числе список проектируемых и предлагаемых ООПТ на территории Приозерского муниципального района.

Схема территориального планирования Ленинградской области и Схема территориального планирования Приозерского муниципального района предусматривают на территории Мельниковского сельского поселения в северо-восточной её части создание особо охраняемой природной территории регионального значения государственного природного заказника «Озеро Вуокса», расположенной на территориях Мельниковского, Севастьяновского и Ларионовского сельских поселений. Целями образования ООПТ является сохранение части уникальной озёрно-речной системы Вуоксы – наиболее уязвимой, пострадавшей от понижения уровня воды гидросистемы в середине 19 века (современные естественные процессы евтрофикации озёр требуют тщательного мониторинга для предотвращения неконтролируемой деградации); сохранение старовозрастных лесов (преимущественно сосняков), участков широколиственных лесов (липняков), островных старовозрастных березняков и осинников (являющихся местом гнездования хищных птиц и дятлов), традиционных агроландшафтов с высоким биологическим разнообразием, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны. До организации ООПТ целесообразно избегать коренного преобразования ландшафта и смены типа землепользования и других видов деятельности, делающих невозможным создание ООПТ в соответствии с заявленными целями; рекомендуется резервирование земель.              Площадь Мельниковской части планируемой ООПТ «Озеро Вуокса» составляет 7127,1 га. В проекте генерального плана Мельниковского сельского поселения отображены границы Мельниковской части планируемой ООПТ «Озеро Вуокса». В дальнейшем необходимо уточнение границ и режимов данной ООПТ в целом.

При этом, необходимо учесть, что статус и режим данной ООПТ не утвержден, разработка и установка границ данных территорий относится к уровню Ленинградской области и Приозерского муниципального района.

## 4.7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории Мельниковского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территории. Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Сведения об опасностях природного и техногенного характера предоставлены администрацией муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Исходные данные и требования для разработки раздела получены из ГУ МЧС России по Ленинградской области (№ 8233-2-5-3 от 27.07.2011).

### 4.7.1. Опасные процессы и явления природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы

Значительная часть территории Мельниковского сельского поселения, расположенная вдоль русла р. Вуокса, подвергается периодическому подтоплению весной.

Опасные гидрологические явления и процессы

В период прохождения весеннего половодья и дождевых паводков возможно затопление или подтопление части территорий, расположенных по берегу р. Вуокса. В результате подтопления в период половодья возможно повреждение отдельных зданий, сооружений, участков дорог, дорожных сооружений, линий связи и энергоснабжения.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории Мельниковского сельского поселения распространены следующие неблагоприятные метеорологические явления: штормовые ветры (лето, осень), сильные метели, снегопады и заморозки в зимний период года.

Продвижение активного атмосферного фронта может сопровождаться шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, что может вызвать возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднениями в работе всех видов транспорта, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, нарушениями в системе жилищно-коммунального хозяйства, повреждением (обрывом) линий электрических проводов, обрушением слабо-укрепленных конструкций, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, увеличением пострадавших при дорожно-транспортных проишествиях на трассах регионального и местного значения, неисправностей и замусоривания ливневых стоков. Зимой, кроме того, на территории сельского поселения могут возникать снежные заносы.

Природные пожары

На территории сельского поселения опасность представляют природные пожары. Их повторяемость зависит от засушливости периода. Основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц при посещении лесов. Пожары возникают из-за нарушения правил пожарной безопасности лесозаготовителями, также возгорание может произойти от грозовых зарядов.

Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

В основном причиной лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем населения в местах работы, отдыха, сбора ягод и грибов. Количество пожаров, возникающих по причине человеческого фактора, возрастает год от года. Доля пожаров от молний составляет не более 2 % от общего количества. В весенний период основными причинами возникновения пожаров являются травяные палы, а также очистка лесосек огневым способом – сжиганием порубочных остатков.

При лесном пожаре возможны:

- быстрое распространение огня на большие площади в горизонтальном направлении и вверх по склону при сильном ветре, плотное задымление больших пространств и интенсивное тепловое излучение;

- переход низового пожара в верховой в хвойных насаждениях (кроме лиственничных) с низко опущенными кронами, разновозрастных, при обильном подросте, особенно при сильном ветре;

- возникновение «пятнистых» пожаров в результате переноса горящих искр, ветвей, головней при сильном ветре, образовании конвективной колонки во время верховых и крупных пожаров;

- падение деревьев при низовых, устойчивых и почвенных пожарах;

- поражение электрическим током в местах прохождения линий электропередач.

### 4.7.2. Опасные процессы и явления техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 на территории Мельниковского сельского поселения относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

- аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах;

- опасные происшествия на автомобильном транспорте;

- аварии на объектах инженерной инфраструктуры.

По данным, предоставленным администрацией Мельниковского сельского поселения, на территории муниципального образования опасность с точки зрения возникновения чрезвычайных ситуаций представляют котельная и электроподстанция в п. Мельниково.

Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах

К пожаро-, взрывоопасным объектам относятся электроподстанция и котельная, расположенные в п. Мельниково.

На котельной котловое оборудование требует замены или ремонта. В случае возникновения аварийной ситуации на котельной зона поражающего фактора не выйдет за пределы объекта, но произойдет сбой подачи теплоснабжения потребителю.

Существует несколько опасностей при пожаре:

- повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

- перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

- токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а от удушья и отравления токсичными газами).

Опасные происшествия на транспорте

Транспорт на территории Мельниковского сельского поселения представлен автомобильным транспортом. Через центральную часть сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального и местного значения.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Опасности на транспорте в первую очередь связаны с перевозимыми по автодорогам опасными грузами – взрыво- и пожароопасные вещества – горюче-смазочные материалы и сжиженный углеводородный газ (ГСМ и СУГ).

Маршруты перевозок ГСМ и СУГ вероятней всего будут проходить по автомобильным дорогам регионального значения.

Аварии на объектах инженерной инфраструктуры

В холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток.

Опасность представляют аварии на линиях электропередач и трансформаторных подстанциях. На территории сельского поселения отсутствуют объекты, относящиеся к первой категории надежности электроснабжения. К потребителям второй категории надежности на территории сельского поселения относятся образовательные учреждения (общеобразовательная школа и детский сад в п. Мельниково), медицинское учреждение (больница-амбулатория в п. Мельниково), учреждение культуры (Дом культуры в п. Мельниково), водозабор, котельная (в п. Мельниково), электроподстанция (в п. Мельниково).

### 4.7.3. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- создание надежной системы оповещения;

- накопление фонда защитных сооружений;

- обеспечение населения средствами индивидуальной защиты;

- всеобщее обязательное обучение населения способам защиты от оружия массового поражения;

- обеспечение защиты продовольствия, воды от заражения;

- организация радиационного, химического и бактериологического наблюдения, разведки и лабораторного контроля;

- проведение режимных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

На основании решения председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Приозерского муниципального района при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в режим повышенной готовности приводится Приозерское звено Ленинградской территориальной подсистемы районной службы по чрезвычайным ситуациям (РСЧС) и осуществляется:

- приведение сил и средств в готовность к реагированию на угрозу возникновения чрезвычайной ситуации;

- формирование оперативных групп;

- организация выдвижения их в предполагаемые районы действий.

Время приведения в готовность сил и средств Приозерского звена Ленинградской территориальной подсистемы РСЧС составляет 3 часа.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на автомобильном транспорте:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог, техническим состоянием автомобилей;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на объектах инженерной инфраструктуры

- повысить надежность электроснабжения потребителей, электроснабжение которых должно осуществляться по первой и второй категориям надежности;

- осуществить мероприятия пожарной безопасности в охранных зонах электропередач: - в охранной зоне линий электропередачи (ЛЭП) запрещается размещать автозаправочные станции; - в охранной зоне ЛЭП запрещается загромождать подъезды и подходы к опорам воздушных линий (ВЛ); - в охранной зоне ЛЭП запрещается складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

Мероприятия, направленные на снижение воздействия неблагоприятных метеорологических явлений:

- при проектировании и строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать их элементы, способные выдерживать ветровые нагрузки скорости ветра более 23 м/с;

- при проектировании и строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать конструкцию кровли здания, рассчитанную на восприятие веса снежного покрова в 180 кгс/кв. м.

- при проектировании и строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать технические решения, направленные на снижение неблагоприятных воздействий со стороны природных факторов.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации на уровне муниципального образования Приозерский муниципальный района необходимо осуществлять:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

При угрозе возникновения лесных пожаров органами исполнительной власти, заинтересованными организациями и службами Приозерского муниципального района выполняются следующие предупредительные мероприятия:

- вычисление комплексного показателя пожарной опасности.

- регламентация лесопожарных служб (наземное патрулирование, дежурство на наблюдательных пунктах).

- ограничение посещения лесов в период засушливого лета (особенно на автомашинах).

- соблюдение мер пожарной безопасности при лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств.

- при подготовке к пожароопасному периоду администрациям районов осуществлять непрерывный контроль за подготовкой сил и средств для локализации и ликвидации возможных природных пожаров, проводить проверки и уточнение планов действий при пожарах.

- рассмотреть вопрос о создании к пожароопасному периоду мобильных отрядов (групп) для тушения природных пожаров, состоящих из техники для локализации и ликвидации пожаров и средств для ее доставки к месту пожара.

- производить постоянный контроль за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, от сухих деревьев и мусора.

- при необходимости проводить устройство заградительных минерализованных полос.

- провести подготовку населения к эвакуации из опасных зон.

- постоянно осуществлять контроль за направлением распространения крупномасштабных пожаров, оповещение и эвакуацию населения в случаях реальной угрозы, для принятия правильных управленческих решений продолжить работы по созданию информационной системы, отображения лесопожарной обстановки.

- усиление работы Управления внутренних дел по расследованию и привлечению виновных лиц, т. к. значительное число возгораний в лесах и на торфяниках возникает от пользования открытым огнем охотниками, рыболовами, грибниками и т.д. (до 80 %).

- усиление разъяснительной работы среди населения, школьников, отдыхающих и организациях, ведущих работы в лесу, по предотвращению лесных пожаров, организовать обучение основным приемам тушения лесных пожаров.

- осуществить противопожарное обустройство территории лесного фонда средствами наглядной агитации и информации, малыми архитектурными формами.

- организовать работу в рамках мобилизационных планов лесничеств по  привлечению личного состава и техники предприятий для тушения природных пожаров.

- создать противопожарные разрывы на территории ветровалов.

В настоящее время на территории Мельниковского сельского поселения отсутствует пожарное депо. Территория сельского поселения обслуживается первым подразделением пожарной охраны ПЧ № 142, расположенного в городе Приозерск.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» размещение подразделений пожарной охраны должно осуществляться с учетом, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут.

Таблица 58

Перечень населенных пунктов, СНТ и баз отдыха, находящихся вне нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны

| № п/п | Населенные пункты и СНТ | Расстояние до ближайшей пожарной части, км | Расчетное время прибытия первого подразделения, минут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | п. Мельниково | 36 | 36 |
| 2 | п. Быково | 28 | 28 |
| 3 | п. Васильево | 41 | 41 |
| 4 | п. Горы | 49 | 49 |
| 5 | п. Коверино | 49 | 49 |
| 6 | п. Студёное | 40 | 40 |
| 7 | п. Торфяное | 55,5 | 56 |
| 8 | дер. Хвойное | 37 | 37 |
| 9 | СНТ «Бережок» | 38 | 38 |
| 10 | СНТ «Островок» | 35 | 35 |
| 11 | База отдыха «Снегурия» | 43 | 43 |
| 12 | База отдыха «Политехник» | 49 | 49 |
| 13 | Охотничье-рыболовная база Межрегионального отделения военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации «Мыс Черёмуховый» | 53 | 53 |
| 14 | ДНТ «Луговое» и ДНТ «Хвойное» | 37 | 37 |

Проектом генерального плана Мельниковского сельского поселения предлагается организация двух пожарных депо V типа на 2 машины каждое. Для этого необходимо выделить две территории площадью по 0,55 га в п. Мельниково и в п. Торфяное.

# 5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

# 5.1. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов

Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

1. Установить границы населенных пунктов Мельниковского сельского поселения на основании «Ведомости координат поворотных точек границ населенных пунктов Мельниковского сельского поселения» (приводится в Положении о территориальном планировании).

# 5.2. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

Проектом генерального плана определены следующие приоритетные мероприятия по территориальному планированию в Мельниковском сельском поселении:

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

Развитие территорий под жилищное строительство

В генеральном плане Мельниковского сельского поселения на расчетный срок разработаны предложения по площадкам нового жилищного строительства в проектных границах населённых пунктов: п. Мельниково, п. Быково, п. Васильево, п. Горы, п. Коверино, п. Студёное, п. Торфяное и дер. Хвойное.

На расчетный срок генерального плана получают развитие следующие мероприятия нового жилищного строительства:

- размещение жилой зоны в проектных границах населенного пункта п. Мельниково под индивидуальную жилую застройку и многоквартирную малоэтажную застройку на свободных территориях,

- размещение жилых зон в проектных границах посёлков Быково, Васильево, Горы, Коверино, Студёное, Торфяное и деревни Хвойное с объединением этих зон с существующей застройкой,

- обеспечение кварталов существующей и новой жилой застройки транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой.

Развитие производственных территорий

Объекты местного значения поселения

Комплексное благоустройство существующих агропромышленных территорий в п. Васильево, п. Мельниково и п. Торфяное с размещением новых производственных предприятий. Генеральным планом предусматривается организация новых площадок под размещение пожарного депо в п. Мельниково и под зону коммунально-складских объектов возле территории фермы в п. Торфяное.  Здесь также выделяется площадка под размещение пожарного депо.

Развитие территорий общественно-делового назначения

На расчетный срок генерального плана получают развитие следующие мероприятия по зонам общественно-делового назначения:

- новая площадка в п. Мельниково для размещения спортивного центра со спортивным залом и бассейном;

- новые площадки в п. Мельниково для размещения пункта скорой медицинской помощи, поста районного отдела внутренних дел, дома быта, автобусной станции, базы мобильного центра сезонного обслуживания периферийных посёлков;

- новая площадка в п. Мельниково для размещения аптеки с молочной кухней и раздаточным пунктом;

- новые площадки в п. Мельниково для размещения объектов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления;

- новые площадки в п. Васильево и в дер. Хвойное для размещения сельских клубов;

- новая площадка в п. Торфяное для размещения клуба, совмещенного с молодежным центром и в п. Мельниково для размещения молодежного центра;

- новая площадка в пп. Горы и Хвойное для размещения православных часовен;

- новые площадки в посёлках Быково, Васильево, Горы, Коверино, Студёное, Торфяное и дер. Хвойное для спортивных плоскостных сооружений и для развертывания сезонного мобильного центра обслуживания населения (автофургон);

- новые площадки для размещения придорожного сервиса.

Развитие рекреационной деятельности

На расчетный срок генерального плана получают развитие следующие мероприятия по зонам объектов рекреации и туризма:

Объекты местного значения поселения

- территории сельскохозяйственного назначения, расположенные вблизи акваторий, предлагается включить в границы ближайших населенных пунктов для возможности размещения объектов отдыха и туризма, включающих в себя: дома отдыха, пансионаты, профилактории, санатории, спортивные базы и комплексы, туристические базы, отели, апартотели, яхтклубы,

- отвести в границах зоны объектов рекреации и туризма, непосредственно выходящей на берег р. Вуокса, участки под размещение общественных кемпингов, благоустроенных пляжей,

- в границах береговой полосы р. Вуокса и озер Вуокса, Комсомольское, Рощинское, Любимовское, Подгрядовое, Лопата (20 м от уреза воды) сформировать зону озеленения специального назначения, открытую для свободного доступа и предназначенную для организации выходов к воде, общественных пляжей, марин,

- разместить объекты туристско-рекреационной инфраструктуры - учреждения отдыха, базы рыбаков и охотников, яхт-клубы и кемпинги в границах зон объектов рекреации и туризма в посёлках Мельниково, Быково, Васильево, Горы, Коверино, Студёное, Торфяное и дер. Хвойное;

Объект регионального значения

- База отдыха в п. Студёное на берегу северной ветви Любимовского озера (в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области).

Объекты местного значения муниципального района

- центр детского и семейного круглогодичного отдыха планируется развивать в пределах зоны объектов рекреации и туризма п. Мельниково.

Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

Развитие территорий под жилищное строительство

В генеральном плане Мельниковского сельского поселения на первую очередь проекта разработаны предложения по площадкам нового жилищного строительства в проектных границах населённых пунктов: п. Мельниково, п. Торфяное, п. Васильево.

На первую очередь генерального плана получают развитие следующие мероприятия нового жилищного строительства:

- размещение жилой зоны в проектных границах населенного пункта п. Мельниково под индивидуальную жилую застройку на свободных территориях,

- размещение жилой зоны в проектных границах п. Мельниково под малоэтажную многоквартирную жилую застройку на свободных территориях,

- размещение жилых зон в проектных границах пп. Торфяное и Васильево под индивидуальную жилую застройку на свободных территориях.

Развитие производственных территорий

Предусматривается комплексное благоустройство существующих агропромышлен-ных территорий в п. Васильево, п. Мельниково и п. Торфяное с размещением новых производственных предприятий. Генеральным планом предусматривается организация новых площадок под зону коммунально-складских объектов возле территории фермы в п. Торфяное и возле насосной станции в п. Мельниково.

Объекты местного (районного) значения

Здесь выделяются площадки под размещение пожарных депо.

Развитие территорий общественно-делового назначения

На первую очередь генерального плана получают развитие следующие мероприятия по зонам общественно-делового назначения:

- новая площадка в п. Мельниково для размещения спортивного центра со спортивным залом и бассейном,

- новая площадка в п. Мельниково для размещения пункта скорой медицинской помощи;

- новая площадка в п. Мельниково для размещения поста районного одела внутренних дел;

- новая площадка в п. Мельниково для размещения базы мобильного центра обслуживания двух периферийных посёлков (на 2 автофургона);

- размещение в границах п. Коверино и дер. Хвойное площадок развертывания мобильного центра сезонного обслуживания;

- новая площадка в п. Мельниково для размещения объекта инфраструктуры молодежной политики,

- новая площадка в п. Торфяное для размещения сельского клуба, совмещенного с помещением для реализации молодежной политики;

- новая площадка в п. Горы для размещения православной часовни.

Развитие рекреационной деятельности

На первую очередь генерального плана получают развитие следующие мероприятия по зонам объектов рекреации и туризма:

- территории, расположенные вблизи границ населенных пунктов на берегах водных объектов предлагается включить в границы населенных пунктов для возможности размещения на них объектов отдыха и туризма, включающих в себя: дома отдыха, пансионаты, профилактории, санатории, спортивные базы и комплексы, туристические базы, отели, апартотели, яхтклубы;

- отвести в границах зоны объектов рекреации и туризма, непосредственно выходящей на берег р. Вуокса, участки под размещение общественных кемпингов, благоустроенных пляжей;

- в границах береговой полосы р. Вуокса и озер Вуокса, Комсомольское, Любимовское, (20 м от уреза воды) сформировать зону озеленения специального назначения, открытую для свободного доступа и предназначенную для организации выходов к воде, общественных пляжей, марин;

- разместить объекты туристско-рекреационной инфраструктуры - учреждение отдыха, баз рыбаков и охотников, гостиниц, яхт клубов и кемпингов в границах зон объектов рекреации и туризма в пп. Мельниково, Васильево, Горы, Торфяное;

Объект местного значения муниципального района

- центр развития детского и семейного отдыха планируется развивать в пределах зоны объектов рекреации и туризма п. Мельниково (участок бывшего профессионально-технического училища).

# 5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства регионального и местного значения

5.3.1. Мероприятия по развитию жилищного строительства

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

- Жилищное строительство на расчетный срок в объеме 57,4 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 2,6 тыс. кв. м), средняя жилищная обеспеченность увеличится до 36,4 кв. м общей площади на человека.

- Все новое жилищное строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками и малоэтажными многоквартирными жилыми домами.

- Основными площадками нового жилищного строительства на расчетный срок определены следующие:

Таблица 59

| № п/п | Наименование участков | Территория, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | п. Мельниково | 133,0 | 47,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | п. Быково | 4,0 | 1,2 |
| 3 | п. Васильево | 6,3 | 1,9 |
| 4 | п. Горы | 3,3 | 1,0 |
| 5 | п. Коверино | 1,7 | 0,5 |
| 6 | п. Студёное | 4,7 | 1,4 |
| 7 | п. Торфяное | 9,3 | 2,8 |
| 8 | дер. Хвойное | 2,7 | 0,8 |
|  | Всего | 165,0 | 57,4 |

Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

- В период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 16,2 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 2,0 тыс. кв. м). Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 28 кв. м общей площади на человека.

- Все новое жилищное строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками и малоэтажными многоквартирными жилыми домами.

- основными площадками нового жилищного строительства на первую очередь определены следующие:

Таблица 60

| № п/п | Наименование участков | Территория, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | п. Мельниково | 34,3 | 14,9 |
| 2 | п. Торфяное | 2,3 | 0,7 |
| 2 | п. Васильево | 2,0 | 0,6 |
|  | Всего | 38,6 | 16,2 |

5.3.2. Мероприятия по развитию и размещению учреждений и предприятий обслуживания

Мероприятия на расчетный срок

Учет интересов Приозерского муниципального района на территории поселения

- Организация пункта скорой медицинской помощи в п. Мельниково;

- Организация поста районного отдела внутренних дел в п. Мельниково;

- Реконструкция зданий школы, детского сада и больницы-амбулатории.

Объекты местного значения поселения

- Реконструкция здания почты-телеграфа в п. Мельниково;

- Строительство следующих учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок:

Таблица 61

| № п/п | Наименование | Емкость | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Спортивные объекты |
| 1 2 3 | спортивный комплекс бассейн плоскостные сооружения | 945 кв. м 95 кв. м 1,13 га | п. Мельниково п. Мельниково пп. Быково, Васильево, Горы, Коверино, Студёное, Торфяное, дер. Хвойное |
|  | Учреждения культуры, молодежной политики |
| 1 2 3 4 5 | молодежный центр сельский клуб с помещением для молодежи сельский клуб сельский клуб сельский клуб | 40 кв. м 45 кв. м (в т.ч. 28 кв. м – помещение для молодёжи) 40 кв. м 45 кв. м 40 кв. м | п. Мельниково п. Торфяное п. Васильево п. Горы дер. Хвойное |
|  | Культовые учреждения |
| 1 2 | православная часовня православная часовня | 20 кв. м 20 кв. м | п. Горы дер. Хвойное |
|  | Учреждения торговли |
| 1 | магазин (выездная сезонная торговля) | 330 кв. м | п. Быково |
| 2 | магазин (выездная сезонная торговля) | 330 кв. м | п. Студёное |
| 3 | магазин (выездная сезонная торговля) | 330 кв. м | п. Коверино |
| 4 | магазин (выездная сезонная торговля) | 330 кв. м | дер. Хвойное |
| 5 | магазин (выездная сезонная торговля) | 330 кв. м | п. Горы |
| 6 | магазин (выездная сезонная торговля) | 330 кв. м | п. Васильево |
| 7 | магазин (выездная сезонная торговля) | 330 кв. м | п. Торфяное |
|  | Объекты общественного питания |
| 1 | кафе | 38 посадочных мест | п. Мельниково |
| 2 | кафе | 38 посадочных мест | п. Торфяное |
| 3 | сезонное кафе | 32 посадочных мест | п. Васильево |
| 4 | сезонное кафе | 30 посадочных мест | п. Быково |
| 5 | сезонное кафе | 32 посадочных мест | п. Горы |
| 6 | сезонное кафе | 30 посадочных мест | п. Студёное |
| 7 | сезонное кафе | 30 посадочных мест | п. Коверино |
| 8 | сезонное кафе | 30 посадочных мест | дер. Хвойное |
|  | Объект бытового обслуживания |
| 1 | химчистка, прачечная, ремонт обуви, ремонт бытовой техники | 16 рабочих мест | п. Мельниково |
| 2 | сезонный объект бытового обслуживания | 5 рабочих мест | п. Быково |
| 3 | сезонный объект бытового обслуживания | 6 рабочих мест | п. Васильево |
| 4 | сезонный объект бытового обслуживания | 6 рабочих мест | п. Горы |
| 5 | сезонный объект бытового обслуживания | 5 рабочих мест | п. Коверино |
| 6 | сезонный объект бытового обслуживания | 5 рабочих мест | п. Студёное |
| 7 | сезонный объект бытового обслуживания | 6 рабочих мест | п. Торфяное |
| 8 | сезонный объект бытового обслуживания | 5 рабочих мест | дер. Хвойное |
|  | Объекты медицинского обслуживания |
| 1 | аптека с молочной кухней и раздаточным пунктом | 70 кв. м | п. Мельниково |
| 2 | ремонт больницы-амбулатории с расширением | 32 койко-места | п. Мельниково |
|  | Объекты для осуществления полномочий органов местного самоуправления |
| 1 | диспетчерский пункт с системой оповещения населения | 60 кв. м (встроенный) | п. Мельниково |
| 2 | объект по организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда и инженерной инфраструктуры | 1000 кв. м | п. Мельниково |
| 3 | объект по содержанию и ремонту дорог и мостов | 800 кв. м | п. Мельниково |
| 4 | объект по сбору и вывозу бытовых отходов, благоустройству и озеленению | 700 кв. м | п. Мельниково |
| 5 | объект по содержанию речного фарватера со спасательной станцией | 400 кв. м | п. Мельниково |
| 6 | объект по организации досуга, развития народного художественного творчества, архива и музея поселения | 600 кв. м | п. Мельниково |
| 7 | топливный склад | 800 кв. м | п. Мельниково |
| 8 | база мобильного центра сезонного обслуживания периферийных поселков (на 7 автофургонов) | 800 кв. м | п. Мельниково |

Мероприятия на первую очередь

Учет интересов Приозерского муниципального района на территории поселения

- Организация пункта скорой медицинской помощи в п. Мельниково;

- Организация поста районного отдела внутренних дел в п. Мельниково;

- Капитальный ремонт зданий школы, детского сада и больницы-амбулатории.

Объекты местного значения поселения

- Капитальный ремонт здания почты-телеграфа;

- Строительство следующих учреждений и предприятий обслуживания на первую очередь:

Таблица 62

| № п/п | Наименование | Емкость | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Спортивные объекты |
| 1 | спортивный комплекс | 945 кв. м | п. Мельниково |
| 2 | плоскостные сооружения | 0,48 га | пп. Васильево, Горы, Торфяное |
|  | Учреждения культуры, объекты инфраструктуры молодежной политики |
| 1 | молодежный центр | 40 кв. м | п. Мельниково |
| 2 | сельский клуб с помещением для молодежи | 45 кв. м (в т.ч. 28 кв. м – помещение для молодёжи) | п. Торфяное |
|  | Культовые учреждения |
| 1 | православная часовня | 20 кв. м | п. Горы |
|  | Учреждения торговли |
| 1 | магазин (выездная сезонная торговля) | 330 кв. м | п. Коверино |
| 2 | магазин (выездная сезонная торговля) | 330 кв. м | д. Хвойное |
|  | Объект медицинского обслуживания |
| 1 | аптека с молочной кухней и раздаточным пунктом | 70 кв. м | п. Мельниково |
| 2 | ремонт больницы-амбулатории | 24 койко-места | п. Мельниково |
|  | Объект для обеспечения полномочий органов местного самоуправления |
| 1 | база мобильного центра сезонного обслуживания периферийных поселков (на 2 автофургона) | 200 кв. м | п. Мельниково |

5.3.3. Мероприятия по развитию туристско-рекреационного комплекса

Мероприятия на расчетный срок

Учёт интересов Ленинградской области на территории поселения 14

- Участок 3,65 га под строительство базы отдыха в п. Студёное на берегу северной ветви озера Любимовское (в соответствии со Схемой территориального планирования Ленинградской области).

Учёт интересов Приозерского муниципального района на территории поселения

- Выделение земельного участка площадью 30 га (территории бывшего профессионально-технического училища) под строительство центра детского и семейного круглогодичного отдыха.

Объекты местного значения поселения

  - участок до 5 га под строительство базы отдыха в п. Горы на берегу оз. Вуокса;

  - участок 38 га под строительство базы отдыха в п. Коверино на западном берегу Рудаковского озера;

  - участок 40 га под строительство базы отдыха в п. Студёное на берегу южной ветви оз. Любимовское;

  - 16 участков пляжей и спасательных станций в поселках Мельниково (5 участков), Быково, Васильево (2 участка), Горы (3 участка), Коверино, Студёное, Торфяное (2 участка), в деревне Хвойное, общей площадью 8,0 га, в том числе на 1 очередь 5 участков пляжей и спасательных станций в поселках Мельниково (1 участок), Васильево (1 участок), Горы (1 участок), Торфяное (1 участок), в деревне Хвойное (1 участок), общей площадью 2,5 га;

  - создание пешеходно-транспортных направлений и велосипедных трасс.

создание садоводческих  и дачных некоммерческих товариществ:

  - вблизи п. Мельниково на площади 12,2 га, вблизи п. Коверино на площади 47 га, вблизи п. Горы на площади 5,8 га, 13,3 га, 9,7 га и 20 га.

  - 2 кемпинга (в п. Мельниково и в п. Торфяное) площадью земельных участков 1,1 га;

  - 5 баз отдыха (в п. Мельниково, п. Студёное, п. Горы и в п. Торфяное) площадью земельных участков 13,2 га;

  - 7 кемпингов (в каждом из посёлков и в дер. Хвойное) площадью земельных участков 5,0 га;

  - 10 пансионатов и турбаз (в пп. Мельниково, Быково, Васильево, Горы, Коверино, Студёное, Торфяное и дер. Хвойное) площадью земельных участков 28 га.

Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

  - под строительство базы отдыха в п. Горы на берегу оз. Вуокса (площадь земельного участка 5 га);

  - строительство 5 участков пляжей и спасательных станций в посёлках Мельниково (1 участок), Васильево (1 участок), Горы (1 участок), Торфяное (1 участок), в деревне Хвойное (1 участок), общей площадью 2,5 га;

  - создание садоводческих и дачных некоммерческих объединений вблизи

п. Мельниково на площади 12,2 га;

  - 2 кемпинга (в п. Мельниково и в п. Торфяное) с площадью земельных участков 1,1 га;

  - 5 пансионатов и турбаз (в п. Мельниково, в п. Студёное, в п. Горы, в п. Торфяное) с площадью земельных участков 13,2 га.

Учет интересов Приозерского муниципального района на территории поселения

- Выделение земельного участка площадью 30 га под строительство центра детского и семейного круглогодичного отдыха в п. Мельниково.

### 5.3.4. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

Учет интересов Ленинградской области на территории сельского поселения

Мероприятия на расчетный срок

- Усиление автодороги меридионального направления вдоль западной границы Приозерского муниципального района: Мичуринское – Новая Деревня – Мельниково – Севастьяново – Кузнечное. Реконструкция  по  параметрам III категории и присвоение регионального или межмуниципального значения участку автодороги Сапёрное – Мельниково – Кузнечное (31 км).

- Усиление автодороги широтного транспортного направления Приозерск – Мюллюпельто – Быково – Мельниково – Студёное с выходом в Выборгский муниципальный район, приведение в нормативное состояние по  параметрам III категории и присвоение регионального или межмуниципального значения участку автодороги Быково – Мельниково – Студёное (21,0 км) с ликвидацией грунтового участка на стыке Выборгского и Приозерского муниципальных районов.

- Строительство транспортного объезда центра п. Мельниково с параметрами автодороги III категории с ограничением движения тяжелых лесовозов по внутрипоселковым дорогам;

- Приведение в нормативное состояние 10-ти имеющихся мостовых сооружений.

- Создание в п. Мельниково автобусной станции с организацией автобусного сообщения поселков Коверино, Горы, Торфяное и деревня Хвойное с поселком Мельниково и с Приозерском, а также создание маршрута Санкт-Петербург – Мичуринское – Мельниково – Приозерск.

Мероприятия на первую очередь

- Приведение в нормативное состояние по нормативам III технической категории автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения (с устройством усовершенствованного покрытия на всем протяжении) Сапёрное – Мельниково – Кузнечное (31,0 км).

- Создание в п. Мельниково автобусной станции с организацией автобусного сообщения поселков Коверино, Горы, Торфяное и деревня Хвойное с поселком Мельниково и с Приозерском, а также создание маршрута Санкт-Петербург – Мичуринское – Мельниково – Приозерск.

- Приведение в нормативное состояние 10-ти имеющихся мостовых сооружений.

- Строительство транспортного объезда центра п. Мельниково с параметрами автодороги III категории с ограничением движения тяжелых лесовозов по внутрипоселковым дорогам.

Учет интересов Приозерского муниципального района на территории поселения

Мероприятия на расчетный срок

- восстановление сельскохозяйственного аэродрома малой авиации с использованием сохранившейся взлётно-посадочной полосы (юго-западнее п. Мельниково) с включением её в состав земель промышленности и иного специального назначения, и сооружение двух посадочных площадок вертолётов вблизи п. Мельниково и п. Торфяное.

- приведение в нормативное состояние и устройство твердого покрытия на автомобильных дорогах муниципального значения: подъезд к п. Горы (3 км), подъезд к дер. Хвойное (5 км), подъезд к п. Торфяное (12 км);

- обустройство водных путей на оз. Комсомольское, р. Вуокса, оз. Вуокса с восстановлением маршрутного речного трамвая Приозерск – Яркое – Горы;

- сооружение АЗС и СТО в п. Мельниково и в п. Торфяное;

- создание сети транспортно-пешеходных направлений;

- организация школьных маршрутов на территории сельского поселения для доставки учащихся в школу п. Мельниково из посёлков Быково, Васильево, Горы, Коверино, Студёное, Торфяное и деревни Хвойное.

Мероприятия на первую очередь

- приведение в нормативное состояние и устройство твердого покрытия на автомобильных дорогах муниципального значения: подъезд к п. Горы (3 км), подъезд к дер. Хвойное (5 км), подъезд к п. Торфяное (12 км).

- сооружение посадочной площадки вертолетов вблизи п. Мельниково;

- обустройство водных путей на оз. Комсомольское, р. Вуокса, оз. Вуокса с восстановлением маршрута водного трамвая Приозерск – Яркое – Горы.

- создание сети транспортно-пешеходных направлений, проектируемых на базе существующих и новых автомобильных, лесных и проселочных дорог. Туристические пешеходно-транспортные направления предназначены в основном для движения пешеходов, велосипедов, мототранспортных средств.

Объекты местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

- благоустройство и приведение в нормативное состояние участков внешних дорог, проходящих по территории населенных пунктов (строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение) – 26,0 км.

- благоустройство существующих улиц и проездов внутри населенных пунктов, ликвидация грунтовых разрывов сети – 62,5 км.

- строительство улиц на вновь застраиваемых территориях с устройством твердого типа покрытия – 46,5 км.

- приведение в нормативное состояние подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства и отдельным участкам населенных пунктов, рекреационным зонам и пристаням – 16,0 км.

- строительство и ремонт поселковых дорог, проездов обеспечивающих подъезд к отдельным участкам (эксклавам) населенных пунктов, садоводствам, рекреационным зонам, пристаням – 42, км.

- строительство и восстановление 34 причалов и пристаней на р. Вуокса, оз. Вуокса и на оз. Комсомольском, на оз. Рудаковском и оз. Любимовском.

- строительство АЗС станции в п. Мельниково и в п. Торфяное.

- сооружение 4-х баз-стоянок маломерного флота в п. Мельниково, п. Горы, п. Торфяное и п. Васильево.

- строительство СТО в п. Мельниково и в п. Торфяное.

- размещение 8 гостевых стоянок (более 30 машино-мест каждая) в п. Мельниково, Торфяное, Горы, Васильево, Быково, Коверино, Студёное и дер. Хвойное.

- устройство наружного искусственного освещения на всех улицах населенных пунктов.

Мероприятия на первую очередь

- благоустройство и приведение в нормативное состояние участков внешних дорог, проходящих по территории населенных пунктов (строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение) – 26,0 км.

- строительство улиц на вновь застраиваемых территориях с устройством твердого типа покрытия – 23,0 км.

- приведение в нормативное состояние подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства и отдельным участкам населенных пунктов, рекреационным зонам и пристаням – 16,0 км.

- строительство и ремонт поселковых дорог, проездов обеспечивающих подъезд к отдельным участкам (эксклавам) населенных пунктов, садоводствам, рекреационным зонам, пристаням – 20,0 км.

- строительство 15 причалов и пристаней.

- строительство АЗС в п. Мельниково.

- сооружение 2-х баз-стоянок маломерного флота в п. Мельниково и п. Торфяное.

- строительство СТО в п. Мельниково.

- размещение 4 гостевых стоянок (более 30 машино-мест) в посёлках: Мельниково, Торфяное, Горы, Васильево.

### 5.3.5. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

В целях обеспечения населенных пунктов сельского поселения достаточно гарантированной системой водоснабжения, а также учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборного узла, предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

(количественные показатели даны на весь период реализации проекта генерального плана, включая первую очередь)

- реконструкция (6,5 км) водопроводных сетей в посёлке Мельниково;

- реконструкция действующего в посёлке Мельниково водозабора с доведением мощности до 1000 куб. м/сут;

- создание новых систем централизованного водоснабжения в посёлках Васильево и Горы общей мощностью 270 куб. м/сут;

- создание локальных водозаборов для проектируемых  домов отдыха – 19 шт. общей мощностью 170 куб. м/сут.;

- создание новой централизованной системы водоснабжения посёлка Торфяное мощностью 214 куб. м/сут;

- создание промышленных водозаборов для пожарных депо и предприятий по переработке продукции сельского хозяйства и животноводческих ферм – 6 шт. мощностью 1700 куб. м/сут.;

- обеспечение суммарного водопотребления 1715 куб. м/сут.

Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

- реконструкция 6,5 км водопроводных сетей в посёлке Мельниково;

- создание промышленных водозаборов для пожарных депо и предприятий по переработке продукции сельского хозяйства и животноводческих ферм – 5 шт. мощностью 1700 куб. м/сут;

- создание локальных водозаборов для проектируемых домов отдыха – 9 шт. общей мощностью 60 куб. м/сут;

- создание новой централизованной системы водоснабжения посёлка Торфяное мощностью 214 куб. м/сут;

- обеспечение суммарного водопотребления 1239 куб. м/сут.

Водоотведение

С целью улучшения состояния окружающей среды и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

(количественные показатели даны на весь период реализации проекта генерального плана, включая первую очередь)

Объекты местного значения поселения

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в посёлках: Торфяное, Васильево и Горы общей мощностью 270 куб. м/сут;

- строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) в шести промзонах пп. Мельниково, Торфяное и Васильево для 39 производственных предприятий – 23 шт.;

- строительство ЛОС на территории домов отдыха – 19 шт.;

- строительство ЛОС на предприятиях автосервиса с установкой патронов «Полихим» - 8 шт.;

- реконструкция КОС в п. Мельниково с увеличением мощности до 981 куб. м/сут;

- модернизация КОС в п. Мельниково с размещением сливной станции, с устройством дождевой канализации и переработкой ила, с устройством прудов-отстойников;

- строительство ЛОС на промышленных предприятиях – 6 шт.;

- строительство ЛОС на объектах отдыха и туризма – 8 шт.;

- строительство ЛОС на объектах автосервиса с установкой патронов «Полихим» - 4 шт.;

- установка аэрационных сооружений «ТОПАЭРО»;

- установка ЛОС на индивидуальной жилой застройке.

Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

- реконструкция КОС в п. Мельниково с увеличением мощности до 981 куб. м/сут и модернизации оборудования;

- строительство ЛОС в шести промзонах пп. Мельниково, Торфяное и Васильево для 16 производственных предприятий – 11 шт.;

- размещение сливной станции в п. Мельниково – на территории КОС;

- строительство ЛОС на территории домов отдыха – 9 шт.;

- строительство ЛОС на двух планируемых и двух существующих предприятиях автосервиса с установкой патронов «Полихим» - 4 шт.;

- устройство прудов-отстойников на естественных путях отвода поверхностных вод, восстановление существующей мелиоративной сети – 10 шт.;

- переработка ила КОС;

- установка аэрационных сооружений (АС «ТОПАЭРО»);

- установка ЛОС на индивидуальной жилой застройке;

- устройство системы дождевой канализации в п. Мельниково с очисткой дождевых сточных вод;

- устройство локальных систем очистки дождевых сточных вод на автостоянках, конечных пунктах автобусов и на предприятиях по обслуживанию автомобилей – 9 шт.

Электроснабжение

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей сельского поселения и учета интересов Российской Федерации потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

(количественные показатели даны на весь период реализации проекта генерального плана, включая первую очередь)

Учёт интересов Российской Федерации на территории сельского поселения

- модернизация электроподстанции № 519 в п. Мельниково с заменой двух трансформаторов на 2 х 10 МВА для обеспечения расчетных нагрузок поселения 2,7 МВт с уровнем потребления поселения в целом на расчетный срок 12100 МВт/ч в год (включить в Схему территориального планирования Ленинградской области).

Объекты местного значения сельского поселения

- строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 23 шт. в пп. Мельниково, Быково, Васильево, Горы, Коверино, Студёное, Торфяное и дер. Хвойное, а также прокладка сетей – 18,2 км;

- реконструкция  существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 10 шт., а также ремонт существующих сетей – 8,7 км.

Мероприятия на первую очередь

Учёт интересов Российской Федерации на территории сельского поселения

- модернизация электроподстанции № 519 в п. Мельниково с заменой двух трансформаторов на 2 х 10 МВА для обеспечения расчетных нагрузок поселения 2,0 МВт с уровнем потребления поселения в целом на 1 очередь 8000 МВт/ч в год (включить в Схему территориального планирования Ленинградской области).

Объекты местного значения сельского поселения

- строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 4 шт. в посёлках Мельниково, Торфяное, Васильево, а также прокладка сетей – 4,1 км;

- реконструкция  существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 4 шт., а также ремонт существующих сетей – 2,2 км.

Теплоснабжение

Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения города необходима поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.

Мероприятия на расчётный срок

Объекты местного значения поселения

(количественные показатели даны на весь период реализации проекта генерального плана, включая первую очередь)

- модернизация котельной в п. Мельниково с переводом на природный газ, с обеспечением расхода тепла 9,5 Гкал/ч;

- развитие автономных источников тепла в жилом фонде и на предприятиях – 37 шт.;

- развитие автономных источников тепла на объектах отдыха и туризма – 28 шт.;

- строительство новой котельной в п. Торфяное;

- разработка схемы теплоснабжения поселения с учетом современных требований к высокотехнологичному оборудованию;

- обеспечение общего расхода тепла поселения 11,6 Гкал/ч;

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.);

- автоматизация режимов работы систем энергоснабжения и потребления.

Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

- перевод котельной в п. Мельниково на природный газ, с обеспечением расхода тепла 5,3 Гкал/ч;

- развитие автономных источников тепла в жилом фонде и на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях – 22 шт.;

- развитие автономных источников тепла в рекреации (домах отдыха) – 9 шт.;

- разработка схемы теплоснабжения поселения с учетом современных требований к высокотехнологичному оборудованию;

- обеспечение общего расхода тепла поселения 6,8 Гкал/ч.

Газоснабжение

Для обеспечения надёжной и устойчивой работы системы газоснабжения необходима реализация ряда мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

Учет интересов Ленинградской области на территории поселения

- Строительство межпоселковых (в том числе подводящих) газопроводов (19,8 км), в т.ч.на участках: восточная граница поселения – п.Быково – п. Мельниково (7,62 км), южная граница поселения – п. Торфяное (12,16 км) со строительством газорегуляторных пунктов в пп. Быково, Мельниково, Торфяное – 3 шт.

Учет интересов Приозерского муниципального района на территории поселения

- строительство межпоселковых (в том числе подводящих) газопроводов (13,61 км), в т.ч. иа участках Мельниково – Студёное (3,65 км), Мельниково–Хвойное (3,92 км), Мельниково – Васильево – (6,04 км) со строительством газорегуляторных пунктов (ГРП) в посёлках Васильево, Студёное и дер. Хвойное – 3 шт.;

.Объекты местного значения поселения

- разработка схем газификации населённых пунктов Мельниково, Быково, Васильево, Студёное, Торфяное, Хвойное;

- строительство внутрипоселковых газопроводов (132,8 км), в т.ч. в посёлках Мельниково-50,4 км, Быково-6,2 км, Васильево-29,2 км, Студёное-15,8 км, Торфяное -18,9 км и деревне Хвойное – 12,3 км  с развитием инфраструктуры газового хозяйства в поселении и подключением потребителей этих населённых пунктов.

В т.ч. мероприятия на первую очередь

Учет интересов Ленинградской области на территории поселения

- Строительство межпоселковых (в том числе подводящих) газопроводов – 19,8 км, в т.ч.на участках: восточная граница поселения – п.Быково – п. Мельниково (7,62 км), южная граница поселения – п. Торфяное (12,16 км) со строительством газорегуляторных пунктов в п.п. Быково, Мельниково, Торфяное – 3 шт.

Объекты местного значения поселения

- разработка схем газификации населённых пунктов Мельниково, Быково, Торфяное;

- строительство внутрипоселковых газопроводов (75,5 км), в т.ч. в посёлках Мельниково-50,4 км, Торфяное-18,9 км и Быково – 6,2 км с развитием инфраструктуры газового хозяйства в посёлках Мельниково, Торфяное и Быково и подключением потребителей этих населённых пунктов.

5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Мероприятия на расчетный срок

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Мельниковского сельского поселения, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объекту культурного наследия:

- при отсутствии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия - в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- при наличии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия в соответствии с предложениями указанного проекта по согласованию с государственными органами охраны объектов культурного наследия;

По инициативе органов местного самоуправления возможна подготовка документов по включению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в соответствии с существующим законодательством.

# 5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

- Организация и озеленение санитарно-защитных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами в соответствии с очередностью застройки.

- Организация дополнительного озеленения и/или строительство шумозащитных экранов  в границах населенных пунктов вдоль автомобильных дорог: Быково – Мельниково – Студёное и Сапёрное – Мельниково – Кузнечное;

- Разработка схемы озеленения населённых пунктов Мельниковского сельского поселения.

- Организация вывоза биологических и медицинских отходов на установку по уничтожению биологических и медицинских отходов (инсинератор) вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение).

- Рекультивация всех свалок и карьеров в Мельниковском сельском поселении: п. Мельниково, п. Студёное, п. Васильево, дер. Хвойное.

- Проведение контрольных замеров по показателю шума, по мере поступления жалоб от сезонного населения п. Торфяное, попадающего в зону нормированных параметров авиационных шумов военного аэродрома «Громово».

Мероприятия на первую очередь

Учет интересов Приозерского муниципального района на территории поселения

- Обустройство скотомогильника (ямы Беккари) для экстренного захоронения трупов животных к западу от п. Мельниково.

Объекты местного значения поселения

- Модернизация технологии хранения и переработки органических отходов сельскохозяйственных предприятий, расположенных у западной границы п. Мельниково и в п. Васильево;

- Консервация места утилизации биологических отходов (ямы Беккари) на территории сельскохозяйственного предприятия, расположенного  у западной границы п. Мельниково, установка крематора, с соблюдением санитарно-защитных зон до нормируемых объектов.

- Установление границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос для оз. Комсомольское, оз. Вуокса, р. Вуокса, оз. Любимовское, оз. Подгрядовое, оз. Лопата;

- Оборудование контейнерных площадок вблизи садоводств дачных объединений и установка режима вывоза отходов с данных территорий;

- Проведение реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений для объединенных сточных вод на базе имеющихся очистных сооружений с применением энергосберегающего оборудования в поселке Мельниково, строительство новых канализационных очистных сооружений в п. Торфяное, п. Васильево и п. Горы.

- Организация сбора и вывоза жидких отходов с неканализованных территорий на близрасположенные канализационные очистные сооружения (п. Мельниково), неутилизируемых твердых фракций на существующий полигон ТБО вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение);

- Рекультивация навозохранилища в юго-восточной части п. Мельниково, п. Васильево и п. Горы;

- Разработка проекта и организация снегосвалки в п. Мельниково с соблюдением ориентировочной санитарно-защитной зоны 100 м до нормируемых объектов.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на полигон ТБО вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение);

- Организация вывоза биологических отходов на установку по уничтожению биологических и медицинских отходов (инсинератор) вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение) в соответствии с очередностью строительства данной установки

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Создание добровольного формирования по природоохранному надзору и контролю при администрации поселения.

# 5.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия на расчетный срок

Учет интересов Приозерского муниципального района на территории поселения

- Строительство двух пожарных депо V типа в п. Мельниково и в п. Торфяное на 2 автомашины, с площадью земельного участка не менее 0,55 га каждое;

- Очистка территорий населенных пунктов от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи);

- Организация подъездов для забора воды из расположенных в населенных пунктах естественных водоемов и водотоков;

Объекты местного значения поселения

- Усовершенствованные системы оповещения населения о возникновении чрезвычайной ситуации путем установки электрической сирены в п. Мельниково и громкоговорителей в посёлках Быково, Васильево, Горы, Студёное, Коверино, Торфяное и дер. Хвойное;

- Использование мачт-ретрансляторов для создания системы видеонаблюдения;

- Создание и обучение добровольных пожарных формирований, ознакомление населения с правилами поведения при возникновении пожара;

- Создание диспетчерской службы в администрации поселения.

Мероприятия на первую очередь

Учет интересов Приозерского муниципального района на территории поселения

- Строительство двух пожарных депо V типа в п. Мельниково и в п. Торфяное на 2 автомашины, с площадью земельного участка не менее 0,55 га каждое;

- Очистка территорий населенных пунктов от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи);

- Организация подъездов для забора воды из существующих водоемов и водотоков для противопожарных нужд в населенных пунктах поселения;

Объекты местного значения поселения

- Усовершенствованные системы оповещения населения о возникновении чрезвычайной ситуации путем установки электрической сирены в п. Мельниково и громкоговорителей в поселках Быково, Васильево, Горы, Студёное, Коверино, Торфяное и дер. Хвойное;

- Использование мачт-ретрансляторов для создания системы видеонаблюдения;

- Создание и обучение добровольных пожарных формирований, ознакомление населения с правилами поведения при возникновении пожара;

- Создание диспетчерской службы в администрации поселения.

Мероприятия на первую очередь

Учет интересов Приозерского муниципального района на территории поселения

- Строительство двух пожарных депо V типа в п. Мельниково и в п. Торфяное на 2 автомашины, с площадью земельного участка не менее 0,55 га каждое;

- Очистка территорий населенных пунктов от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи);

- Организация подъездов для забора воды из расположенных в населенных пунктах естественных водоемов и водотоков;

- Повышение надежности электроснабжения потребителей второй категории надежности (клубы, детские сады, школы, котоельные) за счет применения автономных источников электроснабжения – дизельных электростанций.

- Осуществление мероприятий пожарной безопасности в охранных зонах электропередач:

- в охранной зоне ЛЭП запрещается размещать АЗС;

- в охранной зоне ЛЭП запрещается загромождать подъезды и подходы к опорам воздушных линий;

- в охранной зоне ЛЭП запрещается складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

Объекты местного значения поселения

- Создание и обучение добровольных пожарных формирований, ознакомление населения с правилами поведения при возникновении пожара.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 63

| Показатели | Ед. изм. | Сущест-вующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Территория | га | Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в материалах цифровой топографической основы М 1:25 000 |
| 1.1. Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 34825,25 | 34825,25 | 34825,25 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 1315,16 | 1630,75 | 1630,75 |
| (в том числе по населённым пунктам): |  |  |  |  |
| п. Мельниково | га | 553,96 | 663,92 | 663,92 |
| п. Быково | га | 45,16 | 69,00 | 69,00 |
| п. Васильево | га | 142,60 | 191,08 | 191,08 |
| п. Горы | га | 162,98 | 162,59 | 162,59 |
| п. Коверино | га | 117,30 | 44,13 | 44,13 |
| п. Студёное | га | 47,15 | 143,93 | 143,93 |
| п. Торфяное | га | 98,87 | 227,54 | 227,54 |
| дер. Хвойное | га | 147,14 | 128,56 | 128,56 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 5597,57 | 5258,98 | 5258,98 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 148,90 | 162,81 | 162,81 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 12,42 | 21,51 | 21,51 |
| Земли лесного фонда (в т.ч. водные объекты) | га (га) | 27751,20 (3977,62) | 27751,20 (3977,62) | 27751,20 (3977,62) |
| Резервирование земель лесного фонда, в том числе: - для размещения объекта капитального строительства регионального значения транспортного объезда центра п. Мельниково; - для размещения объекта капитального строительства регионального значения – расширения ПС № 519. | га га га | – – – | 2,57 26 2,57 26 – | 4,02 26 – 1,45 |
| 1.2.1. Функциональное зонирование п. Мельниково, общая площадь – всего, в том числе: | га | 553,96 | 663,92 | 663,92 |
| Жилые зоны всего, в том числе: | га | 135,64 | 209,94 | 308,64 |
| Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами | га | 5,5 | 12,10 | 16,8 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 130,14 | 197,84 | 291,84 |
| Общественно-деловые зоны всего, в том числе: | га | 7,0 | 22,0 | 36,9 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 5,2 | 20,2 | 35,1 |
| Зона учреждений образования | га | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Зона детских дошкольных учреждений | га | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Рекреационные зоны всего, в том числе: | га | 86,6 | 120,7 | 144,90 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | 0,6 | 28,8 | 49,4 |
| Зона лесопарков | га | 80,4 | 82,2 | 81,8 |
| Зона пляжей | га | 0,2 | 0,7 | 1,2 |
| Зона озеленения общего пользования | га | 3,5 | 5,4 | 8,0 |
| Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 1,9 | 3,6 | 4,5 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур всего, в том числе: | га | 10,8 | 53,3 | 73,3 |
| Зона коммунально-складских объектов | га | 2,0 | 17,3 | 37,3 |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 2,5 | 7,3 | 7,3 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 6,3 | 28,7 | 28,7 |
| Зоны сельскохозяйственного использования всего, в том числе: | га | 311,12 | 250,05 | 91,37 |
| Зона садовых некоммерческих товариществ | га | 72,0 | 91,37 | 91,37 |
| Специального назначения всего, в том числе: | га | 2,8 | 4,1 | 5,0 |
| Зоны размещения кладбища | га | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
| Зона контейнерных площадок | га | 1,0 | 1,9 | 2,8 |
| 1.2.2. Функциональное зонирование п. Быково, общая площадь – всего, в том числе: | га | 45,16 | 69,00 | 69,00 |
| Жилые зоны всего, в том числе: | га | 9,5 | 20,0 | 24,0 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 9,5 | 20,0 | 24,0 |
| Общественно-деловые зоны | га | - | 0,4 | 0,4 |
| Рекреационные зоны всего, в том числе: | га | 4,6 | 24,56 | 27,16 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур всего, в том числе: | га | 0,9 | 2,2 | 2,2 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,9 | 1,2 | 2,1 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | га | 30,14 | 21,74 | 15,04 |
| Специального назначения | га | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 1.2.3. Функциональное зонирование п. Васильево, общая площадь – всего, в том числе: | га | 142,60 | 191,08 | 191,08 |
| Жилые зоны всего, в том числе: | га | 35,5 | 36,3 | 38,0 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 35,5 | 36,3 | 38,0 |
| Общественно-деловые зоны | га | 0,4 | 0,8 | 1,6 |
| Рекреационные зоны | га | 19,5 | 128,0 | 132,0 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур всего, в том числе: | га | 1,8 | 5,8 | 13,9 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,8 | 2,2 | 3,1 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | га | 85,30 | 73,56 | 73,56 |
| Специального назначения | га | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 1.2.4. Функциональное зонирование п. Горы, общая площадь – всего, в том числе: | га | 162,98 | 162,59 | 162,59 |
| Жилые зоны всего, в том числе: | га | 56,4 | 91,0 | 94,3 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 56,4 | 91,0 | 94,3 |
| Общественно-деловые зоны | га | 0,2 | 1,1 | 2,1 |
| Рекреационные зоны | га | 23,6 | 33,42 | 37,42 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур всего, в том числе: | га | 1,7 | 5,4 | 9,4 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,7 | 5,4 | 9,0 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 80,98 | 31,47 | 19,17 |
| Специального назначения | га | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 1.2.5. Функциональное зонирование п. Коверино, общая площадь – всего, в том числе: | га | 117,30 | 44,13 | 44,13 |
| Жилые зоны всего, в том числе: | га | 11,5 | 13,2 | 13,7 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 11,5 | 13,2 | 13,7 |
| Общественно-деловые зоны | га | - | 0,2 | 0,4 |
| Рекреационные зоны | га | 12,1 | 21,77 | 21,77 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур всего, в том числе: | га | 0,8 | 3,4 | 6,4 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,8 | 3,0 | 6,0 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | га | 92,8 | 5,36 | 1,66 |
| Специального назначения | га | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 1.2.6. Функциональное зонирование п. Студёное, общая площадь – всего, в том числе: | га | 47,15 | 143,93 | 143,93 |
| Жилые зоны всего, в том числе: | га | 14,1 | 53,60 | 58,30 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 14,1 | 53,60 | 58,30 |
| Общественно-деловые зоны | га | - | 0,4 | 0,4 |
| Рекреационные зоны | га | 6,8 | 72,54 | 72,54 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур всего, в том числе: | га | 0,8 | 5,4 | 5,4 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,8 | 5,0 | 5,0 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | га | 25,35 | 11,79 | 7,09 |
| Специального назначения | га | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 1.2.7. Функциональное зонирование п. Торфяное, общая площадь – всего, в том числе: | га | 98,87 | 227,54 | 227,54 |
| Жилые зоны всего, в том числе: | га | 50,7 | 119,0 | 126,0 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 50,7 | 119,0 | 126,0 |
| Общественно-деловые зоны | га | 1,9 | 2,9 | 5,2 |
| Рекреационные зоны | га | 15,8 | 43,49 | 46,04 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур всего, в том числе: | га | 1,0 | 32,2 | 32,2 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,0 | 4,5 | 7,2 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | га | 27,47 | 27,31 | 15,30 |
| Специального назначения всего, в том числе: | га | 2,0 | 2,8 | 2,8 |
| Зона кладбищ | га | 1,9 | 2,2 | 2,2 |
| 1.2.8. Функциональное зонирование дер. Хвойное, общая площадь – всего, в том числе: | га | 147,14 | 128,56 | 128,56 |
| Жилые зоны всего, в том числе: | га | 20,7 | 70,0 | 73,4 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 20,7 | 70,0 | 73,4 |
| Общественно-деловые зоны | га | - | 0,4 | 0,9 |
| Рекреационные зоны | га | 24,9 | 36,62 | 41,62 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур всего, в том числе: | га | 1,1 | 3,2 | 5,6 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,1 | 2,8 | 4,7 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | га | 100,34 | 18,14 | 6,84 |
| Специального назначения | га | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 2. Население |  |
| Численность населения | тыс. чел. | 2,02 | 2,06 | 2,70 |
| Возрастная структура населения: население моложе трудоспособного возраста | % | 12,5 | 15,5 | 16,5 |
| население в трудоспособном возрасте | % | 67,7 | 62,9 | 58 |
| население старше трудоспособного возраста | % | 19,8 | 21,6 | 25,5 |
| 3. Жилищный фонд |  |
| Жилищный фонд – всего, в том числе | тыс. кв. м | 42,5 | 57,7 | 98,4 |
|  | % | 43,19 | 58,6 | 100 |
| в малоэтажных многоквартирных жилых домах | тыс. кв. м | 27,3 | 33,2 | 37,6 |
| в индивидуальной жилищной застройке | тыс. кв. м | 15,2 | 24,5 | 60,8 |
| Убыль жилищного фонда, в том числе | тыс. кв. м | 0 | 1,0 | 1,5 |
|  | % | 0 | 2,3 | 3,5 |
| в малоэтажных многоквартирных жилых домах | тыс. кв. м | 0 | 0,7 | 1,0 |
| в индивидуальной жилищной застройке | тыс. кв. м | 0 | 0,3 | 0,5 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд, в том числе | тыс. кв. м | 42,5 | 41,5 | 41,0 |
| в малоэтажных многоквартирных жилых домах | тыс. кв. м | 27,3 | 26,6 | 26,3 |
| в индивидуальной жилищной застройке | тыс. кв. м | 15,2 | 14,9 | 14,7 |
| Новое жилищное строительство, в том числе | тыс. кв. м | - | 16,2 | 57,4 |
|  | % | - | 28,2 | 100 |
| в малоэтажных многоквартирных жилых домах | тыс. кв. м | - | 6,6 | 11,3 |
| в индивидуальной жилищной застройке | тыс. кв. м | - | 9,6 | 46,1 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир, в том числе | кв. м/чел. | 20,9 | 28,5 | 37,0 |
| в малоэтажных многоквартирных жилых домах | тыс. кв. м | 21,9 | 25,0 | 27,6 |
| в индивидуальной жилищной застройке | тыс. кв. м | 19,3 | 35,1 | 47,2 |
| 4. Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |
| Объекты местного значения муниципального района |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест (в т.ч. заполнено) | 110 (71) | 110 (89) | 116 (116) |
|  | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Общеобразовательные учреждения | число мест (в т.ч. заполнено) | 500 (151) | 500 (175) | 500 (230) |
|  | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Учреждение дополнительного образования (в помещении школы) | число мест | 0 | 30 | 50 |
|  | ед. | 0 | 1 | 1 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | число посещений в смену | 60 | 60 | 60 |
|  | койко-мест | 4 | 24 | 32 |
|  | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Пункт скорой медицинской помощи | авт. | 0 | 2 | 4 |
|  | ед. | 0 | 1 | 1 |
| Объекты местного значения поселения |
| Клубы, учреждения клубного типа | ед. | 1 | 2 | 5 |
|  | число мест | 100 | 206 | 270 |
| Общедоступные библиотеки, всего | тыс. единиц хранения | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Объекты инфраструктуры молодежной политики | ед. | 0 | 2 | 3 |
|  | кв. м | 0 | 68 | 68 |
| Спортивные залы | кв. м | 0 | 945 | 945 |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м | 2,2 | 7,0 | 13,5 |
| Бассейны | ед. | 0 | 0 | 1 |
|  | кв. м зеркала воды | 0 | 0 | 95 |
| Предприятия розничной торговли | кв. м | 1660 | 2330 | 3990 |
| Предприятия общественного питания | число мест | 40 | 108 | 328 |
| Предприятия бытового обслуживания | число рабочих мест | 3 | 19 | 57 |
| Мобильный сезонный центр обслуживания периферийных населенных пунктов |  | объектов | 0 | 3 | 7 |
|  | торговля | кв. м | 0 | 1000 | 2310 |
|  | общепит | число посадочных мест | 0 | 12 | 28 |
|  | бытовое обслуживание | число рабочих мест | 0 | 6 | 10 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |
| 5.1. Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 144 | 147 | 147 |
| - регионального или межмуниципального значения | км | 84 | 87 | 87 |
| - местного значения | км | 60 | 60 | 60 |
| 5.2. Протяженность улично-дорожной сети (поселковых дорог, улиц, проездов, подъездов) | км | 75 | 101 | 136 |
| 5.3. Мостовые переходы | шт. | 16 | 22 | 30 |
| 5.4. Путепроводы, транспортные развязки | шт. | - | - | - |
| 5.5. Уровень автомобилизации | легковых автомобилей / 1000 жителей | 100 | 230 | 400 |
| 6. Инженерное оборудование и благоустройство |  |
| 6.1. Электроснабжение: |  |
| 6.1.1. Потребность в электроэнергии в год на коммунально-бытовые нужды. | МВт·ч. | 2900 | 8000 | 12100 |
| 6.1.2. Потребность в электроэнергии на 1 человека в год на коммунально-бытовые нужды (постоянное население) | кВт·ч | 1,4 | 3,9 | 4,5 |
| 6.2. Газоснабжение: |  |
| 6.2.1. Удельный вес газа в топливном балансе | % | 0 (СУГ-60) | 30 | 80 |
| 6.2.2. Потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды – всего, в т.ч.: | млн куб. м /год | 0 | 3,8 | 9,2 |
| тепловые источники | млн куб. м/год | 0 | 3,5 | 8,5 |
| приготовление пищи и горячей воды. | млн куб. м/год | 0 | 0,3 | 0,7 |
| 6.2.3. Источники подачи газа. | комплекс | 0 | 3 | 6 |
| 6.3. Теплоснабжение |  |
| 6.3.1. Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды жилищно-коммунальной системы – всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 3,8 | 6,8 | 11,6 |
| автономные источники тепла. | Гкал/ч | 0 | 4,0 | 8,0 |
| 6.4. Водоснабжение: |  |
| 6.4.1. Суммарное водопотребление – всего, | тыс. куб. м/сут | 0,25 | 1,3 | 1,8 |
| 6.4.2. Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сут | 0,20 | 0,6 | 1,2 |
| 6.4.3. Водопотребление в среднем на 1 чел. (постоянное население) | литр/сут | 124 | 630 | 670 |
| 6.5. Канализация: |  |
| 6.5.1. Общее поступление сточных вод – всего: | тыс. куб. м/сут | 0,25 | 1,1 | 1,3 |
| 6.5.2. Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. куб. м/сут | 0,20 | 0,9 | 1,2 |
| Пожарные депо V типа на 2 пожарных автомобиля | объект (площадь земельного участка, га) | - | 1 (0,55) | 2 (1,10) |
| 7. Ориентировочная стоимость реализации мероприятий проекта генерального плана, в том числе | млн руб. | - | 3540 | 7760 |
| - жилищное строительство | млн руб. | - | 1400 | 3900 |
| - учреждения и предприятия обслуживания | млн руб. | - | 250 | 360 |
| - транспортная инфраструктура | млн руб. | - | 600 | 1400 |
| - инженерное оборудование | млн руб. | - | 1290 | 2100 |

# Footnotes

Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий устанавливается постановлением Правительства Ленинградской области от 17 августа 2011 г. № 257 «Об утверждении перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Ленинградской области, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается».

По данным администрации Мельниковского сельского поселения

В соответствии с требованиями ст. 17 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства определены Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

По «Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

По методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры норматив на перспективу для 2050 г. составляет 750 кв. м на 10 тыс. чел. На первую очередь 2020 г. расчет дан исходя из 300 кв. м на 10 тыс. чел., на расчетный срок 2035 г. расчет дан исходя из 350 кв. м на 10 тыс. чел.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.10 г. № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов» разработаны и утверждены приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20.12.10 № 20 нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области.

Конкретизация требований по организации беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения содержится в СНиП 35–01–2001, СП 35–101–2001, СП 35–102–2001, СП 35–103–2001, СП 35–104–2001, СП 35–105–2002, РДС 35–201–99 и соответствующих технических регламентах.

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Очистка канав от поросли, углубление, закладка водопроводных труб, подсыпка гравием и отсевом, формирование поперечного и продольного профилей и обочин, уплотнение основания, асфальтирование.

в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не подлежат утверждению.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не подлежат утверждению.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не подлежат утверждению.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не подлежат утверждению.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не подлежат утверждению.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не подлежат утверждению.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не подлежат утверждению.

В соответствии с требованиями ст. 17 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не подлежат утверждению.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не подлежат утверждению.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не подлежат утверждению.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не подлежат утверждению.

Сведения приведены в справочных целях и не подлежат утверждению.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть. Расчет произведен в соответствии с проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

Сведения об объектах капитального строительства, регионального и местного значения муниципального района приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.